OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu:

Kompresor do czyszczenia sprzętu optycznego – przeznaczony jest do szybkiego, łatwego, skutecznego i bardzo dokładnego a jednocześnie bezpiecznego czyszczenia sprzętu optycznego (w tym sprzętu fotograficznego i sprzętu video).

- Wymagane parametry techniczne:

  - Wydajność: nie mniej niż 20 l/min.,

  - Ciśnienie maksymalne (bar): 4,

  - Napięcie zasilania: 230 V,

  - Przewód zasilania: nie mniej niż 1,5 m.,

  - Moc zasilania: nie mniej niż 140W,

  - Waga: nie więcej niż 4,0 kg.,

  - Przewód wyprowadzający powietrze (długość): nie mniej niż 2,0 m.,

  - Przewód wyprowadzający powietrze zakończony końcówką z tzw. szybkozłączem,

  - Płynna regulacja ciśnienia,

  - Samoczynne wyłączanie,

  - Dodatkowy osprzęt:

- Pokrowiec ochronny,

- Komplet końcówek dedykowanych do szybkozłącza.

Warunki dodatkowe:

- Gwarancja na okres 24 miesięcy,

- Instrukcja użytkowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji urządzenia – w języku polskim.