OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie”.

Adres obiektu budowlanego:

Gmina Miasto: Krosno

Powiat: krośnieński

Województwo: podkarpackie

Krosno, maj 2024

- Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa publicznej drogi gminnej - ulicy Malinowa Góra w Krośnie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+175,00 (±5m).

Planowane przedsięwzięcie położone jest w północno-zachodniej części miasta Krosna, w obszarze zabudowanym. Początek inwestycji zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Malinowa Góra z ul. Krakowską, natomiast koniec na skrzyżowaniu ul. Malinowa Góra z ul. Jasną. Długość rozbudowywanej drogi wynosi ok. 180,00m.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- rozbudowę drogi gminnej - ulicy Malinowa Góra od km 0+000,00 do km 0+175,00 (±5m) tj. ok. 175,00 mb,

- budowę lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego od km 0+000,00 do km 0+175,00,

- przebudowę skrzyżowania z ul. Jasną,

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją na odcinku w niezbędnym zakresie od km 0+000,00 do km 0+175,00,

- przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją w niezbędnym zakresie tj. na odcinku od km 0+000,00 do km 0+175,00 (±20 mb),

- budowę/przebudowę sieci elektroenergetycznych w niezbędnym zakresie tj. na odcinku od km 0+000,00 do km 0+175,00 (±20 mb):

  - km 0+000

- budowa linii kablowej zasilającej szafę oświetlenia ulicznego,

- przeniesienie układu pomiarowego do szafy oświetleniowej,

- budowa linii kablowej oświetleniowej do słupa elektroenergetycznego,

  - od km 0+000 do 0+022

- budowa linii kablowej SN-15kV rel. st.tr. „Malinowa Góra” - st.tr. „Salon Samochodowy” w miejsce likwidowanej,

  - od km 0+022 do 0+095

- zabezpieczenie linii kablowej SN-15kV rel. st.tr. „Malinowa Góra” - st.tr. „Salon Samochodowy”,

  - od km 0+095 do 0+176

- budowa linii kablowej SN-15kV rel. st.tr. „Malinowa Góra” - st.tr. „Salon Samochodowy” w miejsce likwidowanej,

- budowę systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego wraz z budową kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie tj. na odcinku od km 0+000,00 do km 0+175,00 (±20 mb),

- budowę oświetlenia ulicznego w niezbędnym zakresie tj. na odcinku od km 0+000,00 do km 0+175,00 (±20 mb),

- budowę kanału technologicznego na odcinku od km 0+000,00 do km 0+175,00.

- Dojazd do domów i instytucji

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni bezpieczne dojście/dojazd do domów i instytucji/zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Malinowa Góra.

# Wycinka drzew

# Wycinkę drzew prowadzoną w okresie od 1 marca do 14 października prowadzić pod nadzorem przyrodniczym i po potwierdzeniu przez ornitologa, iż teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, iż wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenie występowania chronionych gatunków ptaków, wymienione prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków. Zapewnienie nadzoru ornitologicznego leży po stronie Wykonawcy. Przed rozpoczęciem wycinki drzew należy sporządzić protokół potwierdzający możliwość wycinku drzew podpisany przez uprawnionego ornitologa.