# ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany samochód osobowy:

- marka: ............................................

- model: ............................................

- wersja: ...........................................

- rok produkcji: .................................

| Lp. | Wymagane parametry | Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcę (w miejscach określonych „należy podać” wpisać parametry oferowanego samochodu, w pozostałych pozycjach potwierdzić spełnianie wymaganych parametrów poprzez określenie „TAK” lub „SPEŁNIA”) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy |  |
| 2 | Nadwozie: |  |
|  | 2.1 | - limuzyna, 4 lub 5 drzwiowy, pięcioosobowy |  |
|  | 2.2 | - lakier metalizowany lub perłowy | „należy podać” |
|  | 2.3 | - kolor czarny lub ciemny szary lub grafitowy | „należy podać” |
|  | 2.4 | - zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia |  |
|  | 2.5 | - rozstaw osi min. 2800mm | „należy podać” |
|  | 2.6 | - pojemność bagażnika min. 500 litrów | „należy podać” |
|  | 2.7 | - koła ze stopów lekkich minimum 17” | „należy podać” |
| 3 | Silnik: |  |
|  | 3.1 | - pojemność silnika od 1750cm3 do 2500cm3 | „należy podać” |
|  | 3.2 | - moc minimum 200 KM – parametr podlegający ocenie | „należy podać” |
|  | 3.3 | - spełniający normę - minimum EURO 6 | „należy podać” |
| 4 | Zespół przeniesienia napędu: |  |
|  | 4.1 | - skrzynia biegów min. 7-mio stopniowa automatyczna, bezstopniowa, dwusprzęgłowa | „należy podać” |
|  | 4.2 | Napęd 4x4 – parametr podlegający ocenie |  |
| 5 | Układ hamulcowy: |  |
|  | 5.1 | - hydrauliczny ze wspomaganiem |  |
|  | 5.2 | - hamulce tarczowe przód i tył |  |
|  | 5.3 | - system ABS,ASR,ESP |  |
|  | 5.4 | - system wspomagania ruszania pod górę |  |
| 6 | Układ kierowniczy: |  |
|  | 6.1 | - ze wspomaganiem |  |
|  | 6.2 | - kierownica regulowana min. w dwóch płaszczyznach, |  |
|  | 6.3 | - kierownica wielofunkcyjna |  |
| 7 | Wyposażenie: |  |
|  | 7.1 | - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną, |  |
|  | 7.2 | - blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser), |  |
|  | 7.3 | - czujnik deszczu, |  |
|  | 7.4 | - czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu pojazdu lub kamera cofania |  |
|  | 7.5 | - elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterka boczne z funkcją pamięci, |  |
|  | 7.6 | - bezkluczykowy system obsługi samochodu, |  |
|  | 7.7 | - komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem min. 8” z systemem ASSYST obliczający i podający w zależności od warunków eksploatacji (km.%, dni, inne) termin wykonania najbliższego przeglądu przez cały okres eksploatacji, |  |
|  | 7.8 | - oświetlenie wewnętrzne z przodu i z tyłu, lampki do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, |  |
|  | 7.9 | - podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy, |  |
|  | 7.10 | - podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje, |  |
|  | 7.11 | - fabrycznie montowane radio z wejściami: SD, USB, MP3, minimum 8 głośników, | „należy podać” |
|  | 7.12 | - nawigacja fabrycznie montowana przez producenta, obsługa w języku polskim + mapy Europy – bezpłatna aktualizacja w całym okresie gwarancji min. 1 raz w roku |  |
|  | 7.13 | - fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth |  |
|  | 7.14 | - pasy bezpieczeństwa dla siedzeń przednich 3 punktowe z regulacją wysokości i napinaczami pirotechnicznymi |  |
|  | 7.15 | - elektryczna regulacja foteli przednich min. w trzech płaszczyznach z elektrycznym sterowaniem odcinka lędźwiowego, |  |
|  | 7.16 | - elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci |  |
|  | 7.17 | - podłokietnik z przodu |  |
|  | 7.18 | - zagłówki dla każdego pasażera z regulacją |  |
|  | 7.19 | - boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne, |  |
|  | 7.20 | - poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, poduszka kolanowa kierowcy |  |
|  | 7.21 | - elektrochromatyczne lusterka wsteczne: lewe, prawe oraz wewnętrzne |  |
|  | 7.22 | - lampy przeciwmgielne przednie |  |
|  | 7.23 | - lampy przednie ksenonowe lub w technologii LED z funkcją doświetlenia toru jazdy | „należy podać” |
|  | 7.24 | - lampy do jazdy dziennej |  |
|  | 7.25 | - centralny zamek |  |
|  | 7.26 | - auto alarm |  |
|  | 7.27 | - wskaźnik temp. zewnętrznej |  |
|  | 7.28 | - tapicerka materiałowa w kolorze czarnym |  |
|  | 7.29 | - wszystkie szyby boczne sterowane elektrycznie |  |
|  | 7.30 | - podgrzewana szyba tylna, |  |
|  | 7.31 | - szyby boczne z tyłu + szyba tylna o wyższym stopniu przyciemnienia |  |
|  | 7.32 | - koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe – nie dopuszcza się zestawu naprawczego | „należy podać” |
|  | 7.33 | - dywaniki 2 komplety materiałowe i gumowe |  |
| 8 | Gwarancja: |  |
|  | 8.1 | - perforacja nadwozia min. 10 lat | „należy podać” |
|  | 8.2 | - powłoka lakiernicza min 3 lata | „należy podać” |
|  | 8.3 | - samochód min. 2 lata bez limitu kilometrów | „należy podać” |
|  | 8.4 | - autoryzowana stacja obsługi max w odległości do 100km od siedziby Zamawiającego | „należy podać” |
|  | 8.5 | - w przypadku gdy samochód ulegnie awarii lub wypadkowi i jego naprawa przekroczy 3 dni robocze zapewnienie samochodu zastępczego tej samej klasy na czas naprawy |  |
|  | 8.6 | - bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji w tym robocizna oraz wymiana płynów, olejów, filtrów |  |