SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:	Szkoła Policji w Katowicach

ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 276

40-684 Katowice

INWESTYCJA:		Roboty budowlane polegające na wymianie trzech sztuk drzwi przeciwpożarowych znajdujących się w budynku „H-4” tj. drzwi prowadzące z klatki schodowej do piwnicy, drzwi do kotłowni oraz drzwi znajdujące się w przejściu pomiędzy pomieszczeniami piwnicy Szkoły.

LOKALIZACJA:	Działka nr 253/43

ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 276

40-684 Katowice

OPRACOWANO:	w Wydziale Zaopatrzenia Szkoła Policji w Katowicach

CPV:		44221220-3

45421131-1

45421000-4

- WSTĘP.

1.1 Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ogólne wymagania dotyczące wymiany trzech sztuk drzwi przeciwpożarowych znajdujących się w budynku „H-4” tj.: drzwi prowadzące z klatki schodowej do piwnicy, drzwi do kotłowni oraz drzwi znajdujące się w przejściu pomiędzy pomieszczeniami piwnicy Szkoły. Wymianie podlegają drzwi przeciwpożarowe zaklasyfikowane w klasie odporności ogniowej EI 30 posiadających między innymi aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę drzwi przeciwpożarowych w ww. pomieszczeniach. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót budowlanych, które towarzyszą w trakcie wymiany drzwi przeciwpożarowych w celu przywrócenia stanu pierwotnego tj. prace w zakresie wykonania obróbek tynkarskich i posadzki, gipsowych oraz malowania.

1.2 Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji ww. robót budowlanych.

1.3 Zakres robót objętych STWiOR.

Roboty, których dotyczy STWiOR obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót:

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,

- osadzenie drzwi przeciwpożarowych przy użyciu materiałów ognioodpornych,

- w zakresie tynkowania, odtworzenia posadzki, gipsowania oraz malowania,

- oznaczenie lokalizacji drzwi znakami - drzwi przeciwpożarowe (płyta sztywna z PCV, z materiału fotoluminescencyjnego o wym. 15x15 cm) wskazującym miejsce, w którym znajdują się drzwi przeciwpożarowe.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, STWiOR, normami i przepisami oraz poleceniami Inwestora.

- MATERIAŁY.

2.1 Wymagania ogólne.

Wszystkie materiały użyte do wykonania ww. robót muszą posiadać aktualne certyfikaty, normy, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi przepisami.

2.2 Materiały stosowane.

- drzwi przeciwpożarowe (klasa odporności pożarowej EI 30), muszą posiadać atest techniczny i ocenę zgodności oraz być oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- drzwi przeciwpożarowe wyposażone w zawiasy sprężynowe/konstrukcyjne (samozamykacz), zamki bez wkładek patentowych oraz komplet klamek,

- drzwi przeciwpożarowe wyposażone w uszczelkę pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle,

- drzwi przeciwpożarowe malowane farbą proszkową na bazie RAL 9002 (kol biało szary) lub w kolorze zbliżonym,

- wymiary zewnętrzne ramy drzwi przeciwpożarowych: 910mm x 2043mm – 2 szt., 1110mm x 1943mm – 1 szt., przed przestąpieniem do robót należy zweryfikować wszystkie wymiary,

- drzwi przeciwpożarowe po otwarciu nie mogą pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy.

Wykonawca robót dostarczy ww. drzwi nowe i kompletne wraz z instrukcją. Wykonawca dokona wszystkich pomiarów oraz określi wymogi budowlane w zakresie montażu drzwi przystosowanych do warunków istniejących.

- SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Roboty budowlane można wykonać przy pomocy tylko sprzętu zgodnego z instrukcją producenta oraz zaakceptowanego przez Inwestora.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

W trakcie transportu elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz odpowiednio opakowane aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. Wszystkie wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

- WYKONANIE ROBÓT.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót. Należy ponadto zabezpieczyć narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania prac. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być dokładnie zaznajomieni i przeszkoleni. Przy pracach demontażowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem do robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia i ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. Nie należy rozpoczynać robót w przypadku:

- niemożności właściwego połączenia wyrobu z elementami obiektu,

- braku możliwości mocowania do konstrukcji obiektu,

- odchyłek otworu drzwiowego przekraczający dopuszczalne podane przez producenta.

Wszystkie usterki należy usunąć i uzyskać akceptację Inwestora. Montaż drzwi przeciwpożarowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, zaakceptowaną przez Inwestora. Wszystkie materiały uszczelniające muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie przeciwpożarowej. Po zamontowaniu sprawdzić działanie przy otwieraniu i zamykaniu w zakresie działania drzwi i zamków. Po demontażu części metalowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę do wyznaczonego punktu skupu złomu w celu ich zezłomowania. Pozostałe elementy należy zutylizować do czego jest zobowiązany Wykonawca.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wartość techniczną elementów ocenia się na podstawie:

- badania materiałów użytych do wykonania wyrobu stwierdzającego zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi i aprobatami technicznymi,

- badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych,

- prawidłowość osadzenia i zamocowania wyrobów potwierdzone powykonawczą dokumentacją techniczną oraz wynikami sprawdzenia gotowych elementów,

- prawidłowość rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementów,

- prawidłowość uszczelnienia,

- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

Roboty podlegają odbiorowi.

- OBMIAR ROBÓT.

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej sprawdzonych w naturze.

- ODBIÓR ROBÓT.

Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez Wykonawcę. Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona:

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ilości kotew oraz zamontowania progu drzwi,

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

- zgodność wbudowanego elementu. Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty budowlane będą określone w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

- PRZEPISY.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997  r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i instrukcje producenta w języku polskim.

- Obowiązujące normy PN-EN.