Załącznik Nr 5

WARUNKI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

NA ZESTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH - MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

DO FILTRÓW WODY

- Warunki Eksploatacyjno - Techniczne (WET) zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą wymagań jakie powinny być spełnione przez gotowy wyrób w zakresie parametrów technicznych, wykonania, zasad odbioru, transportu, przechowywania oraz warunków gwarancyjnych dla „Zestawów środków chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do filtrów i stacji uzdatniania wody”.

- Wymagania w zakresie jakości wyrobu.

a. Ustawa z dnia 17.11.06 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z dnia 19.12.06 r.) 
z późn. zm.;

b. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.01.13 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu                i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, Grupa 7, pkt 2 Systemy, sprzęt i środki likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych oraz promieniotwórczych ( Dz.U. z 29 stycznia 2013r. poz. 136)

c. Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.11.2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji                   w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji;

d. Norma Obronna NO-46-A200:2012 – „Wojskowe urządzenia uzdatniania wody – materiały eksploatacyjne-Wymagania i metody badań”

- Wraz z produktem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla środków chemicznych Karty Charakterystyki dla substancji i mieszanin, wystawionych zgodnie                                    z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późn. zmianami.

- Opis zestawów środków chemicznych, ich ukompletowania i parametry techniczne określono w załącznikach od  nr 1 do nr 5 do niniejszych WET.

- Oznakowanie, etykiety należy naklejać na opakowania jednostkowe oraz zbiorcze (etykiety jednostkowe powinny być widoczne po otwarciu opakowania zbiorczego dla zestawów ZME-5 filtra FPW-50 i FPW-350).

- Opakowania jednostkowe i zbiorcze powinny być rozmieszczone na paletach EURO (wym. 1200mm x 900mm) do wysokości nie przekraczającej 1000 mm. Opakowanie zbiorcze dla ZME-5 powinno zawierać:

- do filtra FPW-50   – 24 kpl.;

- do filtra FPW-350 – 16 kpl.

- Opakowania jednostkowe i zbiorcze środków chemicznych powinny umożliwiać ich transport zgodnie z międzynarodowymi przepisami ruchu lotniczego, morskiego                      oraz  samochodowego i spełniać wymogi poniższych dokumentów:

- Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszankach z dnia 25.02.2011 roku                     (Dz.U. Nr 63 poz.322 z 2011 roku z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych substancji(Dz.U. poz. 445  z 2012 roku z późn. zm.);

- IATA Dangerous Goods Regulation – przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym, określających sposób oznakowania przez producenta opakowań fabrycznych „numerami UN” opisującymi rodzaj środka chemicznego i jego skalę toksyczności.

- Każdy zestaw ZME powinien być zapakowany w worek jutowy lub karton z napisem odpowiednio:

1)„ZME-5 do  FPW-50”(Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) z datą wytworzenia.

W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości zestawu (wg załącznika nr 1).

2)„ZME-5 do  FPW-350”(Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) z datą wytworzenia.

W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości zestawu (wg załącznika nr 2).

3)„ZME-5 do  FPW-350”(Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) z datą wytworzenia.

W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości zestawu (wg załącznika 
         nr 2a).

3)„ZME-5 do FPW-2000”  (Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) z datą wytworzenia.

W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości zestawu (wg załącznika nr 3).

4)„ZME do stacji oczyszczania wody KSW-12”(Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) 
            z datą wytworzenia. W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości 
            zestawu (wg załącznika nr 4).

5)„ZME – 5 do FPW-2” (Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) z datą wytworzenia. 
            W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości zestawu (wg załącznika 
            nr 5).

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedstawi wyniki badań środków chemicznych  (zaświadczenie) w zakresie wymaganych parametrów technicznych potwierdzające, 
że  dostarczone produkty odpowiadają normie NO 46-A200:2012 i są zgodne w zakresie wymaganych parametrów technicznych. Dokumenty te mogą być wystawiane tylko 
i  wyłącznie przez jednostki badawcze bądź  certyfikujące posiadające akredytację OiB.

- Wszystkie opakowania zbiorcze (worki polipropylenowe, kartony itp.) należy wyposażyć                         w zawieszki z następującymi informacjami :

- nr worka / kartonu;

- zawartość worka /kartonu;

- oznaczenie dostawcy;

- oznaczenie zestawu;

- numer partii /zestawu;

- miesiąc i rok produkcji.

- Każdy zestaw ZME powinien być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z Decyzja 
nr 3/MON z dnia 03.01.2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania 
w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej.

- Ilość zestawów:

- ZME-5 do FPW-50 	- 120 kpl.;

- ZME-5 do FPW-350	- 80 kpl.(48 kpl. Zgodnie z załącznikiem nr 2, s 32 kpl. zgodnie 
                                                      z załącznikiem nr 2a);

- ZME-5 do FPW-2000	- 7 kpl.;

- ZME do KSW-12	- 4 kpl.;

- ZME-5 do FPW-2	- 4 kpl.

- Miejsce dostawy:

|  |  | Miejsce dostawy nr 1 | Miejsce dostawy nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | ZESTAW ZME | Skład WWSM Kutno ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 99-300 Kutno | Skład WWSM Piła Al. Powstańców Wlkp. 180 64-920 Piła |
| 1 | ZME-5 do FPW-50 | 48 kpl. (2 palety) | 72 kpl. (3 palety) |
| 2 | ZME-5 do FPW-350 | 32 kpl. (2 palety) ukompletowanie zgodnie z zał. Nr 2a | 48 kpl. (3 palety) ukompletowanie zgodnie z zał. Nr 2 |
| 3 | ZME-5 do FPW-2000 | 5 kpl. (10 palet) | 2 kpl. (4 palety) |
| 4 | ZME do KSW-12 | 2 kpl. (14 palet) | 2 kpl. (14 palet) |
| 5 | ZME-5 do FPW-2 | - | 4 kpl. (8 palet) |

- Termin dostaw: po podpisaniu umowy, do dnia 30.10.2020r.

- Inne postanowienia.

- Wszystkie wyroby maja być nowe z roku produkcji 2020, w kategorii pierwszej. Nie dopuszcza się dostaw wyrobów regenerowanych, poddanych innym procesom w celu przywrócenia ich właściwości i parametrów technicznych.

- Wykonawca oświadcza, że zestawy środków chemicznych  stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykona z należytą starannością zgodnie z niniejszymi WET oraz opisami stanowiącymi załączniki do WET od nr 1 do nr 5.

- Integralna częścią niniejszych WET są załączniki od  nr 1 do nr 5 – opisy zestawów ZME -  stanowiących przedmiot zamówienia.