Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-24/2024

Załącznik nr 3

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO

| Lp | Parametr dotyczące analizatora |
| --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2023. Aparat z możliwością rozbudowy o kolejny moduł inkubacyjny lub w razie potrzeby wymiana aparatu na większy. |
| 2 | Analizator do pracy na stole laboratoryjnym. |
| 3 | Minimum 12 miejsc pomiarowych. |
| 4 | Obsługa oprogramowania z pomocą ekranu dotykowego. |
| 5 | Gotowość analizatora do rutynowej pracy 24h/dobę, bez przerw. |
| 6 | Zautomatyzowany, bezigłowy z wykluczeniem ryzyka kontaminacji. |
| 7 | Aparat pracujący na jednorazowych, kompletnych zestawach testowych do diagnostyki in vitro. |
| 8 | Możliwość wykonania zarówno pojedynczych badań, jak i oznaczenia różnych parametrów w tym samym czasie dla 1 pacjenta. |
| 9 | Oprogramowanie w języku polskim. |
| 10 | Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy. |
| 11 | Wewnętrzna baza danych wyników pacjentów. |
| 12 | Aparat wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę przez minimum 20 min. w przypadku przerwy w dostawie prądu lub zewnętrzne urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy analizatora. |
| 13 | Posiada wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. |
| 14 | Dostarczenie pełnej instrukcji obsługi aparatu w języku polskim wraz z aparatem. |