Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do sprawy:

Dostawa mebli i wyposażenia do pomieszczeń apteki szpitalnej

w Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do apteki szpitalnej składające się z mebli, wyposażenia biurowego i sprzętu aptecznego.

- Korpusy, półki i fronty wykonane z płyty trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej grubości min. 18mm.

- Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze płyty. Grubość okleiny min. 1 mm.

- Ścianki tylne szafek wykonane z płyty HDF o grubości min. 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały.

- Szafki z frontami : zamykane frontami skrzydłowymi mocowanymi na zawiasach posiadających zintegrowany hamulec zapewniający delikatne i ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania oraz funkcję samodomykania. Zawiasy  o kącie otwarcia 110°, posiadający regulację w 3 płaszczyznach w tym bezstopniową regulację głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodową regulację głębokości. Zawias i puszka zawiasu zabudowane zaślepkami.

- Szafki z szufladami: korpusy szuflady z  metalowymi ściankami kolor biały, płytowym dnem w kolorze antracyt,, prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem systemem hamowania i dociągu, z dożywotnią gwarancją bez ograniczenia cykli użycia.

- Szuflady wyposażone w organizer pozwalający na modyfikowalne podzielenie przestrzeni na min. 2 części prostopadle i 8 części równolegle do frontu.

- Wszystkie fronty szafek, szuflad i półek wyposażone w ramkę na etykiety o minimalnych wymiarach 15 mm x 75 mm.

- Blaty robocze o grubości min. 38 mm.

- Kontenerki przy biurkach z 3 szufladami z wysuwem minimum ¾ długości.

- Kontenerki zamykane na zamek patentowy.

- Fronty szafek w pomieszczeniach  A15, A16, A25 krawędzie oklejane w technologii bez fugowej okleiną z polimerową warstwą frakcyjną (okleina laserowa).

- Szafy w pomieszczeniach A25 – SZATNIA, A04, A05 zamykane na zamek patentowy.

- Nóżki z regulacją umożliwiające czyszczenie powierzchni.

- Półki w szafkach z regulacją skokową co 30 – 40 mm.

- Wymiar poszczególnych elementów wskazanych poniżej mogą ulec za zgoda zamawiającego odchyleniom w zakresie +/- 5%.

- Kolory frontów, korpusów i półek do uzgodnienia z zamawiającym.

- W blatach w pomieszczeniu zmywalni i pokoju socjalnym zamontować dostarczone przez Zamawiającego zlewozmywaki i umywalkę.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym.

- Cena zawiera koszty projektu zabudowy, koszty wytworzenia, dostawy i montażu mebli 
i urządzeń oraz koszty wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

Załączone rysunki są jedynie materiałem poglądowym i pomocniczym do przygotowania oferty

- POMIESZCZENIE A06 – MAGAZYN LEKÓW

  - ZABUDOWA MEBLOWA SZUFLADY + DRZWI – 8 sztuki

Wyposażone w 5 szuflad oraz drzwi o wysokości 100 cm + 2 półki

Szerokość 90 - 100 cm

Wysokość 250 cm

Głębokość 57 cm

  - ZABUDOWA MEBLOWA REGAŁY OTWARTE – 4 sztuki

Szerokość – 80 cm

Wysokość 250 cm

Głębokość 45 cm

Półki – 6 sztuk

  - SEJF – 1 sztuka

Sejf do przechowywania środków psychotropowych i narkotyków o poniższych parametrach:

- W pełni stalowa, mocna konstrukcja,

- Podzielony na trzy niezależne komory,

- Drzwiczki komór wyposażone w zamki kluczowe zapewniający podwyższony poziom bezpieczeństwa,

- Kolor drzwiczek RAL7024,

- Półki z możliwością regulacji,

- Wymiary zewnętrzne bez zabudowy (wys./szer./gł.)	1500/470/350 mm

- Wymiary wewnętrzne (wys./szer./gł.)	350+500+500/450/300 mm

- Sejf zabudowany w zabudowie meblowej z wyjątkiem frontów.

- Sejf przytwierdzony trwale do podłogi.

  - WÓZEK DO KOMPLETACJI LEKÓW – 3 sztuki

Wózek platformowy osiatkowany do transportu o parametrach:

1.	Dwa kosze i jedna platforma,

2.	Nośność min. 120 kg,

3.	Konstrukcja stalowa malowana proszkowo,

4.	Wymiary oczek siatki max. 50 x50 mm,

5.	Ładowność kosza min. 30 kg,

6.	Wysokość 100 cm +/- 5%,

7.	Szerokość 45 cm +/- 5%,

8.	Długość 110 cm +/- 5%,

9.	Waga max. 18 kg,

10.	Koła gumowe o średnicy min. 100 mm.

2.0. POMIESZCZENIE A07 – IZBA EKSPEDYCYJNA

2.1. ZABUDOWA MEBLOWA PÓŁKI + DRZWI o wysokości 100 cm – 3 sztuki

Szerokość  90 – 100 cm

Wysokość 200 cm

Głębokość 57 cm

Półki – 5 sztuk

3.0. POMIESZCZENIE A09 – KOMORA PRZYJĘĆ

3.1. ZABUDOWA MEBLOWA REGAŁ OTWARTY – 2 sztuki

Szerokość 100 cm

Wysokość 200 cm

Głębokość 57 cm

Półki – 5 sztuk

3.2. STÓŁ - 1 sztuka  blat + okleina + 4 kwadratowe nogi czarne

Szerokość: 220cm

Wysokość 76cm

Głębokość 70cm

3.3. WÓZEK PALETOWY ELEKTRYCZNY o parametrach:

  - Udźwig min. 1500 kg,

  - Długość wideł max. 800mm,

  - Wyjmowana bateria litowo-jonowa,

  - Elektryczna jazda i podnoszenie,

  - Bezszczotkowy silnik jazdy DC,

  - Zintegrowany panel z kodem PIN z wyświetlaczem LCD do inteligentnego sterowania i obsługi wózka,

  - Redukcja prędkości poprzez zmianę kąta nachylenia dyszla oraz funkcja pracy przy pionowym ustawieniu dyszla,

  - Koła przednie i tylne rolki poliuretanowe,

  - Gwarancja min. 12 miesięcy,

  - Serwis, części zamienne na terenie kraju.

4.0. POMIESZCZENIE A10 – MAGAZYN PŁYNÓW

4.1. ZABUDOWA MEBLOWA PÓŁKI + DRZWI o wysokości 100 cm – 2 sztuki

Szerokość 60 cm

Wysokość 200 cm

Głębokość 57 cm

Półki – 5 sztuk

4.2. ZABUDOWA MEBLOWA REGAŁ OTWARTY – 8 sztuk

Szerokość 60 cm

Wysokość 200 cm

Głębokość 57 cm

Półki – 6 sztuk

5.0. POMIESZCZENIE A11 – MAGAZYN SPRZETU JEDNORAZOWEGO

5.1. ZABUDOWA MEBLOWA PÓŁKI + DRZWI o wysokości 100 cm – 2 sztuki

Szerokość 75 cm

Wysokość 200 cm

Głębokość 57 cm

Półki – 5 sztuk

5.2. ZABUDOWA MEBLOWA REGAŁY OTWARTE – 4 sztuki

Szerokość – 90 cm

Wysokość 200 cm

Głębokość 60 cm

Półki – 6 sztuk

5.3. ZABUDOWA MEBLOWA SZUFLADY + DRZWI -2 sztuki

Wyposażone w 3 szuflad oraz drzwi o wysokości 100cm

Szerokość 90 cm

Wysokość 200 cm

Głębokość 57 cm

Półki – 2 sztuki

5.4. BIURKO NAROŻNE Z KONTENERKIEM

Wysokość 76cm

Szerokość 163cm

Głębokość 90cm

5.5. Fotel biurowy – 2 sztuki

Fotel posiada regulowane podłokietniki 4D zapewniające prawidłowe ułożenie przedramienia i rąk do pracy przy biurku (góra - dół - pozwala na dostosowanie wysokości, tak aby przedramię ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia, co znacznie odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 90 mm; przód-tył w zakresie 50 mm.

Podstawa jezdna z polerowanego aluminium, wyposażona w kółka o średnicy 60 mm. Kółka bezpieczne dla parkietów i paneli.

Oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym, która zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i dostosuje się do kształtu pleców użytkownika. Oparcie posiada funkcję regulacji wysokości w zakresie 65 mm i możliwość zablokowania wysokości na sześciu poziomach.

Integralną częścią oparcia jest profil lędźwiowy o regulowanej wysokości, co pozwala dostosować go swojego wzrostu.

Fotel wyposażony jest w zagłówek 3D o regulowanej wysokości, głębokości, a także posiadający możliwość regulacji obrotu wokół poziomej osi.

Tapicerowane siedzisko z możliwością wyboru dowolnego rodzaju i koloru tkaniny obiciowej.

6.0. POMIESZCZENIE A15 – RECEPTURA

ZABUDOWA LABOLATORYJNA

6.1. Szafki dolne 3 x z drzwiczkami + 1 x z szufladami  (1niska + 2 wysokie) - szuflady z  metalowymi ściankami kolor biały, płytowym dnem w kolorze antracyt,, prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem systemem hamowania                     i dociągu, z dożywotnią gwarancją bez ograniczenia cykli użycia

Wysokość: 82cm

Szerokość: 58cm

Głębokość 51cm

Półki – 1 sztuka

BLAT melamina  min. 38 mm gruby / narożny – łączenie bez listwy

6.2. Szafki górne 3 x z drzwiczkami

Wysokość 72cm

Szerokość 62cm

Głębokość 32cm

Półki – 1 sztuka

6.3. Składany stolik mocowany do ściany osadzony na składanym wsporniku

Wysokość 76cm

Szerokość 90cm

Głębokość 30cm

6.4. KOMORA LAMINARNA – 1 sztuka

Komora powinna spełniać wszystkie poniższe parametry:

- Komora laminarna nablatowa,

- Komora laminarna przeznaczona do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych przy badaniach mikrobiologicznych, biotechnologicznych                                     i biochemicznych,

- Laminarny, pionowy przepływ powietrza,

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:  720 x 500 x 800  [mm] (szer. x gł.  x wys.) +/- 5%,

- Filtr wstępny: poliamidowy klasy min. EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779,

- Filtr główny: absolutny HEPA wg normy PN- EN 1822, skuteczność filtracji min. 99,995% dla cząstek 0,3 µm (H14),

- Panel sterujący z wyświetlaczem dotykową , menu w języku polskim,

- Obudowa zewnętrzna: stal typu 1203, grubość min. 1,5 mm, pokryta polistyrenem,

- Okna boczne szkło bezpieczne, grubość min. 5 mm Przesłona przednia zamykająca przestrzeń roboczą (dzielona, uchylna) odporna na promieniowanie UV,

- Poziom głośności < 55 dB mierzony wg normy EN 12469:2000,

- Blenda całkowita zamykająca przestrzeń roboczą po skończonej pracy,

- Wyposażenie komory: lampa doświetlająca przestrzeń roboczą LED; lampa bakteriobójcza UV z programatorem; gniazdo elektryczne na obudowie komory; cyfrowy licznik czasu pracy komory oraz lampy UV; blat roboczy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,

- Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej, paszport techniczny, karta gwarancyjna,  Certyfikat CE , Deklaracja Zgodności, Test fabryczny,

- Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny                                  i pogwarancyjny na terenie Polski,

- Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie 24 miesiące,

Szkolenie z obsługi urządzenia min. 2 x 3 godziny dla min. 4 osób

6.5. Taboret laboratoryjny – 2 sztuki

Krzesła wyposażone w mechanizm, który wyposażony jest w 2 dźwignie; jedną płynnie reguluje wysokość siedziska, drugą blokuje wybrany kąt wychylenia oparcia względem siedziska lub uruchamia ruch oparcia podążający za ruchem pleców Użytkownika.

Oparcie posiada regulację kąta. Wybraną pozycję wychylenia oparcia można zablokować.

Trwała, nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna w kolorze czarnym. Krzesło posiada kółka miękkie do powierzchni twardych.

Formowane siedzisko z polipropylenu antypoślizgowe oraz posiadające odpowiednio nadany kształt zapewniając wygodne użytkowanie w miejscu pracy.

7.0. POMIESZCZENIE A16 – ZMYWALNIA

ZABUDOWA KUCHENNA

7.1. Szafki dolne 5 x z drzwiczkami

Wysokość 82cm

Szerokość 55cm

Głębokość 51cm

BLAT melamina 38mm gruby / wycięcie na zlew

7.2. AUTOKLAW

Autoklaw o parametrach

- Wymiary:

Szerokość: 42,0 cm ± 5%

Wysokość: 49,0 cm ± 5%

Głębokość: 75,0 cm ± 5%

Instalacja musi być możliwa na blacie o głębokości = 60 cm,

- Wymiary wewnątrz

Komora cylindryczna: min. Ø 25 cm x 45 cm

Objętość komory: min. 22 litry,

- Autoklaw do instalacji na blacie z membranową pompą próżniową i zintegrowanymi zbiornikami na wodę uzdatnioną i zużytą. Objętość każdego zbiornika = 5 litrów,

- Uchwyt na tacki oraz kontenery. Możliwość wyjęcia uchwytu,

- Komora ze stali nierdzewnej, węże i wyposażenie z materiałów nierdzewnych,

- Wypieranie powietrza za pomocą próżni frakcyjnej,

- Suszenie próżniowe,

- Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu uzdatniania wody – odwróconej osmozy,

- Jednorazowy obieg wody uzdatnionej,

- Wbudowane podgrzewanie wstępne,

- Uchwyt mający możliwość trzymania kaset typu standard tray oraz tacek,

- Programy:

    - 134°C Program uniwersalny - całkowity czas cyklu na wsad 5 kg: 30 minut (5.5 minut czas wyjaławiania) plus 20 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika)

    - 134°C Szybki program S - całkowity czas cyklu : 15 minut (3.5 minut czas wyjaławiania) plus 5 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika)

    - 134°C Szybki program B - całkowity czas cyklu: 30 minut (5.5 minut czas wyjaławiania) plus 10 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika

    - 121°C program ochronny - całkowity czas cyklu na wsad 5 kg: 45 minut (20,5 minut czas wyjaławiania) plus 20 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika)

    - 134°C Prion-program - całkowity czas cyklu na wsad 5 kg: 45 minut (20,5 minut czas wyjaławiania) plus 20 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika)

    - Test próżniowy

- Możliwość modyfikacji parametrów każdego programu, aby móc spełnić wszelkie wymogi w przyszłości.

- Automatyczne wyświetlanie numeru cyklu po każdej sterylizacji

- Zasilanie w wodę-źródło zewnętrzne z możliwością korzystania z wody do innych celów.

- Monitoring parametrów za pomocą mikroprocesora

- Pomiar ciśnienia za pomocą pomiaru ciśnienia bezwzględnego czujnikiem min. klasy 0.3

- Pomiar temperatury czujnikami min. typu PT1000 klasa A

- Automatyczny zintegrowany pomiar jakości wody przed każdym cyklem

- Automatyczny zapis ostatnich min.30 cykli na wewnętrznej pamięci.

- Możliwość podłączenia zewnętrznego rejestratora cykli

- Interfejs seryjny z możliwością przyłączenia drukarki, komputera oraz elektronicznego rejestratora cykli z zapisem na karcie pamięci typu compact flash. Możliwość podłączenia do sieci komputerowej za pomocą adaptera.

- Możliwość współpracy z oprogramowania do elektronicznej archiwizacji cykli z zapisem graficznym, identyfikacją wsadu, zwolnieniem wsadu oraz identyfikacją personelu.

- Protokół sterylizacji zawierający min. informacje: data, czas, numer wsadu oraz temperaturę, ciśnienie i czasy podczas każdego kroku programu.

- Automatyczna blokada drzwi podczas usterki

- Elektryczna oraz mechaniczna blokada drzwi podczas sterylizacji

- Zawór bezpieczeństwa

- Czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu

- Czujnik zapobiegający zbyt niskiemu ciśnieniu wody

- Akustyczny oraz optyczny sygnał podczas usterki

- Zasilanie elektryczne AC 230 V / 50/60 Hz, pobór mocy maks. 2200 Watt

- Zgodność z międzynarodowymi standardami EN 13060, klasa B, 93/42 EEC, 97/23 EEC, EN 60601-1 -2; EMC, EN 61010-1 -2;

- Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny                          i pogwarancyjny na terenie Polski,

- Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie 24 miesiące,

- Szkolenie z obsługi urządzenia min. 2 x 3 godziny dla min. 4 osób.

8.0. POMIESZCZENIE A12  - ARCHIWUM

8.1. ZABUDOWA MEBLOWA REGAŁY OTWARTE – 4 sztuki

Szerokość 90 cm

Wysokość 200c m

Głębokość 35 cm

Półki – 6 sztuk

9.0. POMIESZCZENIE A18 – ŚLUZA CZYSTA

ZABUDOWA MEBLOWA / SZAFA + ŁAWKA

9.1. SZAFA z drzwiami na całej wysokości – 3 sztuki

Wysokość 200 cm

Szerokość 60 cm

Głębokość 60 cm

Półki – 4 sztuki

9.2. ŁAWKA – 1 sztuka

Wysokość 50cm

Długość 140 cm

Głębokość 30cm

Konstrukcja wykonana z kwadratowego profilu zamkniętego, stalowego, malowanego proszkowo, siedzisko: deska ławkowa + lakier półmat

10.0. POMIESZCENIE A19 – PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW

10.1. KOMORA LAMINARNA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW-1 szt.

Komora powinna spełniać wszystkie poniższe parametry:

- Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2002,

- Posiada certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV  PN EN 12469:2002, posiada certyfikat Bezpieczeństwa elektrycznego TUV 61000226.001 zgodnie                         z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06 DIN 12980:2017-05, posiada deklarację zgodności CE  zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, 2004/108/WE, posiada protokół z badań fabrycznych m.in. prędkość przepływu powietrza, integralność filtrów,

- Posiada pionowy laminarny przepływ powietrza, 3 filtry Hepa o wydajności min. 99,995% dla MPPS,

- Wymiary komory: szerokość wewnętrzna komory min. 1240 mm, wysokość wewnętrzna komory min. 650 mm, głębokość wewnętrzna komory min. 600 mm,

- Szyba frontowa jest ustawiona pod kątem 8°, skośnie w stosunku do blatu roboczego; nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia; przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana),

- Strefa pod blatem roboczym wykonana jest z niemalowanej stali nierdzewnej,

- Komora wyposażona jest w wentylatory zapewniające stabilną pracę urządzenia                     w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej,

- Komora posiada podwójny układ monitorowania przepływów powietrza przy użyciu sensorów z kompensacją temperaturową, oddzielne dla pionowego strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego,

- Panel sterowania dotykowy w języku polskim ze wskaźnikiem: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury wewnątrz przestrzeni roboczej i na zewnątrz komory, łącznego czasu pracy filtrów                    i lampy UV, zużycia filtrów określone w %,

- Oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami typu LED – intensywność ≥ 1000 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego,

- Poziom emitowanego hałasu < 56 dB mierzony wg normy EN 12469:2000,

- Wyposażenie dodatkowe: na stałe zamontowana – w górnej części ściany tylnej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem; min 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie; blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania; dedykowana podstawa do pracy w pozycji siedzącej; podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej,

- Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii,

- Funkcja ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów,

- Funkcja mycia szyby z pełnym zabezpieczeniem pracownika (opuszczanie szyby poniżej blatu roboczego),

- Zasilanie 230V/50Hz,

- Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej, paszport techniczny, karta gwarancyjna,  Certyfikat CE , Deklaracja Zgodności, Test fabryczny,

- Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny                            i pogwarancyjny na terenie Polski,

- Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie 24 miesiące,

- Szkolenie z obsługi urządzenia min. 2 x 3 godziny dla min. 4 osób.

10.2. Taboret laboratoryjny – 1 sztuka

- Krzesła wyposażone w mechanizm, który wyposażony jest w 2 dźwignie; jedną płynnie reguluje wysokość siedziska, drugą blokuje wybrany kąt wychylenia oparcia względem siedziska lub uruchamia ruch oparcia podążający za ruchem pleców Użytkownika.

- Oparcie posiada regulację kąta. Wybraną pozycję wychylenia oparcia można zablokować.

- Trwała, nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna dostępna jest w kolorze czarnym. Krzesło posiada kółka miękkie do powierzchni twardych.

- Formowane siedzisko z polipropylenu jest antypoślizgowe oraz posiada odpowiednio nadany kształt zapewniając wygodne użytkowanie w miejscu pracy.

11.0. POMIESZCZENIE A20 – DYSPENSATORIUM

11.1. WITRYNA – 2 sztuki

Wysokość 200 cm

Szerokość 60 cm

Głębokość 40 cm

Korpus płyta melaminowana,

Fronty szkło ESG typu FLOAT,

Ramki witryny aluminiowe /  kolor aluminium naturalne (jako element konstrukcyjny i wizualny dla szkła)

Zawiasy z domykiem

12.0. POMIESZCZENIE A25 – POKÓJ SOCJALNY

ZABUDOWA KUCHENNA + STOLIK + KRZESŁA

12.1. Szafki dolne 3 sztuki z drzwiczkami + 1 sztuka z szufladami (1niska + 2 wysokie) - szuflady z  metalowymi ściankami kolor biały, płytowym dnem w kolorze antracyt,, prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem systemem hamowania i dociągu, z dożywotnią gwarancją bez ograniczenia cykli użycia +1 sztuka zabudowa lodówki

Wysokość 82cm

Szerokość 60cm

Głębokość 51cm

BLAT melamina 38mm gruby

12.2 Lodówka do zabudowy podblatowej.

Lodówka bez zamrażalnika, klasa efektywności energetycznej nie niższa niż F, Klasa emisji hałasu akustycznego nie wyższa niż B, pojemność komory niemniejsza niż 110 l.

12.3. Szafki górne z drzwiczkami 4 sztuki

Wysokość 72cm

Szerokość 60cm

Głębokość 32cm

12.4. Stolik

Wysokość 76cm.

Szerokość 60cm.

Głębokość 60cm

Blat melamina 38mm gruby

Stelaż stolika: profil 25/50 kolor czarny

12.5. Krzesła do stolika  – 3szt

Wysokość 84 cm

Szerokość 48 cm

Głębokość 44 cm

Siedzisko wykonano z trwałego polipropylenu. Odporne na zabrudzenia, promienie UV, czynniki zewnętrzne, łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu czystości. Podstawa wykonana z profilu stalowego okrągłego o przekroju 18 mm, chromowana. Nóżki zakończono stopką.

13.0. POMIESZCZENIE A23 – SZATNIA

ZABUDOWA SOCJALNA

13.1. Szafki ubraniowe zamykane drzwiczkami + zamek + wentylacja 3 sztuki

Wysokość 200 cm

Szerokość 60 cm

Głębokość 58 cm

14.0. POMIESZCZENIE A05 – BIURO FARMACEUTÓW

  - Szafa przesuwna wyposażona w regulowane półki, system przesuwny z dolnym prowadzenie, profil jezdny oraz ramki konstrukcyjne aluminium, wypełnienie drzwi płyta meblowa – 1 sztuka

Wysokość 250 cm

Szerokość 240 cm

Głębokość 45 cm

Półki – 6 sztuk

  - Biurko wyposażone w kontenerek z szufladami, prowadnice na łożyskach kulowych ¾ wysuwu – 2 sztuki

Wysokość 76 cm

Szerokość 160 cm

Głębokość 80 cm

14.3 Fotel biurowy – 2 sztuki

Fotel posiada regulowane podłokietniki 4D zapewniające prawidłowe ułożenie przedramienia i rąk do pracy przy biurku (góra - dół - pozwala na dostosowanie wysokości, tak aby przedramię ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia, co znacznie odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 90 mm; przód-tył w zakresie 50 mm.

Podstawa jezdna z polerowanego aluminium, wyposażona w kółka o średnicy 60 mm. Kółka bezpieczne dla parkietów i paneli.

Oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym, która zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i dostosuje się do kształtu pleców użytkownika. Oparcie posiada funkcję regulacji wysokości w zakresie 65 mm i możliwość zablokowania wysokości na sześciu poziomach.

Integralną częścią oparcia jest profil lędźwiowy o regulowanej wysokości, co pozwala dostosować go swojego wzrostu.

Fotel wyposażony jest w zagłówek 3D o regulowanej wysokości, głębokości, a także posiadający możliwość regulacji obrotu wokół poziomej osi.

Tapicerowane siedzisko z możliwością wyboru dowolnego rodzaju i koloru tkaniny obiciowej.

15.0. POMIESZCZENIE A04 – BIURO KIEROWNIKA APTEKI

15.1. Szafa przesuwna (150 x 2500 x 450) wyposażona w regulowane półki, system przesuwny z dolnym prowadzenie, profil jezdny oraz ramki konstrukcyjne aluminium, wypełnienie drzwi płyta meblowa – 1 sztuka

Wysokość 250 cm

Szerokość 150 cm

Głębokość 45 cm

Półki – 6 sztuk

15.2. Wieszak na ścienny – 1 sztuka

15.3. Biurko wyposażone w kontenerek z szufladami,  prowadnice na łożyskach kulowych ¾ wysuwu – 1 sztuka

Wysokość 76 cm

Szerokość 160 cm

Głębokość 80 cm

15.4. Fotel biurowy – 1 sztuka

- Fotel posiada regulowane podłokietniki 4D zapewniające prawidłowe ułożenie przedramienia i rąk do pracy przy biurku (góra - dół - pozwala na dostosowanie wysokości, tak aby przedramię ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia, co znacznie odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 90 mm; przód-tył                       w zakresie 50 mm.

- Podstawa jezdna z polerowanego aluminium, wyposażona w kółka o średnicy 60 mm. Kółka bezpieczne dla parkietów i paneli.

- Oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym, która zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza               i dostosuje się do kształtu pleców użytkownika. Oparcie posiada funkcję regulacji wysokości                   w zakresie 65 mm i możliwość zablokowania wysokości na sześciu poziomach.

- Integralną częścią oparcia jest profil lędźwiowy o regulowanej wysokości, co pozwala dostosować go swojego wzrostu.

- Fotel wyposażony jest w zagłówek 3D o regulowanej wysokości, głębokości, a także posiadający możliwość regulacji obrotu wokół poziomej osi.

- Tapicerowane siedzisko z możliwością wyboru dowolnego rodzaju i koloru tkaniny obiciowej.

15.5. Stolik kawowy kwadratowy na czterech kwadratowych nogach– 1 sztuka

Wysokość 45 – 53 cm

Szerokość 60 – 70 cm

Głębokość 60 – 70 cm

15.6. Fotel – 2 sztuki

Szerokie, kubełkowe siedzisko. Drewniany stelaż. Cztery nogi. Siedzisko o szerokości 53 cm, głębokości 49 cm i wysokości 39 cm. Kolor tapicerki do wyboru.