…………………………………

/Pieczęć  Wykonawcy/														Załącznik nr 6 do SWZ

Potwierdzenie wymagań Zamawiającego dotyczące wymagań technicznych

| Lp | Warunki / parametry: | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie wymagań przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary i waga pojazdu: | długość: min. 5800 mm wysokość w przestrzeni pasażerskiej: min. 1700 mm masa całkowita: max. 3500 kg |  |
| 2. | Liczba miejsc pasażerskich: | 9 osób (8+1) w pozycji siedzącej lub zamiennie 8 osób (7+1) i jedna osoba na wózku |  |
| 3. | Silnik: | Silnik: pojemność minimalna o oznaczeniu handlowym 1,9 l Moc: min. 140 KM Norma emisji spalin: min. EURO 6 |  |
| 4. | Skrzynia biegów: | manualna 6-biegowa lub automatyczna |  |
| 5. | Klimatyzacja/ wentylacja: | Przedział pasażerski oddzielnie ogrzewany i klimatyzowany |  |
| 6. | Wyposażenie: | Wspomaganie ruszania pod górę System ESP System start-stop Światła dzienne Immobiliser, elektroniczny Dwa składane klucze radiowe Min. jeden zaczep holowniczy z przodu Poduszka powietrzna kierowcy Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, zintegrowane z kierunkowskazem Radio cyfrowe, gniazdo USB. Apteczka, trójkąt, gaśnica, kamizelka odblaskowa, zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy, koło zapasowe Oświetlenie przestrzeni kierowcy i strefy pasażerskiej Oznakowanie samochodu z przodu i z tyłu symbolami – transport osób niepełnosprawnych |  |
| 7. | Poszycie zewnętrzne: | wykonane z aluminium lub z blachy odpornej na korozję – względnie, lub z blach zabezpieczonych przeciw korozji metodą kataforezy zanurzeniowej (KTL), dopuszcza się elementy poszycia wykonane z tworzyw sztucznych, |  |
| 8. | Wykończenie wnętrza: | Przestrzeń pasażerska z izolacją termo-akustyczną, podłoga pokryta wykładziną zmywalną Podsufitka wyłożona tkaniną lub laminowana Ściany do linii okien – tapicerka w kolorze ciemnym, materiałowa lub laminowana |  |
| 9. | Siedzenia pasażerskie: | Komplet atestowanych pasów mocujących wózek inwalidzki oraz osobę na wózku, najazdy aluminiowe teleskopowe bądź rampa, szyny na całej długości podłogi Wszystkie fotele z regulowanym oparciem, w ciemnej tapicerce z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa |  |
| 10. | Drzwi: | Drzwi boczne przesuwne (przeszklone) z prawej strony z uchwytem ułatwiającym wsiadanie Drzwi tylne – kąt otwarcia min. 180 stopni Schodek przy drzwiach bocznych przesuwnych wysuwany elektrycznie |  |
| 11. | Miejsce pracy kierowcy: | Fotel kierowcy regulowany, amortyzowany Oświetlenie przestrzeni kierowcy i strefy pasażerskiej |  |
| 12. | Koła i ogumienie: | wszystkie koła wyważone koło zapasowe 1 szt. nakładki na nakrętki kół ze wskaźnikiem położenia |  |
| 13. | Powłoki lakiernicze: | powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych |  |
| 14. | Warunki gwarancji: | Gwarancja mechaniczna: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów Gwarancja na zabudowę: min. 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące Gwarancja na perforację blach nadwozia i podwozia: min. 120 miesięcy |  |

...............................................................................

imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy