GMINA MIEJSKA

CHOJNICE

BI. 271.8.2022

Chojnice, dnia  01.08.2022 r.

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego                          w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00265319/01 z dnia 19.07.2022 r.  postępowania w trybie podstawowym na: „Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie czy na odcinku S1-S2 należy zastosować rurę PVC o śr. 315mm.

Odpowiedź

Zgodnie z rys 1 powinno być DN 400.

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie czy na profilu sieci oznaczono odpowiednie średnice kolektora kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź

Zgodnie  z rys 1

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie czy studnia S14 – Istniejąca jest faktycznie obiektem istniejącym czy urządzeniem do wykonania.

Odpowiedź

Należy przewidzieć budowę nowej studni

Pytanie 8

Proszę o informację czy na istniejących studniach należy uwzględnić koszt wymiany włazu żeliwnego z starego na nowy.

Odpowiedź

Tak, na żeliwne nowe

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie czy wszystkie nowo powstałe studnie mają mieć średnicę 1000mm. Jeśli nie proszę o wskazanie zestawienie wskazujące konkretnie na to która studnia posiada daną średnicę.

Odpowiedź

Należy przyjąć studnie S13 i  S14  średnicę DN2000,  pozostałe studnie  DN1200.

BURMISTRZ

Arseniusz Finster