Opis szafy

Są to parametry przybliżone.

W szacowaniu proszę o podanie specyfikacji oraz modelu szaf.
Wysokość	1150 mm
Głębokość	660 mm
Wys. wewn.	880 mm
Szer. wewn.	730 mm
Głęb. wewn.	530 mm
Odporność na działanie ognia	60 minut
Zasilanie	2 x 4 gniazda (230 V)
Wyposażenie wewnętrzne	czujnik dymu, wentylator, przełącznik kontaktowy drzwi, listwa zasilająca z 4 gniazdami, odcięcie zasilania w przypadku dużych ilości generowanego ciepła i dymu, akustyczny sygnał ostrzegawczy, możliwość podłączenia do systemu alarmu przeciwpożarowego, opcja przyłącza 12 V
Wyposażenie	z rolkami
Wentylacja	wywietrznik z wentylatorem i otwór wentylacyjny
Materiał	specjalne płyty ognioodporne
Liczba półek	1 szt.
Materiał półki	blacha stalowa, lakierowana proszkowo
Kolor korpusu	jasnoszary, RAL 7035
Kolor drzwi	pomarańczowy, RAL 2004
Rodzaj zamknięcia	rygiel obrotowy
Rodzaj drzwi	drzwi skrzydłowe,
Na substancje	baterie / akumulatory litowo-jonowe
Szerokość	890 mm
Napięcie przyłączeniowe	230 V
Ciężar	ok. 150 kg
Certyfikaty	Certyfikaty TÜV NORD Group w ramach najnowszego programu testowego z rzeczywistymi testami ogniowymi baterii i indukowanymi wybuchami gazu / Atest MPA dotyczący odporności na działanie ognia przez ponad 60 minut od wewnątrz do zewnątrz w oparciu o DIN EN 1363-1

Opis produktu:
Jednoczesne ładowanie w szafie kilku akumulatorów litowych
Wczesne alarmowanie o uszkodzeniach
Konstrukcja z niepalnych, ognioodpornych elementów
Sprężynowa blokada drzwi lockEX zapewniająca kontrolowaną redukcję ciśnienia w przypadku eksplozji
Specjalne uszczelki przeciwogniowe zapobiegają wydostaniu się płomieni na zewnątrz Dymoszczelny system zamykania otworów (dot. dymów w temperaturze otoczenia)
Możliwość transportu w celu ustawienia w miejscu instalacji
Zamykane podwójne drzwi skrzydłowe z mocnym ryglowaniem i zawieszeniem