Wejherowo, dnia 12.12.2018 r.

D.25C/250/430/2018

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

825 (1150). Zapytanie Wykonawcy

Technologia medyczna Tom II (opis): Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie monitorów 26” w ilości 16

sztuk o poniższych parametrach, jakościowo nie gorszych niż wymagane. Wskazane parametry z opisu wskazują na jednego producenta monitorów co ogranicza konkurencję. Dopuszczenie urządzenia równoważonego znacząco obniży oferowaną cenę (nawet kilkadziesiąt procent).

| Technologia | TFT LCD (LED) |
| --- | --- |
| Przekątna | 26” |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Kąt widzenia poziomo/pionowo | 178/178 st. |
| Jasność | 500cd/m2 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | > 1000 milionów |
| Wejścia video | 1 x DVI-D 1, 1 x VGA (D-sub), 1 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (Y/C) (2 x BNC), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC) |
| Interfejs sieci optycznej | Encoder Światłowodowy 10Gb SFP+ |
| Konstrukcja zapewniająca maskowanie okablowania | Tak |
| Zasilanie elektryczne | 230V, 50Hz |
| Zużycie energii | Nie większe niż 120W |
| Certyfikaty | ANSI/AAMI ES60601-1 (UL60601-1), CAN/CSA C22.2 60601-1, FCC Class B, EN60601-1-2, CE, MDD(93/42/EEC) Class I Medical Device |
| Montaż VESA | 100x100 |
| Klasa produktu medycznego: | Klasa I |
| Klasa zabezpieczenia przed płynami | IP33 - ogólnie, IP44 - z przodu |
| Front: | Szkło z powłoką antyrefleksyjną |
| Możliwość podpięcia klawiatury i myszy w celu zarządzania komputerami PC | Tak |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

826 (1151). Zapytanie Wykonawcy

Technologia medyczna Tom II (opis): prosimy Zamawiającego o dopuszczenie monitorów 55” w ilości 8

sztuk o poniższych parametrach, jakościowo nie gorszych niż wymagane. Wskazane parametry z opisu oraz pytań i odpowiedzi wskazują na jednego producenta monitorów co ogranicza konkurencję.

Dopuszczenie urządzenia równoważonego znacząco obniży oferowaną cenę (nawet kilkadziesiąt procent).

| Technologia | S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED |
| --- | --- |
| Przekątna | 55” |
| Aktywny rozmiar ekranu | 1,209 x 680 |
| Proporcje | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 – 4K |
| Kąt widzenia poziomo/pionowo | 178/178 st. |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Wejścia video | 1 x DisplayPort (HDCP); 2 x DVI-D (z HDCP); 4 x HDMI (HDCP) |
| Interfejs sieci optycznej | Encoder Światłowodowy 4K 10Gb SFP+ |
| Zgodność z normą DICOM – do zastosowań w medycynie | Tak |
| Zasilanie elektryczne | 230V, 50Hz |
| Montaż VESA | Tak |
| Montaż | Monitor chroniony szybą z wielokrotną redukcją niepożądanych refleksów świetlnych. Całość w jednej zwartej szczelnej obudowie zlicowanej z zabudową tworząc gładką zmywalną powierzchnię. Certyfikaty Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

827 (1152). Zapytanie Wykonawcy

Technologia medyczna Tom II (opis): w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy nr 440 Zamawiający wskazał bardzo precyzyjny opis enkodera, który szczegółami określa urządzenie tylko jednego producenta. Jednocześnie jest to wskazanie technologii przesyłania obrazu i dźwięku co ogranicza konkurencję. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania technologii równoważnej opartej na transmisji światłowodowej oraz potwierdzenie, że są to parametry przykładowe i mogą zostać wykorzystane inne, o zbliżonych parametrach, zachowując wymaganą funkcjonalność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowania technologii równoważnej opartej na transmisji światłowodowej.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem