Przedmiar robót

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mysłowickiej w Katowicach

| NAZWY I KODY CPV 45233000-9 Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad : Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Ul. J. Kantorówny 2a Katowice Opracował: Krzysztof Pawlak |  |
| --- | --- |

Katowice, lipiec 2023

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe |
| --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm | 100,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | 75,00 m |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 6,75 m3 |
| 1. | 75*0,09 |  |  |  | 6,75 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin | 175,00 m2 |
| 1. | 70*2,5 |  |  |  | 175,00 |
| 5 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 175,00 m2 |
| 6 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | 75,00 m |
| 7 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko | 38,18 m3 |
| 1. | 75*0,15*0,3 |  |  |  | 3,38 |
| 2. | 6,75 |  |  |  | 6,75 |
| 3. | 175*0,15 |  |  |  | 26,25 |
| 4. | 75*0,08*0,3 |  |  |  | 1,80 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 38,18 |
| 8 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 343,62 m3 |
| 1. | 38,18*9 |  |  |  | 343,62 |
| 9 | Kalkulacja własna koszt utylizacji | 38,18 m3 |
| 2. Roboty ziemne |
| 10 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,10 km |
| 11 | KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | 105,00 m3 |
| 1. | 150 | 150,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 150,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 105,00 |
| 12 | KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. | 45,00 m3 |
| 1. | 150 | 150,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 150,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 45,00 |
| 13 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 2 700,00 m3 |
| 1. | 150*18 |  |  |  | 2 700,00 |
| 14 | Kalkulacja własna koszt utylizacji | 150,00 m3 |
| 15 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV | 120,00 m2 |
| 1. | 220+180 |  |  | 400,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 400,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 120,00 |
| 16 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 280,00 m2 |
| 1. | 220+180 |  |  | 400,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 400,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 280,00 |
| 17 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. | 100,00 m2 |
| 3. Krawężniki i obrzeża |
| 18 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 200,00 m |
| 19 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV | 110,00 m |
| 20 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | 30,80 m3 |
| 1. | 220*0,3*0,4 |  |  |  | 26,40 |
| 2. | 110*0,2*0,2 |  |  |  | 4,40 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 30,80 |
| 21 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 277,20 m3 |
| 1. | 30,8*9 |  |  |  | 277,20 |
| 22 | Kalkulacja własna koszt utylizacji na wysypisku | 30,80 m3 |
| 23 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 100,00 m |
| 24 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe i obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 100,00 m |
| 25 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | 11,50 m3 |
| 1. | (100+100)*(0,35*0,10+0,15*0,15) |  |  |  | 11,50 |
| 26 | KNR 2-31 0407-04-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 110,00 m |
| 27 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe pod obrzeża | 4,40 m3 |
| 1. | 110*0,2*0,2 |  |  |  | 4,40 |
| 4. Parkingi |
| 28 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 220,00 m2 |
| 29 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 220,00 m2 |
| 30 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 4 840,00 m2 |
| 1. | 220*22 |  |  |  | 4 840,00 |
| 31 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 207,50 m2 |
| 32 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 12,50 m2 |
| 33 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 12,50 m2 |
| 34 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny | 1,25 t |
| 1. | 12,5*0,04*2,5 |  |  |  | 1,25 |
| 35 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 12,50 m2 |
| 36 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 12,50 m2 |
| 37 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | 12,50 m2 |
| 38 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | 12,50 m2 |
| 5. Chodniki |
| 39 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 180,00 m2 |
| 40 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 3 960,00 m2 |
| 1. | 180*22 |  |  |  | 3 960,00 |
| 41 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 160,00 m2 |
| 42 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka integracyjna | 20,00 m2 |
| 6. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych. |
| 43 | kalk własna-040 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 110 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). | 100,00 m |
| 7. Roboty różne |
| 44 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja włazów kanałowych | 4,00 szt |
| 45 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | 4,00 szt |
| 46 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | 3,00 szt |
| 47 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | 2,50 m3 |
| 1. | 50*0,05 |  |  |  | 2,50 |
| 48 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 50,00 m2 |
| 49 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm | 80,00 m |
| 50 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1,00 kpl |