Załącznik nr 10 b do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawa sortów BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników

Nadleśnictwa Lesko na rok 2022.

Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają normy:

- odzież ochronna - wymagania ogólne EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013- 12)

- środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne EN ISO 20345:2012,

- obuwie ochronne PN- EN ISO 20347:2012,

- środki ochrony indywidualnej - obuwie zawodowe PN-EN ISO 20347:2012,

- odzież ochronna- ochrona przed deszczem EN 343:2019 (PN-EN 343;2019-04)

- odzież ochronna- ochrona przed zimnem EN 342: 2017 (PN-EN 342:2018-01),

- odzież ochronna- wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem – PN-EN 14058:2018-   02.

Kolorystyka środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej powinna nawiązywać do kolorystyki określonej dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dotyczących sortów mundurowych

BIELIZNA KALESONY MĘSKIE/LEGINSY DAMSKIE – TERMOAKTYWNE Bielizna na chłodne dni. Dzianina odprowadzająca wilgoć, o wysokich walorach ciepłochronności, posiadająca zdolność dopasowania się do ciała. Wymagane właściwości bakteriostatyczne oraz antyalergiczne. Szwy płaskie, konstrukcja dwuwarstwowa, z włókien poliestrowych lub poliamidowych. Zgodne z normą PN-EN 14058:2018-02, PN-EN 342. BIELIZNA KOSZULA DŁUGI RĘKAW – TERMOAKTYWNA Lekka i szybko schnąca bielizna, zatrzymująca ciepło w chłodne dni, oraz dająca efekt chłodzenia w ciepłe dni (całoroczna). Materiał zapewniający szybkie odprowadzenie wilgoci z powierzchni skóry oraz dopasowujący się do kształtu ciała. Tkanina posiadająca właściwości bakteriostatyczne oraz antyalergiczne. Szwy płaskie, konstrukcja dwuwarstwowa, z włókien poliestrowych lub poliamidowych. Zgodne z normą PN-EN 14058:2018-02, PN-EN 342 - Krój damski i męski. BIELIZNA KOSZ.KR.RĘKAW Lekka i szybko schnąca bielizna, zatrzymująca ciepło w chłodne dni oraz dające efekt chłodzenia w ciepłe dni (całoroczna). Materiał zapewniający szybkie odprowadzenie wilgoci z powierzchni skóry oraz dopasowujący się do kształtu ciała. Tkanina posiadająca właściwości bakteriostatyczne oraz antyalergiczne. Szwy płaskie, konstrukcja dwuwarstwowa, z włókien poliestrowych lub poliamidowych. Zgodne z normą PN-EN 14058:2018-2, PN-EN 342 - Krój damski i męski. BUTY GUMOWE WODOODPORNE/WODOCHRONNE Buty wodoodporne o wysokości, co najmniej 30 cm. Materiał ze zmiękczonego tworzywa PVC, EVA lub poliuretanu. Buty zachowują elastyczność w niskich temperaturach (do -20ºC). Podeszwa antypoślizgowa i samoczyszcząca. Kolor zielony. Zgodne z normą PN-EN ISO 20345:2012. BUTY GUMOWE WODOODPORNE I CIEPŁOCHRONNE Buty z wyjmowanym wkładem ciepłochronnym (wełnianym 100%), z kołnierzem wiązanym zabezpieczającym przed wsypywaniem się śniegu, igliwia, itp. do środka buta. Podeszwa antypoślizgowa. Wysokość części gumowej min. 30 cm. Kolor zielony. Zgodne z PN 20347:2012. BUTY TERENOWEWODOCHRONNE Z MEMBRANĄ ODDYCHAJĄCĄ. Buty sznurowane chroniące kostkę, cholewka wykonana ze skóry nubukowej olejowanej/natłuszczonej lub licowej, wodoodpornej, o grubości min. 2 mm. Membrana wodoszczelna paroprzepuszczalna typu Gore-tex [PN-EN ISO 20344], opór pary wodnej (ret) membrany poniżej 10 m2* Pa/W) [PN-EN ISO 11092: 2014]. Wysokość całkowita min. 14 cm, max. do 18 cm. Kolor brązowy lub oliwkowy. Wkładka wymienna, która dopasowuje się do anatomicznej budowy stopy. Podeszwa antypoślizgowa, zapewniająca amortyzację wstrząsów oraz dobrą przyczepność w różnorodnym terenie (w tym na mokrych i śliskich powierzchniach), o grubości min. 3 cm, max. 5 cm. Bieżniki antypoślizgowe i samooczyszczające. Wersja damska i męska w rozmiarach od 36 – 47. Buty spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie: OB – wymagania podstawowe, WR- odporność na wodę, CI- izolacja spodu zimna, HI – odporność spodu od ciepła, WRU – przepuszczalność i absorpcja wody, SRC- odporność na poślizg. CZAPKA LETNIA Czapka letnia z daszkiem (tkanina bawełna min. 60%) lub membrana oddychająca. Regulacja obwodu. Na górze czapki otwory wentylacyjne. CZAPKA OCIEPLANA Czapka z osłoną uszu z możliwością podwinięcia osłony do góry. Wewnątrz wyciągane nauszniki chroniące uszy przed wiatrem. Czapka pokryta ekofutrem lub polarem na przodzie, klapach na uszy oraz na brzegach. Tkanina z membraną o wodoodporności, co najmniej 10 000 mm/24h, współczynnik oporu pary wodnej (Ret) poniżej 15 m2*Pa/W (wodoszczelność wg PN-EN 343). FARTUCH OCHRONNY Fartuch roboczy z naszytymi czterema kieszeniami. Kieszenie na piersiach zapinane, kryte patkami. Tkanina: 65% poliester, 35% bawełna, wytrzymała i łatwa w konserwacji. Produkt zgodny z normą PN-EN 13688:2013-12. Certyfikat CE. FARTUCH ROBOCZY Fartuch roboczy. Kategoria ochrony 1. Wytrzymały i łatwy w konserwacji. Zgodny z normą PN-EN 13688:2013-12. HEŁM OCHRONNY Wykonany z tworzywa HDPE. Hełm musi spełniać normę EN 14052:2020. Dopuszczony do użycia w temperaturze do -30o C. Pasek antypotliwy – wymienny. Ochrona głowy przed uderzeniem o sile 90-110 J. Krótka krawędź hełmu dla lepszej widoczności do góry. Regulacja rozmiaru w zakresie od 54 do 62 cm. Kolor hełmu – biały. KAMIZELKA CIEPŁOCHRONNA Kamizelka ocieplana zapinana na zamek błyskawiczny, posiadająca przynajmniej 3 kieszenie zewnętrzne lub dwie kieszenie zewnętrzne i jedna kieszeń po wewnętrznej stronie. Kołnierz w formie stójki. W dolnej części regulacja obwodu. Tkanina typu polar lub softshell, odporna na wiatr i zimno. Zgodne z normą PN-EN ISO 13688:2013-12. KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA Pożądany maksymalny udział materiału oddychającego (typu siatkowego) z dwoma taśmami odblaskowymi, spełniająca normę EN-471 (odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności). Kamizelka sięgająca linii bioder z nadrukiem: Nadleśnictwo Lesko oraz logiem Lasy Państwowe z przodu i tyłu kamizelki. Kolor zielony. KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA SŁUŻBA LEŚNA LUB STRAŻ LEŚNA Pożądany maksymalny udział materiału oddychającego (typu siatkowego) z dwoma taśmami odblaskowymi, spełniająca normę EN-471 (odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności). Kamizelka sięgająca linii bioder z nadrukiem: Nadleśnictwo Lesko oraz logiem Lasy Państwowe z przodu i ,,SŁUŻBA LEŚNA” lub ,,STRAŻ LEŚNA” z tyłu kamizelki. Kolor zielony. KOSZULA KRÓTKI RĘKAW/ T-SHIRT Koszulka krótki rękaw – 100 % bawełna, koszulka typu polo z krótkim rękawem, z 1 kieszonką na piersi z lewej strony, zapinana pod szyję na guziki lub T-shirt – 100 % bawełna, koszulka z krótkim rękawem. KOSZULA ROBOCZA DŁUGI RĘKAW Koszula wykonana z bawełny, co najmniej 80% lub 60% modal – 40 % bawełna, zapinana na guziki czterooczkowe, z wykończeniem przyspieszającym wysychanie. Krój męski – 2 kieszenie wpuszczane na piersi lub zapinane patkami. Krój damski – 1 lub 2 kieszenie wypuszczane lub 1 kieszeń na piersi zapinana z patką. KURTKA I SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE Kurtka i spodnie muszą tworzyć komplet. Materiał musi posiadać właściwości pozwalające na pranie w warunkach domowych, bez wykorzystania pralni chemicznych. Materiał musi chronić przed chłodem, poprzez odpowiednią termoizolację. Kurtka – Parametry: wodoodporność, co najmniej 10000 mm/24h (wodoszczelność wg PN-EN 343), współczynnik oporu pary wodnej (Ret) poniżej 15 m2*Pa/W, podklejane szwy. Kurtka posiadająca, co najmniej 3 kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną. W komplecie kaptur doszyty na stałe z regulacją obwodu, z możliwością chowania do stójki. Regulacja szerokości dołu kurtki. Zamek spiralny przykryty listwą wiatrochronną. Mankiety regulowane z zapięciem na rzep. Kurtka powinna zawierać warstwę termiczną odpinaną, tzw. podpinkę. Podpinka – ocieplana ze stójką, sięgającą linii bioder oraz pikowaniem, które stabilizuje włókninę ocieplającą. Ocieplina może być wykonana z materiału typu polar. Po prawej stronie podpinki wpuszczana pionowo kieszeń zapinana na zamek spiralny (kieszeń zewnętrzna lub wewnętrzna). Dół podpinki regulowany gumo-sznurkami. Spodnie – Parametry: wodoodporność, co najmniej 10 000 mm/24h (wodoszczelność wg PN-EN 343), współczynnik oporu pary wodnej (Ret) poniżej 15 m2*Pa/W, podklejone szwy. Spodnie posiadające, co najmniej 3 kieszenie (z przodu spodni lub na bokach). Regulowany obwód w pasie. Dół nogawek z rozpinanym zamkiem, a w okolicach kolan zaszewki profilujące. Kurtka i spodnie w wersji damskiej i męskiej w rozmiarach: Wersja damska: XS, S, M, L, XL, 2XL Wersja męska: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. 18. MASKA PRZECIWPYŁOWA Jednorazowa półmaska filtrująca z polipropylenu do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły). Jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Certyfikat CE. OKULARY OCHRONNE Okulary o wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne – wg. symbolu F, zabezpieczone powłoką chroniącą oczy przed promieniami UV (wg normy EN170-UV w zakresie poniżej 3). OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Okulary / nakładki przeciwsłoneczne polaryzacyjne przeznaczone do kierowania pojazdem. Ochrona przed promieniowaniem: Filtr UV 400. Kategoria przyciemnienia: kat. 3; 8%-18% przepuszczalności. Soczewki polaryzacyjne + filtr UV. Oprawka poliwęglanowa. Do okularów dołączone etui lub woreczek z mikrofibry. RĘKAWICE OCIEPLANE Rękawice dzianinowe z polarową podszewką wewnątrz. Ściągana nakładka na cztery palce ( oprócz kciuka ). W miejscu narażonym na przetarcie - wewnętrzna strona dłoni – skóra. RĘKAWICE ROBOCZE Rękawice ocieplone z elastycznej przędzy, ze ściąganą nakładką na palce zapinaną rzepem do grzbietu rękawicy oraz wzmocnieniami skórzanymi, co najmniej na dolnej stronie rękawicy. Podszewka polarowa. Certyfikat CE. SKARPETY LETNIE Letnie skarpety termoaktywne z połączenia włókien bawełny, Coolmaxu i Lycry. Elastyczne, zapewniające optymalne dopasowanie, bez nadmiernego ucisku. Szybko odprowadzają wilgoć z powierzchni stopy. SKARPETY ZIMOWE 2 PARY Ciepłe skarpety termoaktywne na zimę, łączące zalety wełny merynos, włókien Thermolite i Lycry. Dobrze izolują termicznie i odprowadzają wilgoć z powierzchni stopy. UBRANIE CAŁOROCZNE Ubranie wielosezonowe z tkaniny z membraną oddychającą. Kurtka i spodnie tworzące komplet. Materiał musi posiadać właściwości pozwalające na pranie w warunkach domowych bez wykorzystania pralni chemicznych. Pożądany kolor zielony, oliwkowy lub ciemno oliwkowy. Kurtka z wytrzymałej wierniej tkaniny nylonowo-poliestrowej laminowanej z membraną, podklejane szwy. Kurtka posiadająca co najmniej 2 kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną. W komplecie kaptur z regulacją obwodu. Regulacja szerokości dołu kurtki. Zamek przykryty listwą wiatrochronną. Kurtka i spodnie powinna zawierać odpinaną warstwę termiczną z polaru. Spodnie o parametrach: wodoodporność i oddychalność tak jak kurtka, podklejane szwy. Spodnie posiadające, co najmniej 2 kieszenie. UBRANIE LETNIE ( W TYM DWIE PARY SPODNI) Kurtka i spodnie muszą tworzyć komplet. Kurtka – ze stójką zapinana na zamek, co najmniej 3 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek. Dwie duże kieszenie wewnętrzne. Dolny obwód kurtki regulowany przez dwa boczne ściągacze z wszytą gumką. Mankiety regulowane na rzep. Spodnie – typu bojówki, dwie kieszenie ukośne, dodatkowa pionowa kieszeń zapinana na zamek. Dwie naszywane kieszenie na nogawkach, zapinane na napy. Z tyłu dwie kieszenie wpuszczane. Materiał musi posiadać właściwości pozwalające na pranie w warunkach domowych bez wykorzystania pralni chemicznych. Tkanina wytrzymała, odprowadzająca wilgoć, szybkoschnąca. UBRANIE LETNIE (KURTKA +SPODNIE) Kurtka i spodnie muszą tworzyć komplet. Kurtka – ze stójką zapinana na zamek, co najmniej 3 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek. Dwie duże kieszenie wewnętrzne. Dolny obwód kurtki regulowany przez dwa boczne ściągacze z wszytą gumką. Mankiety regulowane na rzep. Spodnie – typu bojówki, dwie kieszenie ukośne, dodatkowa pionowa kieszeń zapinana na zamek. Dwie naszywane kieszenie na nogawkach, zapinane na napy. Z tyłu dwie kieszenie wpuszczane. Materiał musi posiadać właściwości pozwalające na pranie w warunkach domowych bez wykorzystania pralni chemicznych. Tkanina wytrzymała, odprowadzająca wilgoć, szybkoschnąca. UBRANIE OCIEPLANE Kurtka i spodnie muszą tworzyć komplet. Ocieplina musi posiadać parametry zabezpieczające użytkownika przed zimnem do -30°C. Warunki dla tkaniny zastosowanej w ubraniu ocieplanym: wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min. 10 000. mm (98 kPa), współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) poniżej 15 m2*Pa/W, szwy podklejone taśmą PU. Kurtka – zapinana na zamek, kaptur regulowany na obwodzie i szerokości z możliwością chowania do stójki, górne kieszenie wypuszczane, zapinane, zamki bryzgoszczelne. Stójka wykończona materiałem typu polar. Kurtka musi posiadać, co najmniej 2 dolne kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną. Spodnie – parametry techniczne jak kurtki. Spodnie muszą posiadać, co najmniej 2 kieszenie. Na kolanach zaszewki profilujące oraz dodatkowa warstwa tkaniny, w celu zwiększenia termoizolacji. Szwy wzmacniane. Materiał musi posiadać właściwości pozwalające na pranie w warunkach domowych, bez wykorzystania pralni chemicznych. Normy zharmonizowane- minimalne wymagania: EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

Opis przedmiotu  zamówienia środków ochrony indywidualnej,

odzieży roboczej i obuwia roboczego dla uczniów Technikum Leśnego

1. Buty gumowo-filcowe z kołnierzem

Buty z wyjmowanym wkładem z filcu, z wiązanym kołnierzem zabezpieczającym przed wsypywaniem igliwia i śniegu do środka buta, tworzywo odporne na temperatury do – 20 st.C, posiadający certyfikat jakości. Spełniające wymagania PN-O-91043.1996; PN-EN 344.1996 33

2. Rękawice robocze wampirki

Rękawice wykonane z dzianiny, zakończone ściągaczem, strona chwytna - powlekana   gumą.

3. Rękawice robocze, ocieplone

Rękawice robocze wg PN-EN 388:2006 CE kat. 2.

4.Ubranie całoroczne plus czapka

Ubranie w kolorze khaki, gramatura 300g. Spodnie wzmocnione na kolanach i pośladkach, bluza z kieszeniami i nadrukiem lub naszywką ”Technikum Leśne Lesko”. Bluza zimowa z polarem (270g/m).

# Klasyczna czapka z daszkiem wykonana z wiatroodpornego i oddychającego materiału. Czapka pokryta filtrem UV. Kolor zielony typu khaki. Rozmiar uniwersalny.