ZAŁĄCZNIK NR 5

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

SZAFY STALOWE NA AKTA

Klasa A – 2 szt.

- Wymagania dotyczące przeznaczenia

Szafy stalowe klasy A przeznaczone są dla jednostek Żandarmerii Wojskowej celem przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli POUFNE i ZASTRZEŻONE. Wyposażenie w szafy związane jest z wypełnianiem zapisów określonych w dokumentach normatywnych, a przede wszystkim:

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. 2018.412 z późn. zm.);

- Zarządzenia nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. U. 2017.227).

- Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych

- Wszystkie szafy stalowe muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 (dla szaf stalowych klasy A) do Zarządzenia nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

- Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić dostateczną sztywność i być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Kolor wszystkich szaf stalowych – standardowy RAL 9001.

- Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i naprawy

- Szafy stalowe (wraz z zamkami) powinny posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancji.

- Producent powinien zapewnić naprawę gwarancyjną w miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie RP w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Producent przedstawi wraz z dokumentacją szafy wykaz punktów serwisowych na terenie RP realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

- Dostawa szaf stalowych do Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej (ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki, budynek nr 45).

IV	 Wymagania konstrukcyjne

- Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.

- Konstrukcja i kształt szafy powinny zapewniać wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów.

- Wymiary zewnętrzne (dopuszcza się odstępstwo w wymiarach do 3 cm):

- wysokość 190 cm;

- szerokość 70 cm;

- głębokość 40 cm.

- Konstrukcja zamka powinna umożliwiać wyjęcie klucza tylko w pozycji zamkniętej.

- Szczelina pomiędzy drzwiami, a korpusem nie powinna być większa niż 3 mm.

- Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.

- Szafa powinna być jednoskrzydłowa, wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm).

- Drzwi szafy powinny być wyposażone w nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka oraz miseczkę do odciskania pieczęci numerowej lub inne urządzenie umożliwiające stwierdzenie próby nieuprawnionego otwarcia.

- Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić min. 90º.

- Podstawa szafy powinna posiadać te same rozmiary co wierzch.

- Wyposażenie szafy powinno składać się z co najmniej 7 zamykanych skrytek, wyposażonych w miseczki do odciskania pieczęci numerowej lub inne urządzenie umożliwiające stwierdzenie próby nieuprawnionego otwarcia. Skrytki wewnątrz powinny być wykonane z blachy stalowej w kolorze szafy. Szerokość i głębokość skrytki powinna odpowiadać wymiarom wewnętrznym szafy.

- Dokumentacja techniczna (sporządzona oddzielnie dla każdej szafy) przeznaczona dla nabywcy winna zawierać:

- certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A;

- certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A na zamek kluczowy;

- zwymiarowane rysunki przekrojów pionowych i poziomych;

- instrukcję w języku polskim.

- Zespoły i części przeznaczone do montażu powinny odpowiadać swoim rysunkom wykonawczym i warunkom technicznym podanym na tych rysunkach.

- Szafa powinna posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamocowaną na wewnętrznej górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nawę wyrobu;

- nazwę i kod identyfikujący producenta, typ i numer modelu;

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyboru, numer certyfikatu;

- masę.