Budowa placów zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń w miejscowościach: Mołodycz, Wiązownica, Nielepkowice oraz Manasterz.

1. Dostawa i montaż urządzeń – plac zabaw Mołodycz:
1) zestaw zabawowy – 1 szt;
2) karuzela, średnica 150 cm – 1 szt;
3) huśtawka wahadłowa czterostanowiskowa – 1 szt;
4) huśtawka wagowa - 2 szt;
5) sprężynowiec konik – 1 szt;
6) sprężynowiec żyrafa - 1 szt.
7) ławka parkowa z oparciem – 3 szt;
8) kosz na śmieci – 1 szt;
9) tablica regulaminowa – 1 szt;

2. Dostawa i montaż urządzeń – plac zabaw Wiązownica
1) zestaw zabawowy – 1 szt.;
2) huśtawka wahadłowa czterostanowiskowa – 1 szt;
3) huśtawka wagowa– 2 szt;
4) karuzela, średnica 150 cm – 1 szt;
5) sprężynowiec żyrafa – 1 szt;
6) sprężynowiec żółw - 1 szt;
7) ławka parkowa z oparciem – 3 szt;
8) kosz na śmieci – 1 szt;
9) tablica regulaminowa – 1 szt;

3. Dostawa i montaż urządzeń – plac zabaw Nielepkowice:
1) zestaw zabawowy – 1 szt.;
2) karuzela, średnica 150 cm – 1 szt.
3) huśtawka wahadłowa czterostanowiskowa – 1 szt;
4) ławka parkowa z oparciem – 1 szt;

4. Dostawa i montaż urządzeń – plac zabaw Manasterz
1) zestaw zabawowy – 1 szt.;
2) huśtawka wahadłowa czterostanowiskowa – 1 szt;
3) huśtawka wagowa– 2 szt;
4) karuzela, średnica 150 cm – 1 szt;
5) sprężynowiec baran – 1 szt;
6) sprężynowiec mały lew - 1 szt;
7) ławka parkowa z oparciem – 3 szt;
8) kosz na śmieci – 1 szt;

Urządzenia muszą spełniać poniżej wskazane parametry: Mołodycz
1) Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
a) musi składać się z minimum dziesięciu słupów, minimum trzech podestów kwadratowych oraz podestu trapezowego/prostokątnego, schodków, dachu, przejść (schody LLDPE zabezpieczone, linowe, schody metalowe), wejścia talerzowe/drabinowe, ślizgu prostego jednotorowego skrętnego, ślizgu prostego dwutorowego, ślizgu spiralnego otwartego LLDPE, ślizgu tubowego 4 elementowego, minimum 5 paneli zabezpieczających, zabezpieczającej bariery, podpory do ślizgów, motywów dekoracyjnych na słup.
b)	elementy nośne zestawu jak słupy, podpory, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Podesty, schody wykonane ze stali pokrytej warstwą tworzywa gumowego – pvc o właściwościach antypoślizgowych. Zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, daszek, przejścia, tunele, panele oraz elementy ozdobne wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE próżniowo zamkniętego barwionego w pełnej masie. Obejmy i klemy montażowe wykonane z odlewów aluminiowych malowane proszkowo.
c) podest wieży ze schodami metalowymi na wysokości minimum h=90/120 cm, podest wieży ze ślizgiem jednotorowym oraz wielotorowym - na wysokość minimum h= 90 cm, podest do ślizgu spiralnego otwartego na wysokość minimum h=155 cm, podest wieży ze ślizgiem tubowym na wysokość minimum h=120 cm, podest wieży z przejściem schodowym na wysokość minimum 90/120 cm.
Dane techniczne
a) minimalne wymiary: 730 cm x 600 cm
b) strefa bezpieczeństwa: 1130 cm x 1000 cm
c) wysokość swobodnego upadku HIC: 155 cm
d) minimalna wysokość podestu: 0,80 m
d) minimalna wysokość zestawu: 400 cm
e) urządzenie kotwione za pomocą kołów lub zalania słupów bezpośrednio do gruntu.
f) słupy o średnicy minimum Ø114 mm

2) Huśtawka pionowa wahadłowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, trzy siedziska gumowe z wkładem aluminiowym, jedno siedzisko kubełkowe dla małych dzieci. Słupy o przekroju minimum Ø114 mm x 2,5 mm, belka pozioma o przekroju minimum 79 mm.
b)	elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo są odporne na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznych, promienie UV.
c)	podstawa metalowa do kotwienia w betonie lub do zalania bezpośrednio w gruncie otwór 40 x 40x 50 cm. Beton B-25.
d) waga maksymalna dla jednego użytkownika – minimum 40 kg.
Dane techniczne:
a) długość: 650 cm,
b) szerokość: 130 cm
c) wysokość: 220 cm.
d) strefa bezpieczeństwa: 650 x 750 cm

3) Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
Huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w wieku od 3 lat. Siedziska z tworzywa LLDPE umieszczone na ruchomej konstrukcji. Elementy nośne z rury stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o średnicy 114 mm
Dane techniczne:
a) długość:250cm
b) szerokość:40cm
c) wysokość: 60cm
d) wysokość swobodnego upadku: 50 cm
e) strefa bezpieczeństwa: 550 x 300cm
f) normy bezpieczeństwa EN 1176-1, EN 1176-6
g) liczba użytkowników : 2
h) przedział wiekowy: 3-12 lat.

Elementy nośne zestawu: słupy, barierki wykonane ze stali galwanicznie powlekanej zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo. Siedliska wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE próżniowo zamkniętego barwionego w pełnej masie, co daje dużą ochronę na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Słupy wykonane ze stali grubościennej o średnicy Ø114 mm i 60 mm.

4) Karuzela obrotowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja mocująca wykonana ze stali, ocynkowana, malowana proszkowo, rury konstrukcyjne
     o średnicy 35 mm .
b) siedzisko wykonane z płyty HDPE.
Dane techniczne:
a) wymiary urządzenia : c/150 cm
b) wysokość swobodnego upadku : 60 cm
c) minimalna powierzchnia placu : 500 cm
d) norma bezpieczeństwa : EN 1176-1, en 1176-5
e) materiały : Blacha stalowa pokryta tworzywem pvc , rura stalowa ocynkowana malowana
    proszkowo
f) zakres wiekowy : 3-12 lat
e) ilość użytkowników – minimum 6 osób
f) mocowanie : na wylewce betonowej za pomocą kołków metalowych lub szpilek.

5) Sprężynowiec konik powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
- korpus wykonany z tworzywa LLDPE barwionego w masie
- podstawa metalowa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia jedną sprężyną
- poręcze pochwyty oraz inne elementy wykonane z tworzywa LLDPE
Dane techniczne
a) minimalna długość: 39 cm
b) minimalna szerokość: 75 cm
c) minimalna wysokość: 77 cm
d) wysokość swobodnego upadku HIC: 62 cm
e) strefa bezpieczeństwa: 220 x 230cm
f) powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 5m²
g) obwód strefy bezpieczeństwa: 900 cm
h) waga maksymalna użytkownika: minimum 40 kg

6) Sprężynowiec żyrafa powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
- korpus wykonany z tworzywa LLDPE barwionego w masie
- podstawa metalowa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia jedną sprężyną
- poręcze pochwyty oraz inne elementy wykonane z tworzywa LLDPE
Dane techniczne
a) minimalna długość: 39 cm
b) minimalna szerokość: 75 cm
c) minimalna wysokość: 77 cm
d) wysokość swobodnego upadku HIC: 62 cm
e) strefa bezpieczeństwa: 220 x 230cm
f) powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 5m²
g) obwód strefy bezpieczeństwa: 900 cm
h) waga maksymalna użytkownika: minimum 40 kg

7) Ławka z oparciem powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
- konstrukcja wykonana ze stopu aluminium malowanego proszkowo,
- deska wykonana z przetworzonego plastiku /HDPE / plus drewna lub proszku bambusowego.
Tworzywo ekologiczne, wodoodporne, ognioodporne, bezobsługowe, oporne na UV.
Dane techniczne
a) długość – minimum 150cm
b) szerokość – minimum 60 cm
c) wysokość - minimum 78cm
d) strefa bezpieczeństwa HIC – 55 cm
Waga maksymalna dla jednego użytkownika – 80 kg.

8) Kosz na śmieci powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
- konstrukcja wykonana z ceowników stalowych, ocynkowanych.
- listwy drewniane świerkowe, malowane lakierobejcą.
- wkład ocynkowany o pojemności 45 l.
- mocowanie do podłoża .
Wymiary: 38 cm x 38 cm x 55 cm

9) Tablica regulaminowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
- konstrukcja wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo .
- tablica wykonana z płyty pvc.
- łączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych zabezpieczone plastikowymi
  kapslami.
Dane techniczne
a) Wysokość całkowita słupa minimum – 200cm
b) Minimalne wymiary tablicy: 0,15 m x 0,7 m

Urządzenia muszą spełniać poniżej wskazane parametry: Wiązownica

1) Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
a) musi składać się z minimum dziesięciu słupów, minimum trzech podestów kwadratowych oraz podestu trapezowego/prostokątnego, schodków, dachu, przejść (schody LLDPE zabezpieczone, linowe, schody metalowe), wejścia talerzowe/drabinowe, ślizgu prostego jednotorowego skrętnego, ślizgu prostego dwutorowego, ślizgu spiralnego otwartego LLDPE, ślizgu tubowego 4 elementowego, minimum 5 paneli zabezpieczających, zabezpieczającej bariery, podpory do ślizgów, motywów dekoracyjnych na słup.
b) elementy nośne zestawu jak słupy, podpory, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Podesty, schody wykonane ze stali pokrytej warstwą tworzywa gumowego – pvc o właściwościach antypoślizgowych. Zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, daszek, przejścia, tunele, panele oraz elementy ozdobne wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE próżniowo zamkniętego barwionego w pełnej masie. Obejmy i klemy montażowe wykonane z odlewów aluminiowych malowane proszkowo.
c) podest wieży ze schodami metalowymi na wysokości minimum h=90/120 cm, podest wieży ze ślizgiem jednotorowym oraz wielotorowym - na wysokość minimum h= 90 cm, podest do ślizgu spiralnego otwartego na wysokość minimum h=155 cm, podest wieży ze ślizgiem tubowym na wysokość minimum h=120 cm, podest wieży z przejściem schodowym na wysokość minimum 90/120 cm.
Dane techniczne
a) minimalne wymiary: 730 cm x 600 cm
b) strefa bezpieczeństwa: 1130 cm x 1000 cm
c) wysokość swobodnego upadku HIC: 155 cm
d) minimalna wysokość podestu: 0,80 m
d) minimalna wysokość zestawu: 400 cm
e) urządzenie kotwione za pomocą kołów lub zalania słupów bezpośrednio do gruntu.
f) Słupy o średnicy minimum Ø114 mm

2) Huśtawka pionowa wahadłowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, trzy siedziska gumowe z wkładem aluminiowym, jedno siedzisko kubełkowe dla małych dzieci. Słupy o przekroju minimum Ø114 mm x 2,5 mm, belka pozioma o przekroju minimum 79 mm.
b)	elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo są odporne na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznych, promienie UV.
c)	podstawa metalowa do kotwienia w betonie lub do zalania bezpośrednio w gruncie otwór 40 x 40x 50 cm. Beton B-25.
d) waga maksymalna dla jednego użytkownika – minimum 40 kg.

Dane techniczne:
a) długość: 650 cm,
b) szerokość: 130 cm
c) wysokość: 220 cm.
d) strefa bezpieczeństwa: 650 x 750 cm

3) Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

Huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w wieku od 3 lat. Siedziska z tworzywa LLDPE umieszczone na ruchomej konstrukcji. Elementy nośne z rury stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o średnicy 114 mm
Dane techniczne:
a) długość:250cm
b) szerokość:40cm
c) wysokość: 60cm
d) wysokość swobodnego upadku: 50 cm
e) strefa bezpieczeństwa: 550 x 300cm
f) normy bezpieczeństwa EN 1176-1, EN 1176-6
g) liczba użytkowników : 2
h) przedział wiekowy: 3-12 lat.

Elementy nośne zestawu: słupy, barierki wykonane ze stali galwanicznie powlekanej zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo. Siedliska wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE próżniowo zamkniętego barwionego w pełnej masie, co daje dużą ochronę na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Słupy wykonane ze stali grubościennej o średnicy Ø114 mm i 60 mm.

4) Karuzela obrotowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja mocująca wykonana ze stali, ocynkowana, malowana proszkowo, rury konstrukcyjne
     o średnicy 35 mm .
b) siedzisko wykonane z płyty HDPE.
Dane techniczne:
a) Wymiary urządzenia : c/150 cm
b) Wysokość swobodnego upadku : 60 cm
c) Minimalna powierzchnia placu : 500 cm
d) Norma bezpieczeństwa : EN 1176-1, en 1176-5
e) Materiały : Blacha stalowa pokryta tworzywem pvc , rura stalowa ocynkowana malowana
    proszkowo
f) Zakres wiekowy : 3-12 lat
e) Ilość użytkowników – minimum 6 osób
f) Mocowanie : na wylewce betonowej za pomocą kołków metalowych lub szpilek.

5) Sprężynowiec żółw powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
- Korpus wykonany z tworzywa LLDPE barwionego w masie
- Podstawa metalowa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia jedną sprężyną
- Poręcze pochwyty oraz inne elementy wykonane z tworzywa LLDPE
Dane techniczne
a) minimalna długość: 39 cm
b) minimalna szerokość: 75 cm
c) minimalna wysokość: 77 cm
d) wysokość swobodnego upadku HIC: 62 cm
e) strefa bezpieczeństwa: 220 x 230cm
f) powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 5m²
g) obwód strefy bezpieczeństwa: 900 cm
h) waga maksymalna użytkownika: minimum 40 kg

6) Sprężynowiec żyrafa powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
- korpus wykonany z tworzywa LLDPE barwionego w masie
- podstawa metalowa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia jedną sprężyną
- poręcze pochwyty oraz inne elementy wykonane z tworzywa LLDPE
Dane techniczne
a) minimalna długość: 39 cm
b) minimalna szerokość: 75 cm
c) minimalna wysokość: 77 cm
d) wysokość swobodnego upadku HIC: 62 cm
e) strefa bezpieczeństwa: 220 x 230cm
f) powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 5m²
g) obwód strefy bezpieczeństwa: 900 cm
h) waga maksymalna użytkownika: minimum 40 kg

7) Ławka z oparciem powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
- konstrukcja wykonana ze stopu aluminium malowanego proszkowo,
- deska wykonana z przetworzonego plastiku /HDPE / plus drewna lub proszku bambusowego. Tworzywo ekologiczne, wodoodporne, ognioodporne, bezobsługowe, oporne na UV.
Dane techniczne
a) długość – minimum 150cm
b) szerokość – minimum 60 cm
c) wysokość - minimum 78cm
d) strefa bezpieczeństwa HIC – 55 cm
Waga maksymalna dla jednego użytkownika – 80 kg.

8) Kosz na śmieci powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
- konstrukcja wykonana z ceowników stalowych, ocynkowanych.
- listwy drewniane świerkowe, malowane lakierobejcą.
- wkład ocynkowany o pojemności 45 l.
- mocowanie do podłoża .
Wymiary: 38 cm x 38 cm x 55 cm

9) Tablica regulaminowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo .
b) tablica wykonana z płyty pvc.
c) łączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych zabezpieczone plastikowymi
    kapslami.
Dane techniczne
a) Wysokość całkowita słupa minimum – 200cm
b) Minimalne wymiary tablicy: 0,15 m x 0,7 m

Urządzenia muszą spełniać poniżej wskazane parametry - Nielepkowice
1) Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
a) musi składać się z minimum dziesięciu słupów, minimum trzech podestów kwadratowych oraz podestu trapezowego/prostokątnego, schodków, dachu, przejść (schody LLDPE zabezpieczone, linowe, schody metalowe), wejścia talerzowe/drabinowe, ślizgu prostego jednotorowego skrętnego, ślizgu prostego dwutorowego, ślizgu spiralnego otwartego LLDPE, ślizgu tubowego 4 elementowego, minimum 5 paneli zabezpieczających, zabezpieczającej bariery, podpory do ślizgów, motywów dekoracyjnych na słup.
b) elementy nośne zestawu jak słupy, podpory, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Podesty, schody wykonane ze stali pokrytej warstwą tworzywa gumowego – pvc o właściwościach antypoślizgowych. Zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, daszek, przejścia, tunele, panele oraz elementy ozdobne wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE próżniowo zamkniętego barwionego w pełnej masie. Obejmy i klemy montażowe wykonane z odlewów aluminiowych malowane proszkowo.
c) podest wieży ze schodami metalowymi na wysokości minimum h=90/120 cm, podest wieży ze ślizgiem jednotorowym oraz wielotorowym - na wysokość minimum h= 90 cm, podest do ślizgu spiralnego otwartego na wysokość minimum h=155 cm, podest wieży ze ślizgiem tubowym na wysokość minimum h=120 cm, podest wieży z przejściem schodowym na wysokość minimum 90/120 cm.
Dane techniczne
a) minimalne wymiary: 730 cm x 600 cm
b) strefa bezpieczeństwa: 1130 cm x 1000 cm
c) wysokość swobodnego upadku HIC: 155 cm
d) minimalna wysokość podestu: 0,80 m
d) minimalna wysokość zestawu: 400 cm
e) urządzenie kotwione za pomocą kołów lub zalania słupów bezpośrednio do gruntu.
f) Słupy o średnicy minimum Ø114 mm

2) Huśtawka pionowa wahadłowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, trzy siedziska gumowe z wkładem aluminiowym, jedno siedzisko kubełkowe dla małych dzieci. Słupy o przekroju minimum Ø114 mm x 2,5 mm, belka pozioma o przekroju minimum 79 mm.
b)	elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo są odporne na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznych, promienie UV.
c)	podstawa metalowa do kotwienia w betonie lub do zalania bezpośrednio w gruncie otwór 40 x 40x 50 cm. Beton B-25.
d) waga maksymalna dla jednego użytkownika – minimum 40 kg.

Dane techniczne:
a) długość: 650 cm,
b) szerokość: 130 cm
c) wysokość: 220 cm.
d) strefa bezpieczeństwa: 650 x 750 cm

3) Karuzela obrotowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja mocująca wykonana ze stali, ocynkowana, malowana proszkowo, rury konstrukcyjne
    o średnicy 35 mm .
b) siedzisko wykonane z płyty HDPE.
Dane techniczne:
a) wymiary urządzenia : c/150 cm
b) wysokość swobodnego upadku : 60 cm
c) minimalna powierzchnia placu : 500 cm
d) norma bezpieczeństwa : EN 1176-1, en 1176-5
e) materiały : Blacha stalowa pokryta tworzywem pvc , rura stalowa ocynkowana malowana
    proszkowo
f) zakres wiekowy : 3-12 lat
e) ilość użytkowników – minimum 6 osób
f) mocowanie : na wylewce betonowej za pomocą kołków metalowych lub szpilek.

4) Ławka z oparciem powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
- konstrukcja wykonana ze stopu aluminium malowanego proszkowo,
- deska wykonana z przetworzonego plastiku /HDPE / plus drewna lub proszku bambusowego. Tworzywo ekologiczne, wodoodporne, ognioodporne, bezobsługowe, oporne na UV.

Dane techniczne
a) długość – minimum 150cm
b) szerokość – minimum 60 cm
c) wysokość - minimum 78cm
d) strefa bezpieczeństwa HIC – 55 cm

Waga maksymalna dla jednego użytkownika – 80 kg.
Urządzenia muszą spełniać poniżej wskazane parametry Manasterz

1) Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
a) musi składać się z minimum dziesięciu słupów, minimum trzech podestów kwadratowych oraz podestu trapezowego/prostokątnego, schodków, dachu, przejść (schody LLDPE zabezpieczone, linowe, schody metalowe), wejścia talerzowe/drabinowe, ślizgu prostego jednotorowego skrętnego, ślizgu prostego dwutorowego, ślizgu spiralnego otwartego LLDPE, ślizgu tubowego 4 elementowego, minimum 5 paneli zabezpieczających, zabezpieczającej bariery, podpory do ślizgów, motywów dekoracyjnych na słup.
b) elementy nośne zestawu jak słupy, podpory, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Podesty, schody wykonane ze stali pokrytej warstwą tworzywa gumowego – pvc o właściwościach antypoślizgowych. Zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, daszek, przejścia, tunele, panele oraz elementy ozdobne wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE próżniowo zamkniętego barwionego w pełnej masie. Obejmy i klemy montażowe wykonane z odlewów aluminiowych malowane proszkowo.
c) podest wieży ze schodami metalowymi na wysokości minimum h=90/120 cm, podest wieży ze ślizgiem jednotorowym oraz wielotorowym - na wysokość minimum h= 90 cm, podest do ślizgu spiralnego otwartego na wysokość minimum h=155 cm, podest wieży ze ślizgiem tubowym na wysokość minimum h=120 cm, podest wieży z przejściem schodowym na wysokość minimum 90/120 cm
Dane techniczne
a) minimalne wymiary: 730 cm x 600 cm
b) strefa bezpieczeństwa: 1130 cm x 1000 cm
c) wysokość swobodnego upadku HIC: 155 cm
d) minimalna wysokość podestu: 0,80 m
d) minimalna wysokość zestawu: 400 cm
e) urządzenie kotwione za pomocą kołów lub zalania słupów bezpośrednio do gruntu.
f) Słupy o średnicy minimum Ø114 mm

2) Huśtawka pionowa wahadłowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, trzy siedziska gumowe z wkładem aluminiowym, jedno siedzisko kubełkowe dla małych dzieci. Słupy o przekroju minimum Ø114 mm x 2,5 mm, belka pozioma o przekroju minimum 79 mm.
b) elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo są odporne na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznych, promienie UV.
c)	podstawa metalowa do kotwienia w betonie lub do zalania bezpośrednio w gruncie otwór 40 x 40x 50 cm. Beton B-25.
d) waga maksymalna dla jednego użytkownika – minimum 40 kg.
Dane techniczne:
a) długość: 650 cm,
b) szerokość: 130 cm
c) wysokość: 220 cm.
d) strefa bezpieczeństwa: 650 x 750 cm

3) Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
Huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w wieku od 3 lat. Siedziska z tworzywa LLDPE umieszczone na ruchomej konstrukcji. Elementy nośne z rury stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o średnicy 114 mm
Dane techniczne:
a) długość:250cm
b) szerokość:40cm
c) wysokość: 60cm
d) wysokość swobodnego upadku: 50 cm
e) strefa bezpieczeństwa: 550 x 300cm
f) normy bezpieczeństwa EN 1176-1, EN 1176-6
g) liczba użytkowników : 2
h) przedział wiekowy: 3-12 lat.

Elementy nośne zestawu: słupy, barierki wykonane ze stali galwanicznie powlekanej zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo. Siedliska wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE próżniowo zamkniętego barwionego w pełnej masie, co daje dużą ochronę na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Słupy wykonane ze stali grubościennej o średnicy Ø114 mm i 60 mm.

4) Karuzela obrotowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja mocująca wykonana ze stali, ocynkowana, malowana proszkowo, rury konstrukcyjne o średnicy 35 mm .
b) siedzisko wykonane z płyty HDPE.
Dane techniczne:
a) wymiary urządzenia : c/150 cm
b) wysokość swobodnego upadku : 60 cm
c) minimalna powierzchnia placu : 500 cm
d) norma bezpieczeństwa : EN 1176-1, en 1176-5
e) materiały : Blacha stalowa pokryta tworzywem pvc , rura stalowa ocynkowana malowana
    proszkowo
f) zakres wiekowy : 3-12 lat
e) ilość użytkowników – minimum 6 osób
f) mocowanie : na wylewce betonowej za pomocą kołków metalowych lub szpilek.

5) Sprężynowiec baran powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
- korpus wykonany z tworzywa LLDPE barwionego w masie
- podstawa metalowa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia jedną sprężyną
- poręcze pochwyty oraz inne elementy wykonane z tworzywa LLDPE
Dane techniczne
a) minimalna długość: 39 cm.
b) minimalna szerokość: 75 cm.
c) minimalna wysokość: 77 cm.
d) wysokość swobodnego upadku HIC: 62 cm.
e) strefa bezpieczeństwa: 220 x 230cm.
f) powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 5m²
g) obwód strefy bezpieczeństwa: 900 cm.
h) waga maksymalna użytkownika: minimum 40 kg.

6) Sprężynowiec mały lew powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
- korpus wykonany z tworzywa LLDPE barwionego w masie
- podstawa metalowa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia jedną sprężyną
- poręcze pochwyty oraz inne elementy wykonane z tworzywa LLDPE
Dane techniczne
a) minimalna długość: 39 cm
b) minimalna szerokość: 75 cm
c) minimalna wysokość: 77 cm
d) wysokość swobodnego upadku HIC: 62 cm
e) strefa bezpieczeństwa: 220 x 230cm
f) powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 5m²
g) obwód strefy bezpieczeństwa: 900 cm
h) waga maksymalna użytkownika: minimum 40 kg

7) Ławka z oparciem powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
- konstrukcja wykonana ze stopu aluminium malowanego proszkowo,
- deska wykonana z przetworzonego plastiku /HDPE / plus drewna lub proszku bambusowego. Tworzywo ekologiczne, wodoodporne, ognioodporne, bezobsługowe, oporne na UV.

Dane techniczne
a) długość – minimum 150 cm.
b) szerokość – minimum 60 cm.
c) wysokość - minimum 78cm.
d) strefa bezpieczeństwa HIC – 55 cm.

Waga maksymalna dla jednego użytkownika – 80 kg.

8) Kosz na śmieci powinien spełniać niżej wymienione wymagania:
- konstrukcja wykonana z ceowników stalowych, ocynkowanych.
- listwy drewniane świerkowe, malowane lakierobejcą.
- wkład ocynkowany o pojemności 45 l.
- mocowanie do podłoża .
Wymiary: 38 cm x 38 cm x 55 cm

9) Tablica regulaminowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo .
b) tablica wykonana z płyty pvc.
c) łączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych zabezpieczone plastikowymi
   kapslami.
Dane techniczne
a) wysokość całkowita słupa minimum – 200cm
b) minimalne wymiary tablicy: 0,15 m x 0,7 m

Ogólne wymagania dotyczące urządzeń:
przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych,
2) fundamenty z betonu klasy B20-25,
dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa
wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.

Urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
- posiadać min. dwuletnią gwarancję,
- spełniać wymagania zawarte w normach:
a) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
b) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,
c) w częściach norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących odpowiedniego urządzenia.
- posiadać certyfikaty na zgodność z ww. normami,
        - posiadać karty techniczne urządzeń,
        - posiadać oznakowanie – tabliczkę znamionową (nie dopuszcza się stosowania naklejek) zgodne z
        rozdziałem 7 normy PN-EN 1176-1,
        - wyroby użyte do produkcji urządzeń, tj.: śruby, łańcuchy, sprężyny i inne wyroby muszą spełniać
        wymagania polskich norm,
        - konfiguracja urządzeń musi być jak najbardziej zbliżona do wizualizacji urządzeń z opisu
        technicznego,
        - specyfikacja techniczna opisuje minimalne parametry urządzeń,
        - dopuszcza się różnicę wymiarów urządzeń oraz stref bezpieczeństwa o+/- 5% od opisywanych
        w specyfikacji technicznej.