#### Opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu nr BZP.271.1.15.2021 dotyczącym

WYBORU WYKONAWCY TERMOMODERNIZACJI

PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW B i C

ORAZ MODERNIZACJI CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKÓW A, B i C  
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ  I TURYSTYKI

przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu

Główny kod CPV:           45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe.

Dodatkowe kody CPV:    31524000-5 – roboty elektryczne.

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

Część 1:  Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków B i C Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26

Część 2  :  Modernizacja wewnętrznych przestrzeni publicznych budynków A, B i C Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26

Część 1 zamówienia: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków B i C
                                   Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu 
                                   przy ul. Gdyńskiej 26

Przedmiot zamówienia obejmuje/:

- Termomodernizację przegród zewnętrznych budynków B i C Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki

- Montaż na stropodachu budynku B podkonstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne zgodnie z załączonym projektem technicznym.

- Dostawę i montaż drabiny aluminiowej bez kosza z dachu budynku A na dach budynku B, która spełniać będzie następujące wymagania:

- umożliwi komunikację pomiędzy dachami o różnicy rzędnych do 200, 00 cm;

- wykonana będzie  w całości z aluminium anodowanego;

- wyposażona w antypoślizgowe szczeble o szerokości min 50 cm.

- montaż w odległości  od ściany zapewniającej bezpieczną i wygodną komunikację

- słupek zejścia prosty

- gwarancja producenta min. 3 lata

- spełnia wymagania normy: PN-EN ISO 14122-4 lub równoważnej.

- instalacje elektryczne i CCTV, instalację odgromową

- wykonanie placyku gospodarczego, co obejmuje:

-  poszerzenie do szer. 1,2 m istniejącej opaski budynku szer. 50 cm   na dł. ok. 16, 00 m wzdłuż ściany szczytowej budynku A

- wykonanie placyku gospodarczego z dojazdem  z kostki betonowej  gr. 8 cm na podbudowie betonowej wraz z utwardzoną ścieżką z kostki betonowej gr. 6 cm  prowadzącą  do wiaty śmietnikowej  (zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym); wyżej wymienione elementy należy wykonać z kostki betonowej o parametrach i wyglądzie zapewniających jednolity wygląd z istniejącymi nawierzchniami na terenie posesji, w tym w szczególności z istniejąca opaską budynku A;

- montaż furtki o szer. 90 cm  w istniejącym ogrodzeniu  panelowym,

- dostawę  i montaż  prefabrykowanej wiaty śmietnikowej 
 o parametrach:

- wym. rzutu 4,35 x 2,9

- systemowa konstrukcja szkieletowa, aluminiowa

- wypełnienie z paneli metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie,  malowanych proszkowo w uzgodnionym kolorze; w dolnej części pełnych, w górnej – perforowanych – ażurowych

- dwoje drzwi

- dach dwuspadowy, kryty blachą łączoną na rąbek

W załączeniu szkic sytuacyjny oraz zdjęcia z terenu lokalizacji placyku gospodarczego.

- Dostawa i montaż wolno stojącego  banera promocyjnego o wym. nie mniejszych niż 3  x 2 m,  w zakresie graficznym wykonanego zgodnie z jednym z  załączonych projektów ( do uzgodnienia z Zamawiającym). Baner promocyjny należy utrzymywać w należytym stanie przez cały okres prowadzenia robót.

- Dostawa  i montaż wolno stojącej tablicy informacyjnej  i tablicy  o wym. 120 x 80 cm z płyty PCV o grubości 10 mm, przygotowanych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych oraz oznakowania projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020. Stelaż tablicy   należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować  proszkowo na kolor grafit RAL 7024. Projekt graficzny tablicy informacyjnej i promocyjnej należy uzgodnić z Zamawiającym przed montażem. Przykład tablicy informacyjnej pokazano w załączniku nr  5.

Przedmiot zamówienia w zakresie dotyczącym  termomodernizacji, instalacji elektrycznych 
i CCTV, instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z  projektem pn. Termomodernizacja elementów zewnętrznych budynków CEZiT w Świnoujściu, stanowiącym integralną część umowy, na który składają się niżej wymienione części:

- ARCHITEKTURA – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM I

# OPIS TECHNICZNY

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| A.Z01. | PLAN SYTUACYJNY |  | 1:500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BUDYNEK B: |  |  |
| A.B01. | RZUT PARTERU |  | 1:100 |
| A.B02. | RZUT 1 PIĘTRA |  | 1:100 |
| A.B03. | RZUT DACHU |  | 1:100 |
| A.B04. | PRZEKRÓJ B1-B1 |  | 1:50 |
| A.B05. | ZESTAWIENIE STOLARKI |  |  |
| A.B06. | BALUSTRADY BALKONOWE |  | 1:50 |
|  | BUDYNEK C: |  |  |
| A.C01. | RZUT PARTERU |  | 1:100 |
| A.C02. | RZUT DACHU |  | 1:100 |
| A.C03. | PRZEKRÓJ C1-C1 |  | 1:50 |
| A.C04. | ZESTAWIENIE STOLARKI |  |  |
| A.C05. | BARIERA I ZADASZENIE |  | 1:50 |
| TOM II: ELEWACJE I DETALE: |  |  |  |
| A.L01. | ELEWACJA – A FRONTOWA, ZACHODNIA Tylko budynek B |  | 1:100 |
| A.L02. | ELEWACJA – B POŁUDNIOWA Tylko budynek C |  | 1:100 |
| A.L03. | ELEWACJA – C WSCHODNIA, OD STRONY DZIEDZIŃCA – tylko budynek B |  | 1:100 |
| A.L04. | ELEWACJA – D I D1 PÓŁNOCNA Tylko budynki B i C |  | 1:100 |
| A.L11. | DETAL – OCIEPLENIE I OBRÓBKA ATTYKI, BUDYNEK B I D |  |  |
| A.L12. | DETAL – OBRÓBKA OKAPU DACHOWEGO, BUDYNEK B I C |  |  |
| A.L14. | DETAL DOCIEPLENIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ |  |  |
| A.L15. | DETAL UKŁADU SIATEK ZBROJĄCYCH NA NAROŻNIKU ZEWNĘTRZNYM |  |  |
| A.L16. | DETAL UKŁADU SIATEK ZBROJĄCYCH NA NAROŻNIKU WEWNĘTRZNYM |  |  |
| A.L17. | DETAL OCIEPLENIA MURU PODOKIENNEGO |  |  |
| A.L18. | DETAL - OŚCIEŻE COFNIĘTE OCIEPLONE Z WYKORZYSTANIEM PROFILU PRZYOKIENNEGO |  |  |
| A.L19. | DETAL - DOCIEPLENIEŚCIANY I COKOŁU Z LISTWĄ STARTOWĄ |  |  |

TOM III: INWENTARYZACJA

| i.1. | RZUT PARTERU |  | 1:200 |
| --- | --- | --- | --- |
| i.2. | RZUT 1 PIĘTRA |  | 1:200 |
| i.3. | RZUT 2 PIĘTRA |  | 1:200 |
| i.4. | RZUT DACHU |  | 1:200 |
| i.5. | ELEWACJA |  | 1:200 |
| i.6. | ELEWACJA |  | 1:200 |
| i.7. | ELEWACJA |  | 1:200 |
| i.8. | PRZEKRÓJ A1-A1, BUDYNEK A |  | 1:100 |
| i.9. | PRZEKRÓJ A2-A2 I A3-A3, BUDYNEK A |  | 1:100 |
| i.10. | PRZEKRÓJ B1-B1, BUDYNEK B |  | 1:100 |
| i.11. | PRZEKRÓJ C1-C1, BUDYNEK C |  | 1:100 |

TOM IV: KONSTRUKCJA – EKSPERTYZA TECHNICZNA

TOM V: KONSTRUKCJA – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIKI:

| NR 1 | ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I PROFILOWEJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

CZEŚC RYSUNKOWA:

|  | BUDYNEK B: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K.B01 | RZUT PARTERU - FRAGMENT |  | 1:100 |
| K.B02 | RZUT DACHU |  | 1:100 |
| K.B03 | SZCZEGÓŁY PODNIESIENIA ATTYKI I WIEŃCA |  | 1:50/1:20 |

TOM VI: INSTALACJE SANITARNE - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

TOM VII: INSTALACJE  ELEKTRYCZNE – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

CZEŚC RYSUNKOWA:

| E1 | RZUT PARTERU – INT. ELEKTRYCZNA I CCTV |  | 1:100 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 | RZUT DACHU – INST. ODGROMOWA |  | 1:100 |
| E3 | SCHEMAT DOPOSAŻENIA ROZDZIELNIC |  |  |
| E4 | SCHEMAT DOPOSAŻENIA ROZDZIELNIC |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT – INST. ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

PRZEDMIARY ROBÓT

Przedmiar robót budowlanych – budynek B

Przedmiar robót budowlanych - budynek C

Przedmiar robót elektrycznych

Uwagi:

- Dołączona dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia tylko w tym zakresie w jakim dotyczy budynków B i C.

- W trakcie doboru elementów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia jednolitego wyglądu zewnętrznego objętych termomodernizacją w ramach niniejszego zamówienia budynków B i C 
z wyglądem zewnętrznym wcześniej nadbudowanego i poddanego termomodernizacji budynku A.

- Zamówienie nie obejmuje opisanych na str. 23 Opisu zamieszonego w tomie I  wykonania grafik – postaci z dibondu.

- Dołączone przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Wykonawca odpowiedzialny jest za uwzględnienie w kosztorysie ofertowym wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowych, opisu przedmiotu zamówienia a także  roboty towarzyszące, dostawy oraz inne roboty i dostawy niewyszczególnione w ww. dokumentach, jeżeli oględziny terenu przyszłego placu budowy oraz analiza przekazanej dokumentacji i treści SWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy, zgodnie z ustaleniami umowy, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz dobrą praktyką wykonywania robót budowlanych

- Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie oględzin obiektu.

- W przypadkach przywołania w dokumentacji projektowej produktów lub materiałów  z podaniem nazwy, symbolu i producenta, produkty te należy taktować jako  przykłady materiałów bądź wyrobów,  jakie mogą być użyte przez wykonawcę w celu realizacji robót. Ewentualne wskazanie znaków towarowych producentów oraz nazw i symboli poszczególnych produktów ma na celu jak najdokładniejsze określenie ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie materiały i wyroby  zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

.

Część 2: Modernizacja wewnętrznych przestrzeni publicznych budynków A ( parter), B 
i C Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu przy 
ul. Gdyńskiej 26

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Etap I: wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz roboty wykończeniowe w holu i korytarzu budynku C, w korytarzu i auli na parterze budynku A oraz  remont schodów w budynku B, wymianę instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach objętych zamówieniem;

Etap II: wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz roboty wykończeniowe w ciągach komunikacyjnych (korytarzach i na klatkach schodowych) budynku B, wymianę instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach objętych zamówieniem.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową, stanowiącą integralną część umowy:

- Etap I: Remont części wspólnych w budynkach CEZiT 
w Świnoujściu – projekt wykonawczy: architektura i konstrukcja

- Etap I: Remont części wspólnych w budynkach CEZiT 
w Świnoujściu – projekt wykonawczy: instalacje elektryczne

- Etap II: Remont części wspólnych w budynkach CEZiT 
w Świnoujściu – projekt wykonawczy: architektura i konstrukcja

- Etap II: Remont części wspólnych w budynkach CEZiT 
w Świnoujściu – projekt wykonawczy: instalacje elektryczne

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – architektura

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne

- Przedmiar robót budowlanych – etap I

- Przedmiar robot budowlanych  - etap II

- Przedmiar robót elektrycznych – etap I

- Przedmiar robót elektrycznych – etap II

Uwagi:

- Żaden z wyżej wymienionych etapów nie obejmuje czyszczenia 
i malowania istniejącej instalacji c.o., mimo ujęcia tych robót 
w przekazanej dokumentacji projektowej.

- W odrębnym postepowaniu, Zamawiający wybierze wykonawcę przebudowy instalacji c.o. oraz budowy instalacji wentylacji mechaniczne  auli i pracowni praktycznej nauki zawodu – pomieszczeń zlokalizowanych na parterze. Wykonawca robót wykończeniowych będzie zobowiązany do koordynacji prowadzonych przez siebie robót w ww. robotami instalacyjnymi.

- Dołączone przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Wykonawca odpowiedzialny jest za uwzględnienie w kosztorysie ofertowym wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowych, opisu przedmiotu zamówienia a także  roboty towarzyszące, dostawy oraz inne roboty i dostawy niewyszczególnione w ww. dokumentach, jeżeli oględziny terenu przyszłego placu budowy oraz analiza przekazanej dokumentacji i treści SWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy, zgodnie z ustaleniami umowy, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz dobrą praktyką wykonywania robót budowlanych

- Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie oględzin obiektu.

- W przypadkach przywołania w dokumentacji projektowej produktów lub materiałów  z podaniem nazwy, symbolu i producenta, produkty te należy taktować jako  przykłady materiałów bądź wyrobów,  jakie mogą być użyte przez wykonawcę w celu realizacji robót. Ewentualne wskazanie znaków towarowych producentów oraz nazw i symboli poszczególnych produktów ma na celu jak najdokładniejsze określenie ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie materiały i wyroby  zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

Załączniki:

- Projekt termomodernizacji elementów zewnętrznych budynków CEZiT w Świnoujściu

- Projekt konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne’

- Placyk gospodarczy

- Projekt graficzny banera promocyjnego

- Wzór tablic informacyjnej i pamiątkowej.

- Projekt remontu części wspólnych  w budynkach CEZiT w Świnoujściu – etap I

- Projekt remontu części wspólnych w budynkach CEZiT w Świnoujściu – etap II