|  | Producent/Firma/Kraj ………………… Typ: ……………….. |  | Rok produkcji: …………. |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr/Warunek WYMAGANY | Spełnienie Wymaganego | Wartość oferowanych parametrów/opis spełnienia warunku |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Gwarancja min 24 miesiące. Wymóg gwarancji dotyczy wszystkich urządzeń wymienionych w poniższym zestawieniu. | TAK/ Podać |  |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy, nierekondycjonowany, nie będący aparatem ,,demo’’– kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |
| 3. | Aparat wyprodukowany w 2022 roku | TAK/ Podać |  |
| 4. | Instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatu | Tak |  |
| 5. | Certyfikat CE na aparat i pozostałe wyposażenie przy dostawie. | Tak |  |
| PROCESOR OBRAZU ZE ŹRODŁEM ŚWIATŁA - 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość 1920x1080 p | Tak |  |
| 6 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  |
| 7 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: DVI-D | Tak |  |
| 8 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  |
| 9 | Wyjścia komunikacyjne: DICOM w celu integracji z systemem PACS | Tak |  |
| 10 | Możliwość współpracy z endoskopami złączem optycznym | Tak |  |
| 11 | Pamięć wewnętrzna min 4GB | Tak |  |
| 12 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |
| 13 | Powiększenie cyfrowe x1,00–2,00 lub x1,00–1,75 (w krokach co 0,05). | Tak |  |
| 14 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |
| 15 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |
| 16 | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | Tak | . |
| 17 | Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak |  |
| 18 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |
| 19 | Min. 1 - dowolnie programowalny przycisk funkcyjny na procesorze | Tak |  |
| 20 | Wirtualne barwienie tkanki oświetleniem LED | Tak |  |
| 21 | Procesor musi umożliwiać archiwizację obrazów medycznych w formatach JEPG, TIFF, DICOM | Tak |  |
| 22 | Wybór prezentacji w zmiennej wiązce światła LED | Tak |  |
| 23 | Funkcja obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu | Tak |  |
| 24 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych | Tak |  |
| 25 | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min.1 przycisk sterujący na panelu przednim procesora | Tak |  |
| 26 | Oświetlenie główne LED | Tak |  |
| 27 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza – min 3 stopnie | Tak |  |
| 28 | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy – maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak |  |
| 29 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak |  |
| VIDEOGASTROSKOP HD - 2 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm | Tak |  |
| 7 | Długość robocza min 1100 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,3 mm | Tak |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 | Tak |  |
| 11 | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS | Tak |  |
| 12 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
| 15 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
| 16 | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  |
| VIDEOKOLONOSKOP HD - 2 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1700 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm | Tak |  |
| 7 | Długość robocza 1400-1600 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm | Tak |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak |  |
| 11 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) | Tak |  |
| 12 | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS | Tak |  |
| 13 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
| 15 | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Przekątna min. 27 cale | Tak |  |
| 5 | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazu1920 x 1200 pixeli | Tak |  |
| 7 | Jasność 300 cd/m2 | Tak |  |
| 8 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak |  |
| 9 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |
| 10 | Format obrazowania 16:10 | Tak |  |
| 11 | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | Tak |  |
| 12 | Sygnał wyjścia: SDI | Tak |  |
| 13 | Czas reakcji max. 14 ms | Tak |  |
| 14 | Waga max. 8 kg | Tak |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
| 5 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami | Tak |  |
| 6 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |
| 7 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak |  |
| 8 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
| 9 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 5 | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim | Tak |  |
| 6 | Myjnia na endoskopy różnych producentów | Tak |  |
| 7 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 8 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie | Tak |  |
| 9 | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni | Tak |  |
| 10 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 11 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |
| 12 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 13 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 14 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 15 | Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku | Tak |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji | Tak |  |
| 17 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 18 | Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 19 | Możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230V | Tak |  |
| 20 | Wyposażony w dodatkowy system filtracji | Tak |  |
| 21 | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego | Tak |  |
| 22 | Wyposażony w 4 dysze płucząco -myjące | Tak |  |
| 23 | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny | Tak |  |
| 24 | Wyposażony w zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 25 | Zbiornik wody min. 13 litrów | Tak |  |
| 26 | Zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr | Tak |  |
| 27 | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr | Tak |  |
| 28 | Zainstalowane wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu | Tak |  |
| 29 | Wyposażony w stałe uzdatnianie wody poprzez min. 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym | Tak |  |
| 30 | Zapewnienie jednakowych warunków mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 31 | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
| 32 | Zawory do ręcznego wylewania płynów | Tak |  |
| 33 | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak |  |
| 34 | Wydruk z informacją o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni | Tak |  |
| 35 | System identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) | Tak |  |
| 36 | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie | Tak |  |
| 37 | Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu | Tak |  |
| 38 | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | Tak |  |
| 39 | Max. wymiary: szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 1000 mm | Tak |  |
| 40 | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 4 tygodnie | Tak |  |
| 41 | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | TAK/Podać |  |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Typ: napółkowy | TAK/Podać |  |
| 5 | Pobór mocy max. 50W | Tak |  |
| 6 | Maksymalne podciśnienie: nie mniejsze niż 90 kPa | TAK/Podać |  |
| 7 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): 30 l/min | TAK/Podać |  |
| 8 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg | TAK/Podać |  |
| 9 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | TAK/Podać |  |
| 10 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | Tak |  |
| 11 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | Tak |  |
| 12 | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | Tak |  |
| 13 | Waga urządzenia max. 9,5 kg | TAK/Podać |  |
| 14 | Cicha praca urządzenia (do 37 dB) | Tak |  |
| 15 | Zbiornik 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, w komplecie 20 wkładów jednorazowych | Tak |  |
| 16 | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. | TAK/Podać |  |
| 17 | Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m | Tak |  |
| INSUFLATOR CO2 – 1 SZT. |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5 | Stałe ciśnienie insuflacji CO2 | TAK |  |
| 6 | Przełącznik umożliwiający wybór rodzaju zasilania CO2 – z butli lub z instalacji centralnej pracowni | TAK |  |
| 7 | Wskaźnik na panelu frontowym o napełnieniu butli CO2 | TAK |  |
| 8 | Min. dwa przyciski na panelu przednim do ustawienia natężenia przepływu CO2 | TAK |  |
| 9 | Ciśnienie podawania CO2 max. 65 kPa dla zwiększenia efektu płukania soczewek endoskopu oraz szybszego „rozdmuchania” jelita szczególnie w kolonoskopii i enteroskopii | TAK |  |
| 10 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | TAK |  |
| 11 | Dokument (np. certyfikat) potwierdzający, że oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie dodatkowe kompatybilne z oferowanymi endoskopami: - butla CO2 - przewód gazu długość 1000 mm - zawór endoskopu doprowadzenia gazu/wody do endoskopu - przewód łączący insuflator z butelką - butelka na wodę o pojemności 230 ml | TAK/Podać |  |

| POMPA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
| --- |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Zbiornik wody o pojemności min.1 litr | TAK/Podać |  |
| 5 | Element pompujący rolkowy | TAK |  |
| 6 | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | TAK |  |
| 7 | Urządzenie kompatybilne z oferowanymi endoskopami | TAK |  |
| 8 | Regulowany manualnie przepływ w zakresie od 80 ±15 ml/min. do 190 ±30 ml/min. | TAK/Podać |  |
| 9 | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | TAK |  |
| 10 | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | TAK |  |
| 11 | Zasilanie 230V 50Hz 0,15 A | TAK |  |
| LEŻANKA DO TRANSPORTU CHORYCH – 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
| 4 | Długość leża min. 190 cm | Tak |  |
| 5 | Szerokość leża min. 50 cm | Tak |  |
| 6 | Barierki boczne - regulowana wysokość/ opuszczane poniżej leża | Tak |  |
| 7 | Regulacja kąta podgłówka | Tak |  |
| 8 | Dzielone 2-częściowe leże z wydzielonym podgłówkiem regulowanym w zakresie 0-30° min. | Tak |  |
| 9 | Kółka transportowe z hamulcem o średnicy min. 100 mm | Tak |  |
| 10 | Maksymalne obciążenie ≥ 180 kg | Tak |  |

Kryteria graniczne: Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne.

…………….……. dnia ………….……. r.                                                  		         ………………..………………

(miejscowość)                                                                                                                  Podpis/-y/ (kwalifikowany podpis/-y/ elektroniczny,

podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy

albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.