ZAŁĄCZNIK NR 1

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO -TECHNICZNE

NA DOSTAWĘ SZAF STALOWYCH NA AKTA

Klasa „B” – 2 szt.

- Wymagania dotyczące przeznaczenia

Szafy stalowe klasy B przeznaczone są dla jednostek Żandarmerii Wojskowej celem przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, POUFNE i TAJNE. Wyposażenie w szafy związane jest z wypełnianiem zapisów określonych w dokumentach normatywnych, a przede wszystkim:

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. 2019.742 t.j.);

- zarządzenia nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.12.2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. U. 2017.227).

II. Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych

- Wszystkie szafy stalowe muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 
(dla szaf stalowych klasy B) do Zarządzenia nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 11.12.2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

- Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić dostateczną sztywność i być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Kolor wszystkich szaf stalowych – standardowy jasnoszary RAL 7035.

  - Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i naprawy

- Szafy stalowe (wraz z zamkami) powinny posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancji.

- Producent powinien zapewnić naprawę gwarancyjną w miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie RP w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Producent przedstawi wraz z dokumentacją szafy wykaz punktów serwisowych na terenie RP realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

- Dostarczenie szaf stalowych powinno zostać dokonane do Oddziału Zabezpieczenia ŻW w Warszawie na ul. Ostroroga 35, z usługą wniesienia do budynku Nr 1 MOŻW (2 piętro - budynek bez windy).

IV. Wymagania konstrukcyjne

- Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne powinny być wykonane 
z blachy ze stali konstrukcyjnej jednopłaszczowej – płaszcz korpusu wykonany z blachy o grubości 3 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.

- Konstrukcja i kształt szafy powinny zapewniać wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów.

- Wymiary zewnętrzne (dopuszcza się tolerancję +/– 3 cm):

- wysokość 160 cm;

- szerokość 70 cm;

- głębokość 50 cm.

- Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym:

    - Szafa wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.

    - Zamek mechaniczny szyfrowy, przynajmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzy tarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o jedną kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka.  Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.

- Z szafą powinny być dostarczone 2 komplety kluczy do zmiany kodu.

- Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania, co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

- Szafa powinna być jednoskrzydłowa, wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej 3 krawędziach systemem ruchomym (rygle o średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm2 , rozstaw rygli max. 450 mm), rygiel przy zawiasowy może być stały.

- Drzwi szafy powinny być wyposażone w nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka oraz miseczkę do odciskania pieczęci numerowej lub inne urządzenie umożliwiające stwierdzenie próby nieuprawnionego otwarcia.

- Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić min. 90º.

- Podstawa szafy powinna posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.

- Wyposażenie co najmniej 4 półki. Półki wewnątrz powinny być wykonane 
z blachy stalowej w kolorze szafy i posiadać możliwość regulacji zamocowania. Szerokość półki powinna odpowiadać wymiarowi głębokości szafy.

- Możliwość wyposażenia szafy w skrytki wewnętrzne zamykane zamkiem bębenkowym lub sejfowym.

- Akcesoria do plombowania.

- Dokumentacja techniczna (sporządzona oddzielnie dla każdej szafy) przeznaczona dla nabywcy winna zawierać:

- certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B;

- certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B na zamek kluczowy i szyfrowy;

- w wyposażeniu min. 2 sztuki kluczy;

- zwymiarowane rysunki przekrojów pionowych i poziomych;

- instrukcję w języku polskim.

- Zespoły i części przeznaczone do montażu powinny odpowiadać swoim rysunkom wykonawczym i warunkom technicznym podanym na tych rysunkach.

- Szafa powinna posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamocowaną na wewnętrznej górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nawę wyrobu;

- nazwę i kod identyfikujący producenta, typ i numer modelu;

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyboru, numer certyfikatu;

- masę.