Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest praca geodezyjna dotycząca

wykonania aktualizacji i uzupełnienia bazy danych

o dane dotyczące budynków i lokali oraz gruntów,

na których usytuowane są budynki

w obrębach ewidencyjnych gminy Bytnica

oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na obszarze powiatu krośnieńskiego

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest praca geodezyjna dotycząca wykonania aktualizacji i uzupełnienia bazy danych o dane dotyczące budynków i lokali oraz gruntów, na których usytuowane są budynki w obrębach ewidencyjnych gminy Bytnica oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na obszarze powiatu krośnieńskiego.

# CEL I ZAKRES PRAC

- Celem zlecanego przedmiotu zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej dotyczącej  aktualizacji
 i uzupełnienia danych bazy ewidencji gruntów i budynków dotyczące budynków i lokali oraz gruntów, 
na których usytuowane są budynki w obrębach ewidencyjnych: Budachów, Bytnica, Dobrosułów, Drzewica, Grabin, Gryżyna, Struga Gminy Bytnica w celu poprawy jakości i aktualności bazy EGiB wraz 
z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym 
w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków w trzech następujących częściach dla wskazanych obrębów ewidencyjnych Gminy Bytnica:

- Część I – obr. ewid. Budachów, Drzewica, Struga gm. Bytnica,

- Część II – obr. ewid. Bytnica, Grabin gm. Bytnica,

- Część III –  obr. ewid. Dobrosułów, Gryżyna gm. Bytnica.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego GEO-INFO Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

# PODSTAWY PRAWNE

Przy realizacji pracy należy wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 
z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów 
i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 1368).

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. poz. 1316).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772).

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1984).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).

Przy wykonaniu przedmiotu Zamówienia zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani 
są do przestrzegania prawa określonego ww. przepisami. Ponadto wiążące będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji Zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed umownym terminem zakończenia realizacji.

# PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU PRAC

- Obszar opracowania to teren Gminy Bytnica Powiatu Krośnieńskiego w województwie lubuskim, zajmujący około 20 862 ha.

- Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na 7 obrębów administracyjnych: Budachów, Bytnica, Dobrosułów, Drzewica, Grabin, Gryżyna, Struga

Powiat Krośnieński – Gmina Bytnica

# SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU PRAC

| Jednostka ewidencyjna | Nazwa obrębu | Nr obrębu | Pow. ogólna | Pow. zabudowy wg użytków (B, Bp, Ba, Bi, Br) | Pow. terenów zamkniętych | Ilość działek ogółem | Ilość działek zabudowanych wg egib | Ilość działek zabudowanych wg bdot | Ilość budynków wg egib | Ilość budynków wg bdot | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w ha | w ha | w ha |  |  |  |  |  |  |
| Bytnica -obszar wiejski | Budachów | 080203_2.0001 | 2353 | 34 | 30 | 713 | 175 | 169 | 21 | 410 | 53 |
| Bytnica -obszar wiejski | Bytnica | 080203_2.0002 | 5380 | 60 | 0 | 1283 | 381 | 19 | 691 | 22 | 155 |
| Bytnica -obszar wiejski | Dobrosułów | 080203_2.0003 | 3878 | 27 | 0 | 676 | 147 | 143 | 5 | 365 | 11 |
| Bytnica -obszar wiejski | Drzewica | 080203_2.0004 | 1355 | 6 | 8 | 304 | 46 | 42 | 3 | 108 | 0 |
| Bytnica -obszar wiejski | Grabin | 080203_2.0005 | 3041 | 14 | 74 | 381 | 81 | 57 | 11 | 97 | 35 |
| Bytnica -obszar wiejski | Gryżyna | 080203_2.0006 | 3174 | 23 | 0 | 442 | 111 | 98 | 35 | 232 | 9 |
| Bytnica -obszar wiejski | Struga | 080203_2.0007 | 1682 | 7 | 25 | 325 | 57 | 55 | 6 | 124 | 0 |
| SUMA |  |  | 20863 | 171 | 137 | 4124 | 998 | 583 | 772 | 1358 | 263 |

Zamawiający zakłada, że liczba budynków występujących faktycznie w terenie, dla obrębów ewidencyjnych przewidzianych niniejszą pracą, które nie są objęte aktualnie prowadzoną bazą EGiB, może wynosić ok. 70% liczby budynków ujawnionych w części geometrycznej bazy EGiB.

# OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI

- Do realizacji przedmiotu zamówienia należy w pierwszej kolejności wykorzystać dane z operatów technicznych zgromadzonych w Pzgik.

- Zbiory danych, operaty techniczne i inne materiały zgromadzone w powiatowej części Pzgik niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie w postaci elektronicznej w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym na serwerze ftp Zamawiającego, którego dane dostępowe zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Za zgodą Stron dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób.

- Analizy przydatności, w tym wiarygodności i sposobu wykorzystania tych materiałów Pzgik dokonuje Wykonawca. W przypadku wystąpienia materiałów Pzgik, których wykorzystanie jest niemożliwe, Wykonawca dokonuje uzgodnień z Zamawiającym w zakresie dotyczącym przydatności lub sposobu ich wykorzystania. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów Pzgik oraz ewentualnych uzgodnień 
z Zamawiającym Wykonawca dokumentuje w Dzienniku robót.

- Materiały Pzgik zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub układach lokalnych należy wykorzystać do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych w tym punktów granicznych z układu 1965 
lub z układów lokalnych do układu PL-2000.

- W przypadku, gdy materiały Pzgik zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową, wyrównaną w układzie 2000 – obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej Wykonawca powinien dokonać na podstawie ww. materiałów.

- Wykonawca zweryfikuje poprawność wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych przeprowadzając oględziny na gruncie, mając w szczególności na uwadze usytuowanie budynków względem granic działek ewidencyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Wykonawca usunie 
je na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

- Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia zbiorów baz danych należy zastosować układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, 
o których mowa w § 6 i 13 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Wykonawca w trakcie realizacji prac, będzie zobowiązany do ścisłego współdziałania z Zamawiającym  
w celu zachowania spójności numerycznej bazy danych egib, tak aby w wyniku działań Wykonawcy nie doszło do błędnej lub nieuprawnionej modyfikacji jej elementów, w tym utraty jej topologii lub historii zmian (archiwum).

- O operatach technicznych przyjętych do Pzgik w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, po udostępnieniu materiałów Pzgik, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego 
w terminie do 5-go dna każdego kolejnego miesiąca, a sposób ich udostępniania zostanie uzgodniony 
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Dokumenty stanowiące podstawę zmian w dotychczasowym operacie ewidencyjnym w szczególności wypisy aktów notarialnych, wykonawca może przeglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b.

- Zamawiający przewiduje dwukrotne wydanie Wykonawcy danych elektronicznych: przed przystąpieniem 
do realizacji zamówienia oraz ponownie na okres 10 dni roboczych przed planowanym zakończeniem realizacji zadania, według ustalonego harmonogramu.

- Okres po wydaniu bazy, przeznaczony na ostateczną aktualizację pliku dla obrębu nie może przekroczyć 10 dni roboczych. Zaktualizowane dane cyfrowe po zasileniu bazy roboczej zostaną skontrolowane w zakresie zgodności danych ewidencyjnych z dokumentacją źródłową.

- Wykonawca uzgodni pisemnie z Zamawiającym sposób i termin zasilenia systemu teleinformatycznego GEO-INFO funkcjonującego w Starostwie Powiatowym, zbiorami danych EGiB, nie później niż 7 dni roboczych od podpisania umowy.

- Podpisanie umowy na realizację zadania, jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wstępu 
na grunt i do obiektów budynkowych oraz wykonywania czynności przewidzianych w art. 13 ustawy Pgik

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRACY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w rozdziale II pkt.1 i 2, dotyczące aktualizacji i uzupełnienia danych bazy ewidencji gruntów i budynków, realizowane będzie w zakresie danych dotyczących:

  - budynków:

- ujawnionych w EGiB, których położenie, wymiary, kształt są błędne lub budzą wątpliwości,

- nieujawnionych w EGiB, ale ujawnionych w BDOT500,

- nowych nieujawnionych w EGiB oraz BDOT500.

  - gruntów:

- działek ewidencyjnych, w przypadku, gdy dokonywany będzie nowy pomiar granic lub zmiana przebiegu granic lub w sytuacji, gdy w wyniku pomiaru budynków wystąpią kolizje granic nieruchomości
z budynkami,

- użytków gruntowych dotyczących m.in. ich aktualności, oznaczeń oraz sposobu użytkowania 
dla terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych (tj. B, Bp, Bi, Ba), 
oraz gruntów rolnych zabudowanych (Br), na których usytuowane są ww. budynki.

# SZCZEGÓŁOWE ZADANIA WYKONAWCY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI

W ramach realizacji prac do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- Przeprowadzić analizę materiałów Pzgik oraz dokonać w niezbędnym zakresie uzgodnień z Geodetą Powiatowym w sprawie sposobu wykorzystania tych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonać prace geodezyjne w celu pozyskania w niezbędnym zakresie, o którym mowa rozdziale VII pkt.1, danych umożliwiających aktualizacje EGiB oraz dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności 
z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB;

- Opracować operat techniczny odrębnie dla każdego obrębu ewidencyjnego o którym mowa w rozdziale II pkt.1.

- Przeprowadzić analizę części graficznej bazy EGiB, w szczególności wybranych punktów załamania granic 
z zabudowanej części obrębu oraz wszystkich danych dotyczących pomiaru budynków.

- Dokonać porównania treści numerycznej mapy ewidencji i zasadniczej oraz analogowej mapy ewidencyjnej, zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym w terenie.

- Opracować mapę porównania z terenem. W ramach tych czynności należy w szczególności:

- zakwalifikować obiekty budowlane do odpowiednich rodzajów, klas i funkcji użytkowych budynków wyróżniając je na mapie wywiadu oraz zweryfikować dane dotyczące liczby kondygnacji 
N–nadziemnych i  P– podziemnych,

- wykazać budynki:

- nieujawnione w EGiB,

- ujawnione w EGiB, o stwierdzonych rozbieżnościach w ich usytuowaniu,

- dokonać określenia sposobu zagospodarowania działek gruntowych i pomiaru zasięgu nowego użytku według stanu w terenie, określającego wykorzystanie nieruchomości, wynikające z zabudowy działki, przedstawić zmiany dotyczące granic konturów użytków i sposobu użytkowania gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych,

- na mapie porównania wskazać budynki nieistniejące w terenie oraz budynki, których nie wykazuje 
się w ewidencji budynków,

- jednoznacznie określić figury geometryczne budynków oraz ewentualnych jego części, którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, pokazać przebieg ściany przeciwpożarowej oddzielającej budynki,

- zweryfikować i uzupełnić dane dotyczące danych adresowych budynków,

- przedstawić pozostałe zmiany, których nie wymieniono w pkt 1-6, a stwierdzono je w wyniku porównania treści mapy ze stanem faktycznym w terenie.

- Dokonać w terenie pomiaru budynków (numeryczny opis konturów budynków) dla których brak dokumentacji w Pzgik lub dla których stwierdzono rozbieżnościach w ich usytuowaniu. Pomiarem należy objąć także istniejące w terenie budynki ewidencyjne, które zostały przebudowane i rozbudowane oraz takie dla których dane pomiarowe nie spełniają obowiązujących standardów. Pomiar tych budynków musi być wykonany 
w sposób umożliwiający ujawnienie zmienionego lub nowego obiektu w zmodernizowanej bazie zgodnie 
z zasadami wynikającymi z § 16 rozporządzenia w sprawie standardów. W przypadku wykonywania pomiaru kontrolnego należy wykonać go na co najmniej trzech narożnikach budynku i wszystkich miarach „czołowych” celem zbadania poprawności geometrii budynku i prawidłowego jego położenia.

- W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku ujawnić nowe bądź też zmodyfikowane bloki budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych, których dane nie zostały wprowadzone do bazy zgodnie z rozporządzeniem bądź zostały wprowadzone, 
ale w ich usytuowaniu wykryto rozbieżności.

- Uzupełnić opisowe dane dotyczące budynków oraz lokali, które należy pozyskać na podstawie:

- geodezyjnych pomiarów terenowych,

- dokumentacji Pzgik,

- dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a także zaświadczeń o samodzielności lokali,

- wywiadu terenowego,

- dokumentacji znajdującej się w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (w zakresie informacji 
o wyodrębnionych lokalach),

- dokumentów oraz informacji uzyskanych od właścicieli/władających lub zarządzających budynkami i lokalami (w przypadku braku danych z innych źródeł).

- Dokonać pomiaru granicy nieruchomości w oparciu o istniejące materiały zasobu lub dokonać ustalenia przebiegu granic zgodnie z § 33 rozporządzenia ws. egib, w przypadku, gdy w wyniku pomiaru budynków występuje kolizja granic nieruchomości z budynkami (budynki „przecięte" są granicą działki).

- Obliczenia powierzchni działek i budynków oraz rozliczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych wykonać zgodnie z § 41 rozporządzenia ws. standardów.

- Dla nieruchomości, dla których zostanie stwierdzona zmiana użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów, zgodnie z dokonanym pomiarem stanu zainwestowania, należy wykonać wykazy zmian danych ewidencyjnych dla każdej działki osobno. Dotyczy to również nowej zabudowy działek, zmian wynikających 
z usunięcia budynku z mapy, zmian użytku działki ze względu na zmianę funkcji budynku, ujawnienia zasięgu gruntów rolnych zabudowanych, ujawnienie nowego adresu nieruchomości, usunięcia dotychczasowego adresu i/lub położenia (dotyczy nieruchomości dla których nie nadano numeru porządkowego), itp..

- W przypadku wszelkich stwierdzonych zmian danych o budynkach i lokalach zarejestrowanych w bazie EGiB, należy sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych.

- Wszystkie wprowadzane lub zmodyfikowane elementy baz EGiB, GESUT, BDOT500 muszą posiadać informację o źródłowych operatach geodezyjnych (lub mapach) będących podstawą zmian oraz zachowaną historię.

- W przypadku, gdy w wyniku nowego pomiaru konturu budynku, wejścia przewodów uzbrojenia terenu i małej architektury dochodzące do ściany budynku pierwotnie pomierzonego, leży poza konturem nowo-pomierzonego budynku, wówczas wejścia przewodów uzbrojenia terenu należy obliczyć z przecięcia, 
a po wprowadzeniu „nowych” obrysów budynków przesunąć na ścianę budynku, wpisując w pliku w polu Uwagi – „obliczony z przecięcia”.

- W przypadku niemożności dokonania pomiaru budynku, ze względu na brak dostępu do nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właściciela, w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, 
o zamierzonym terminie pomiaru. Dokumentacja ta powinna zostać załączona do operatu.

- Roboczą bazę ewidencji gruntów i budynków, tzn. bazę EGiB udostępnioną z Pzgik, należy zaktualizować 
o wyniki wykonanych prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania identyfikatorów budynków funkcjonujących na numerycznej mapie ewidencyjnej, jednakże w przypadku stwierdzenia w wyniku prac, że:

- budynek oznaczony na mapie numerycznej jako jeden obiekt faktycznie składa się z dwóch
 lub z większej liczby obiektów, to dla tych obiektów należy nadać nowe niewykorzystane identyfikatory,

- budynek, który faktycznie stanowi jeden obiekt a na mapie numerycznej wykazany jest jako więcej 
niż jeden obiekt, to obiekty te należy połączyć w jeden obiekt, nadając mu nowy, niewykorzystany identyfikator.

- Dokumenty zebrane w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca ma obowiązek skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami - jako operat techniczny, oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego.

Nie przewiduje się możliwości przenoszenia treści z innych map analogowych przy pomocy technik cyfrowych (digitalizacji/pomiarów kartometrycznych) bez wykonywania kontrolnych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych przeprowadzonych na gruncie.

# OPERAT TECHNICZNY - OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przekaże do zasobu operat techniczny 
w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają, skompletowany zgodnie z wymogami Rozdziału 
7 rozporządzenia ws. standardów technicznych wraz ze zbiorami danych w formacie GML zgodnych 
z obowiązującym schematem pojęciowym lub innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym zawierający rezultaty prac geodezyjnych odrębnie dla każdego obrębu ewidencyjnego.

W skład operatu technicznego, zgodnie z § 36 rozporządzenie ws. standardów, wejdą:

- Spis treści,

- Sprawozdanie techniczne sporządzone zgodnie z § 37 rozporządzenia ws. standardów szczegółowo opisujące opis przebiegu i wyniki wykonanych prac geodezyjnych,

- Dokumentacja osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa będzie założona,

- mapy porównania z terenem,

- Wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, a także szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych,

- Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów, aktów ugody, dowodów doręczeń zawiadomień, dowodów doręczeń wezwań, jeżeli takie dokumenty powstały,

- Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów niepochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,

- Dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa 
w § 36 pkt 9, sporządzoną zgodnie z § 39 rozporządzenia ws. standardów.

- Informacje pozyskane w trakcie wykonywania prac geodezyjnych do uzupełnienia bazy o dane dotyczące działek, budynków i lokali, sporządzone w postaci wykazu zmian danych ewidencyjnych dot. działek, budynków lub lokali, który zgodnie § 34 rozp. ws. egib ma zawierać:

- nazwę gminy,

- nazwę obrębu ewidencyjnego,

- identyfikator działki ewidencyjnej, budynku lub lokalu, dla których sporządzany jest wykaz,

- dane ewidencyjne, które ulegają zmianie w wyniku realizacji prac geodezyjnych (stan dotychczasowy) oraz dane pozyskane w wyniku realizacji tych prac (stan nowy - wymagane jest zachowanie ciągłości numeracji w obrębie),

- datę sporządzenia wykazu,

- imię i nazwisko osoby sporządzającej wykaz,

- imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych

oraz dodatkowo:

- uwagi dotyczące źródła, z którego pochodzą pozyskane informacje (zgodnie z rozdziałem VIII ust. 9 OPZ, w którym szczególny nacisk należy położyć na uzyskanie informacji bezpośrednio od właściciela lub władającego budynkiem, lokalem oraz w wyniku bezpośrednich oględzin.

- Dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz obliczeń kontrolnych, 
w tym pomiarów kontrolnych,

- Protokoły z czynności i ustaleń dotyczących gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właściciela,

- Zbiorczy raport dotyczący ilość działek i budynków w części opisowej i graficznej, zawierający nr działki 
i jej identyfikator, rodzaj użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w działce w części opisowej 
i graficznej oraz identyfikator budynku i funkcję. W przypadku zgodności raport zawierać ma tylko zestawienie ilościowe, w przypadku rozbieżności ze stanem faktycznym ma wskazywać dodatkowo jakiego rodzaju są to niezgodności. Dla budynków nowo pomierzonych przyporządkowanie numeru aktualnego szkicu w operacie technicznym.

- Zbiorczy raport dotyczący numeracji adresowej działek i budynków – w tym celu należy dokonać kontroli 
i uzupełnić numerację porządkową i nazewnictwo ulic według danych bazy TERYT prowadzonej przez GUS oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez gminę.

- Zbiorczy raport sporządzony w formie tabelarycznej o wykorzystanych operatach archiwalnych z zasobu geodezyjnego. W przypadku wykorzystania operatu archiwalnego, gdy w wyniku wywiadu terenowego Wykonawca zmienia którykolwiek z atrybutów budynku w stosunku do materiału źródłowego, należy ten fakt odnotować w polu „Uwagi”.

- Dziennik robót.

- Inne dokumenty i raporty, które kierownik prac uzna za niezbędne.

Uwaga: raport z pkt. 12 i 13 należy sporządzać wg numeracji działek od 1 do n.

# ZASILENIE BAZ DANYCH SYSTEMU GEO-INFO

Po wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zasili bazy danych systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków zachowaniem historii zmian w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa i GEO-INFO EGIB prowadzonym przez Starostę. Dane operatu pomiarowego dla poszczególnych obrębów gminy Bytnica uzupełni o dane opisowe i graficzne dotyczące budynków i lokali, zmienione powierzchnie użytków 
i konturów klasyfikacyjnych, granic zabudowy oraz dane dotyczące numeracji adresowej budynków i lokali. 
W przypadku aktualizacji bazy należy zastosować redakcję treści numerycznej mapy ewidencyjnej 
z zachowaniem redakcji opisu konturu użytku/klasoużytku w każdej działce oraz redakcję czytelność opracowywanej mapy dla całego obszaru opracowania, rozmieszczenia oznaczenia numerów ewidencyjnych działek, konturów użytków/klasoużytków, numerów ewidencyjnych budynków i ich funkcji, punktów adresowych, nazw ulic, itp., wprowadzenia nowych i modyfikacja istniejących uzgodnionych punktów adresowych i nazw ulic.

Zasilona baza u Zamawiającego oraz opracowana przez Wykonawcę dokumentacja wynikowa zostanie poddana przez upoważnionych pracowników kontroli zgodności z warunkami OPZ oraz obowiązującymi przepisami. Pozytywny ostateczny protokół kontroli będzie podstawą uznania produktu za poprawnie wykonany. Czas trwania aktualizacji bazy ewidencyjnej, nie może przekroczyć terminu zakończenia prac.

# WYMAGANIA STAWIANE WOBEC WYKONAWCY DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca,  który posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia, dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym gwarantującym wykonanie zamówienia oraz dysponuje uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- W przypadku braku uprawnień wskazanych w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest ustanowić kierownika prac geodezyjnych określonych przedmiotem zamówienia posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, zatrudnionego przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego,  z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także w sposób zgodny z innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w czasie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 
jej podpisania Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem. Harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy rozpoczęcia 
i zakończenia czynności mających na celu realizację zamówienia.

- Założenia i bieżącego prowadzenia dziennika robót.

- Dokonywania szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym potwierdzonych zapisami w formie pisemnej 
w dzienniku robót, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich uzgodnienia.

- Wykorzystania do realizacji przedmiotu zamówienia w pierwszej kolejności danych z operatów technicznych zgromadzonych w Pzgik.

- Wykonania analizy przydatności, w tym wiarygodności i sposobu wykorzystania tych materiałów Pzgik.
W razie wątpliwości dotyczących przydatności lub sposobu wykorzystania materiałów, Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym zakresie z Zamawiającym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów oraz ewentualnych uzgodnień z Zamawiającym Wykonawca dokumentuje w dzienniku.

- Uzgodnienia z Zamawiającym, kiedy powinno nastąpić wstrzymanie wprowadzania zmian na właściwej bazie ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany wynikające 
z bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego.

- Przestrzegania terminów określonych w harmonogramie realizacji prac.

- W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia 
lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych lub w niniejszym warunkach, wyklucza się stosowania rozwiązań nieuzgodnionych między Wykonawcą a Zamawiającym.

# OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM SPOSOBU WYLICZENIA KRYTERIUM

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena (C) – waga kryterium  - 60 %, (max. 60 pkt.),

- Okres Gwarancji (G)  – waga kryterium 40 %, (max. 40 pkt.),

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Cena (C) – waga 60 % (max. 60 pkt.)

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 60

cena oferty badanej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie łączna cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Okres Gwarancji (G) – waga 40 % (max. 40 pkt.)

Kryterium okres gwarancji (G) – oferty zostaną porównane i ocenione wg następującego wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty

G =   --------------------------------------------------------------------------   x  40

Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

Ocena będzie przeprowadzona na podstawie podanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w ofercie zamówienia 
w miesiącach. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji to 48 miesięcy, max. to 72 miesiące.

Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji, a okres ten nie będzie jednoznacznie wynikał z treści złożonej oferty, Zamawiający do oceny ofert przyjmie minimalny okres gwarancji 48 miesięcy i taką ilość miesięcy przyjmie do przeliczenia punktacji oraz taki okres zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące do wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 72 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

Sposób punktacji:

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
(Suma punktów = C+G).

# TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2024 r.

# WERYFIKACJA I ODBIÓR PRAC

Dokumentację należy przedłożyć do weryfikacji w terminie określonym w rozdziale XIII dot. terminu realizacji prac.

Z czynności odbioru prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który zostanie podpisany po komisyjnym odbiorze przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji. Pozytywny odbiór zweryfikowanej dokumentacji będzie podstawą do ostatecznego zasilenia przez Wykonawcę bazy EGIB. Pozytywna ocena zasilenia bazy wraz z pozytywnie zweryfikowanym operatem technicznym (dokumentacją techniczną) będzie podstawą do odbioru całości prac, sporządzeniem protokołu odbioru końcowego oraz przyjęciem rozliczenia należności za wykonaną pracę.