V I AT R A K T Ł u k a s z K i t o w s k i

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Leśna 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com

NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680

PRZEDMIAR ROBÓT

etap nr 2

| Obiekt: | Remont drogi gminnej tj. ulicy Rajskiej w miejscowości |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ząbrsko Górne, Gmina Przywidz. |
| Adres obiektu: | ul. Rajska, 83-047 Przywidz |
| Nr działek / obręby: | 77, 48, 41, 30 |
|  |  |  |  |  | obręb – 220405_2.0007 Marszewska Góra |
|  | Inwestor: | Gmina Przywidz |
|  |  |  |  |  | Ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz |

| LP | PROJEKTANCI | PODPIS |
| --- | --- | --- |

| 1. | mgr inż. Łukasz Kitowski |
| --- | --- |
|  | upr. nr POM/0292/POOD/11 |
|  | specjalność - drogowa |

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

Luty 2020

1

|  | Numer |  |  |  | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja | specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych |  |  |  |  |
|  | technicznej |  |  | Nazwa |  | Ilość |
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |
| 1 |  | Wytyczenie trasy w terenie płaskim |  | km |  | 0,56 |
|  | D-01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW |  |  |  |  |
|  |  | Usunięcie drzew o średnicy pnia |  |  |  |  |
|  |  | 15–45 |  |  |  | 7 |
| 2 |  | 45–65 |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | szt. |  |  |
|  |  | 85 – 105 |  |  |  | 2 |
|  |  | 105 – 150 |  |  |  | 1 |
|  |  | Rozbiórka istniejącej konstrukcji |  |  |  |  |
| 3 |  | Konstrukcja z płyt drogowych |  | m2 |  | 29 |
| 4 |  | Konstrukcja z płyt JOMB |  | m2 |  | 41 |
| 5 |  | Rozbiórka istniejących przepustów z rur PVC |  | m |  | 36 |
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
|  | D-02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH |  |  |  |  |
| 6 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km | 470 m3 | m3 |  | 470 |
| 7 |  | Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie. | 3 m3 | m3 |  | 3 |
|  | D - 02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW |  |  |  |  |
| 8 |  | Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni 121m3 |  | m3 |  | 121 |
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |  |  |
|  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |  |  |
| 9 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję |  | m2 |  | 2 169 |
|  | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |
| 10 |  | Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/30 |  | m2 |  | 141 |
| 11 |  | Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm C50/30 |  | m2 |  | 389 |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
|  | D-05.03.00 | NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE |  |  |  |  |
|  | D-05.03.01a | Nawierzchni z prefabrykowanych płyt wielootworowych typu JOMB |  |  |  |  |
|  |  | Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt typu JOMB gr. 12cm uzupełniona pospółką |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | m2 |  | 2 169 |
|  |  | Podsypka piaskowa gr. 5cm |  |  |  |  |
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
|  | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów |  |  |  |  |
| 13 |  | Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw |  | m2 |  | 700 |
|  |  | Umocnienie powierzchniowe skarp za pomocą płyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | m2 |  | 433 |
|  |  | podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm |  |  |  |  |
| 15 |  | Umocnienie powierzchniowe za pomocą geokraty 10cm perforowanej, kotwionej o wytrzymałości taśmy min 25kN/m | m2 |  | 401 |
|  |  | Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania przepustu |  |  |  |  |
|  |  | Podsypka z pospółki gr. 35cm |  | m3 |  | 18,9 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grunt zasypowy – kat. II |  | m3 |  | 13 |
|  |  | Geowłóknina separacyjna |  | m2 |  | 54 |
| 17 |  | Przepusty z rury HDPE spiralnie karbowanej o średnicy 300mm SN8 |  | m |  | 36 |
|  | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |  |  |
| 18 |  | Pobocze gruntowe z KŁSM gr. 15cm zamiałowane |  | m2 |  | 821 |
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
|  | D-08.01.01 | Oporniki betonowe 12cmx25cm |  |  |  |  |
| 19 |  | na prostej |  | m |  | 7 |
| 20 |  | ława betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 |  | m3 |  | 1 |

UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujęto kosztów tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo

wykorzystać własną organizację ruchu)

- odhumusowanie ujęto w wartości wykopów

- nie ujęto odsadzek konstrukcji (w szczególności stabilizacji i KŁSM