Załącznik do Umowy ………………………………………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy Zadania nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż podestu do wymiany szyb czołowych w taborze tramwajowym dla MPK- Łódź Sp. z o.o. – do Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 1 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Telefoniczna 30/44.

Wymagania techniczne podestu roboczego:

- Konstrukcja –stop aluminium,

- Dopuszczalne obciążenie konstrukcji – min. 300 kg,

- Maksymalne obciążenie stopni – min.150 kg,

- Maksymalne obciążenie na m² - min 200 kg,

- Regulacja wysokości za pomocą systemu korbowego .

- Prędkość podnoszenia : min. 3.5 mm/jeden obrót korbą,

- Wysokość w pionie (wysokość górnej powierzchni podestu ) :2100-3100 mm,

- Wymiary podestu roboczego (szer.. x dł.) :1400 x 4000 mm,

- Rodzaj powierzchni podestu : aluminium ryflowane,

- Wysuwane platformy teleboard o długości 400 mm ,w środkowej części pomostu roboczego (na szerokości 2400 mm), zakończone gumowymi odbojnikami,

- Barierki z rur aluminiowych Ø40 przy podeście: z czterech stron,

- Drzwi wahadłowe przy wejściach na podest roboczy,

- Burty przy podeście roboczym o wys. 150 mm,

- Dwustronne wejście za pomocą zaczepianych drabiny ze szczeblami,

- Szerokość stabilizatorów jezdnych: 1560 mm,

- Rolki jezdne z hamulcem - Ø160 mm,

Poglądowy rysunek techniczny

Dotyczy Zadania nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 drabin wysuwanych  do pracy na dachach taboru tramwajowego dla MPK- Łódź Sp. z o.o. – do Zakładu Techniki mieszczącego się w Łodzi przy ul. Tramwajowa 6.

Wymagania techniczne podestu roboczego  :

- Konstrukcja –stop aluminium,

- Szerokość – 800 mm,

- Dopuszczalne obciążenie konstrukcji – min. 200 kg,

- Maksymalne obciążenie stopni – min.150 kg,

- Maksymalne obciążenie na m² - min 200 kg,

- Wysokość w pionie (wysokość górnej powierzchni podestu ) : 3590 mm,

- Wymiary podestu roboczego (szer.. x  wys.) :1300 mm x 4690 mm,

- Rodzaj powierzchni podestu : aluminium ryflowane,

- Barierki  przy podeście: z dwóch  stron (na wprost schodów i z lewej strony)

- Wysunięcie z podestu z prawej strony, szerokość 770 mm, głębokość 300 mm

- 16 stopni z barierkami bocznymi,

- 4 koła jezdne z hamulcami ø 125 mm ,wysokość podstawy drabiny -21 cm,

- Balast  boczny stabilizujący podest.