# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Wymagania szczegółowe dla dostawy mikrobusU do przewozu 7 osób DLA KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |
| --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, podwozie produkowane seryjnie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku. | ……………………..…………….. (wpisać rok produkcji) |
| 1.2 | Marka pojazdu. | …………………………………………. (wpisać markę pojazdu) |
| 1.3 | Ilość miejsc siedzących. | ………………………………………………………………………….... (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| 1.4 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 450, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022, z późniejszymi zmianami). |
| 1.5 | Pojazd zbudowany musi być z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym, a elementy wyposażenia pojazdu z wyłączeniem sygnalizacji świetlna - dźwiękowej oraz radiotelefonu muszą być wyprodukowane przez producenta pojazdu bazowego. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu specjalistycznego w/w wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego. |
| 1.6 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DZ. URZ. KG PSP 2020.3). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |
| 1.7 | Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. |
| 1.8 | Pojazd musi posiadać oryginał - Świadectwa Zgodności WE pojazdu bazowego. |
| 1.9 | Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Warszawy. |
| 1.10 | Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty: książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, dopuszcza się prowadzenie książki serwisowej w systemie ASO, świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe tj. instalacji świetlno - dźwiękowej oraz radiotelefonu zamontowanego w pojeździe. |
| 1.11 | Pojazd musi być wyposażony w: na przedniej części dachu pojazdu dwie lampy w technologii LED o wysokiej światłości z niebieskim kloszem świecące na niebiesko montowane na magnes wpinane w gniazdo gwarantujące szybki i łatwy montaż/demontaż o wysokości nie większej niż 900 mm (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), na tylnej części dachu pojazdu jedna lampa w technologii LED o wysokiej światłości z niebieskim kloszem świecące na niebiesko montowane na magnes wpinane w gniazdo gwarantujące szybki i łatwy montaż/demontaż o wysokości nie większej niż 900 mm (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), w atrapie chłodnicy dwie kierunkowe lampy w technologii LED świecące w kierunku jazdy z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), dwie lampy w technologii LED o barwie światła niebieskiej zamontowane od strony wewnętrznej tylnej klapy na szybie z osłonami zapobiegającymi powstawanie refleksów z możliwością wyłączania w przypadku jazdy w kolumnie. (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), pojedyncza lampa LED o barwie światła niebieskiej zamontowana od strony wewnętrznej przedniej szyby świecąca w kierunku jazdy (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), dwie lampy nanoled zamontowane w przednim zderzaku pojazdu (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). |
| 1.12 | Urządzenie dźwiękowe min. 3 modulowane tony wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z głośnikiem o mocy min. 100 W wpuszczany w zderzak lub w komorze silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy. Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 1.13 | Wykonawca dokona w samochodzie montażu dwóch radiotelefonów przewoźnych wraz z instalacją antenową i anteną magnetyczną dostarczonego przez Zamawiającego. |
| 1.14 | Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. Dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 1.15 | Pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu spełniającego warunki dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego przez właściwą i upoważnioną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. |
| 1.16 | Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (liczonych razem z kierowcą) w ilości 7. |
| 1.17 | Gabaryty pojazdu: długość pojazdu min 5100 mm. /max. 5300 mm. rozstaw osi min. 3200 mm./max. 3300 mm. pojazd o DMC min. 3100 kg. max. 3300 kg. wysokość pojazdu całkowita bez obciążenia z relingami dachowymi [mm]: min. 1880, max 2000 szerokość pojazdu z lusterkami (obrys całkowity) [mm]: min. 2240, max. 2400. |
| 2. | PODWOZIE |
| 2.1 | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa w technice Common Rail, moc: min. 170 [kW], spełniający normy emisji spalin min. Euro 6, pojemność: max. 2,0 dm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek z systemem start stop. |
| 2.2 | Skrzynia biegów automatyczna, co najmniej 9 biegów do przodu, bieg wsteczny. |
| 2.3 | Układ hamulcowy dwuobwodowy ze wspomaganiem, hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. |
| 2.4 | Stały napęd 4x4 |
| 2.5 | Pojemność zbiornika na paliwo min. 70 litrów. |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO |
| 3.1 | Samochód wyposażony minimum w: zamek centralny zdalnie sterowany wraz z urządzeniem zapobiegającym uruchomienie pojazdu przez osoby postronne (Immobilizer), samochód wyposażony w poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne chroniące miednicę kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczne nadokienne z przodu i w przestrzeni pasażerskiej, system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania wraz z asystentem układu hamulcowego, system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegania utracie przyczepności kół podczas ruszania i przyspieszania, asystent utrzymania pasa ruchu i koncentracji kierowcy, asystent parkowania, szybkościomierz w km/h, układ kierowniczy ze wspomaganiem, podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej, aktywny tempomat z możliwością utrzymywania odległości, trzecie światło hamowania, system kamer umożliwiający widok pojazdu z góry przy manewrach, lusterko wewnętrzne samościemniające, asystent martwego pola i rozpoznawania znaków drogowych, fabryczny alarm antywłamaniowy, system połączenia alarmowego SOS. asystent bocznego wiatru i ruszania na wzniesieniu system utrzymywania odległości |
| 4. | NADWOZIE |
| 4.1 | Kolor nadwozia czerwony metalizowany fabryczny. Klamki zewnętrzne, zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia. |
| 4.2 | Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (liczonych razem z kierowcą) w ilości 7. |
| 4.3 | Pojazd wyposażony w elektrycznie otwieraną do góry, przeszkloną, pojedynczą klapę bagażnika z możliwością oddzielnego otwarcia tylnej szyby. |
| 4.4 | Drzwi boczne przesuwne elektrycznie uruchamiane z prawej i lewej strony pojazdu. |
| 4.5 | Samochód wyposażony w przyciemniane szyby: tylnych okien, tylnych bocznych drzwi w przestrzeni bagażowej/pasażerskiej. Wszystkie szyby termoizolacyjne. Relingi dachowe. |
| 4.6 | Samochód wyposażony w felgi aluminiowe 19“. Rok produkcji opon – nie starsze niż 2022. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów pojazdu. Opony muszą być fabrycznie nowe, homologowane, letnie. Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe. Koła zgodne z ofertą handlową producenta pojazdu oraz zestaw umożliwiający zmianę koła. |
| 4.7 | Komplet 4 opon zimowych dostarczonych z pojazdem z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych (wielosezonowych). Rozmiar opon 245/45 R19. Rok produkcji opon – nie starsze niż 2022. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów pojazdu. Opony muszą być fabrycznie nowe, homologowane, zalecane przez producenta pojazdu. |
| 4.8 | Pojazd wyposażony minimum w: podgrzewane, elektrycznie regulowane i składane lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane szyby z przodu, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, czujnik deszczu, reflektory przednie i tylne w technologii LED, komputer pokładowy, kierownica wielofunkcyjna regulowana w dwóch płaszczyznach, wykończona skórą z możliwością sterowania radiem i telefonem. zamykany schowek przed pasażerem z przodu pojazdu oraz konsola środkowa zamykana roletą, dywaniki welurowe i gumowe, fabryczny rozkładany stolik zamontowany w przestrzeni pasażerskiej pojazdu z możliwością demontażu. gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej, oświetlenie otoczenia w lusterkach zewnętrznych, oświetlenie otoczenia klapy tylnej, deska rozdzielcza dwukolorowa w górnej części pokryta skórą. |
| 5 | WNĘTRZE,OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA |
| 5.1 | Fotele pojazdu pojedyncze w układzie 2+2+3 wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: fotele dla kierowcy i pasażera komfortowe, podgrzewane z możliwością regulacji wysokości, pochylenia, długości siedziska i podparcia odcinka lędźwiowego, wyposażone w wentylacje i siatkę za oparciem, fotele II rzędu siedzeń pojedyńcze ze składanym oparciem i podłokietnikami, odchylane z możliwością ułożenia siedzeń tyłem do kierunku jazdy i systemem szybkiego demontażu, fotele III rzędu odchylana kanapa z systemem szybkiego demontażu, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, tapicerka siedzeń wykonana ze skóry w kolorze ciemnym lub brązowym. |
| 5.2 | Pojazd wyposażony w: klimatyzacje automatyczna dla kierowcy i pasażera, klimatyzacje min. półautomatyczna z tyłu pojazdu, |
| 5.3 | Pojazd wyposażony w fabryczny pokładowy system audio z cyfrowym radiem i możliwością połączenia z telefonem oraz nawigacją min. 10,2“ informującą o natężeniu ruchu i darmową aktualizacją map min. 3 lata. |
| 5.4 | Ściany boczne oraz podsufitka przestrzeni pasażerskiej wyciszona oraz wyłożona materiałem z tworzywa sztucznego lub materiałem tapicerskim odpornym na uszkodzenia, łatwym w czyszczeniu. Nie dopuszcza się wnętrza pojazdu z niezabudowanym wnętrzem części pasażerskiej i widocznym poszyciem metalowym (lakierowanym i nielakierowanym). |
| 5.5 | W przestrzeni pasażerskiej min. 4 lampki do czytania oraz nawiewy systemu wentylacji. |
| 6 | GWARANCJA I SERWIS |
| 6.1 | Pojazd powinien posiadać system aktywnego serwisowania pojazdu, który wskazuje konieczność wykonania przeglądu przez komputer pokładowy na podstawie rodzaju obciążenia i wykorzystania pojazdu. |
| 6.2 | Gwarancję mechaniczną min. 24 miesiące. | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 6.3 | Gwarancję na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące. | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 6.4 | Gwarancję na perforację nadwozia min. 144 miesiące. | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 6.5 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące ewentualnej przebudowy i montażu wyposażenia w tym wyposażenia specjalnego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| 6.6 | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1

………………………………………………………………………………………

# Text boxes

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.