Wykonanie pomiarów emisji hałasu pochodzącego od instalacji lub urządzeń do środowiska w 2 punktach pomiarowych (punkty pomiarowe w załączniku) wokół terenu Oczyszczalni Ścieków SITKÓWKA w Nowinach ul. Przemysłowa 93 k/Kielc.

Zakres:

1.	Wykonanie pomiarów emisji hałasu pochodzącego od instalacji lub urządzeń do środowiska w 2 punktach pomiarowych wokół terenu Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” 
w Nowinach ul. Przemysłowa 93 (lokalizacja punktów pomiarowych na załączniku graficznym – załącznik nr 1).

2. Istotne informacje dotyczące realizacji zamówienia:

- Pomiary poziomu hałasu w każdym punkcie pomiarowym należy wykonać dla pory dziennej i nocnej.

- Pomiary poziomu hałasu należy wykonać metodą pomiarową, zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 „Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego” do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
(Dz.U. 2021 poz.1710).

- Z wykonanych pomiarów poziomu hałasu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać do Zamawiającego sprawozdanie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 „Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego” do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. 2020 poz. 2405). Sprawozdanie w wersji papierowej (3 egzemplarze) i wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty przeprowadzenia pomiarów.

- O terminie wykonania pomiarów hałasu Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

- Cena ofertowa winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztami opracowania sprawozdania i dojazdu.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był laboratorium akredytowanym. W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ważnego certyfikatu akredytacji, zgodnie z wymogami art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska - do oferty Wykonawca winien załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu.

3.2 Zamawiający dopuszcza podzlecenie wykonania części analiz podwykonawcy pod warunkiem, iż jest on laboratorium spełniającym warunki szczegółowo opisane powyżej – do oferty Wykonawca winien załączyć potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię certyfikatu dla wskazanego podwykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Lokalizacja 2 punktów pomiarowych hałasu dla Oczyszczalni ścieków „Sitkówka”