Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach” w ramach realizacji zadania dofinansowywanego ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 6 Rozwój miast, Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

- Ogólne założenia inwestycji – przeznaczenie:

- Adres inwestycji: działki nr ewid. 2193/4, 2187, 2192/7, 2192/8, 2173, 2192/3 obręb 0002 Chęciny

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach.

W ramach zamówienia przewidziano do wykonania:

- Budowę odcinka sieci wodociągowej od węzła W1 do komory przepompowni wody i od komory przepompowni wody do hydrantu Hpl. Wodociąg należy wykonać w wykopach otwartych, wąsko przestrzennych do szerokości 0,8 m poniżej strefy przemarzania (1,0 mp.p.t).

SIEĆ WODOCIĄGOWA

- sieć wodociągowa z rur PE 125x11,4 mm długości L= 185,0 mb;

- sieć wodociągowa z rur PE 110x6,6 mm długości L= 5,0 mb;

na trasie wodociągu:

- zasuwa kołnierzowa dn 50 - 1 szt.

- hydranty p. poż. dn 80 nadziemne z zasuwą odcinającą - 1 kpl.

- Budowę przyłącza wodociągowego od węzła W2 do miejsca włączenia do nowobudowanego budynku sanitariatu. Przejście przyłącza wodociągowego pod murem otaczającym zamek wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej. Wykop w obrębie zamku umożliwiający poprowadzenie przyłącza wodociągowego pod mur zamkowy przewidziano do wykonania przy wykorzystaniu studni technologicznej DN 1500. Przy przejściach przyłącza przez ściany fundamentowe budynku zamontować rury ochronne.

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

- przyłącze wodociągowe z rur preizolowanych PE 100 PN16 40/110, o łącznej dł. 134,0 m

W miejscu nienormatywnych zagłębień wodociągu i przyłącza rurociąg należy ocieplić 30 cm warstwą keramzytu. Całość przykryta geowłókniną.

- Budowę przepompowni wody w formie prefabrykowanej podziemnej komory o konstrukcji żelbetowej. W komorze zabudować zestaw pompowy składający się z 3 pomp: 2 pompy na potrzeby gospodarcze (1 pracująca + 1 rezerwowa) + 1 pompa na potrzeby p. poż. Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony kostką betonową

PRZEPOMPOWNIA WODY

- prefabrykowana o konstrukcji żelbetowej, o wymiarach wew. 3,0x2,5>2,1 m

- zestaw hydroforowy

- wodomierz sieciowy sprzężony

- filtr siatkowy

- zawór zwrotny antyskażeniowy

- odprowadzenie wody z wpustu podłogowego w komorze przepompowni rurą PVC110 do kanalizacji sanitarnej

- ogrodzenie terenu przepompowni

- utwardzenie terenu przepompowni kostką betonową

- Wykonanie przyłącza kablowego do przepompowni wody YAKY 4x 35mm2

- Dostarczenie i montaż agregatu prądotwórczego 24 KW/30kVA

- Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z betonowymi studzienkami przelotowymi i połączeniowymi.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

- kanalizacji sanitarna z rur PVC 200/5,9 długości L=220 mb

- studnie kanalizacyjne rewizyjne dni 000 betonowe w ilości 8 szt.

- Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku toalety do studzienki S15 wraz z betonowymi studzienkami przelotowymi i połączeniowymi oraz studni kaskadowej zapuszczanej.

Przejście przyłącza kanalizacji sanitarnej pod murem otaczającym zamek wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej. Przy przejściach przyłącza przez ściany fundamentowe budynku zamontować rury ochronne.

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160/ 4,7 mm i łącznej długości: 71,0

- studnie kanalizacyjne rewizyjne dn1000 betonowe w ilości 2 szt.

- studnie kanalizacyjne rewizyjne dn1500 betonowa zapuszczana w ilości 1 szt.

W miejscu nienormatywnych zagłębień kanalizacji kanał i przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić 30 cm warstwą keramzytu. Całość przykryta geowłókniną.

- Budowę budynku toalety i wiaty kuźni wraz z instalacjami wewnętrznymi

Budynek toalety

- powierzchnia zabudowy – 28,30 m2

- powierzchnia użytkowa – 14,00 m2

- powierzchnia całkowita – 14,00 m2

- kubatura – 99,60 m3

Powierzchnia   kuźni

- powierzchnia zabudowy – 12,50 m2

- kubatura – 35,30 m3

- Wykonanie instalacji zasilającej budynek toalety linia kablowa YKY 5x10 mm2 L=88m

- Prace należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa.

Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

a) dokumentacja projektowa budowlana;

b)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

c)  wzór umowy

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne jest opublikowana na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/543922

- Okres realizacji Umowy zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym może on ulec wydłużeniu lub skróceniu. Przewidywany termin realizacji: rozpoczęcie koniec grudnia 2021 do końca września 2022 r. (9 miesięcy od rozpoczęcia przez wykonawcę robót budowlanych prac). Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Za termin końcowy realizacji budowy uznaje się dzień, w którym wygaśnie gwarancja udzielona przez wykonawcę robót budowlanych.

Zamawiający ma prawo do zawieszenia realizacji niniejszej Umowy na okres zawieszenia robót budowlanych. Zawieszenie następuje w drodze pisemnego poinformowania przez Zamawiającego bądź jego upoważnionego przedstawiciela ze wskazaniem daty rozpoczęcia zawieszenia Umowy. Wznowienie realizacji Umowy następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego bądź jego upoważnionego przedstawiciela w terminie podanym w wezwaniu, lecz nie wcześniej niż 7 dni od daty otrzymania. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

- Obowiązki Inspektora nadzoru poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:

  - Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach na inwestycji ze wskazaniem inspektora – koordynatora (wymaganym przez Zamawiającego koordynatorem ma być inspektor branży budowlanej); przekazanie dokumentów do zawiadomienia do nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

  - Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych i rzetelne egzekwowanie jej zapisów;

  - Uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego, w tym również jego ewentualnych aktualizacji;

  - Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zasad określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych, w toku realizacji zadania, dokumentów, poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiającym;

  - Uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych;

- Obowiązki Inspektora nadzoru na etapie prowadzenia robót budowlanych

- Wykonawca poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał czynności określone w art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego oraz inne obowiązki określone przez Zamawiającego;

- Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego poprzez udostępnienie numeru telefonu komórkowego oraz udostępnienie adresu e-mail umożliwiającego bezpośredni kontakt przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy z inspektorami nadzoru w każdym czasie;

- Kontrola procesu rozpoczęcia budowy, zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;

- Pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych;

- Koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie sprawdzenia i odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej;

- Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru. Sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie się sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczonych materiałów; Wykonawca dokonuje ich oceny, jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości materiału przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału, jak również powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

- Kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych, zgodności robót

z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania;

- Kontrola terminów wykonania poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego określonych w harmonogramie robót;

- Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie;

- W porozumieniu z Zamawiającym, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska;

- Nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu oraz na wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiającego, obecność na terenie budowy inspektorów branżowych w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz na wezwanie Zamawiającego;

- Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego w sposób zapewniający, że na wezwanie lub w sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na budowie w ciągu maksymalnie 4 godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową.

- Udzielanie pomocy Wykonawcy robót w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacja przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych np. przy uzyskiwaniu zgody na wycinkę drzew, itp., informowanie Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach;

- Prowadzenie przez koordynatora zespołu inspektorów cotygodniowych narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych oraz sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez wszystkich uczestników narady protokołu zawierającego wszystkie ustalenia z tych narad.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań; Potwierdzanie ma być przedstawione w formie oświadczeń w odniesieniu do faktur sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych (przedstawianych Zamawiającemu do zapłaty), że należność wynikająca z tych faktur obejmuje roboty, które wykonano zgodnie z umową o roboty budowlane, a materiały zostały wbudowane;

- Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień oraz egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;

- Nadzorowanie i rozliczanie ewentualnych robót zaniechanych, zamiennych, uzupełniających i dodatkowych, sprawdzanie kosztorysów;

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;

- Uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych;

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania prac, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu;

- Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie realizacji inwestycji;

- Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji;

- Informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w formie pisemnych sprawozdań;

- Kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy;

- Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji, w tym opracowanie procedur dotyczących raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji, w tym analiza wraz z potwierdzeniem zasadności wnioskowanych płatności przez wykonawców, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym;

- Podejmowanie w trakcie trwania umowy także innych działań, które zabezpieczałyby interes Zamawiającego i przyczyniłyby się do sprawnego realizowania inwestycji;

- Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak również nie jest upoważniony do zlecania dodatkowych robót bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

- Obowiązki Inspektora nadzoru po zakończeniu robót budowlanych:

- Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonanie odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części inwestycji, w tym sprawdzenie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu, dostaw wyposażenia, realizacji usług. Inspektor potwierdzi zgłoszoną przez wykonawcę robót budowlanych gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbiorową (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą;

- Współudział w rozliczeniu rzeczowym i finansowym umowy na roboty budowlane dla tego zadania;

- Współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od Wykonawców robót / dostaw / usług roszczeń;

- Sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem usterek i pisemnego poświadczenia tego faktu przez cały okres trwania gwarancji;

- Wymagane kwalifikacje i uprawnienia inspektorów nadzoru

- Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwaliﬁkowany personel zdolny do nadzoru procesu budowlanego na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonując swoją funkcję Wykonawca powinien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną odpowiednią do zakresu przedmiotu umowy.

- Minimalne wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego jakie musi spełniać Wykonawca oraz minimalne wymagania dotyczące zdolności zawodowych inspektorów nadzoru:

- Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat sprawował nadzór inwestorski nad co najmniej 2 inwestycjami budowlanymi o wartości min. 500 000,00 zł brutto

- Inspektor nadzoru robót budowlanych posiada:

- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w kierowaniu/ nadzorowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.

Inspektor nadzoru robót budowlanych będzie pełnił równocześnie funkcję Koordynatora Zespołu Inspektorów nadzoru.

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:

  - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowane oraz doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu co najmniej 1 robotą w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji

- Inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający:

  - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowane oraz doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- Zamawiający nie ogranicza zespołu jedynie do tych stanowisk, które zostały powyżej wymienione. Jeżeli Wykonawca uzna za stosowne zaangażowanie dodatkowych osób powinien to uczynić w ramach wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca powinien dostarczyć osobom z Zespołu niezbędne wsparcie merytoryczne i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę jako osoby pozostającej 
w dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy, oraz podczas nieobecności któregokolwiek inspektora, wynikającej z okresu urlopowego lub choroby Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo na cały okres założonej pracy inspektora dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Wykonawca ma obowiązek zastąpić nieobecną osobę, osobą posiadającą nie niższe kwaliﬁkacje. Na takie zastępstwo konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego.

# Pozostałe informacje

## Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

## Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

## w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach” w ramach realizacji zadania dofinansowywanego ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 6 Rozwój miast, Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

## administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

## Gmina Chęciny

## Pl. 2 Czerwca 4  26-060 Chęciny

## Tel.: 041 3151006

## Faks: 041 3151085

## e-mail: gmina@checiny.pl.

## w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iodo@checiny.pl, tel. 41 31 53 117.