Część nr 5

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor przenośny – inteligentny transport |
| 1. | Możliwość przymocowania do noszy, wózka lub stojaka pacjenta | Tak |  |
| 2. | Wyświetlacz min. 5,5” | Tak |  |
| 3. | Wyświetlanie wszystkich parametrów w postaci krzywych | Tak |  |
| 4. | Analiza 12-odprowadzeniowego EKG | Tak |  |
| 5. | Zapis min. 24-godzinny analizowanych parametrów | Tak |  |
| 6. | Odporność min. IP32 | Tak |  |
| 7. | Komplet mankietów do pomiaru ciśnienia tętniczego w 5 rozmiarach | Tak |  |
| 8. | W zestawie 2 komplety czujników wydychanego CO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | Tak |  |
| 9. | Minimum 4,5 godziny pracy na zasilaniu akumulatorowym ♦ dopuszcza się min. 4 h pracy na zasilaniu akumulatorowym | Tak |  |
| 10. | Wbudowany akumulator | Tak |  |

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor z pulsoksymetrem |
| 1. | Możliwość ciągłego monitorowania NIBP SpO2 oraz HR | Tak |  |
| 2. | Pomiar NIBP w trybie automatycznym i ciągłym | Tak |  |
| 3. | Programowalne alarmy wizualne i dźwiękowe | Tak |  |
| 4. | Ekran prezentujący krzywe trendu SpO2 | Tak |  |
| 5. | Mankiety do pomiaru NIBP w 5 rozmiarach | Tak |  |
| 6. | Czujnik SpO2 dla dorosłych, dla dzieci oraz dla noworodków w komplecie | Tak |  |
| 7. | Wbudowany akumulator | Tak |  |