|  | Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” |  |
| --- | --- | --- |

Dotyczy postępowania na:

„Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr ZP/ZAP_OFER/08/2023

Opis przedmiotu zamówienia/urządzenia

| FOTEL DO POBRAŃ - 1 sztuka |
| --- |
| Nazwa sprzętu |  |
| Producent / kraj pochodzenia |  |
| Typ/Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania Wyjaśnienia Nr ____ Pytanie Nr _____ |
| 1. | Fotel zabiegowy do pobrań, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, nierekondycjonowany, nieużywany, niedemonstracyjny | Tak, podać |  |  |
| 2. | Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE | Tak |  |  |
| 3. | Wymiary: a) długość: 1900 mm (+/- 50 mm) b) szerokość: 600 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |  |
| 4. | Elektrycznie regulowana wysokość w zakresie od 500 mm (+/- 50 mm) do 700 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |  |
| 5. | Tapicerka bezszwowa, dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość wyboru koloru obicia | Tak |  |  |
| 7. | Podstawa fotela wykonana ze stali malowana farbą proszkową | Tak |  |  |
| 8. | Boczny blat zabiegowy | Tak |  |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie fotela minimum 150 kg | Tak, podać |  |  |
| 10. | Kółka jezdne z hamulcem | Tak |  |  |
| 11. | Regulacja oparcia i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych, przesuwalne regulowane podłokietniki | Tak |  |  |
| 12. | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |  |

__________________________
   (data i podpis Wykonawcy)