| Część Nr 3 | Sprawa Nr …..….. |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 | Załącznik Nr 2/3 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator hemoglobiny |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Urządzenie służące do pomiaru ilościowego hemoglobiny. Urządzenie fabrycznie nowe. Posiada znak CE. Zakres pomiaru hemoglobiny (g/dl): 0-26. Materiał do badania: krew włośniczkowa, żylna, tętnicza. Urządzenie posiada stację dokującą umożliwiającą podłączenie do systemu komputerowego BANK KRWI, wydruk wyników oraz transmisję danych do systemu Bank Krwi. Czytnik kodów kreskowych w celu identyfikacji operatora oraz numeru donacji. Możliwość elektronicznej, automatycznej kontroli jakości. Możliwość identyfikacji wyniku badań pacjenta. Analizator posiada: zasilacz sieciowy, akumulator, oprogramowanie oraz walizkę na wymieniony sprzęt. Zamawiający wymaga podłączenia do systemu komputerowego Bank Krwi a w przypadku zamiany systemu podłączenie urządzenia do nowego systemu na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji. Urządzenie ma działać w systemie operacyjnym 64 bitowym. Wykonawca zapewni mobilność sprzętu: możliwość zasilania sieciowego i bateriami. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin; Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancyjnym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261-417-240 | 1 |