| EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Drezdenko 03.01.2023r.

# Znak sprawy: RI.271.1.37.2022

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania:

- Czy wszystkie ścieżki – asfaltowe oraz typu HG mają być otoczone obrzeżem betonowym? W przedmiarze nie ma tego uwzględnionego natomiast w rysunkach technicznych M1-M15 są zaznaczone.

- Przedmiar – pozycja 22 d.3.1 – Montaż głazu do wspinaczki. Proszę o podanie parametrów technicznych dla tej pozycji.

Odpowiedzi:

- Bez obrzeża betonowego zgodnie z przedmiarem. Rysunki M1-M15 mają na celu przedstawić rodzaj przeszkody BRD.

- Parametry nie mniejsze i nie gorsze niż poniżej.

Maksymalna wysokość upadku: 2.7 m

Wysokość całkowita urządzenia: 2.7 m

Szerokość urządzenia: 1.3 m

Długość urządzenia: 1.6 m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.9 m

Długość strefy bezpieczeństwa: 6.2 m

Skałka wspinaczkowa - urządzenie o charakterze sprawnościowym. Konstrukcja wykonana z elementów epoksydowych, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym strukturalnym. Uchwyty wspinaczkowe z tworzywa sztucznego. Montaż  na fundamencie betonowym.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |