Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:

Kod CPV 45232221 - 7 Podstacje transformatorowe

Kod CPV 45231400 - 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia

Budowa przyłącza kablowego 15kV wraz ze Stacją Transformatorową TR3 
na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przyłącza kablowego 15kV wraz ze Stacją Transformatorową TR3 na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.

Zakres robót przewiduje budowę przyłącza kablowego 15kV oraz budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu 20/1000 z transformatorem o mocy 400kVA. Stację transformatorową należy zasilić przyłączem kablowym 15kV wykonanym kablami typu 3xXRUHAKXS 1x70/25mm2. Budynek stacji transformatorowej - modułowa prefabrykowana konstrukcja składająca się z obudowy betonowej wraz z fundamentem 
i komorą transformatora oraz z dachu betonowego. Wokół stacji transformatorowej należy ułożyć otok wykonany z bednarki ocynkowanej. Stację należy wyposażyć 
w transformator o mocy znamionowej 400kVA. Rozdzielnicę SN należy wykonać 
w układzie pole liniowe, pole pomiarowe, pole transformatorowe i pole liniowe. 
W stacji transformatorowej należy zainstalować dziesięciopolową rozdzielnice 0,4kV 
typu RNW.

Zestawienie podstawowych materiałów:

- Kabel SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x70/25mm2 (12/20kV) – ok. 45,0m.

- Stacja transformatorowa kontenerowa 20/1000 – 1kpl.

- Transformator 15/0,4kV - 400kVA – 1szt.

Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Technicznym 
oraz Przedmiarze Robót dla budowa przyłącza kablowego 15kV wraz ze Stacją Transformatorową TR3 na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80 stanowiących załączniki do SWZ.

Wykonawca może zastosować urządzenia innego producenta o parametrach 
nie gorszych niż projektowane.

Zakres Robót.

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym oraz użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi – zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest sporządzić i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych 
i stosownie do treści art. 99 ust. 5 ustawy PZP wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą posiadać:

- parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych 
w opisie zamówienia,

- stosowane dopuszczenia i atesty.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia 
ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów 
o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, 
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Informacje dla Wykonawców

  - Podczas trwania robót budowlanych Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie będzie w trakcie pracy.

  - Płatność za roboty budowlane będzie realizowana w 2023 r. oraz w 2024 r.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej tj.:

- dokumentację techniczna budynku stacji transformatorowej,

- dokumentację powykonawczą części elektroenergetycznej stacji transformatorowej,

- oświadczenia na jednostkowy wyrób budowlany zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane dot. budynku stacji transformatorowej,

- deklaracje zgodności CE lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- deklaracje zgodności CE wyrobu wystawiona przez wykonawców rozdzielnic,

- g) oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem 
i uporządkowaniu terenu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań i pomiarów pomontażowych oraz skompletowania i przekazania Zamawiającemu protokołów z przedmiotowych czynności.

  - Zgłoszenia na piśmie zamawiającemu zakończenia robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, Projektem Technicznym i Przedmiarem Robót, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz normami obowiązującymi 
w przedmiotowym zakresie.

  - Wprowadzenie odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego i inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Prace instalacyjne może wykonać jedynie firma (osoba) posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

  - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym.

  - Wszystkie prace związane z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej oraz włączeniem do sieci energetycznej należy prowadzić w ścisłym porozumieniu z Zakładem Energetycznym stosownym dla danego regionu.

- Instalację należy wykonać zgodnie z:

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu 
o przepisy zawarte w:

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1740, 2320).

- Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 266, 730).

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1966, z 2018r. poz. 1233, z 2019r. poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

  - Normy.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania.

- PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.

- PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

- PN-EN 60076-1:2011Transformatory. Wymagania ogólne.

- PN-EN IEC 60076-11:2019-01 Transformatory. Transformatory suche.

- PN-EN ISO 5826:2014-04 Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego. Transformatory. Ogólne warunki techniczne stosowane do wszystkich transformatorów.

- PN-EN 62231:2007 Kompozytowe stacyjne izolatory wsporcze na napięcia przemienne od 1 kV do 245 kV.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

- PN-EN 60446:2008 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-EN 60529:2002 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom V instalacje elektryczne.

- Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)

  - W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.

  - Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną.

  - Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Termin rozpoczęcia: po przekazaniu placu budowy.

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: 
do dnia 15.12.2023 r. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 29.02.2024r.

  - W terminie, o których mowa w pkt. 7.2. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania przedmiotu umowy w całości, przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i zgłoszenia do odbioru wykonanych robót, odbiorów wewnętrznych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego potwierdzone pisemnym protokołem odbioru prac.

  - Miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji – Zakład Odzysku Odpadów, ul. Łubuszan 80, Sianów, działka numer 104 obręb 004 m. Sianów; działki nr 59, 92 obręb 004 m. Sianów

tel. 94 348 44 44

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A - Cena (najkorzystniejsza) - 85 pkt.

Cena oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 85

Cena oferty ocenianej

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru. 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

B - Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi– 15pkt,

przy czym przedłużenie gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego 2 letniego okresu gwarancji i rękojmi przedstawia się wedle oceny poniżej:

- o 1 rok – 1pkt

- o 2 lata – 5pkt

- o 3 lata – 10pkt

- o 4 lata i więcej – 15pkt

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca może uzyskać max.15pkt.

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie długości okresu gwarancji i rękojmi o 4 i więcej lat.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji                  za poszczególne kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy 
niż 2 lat.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Roboty montażowe elektroenergetyczne.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie stacji transformatorowej o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 netto.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy dowody potwierdzające wykonanie co najmniej jednej roboty polegającej                     na budowie stacji transformatorowej o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 netto.

b) dysponuje co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcje kierownika budowy.

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie co najmniej średnie techniczne, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – 1 osoba  (warunek odpis uprawnień budowlanych);

- wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót – min. 2 lata (warunek-oświadczenie z podaniem firm,                  w których pełnił funkcje kierownika budowy);

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz wykonanych robót polegających na wykonaniu przebudowy obiektu budowlanego zgodnych z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

  - Dowody określające, czy roboty polegające na budowie stacji transformatorowej zgodne z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia wymienione przez Wykonawcę w Oświadczeniu, zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wartość nie mniejsza niż 250.000,00 netto.

UWAGA !

Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca                              nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

  - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności                                 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -                              złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w SWZ.