#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr BZP.271.1.33.2021 dotyczącym „Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przebudową węzła c.o. oraz wymianą oświetlenia i budową instalacji fotowolt. w budynkach A, B i C CEZiT przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu”

Kody CPV

45331100-7 - roboty instalacyjne C.O.,

45332000-3 – roboty  instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

31524000-5 – roboty elektryczne,

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe,

Zamówienie  dotyczy budynków A ( tylko parter), B i C  Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu i  obejmuje wykonanie następujących robót:

- Roboty instalacyjne sanitarne:

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, c.w.u. i cyrkulacji

- przebudowa węzła c.o.

- wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej

- wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej

- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

- Roboty instalacyjne elektryczne:

- wymiana opraw oświetleniowych z wymianą łączników i oprzewodowania

- montaż  instalacji fotowoltaicznej ( montaż konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne zostanie wykonany w ramach innego, obecnie realizowanego zamówienia dotyczącego termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków CEZiT)

Roboty wymienione w punktach 1 a) i b) oraz punkcie 2 należy wykonać zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową pn. Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. wraz              z przebudową węzła, wymiana oświetlenia wewnętrznego, projekt wentylacji mechanicznej auli i sali praktycznej nauki zawodu w Centrum Edukacji Zawodowej            i Turystyki  ze Schroniskiem Młodzieżowym w Świnoujściu. Projekt techniczny: instalacje sanitarne. Budynki A,B, C., na którą składają się następujące tomy:

- Inwentaryzacja budynku.

- Instalacje sanitarne

- Instalacja oświetleniowa

- Projekt wielobranżowy. Projekt techniczny:

- Instalacje sanitarne. Budynek ABC

- Instalacje sanitarne. Budynek ABC. Węzeł cieplny.

- Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne ABC ( nie objęta zamówieniem)

- Instalacje elektryczne. Budynek A,B,C.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.

- Instalacje sanitarne. Konstrukcja.

- Instalacje elektryczne.

- Przedmiar robót

- Instalacje sanitarne. Konstrukcja. Budynek ABC

- Instalacje sanitarne. Węzeł cieplny. Budynek ABC

- Instalacje elektryczne, Budynek ABC

Uwagi:

- Z zamówienia wyłączone są  niżej wymienione roboty objęte ww. dokumentacją projektową

- Instalacja wentylacji mechanicznej

- Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne ( dołączona zostaje w celach poglądowych)

- Doprowadzenie zasilania do central wentylacyjnych

- Zakłada się, że wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej 
i kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana po dotychczasowych trasach. Roboty te należy wycenić na podstawie danych zawartych w Zestawienie elementów oferty.

- Rozliczenie robót będzie następowało za faktycznie wykonany zakres robót. Obowiązującą  formą wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz ofertą Wykonawcy, będzie  wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 zawartej  umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego obmiaru rzeczywiście wykonanych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia książki obmiarów wykonywanych robót.

- Przekazane przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i rodzaje  robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowej ilości  robót, a nie opisaniu faktycznej ilości robót do wykonania.

- Roboty budowlane będą wykonywane w  czynnym obiekcie użyteczności publicznej
 i w żadnym stopniu nie mogą zakłócać jego pracy i warunków prowadzenia działalności dydaktycznej.

- Wykonanie zadania zostanie podzielone na etapy. W celu wykonania robót Zamawiający będzie przekazywał wykonawcy robót wydzielone pomieszczenia.

- Roboty generujące hałas, kurz oraz w każdy inny sposób kolidujące z  prowadzoną działalnością dydaktyczną w obiekcie będą  wykonywane  poza godzinami działalności szkoły  tj. po godzinie 16:00 w dni robocze oraz dopuszcza wykonywanie robót budowlanych w dni wolne od nauki.

- Wszelkie materiały i wyroby (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

# pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

# Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie technicznym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

Załączniki:

- Inwentaryzacja budynku. Instalacje sanitarne

- Inwentaryzacja budynku. Instalacja oświetleniowa

- Projekt techniczny. Instalacje sanitarne. Budynek ABC

- Projekt techniczny. Instalacje sanitarne. Budynek ABC. Węzeł cieplny.

- Projekt techniczny. Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne ABC ( nie objęta zamówieniem)

- Projekt techniczny. Instalacje elektryczne. Budynek A,B,C.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót. Instalacje sanitarne. Konstrukcja.

- Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót. Instalacje elektryczne.

- Przedmiar robót. Instalacje sanitarne. Konstrukcja. Budynek ABC

- Przedmiar robót. Instalacje sanitarne. Węzeł cieplny. Budynek ABC

- Przedmiar robót. Instalacje elektryczne, Budynek ABC