Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zestaw do zdjęć sygnalitycznych” – 1 kpl.

Nazwa przedmiotu: Zestaw do wykonywania zdjęć sygnalitycznych

- Zestaw do wykonywania zdjęć sygnalitycznych:

  - Siedzisko z oparciem:

  - możliwość płynnej regulacji wysokości siedziska „góra-dół”;

  - oparcie siedziska z podpórką na potylicę głowy;

  - siedzisko z możliwością obracania się wraz z osobą fotografowaną.

  - Cztery lampy błyskowe umożliwiające plastyczne i bezcieniowe oświetlenie twarzy.

  - Pomocnicze oświetlenie w postaci dwóch halogenów.

  - Na oparciu bocznym tabliczka z wymiennymi wkładami dotyczącymi następujących oznaczeń:

- nazwa jednostki Żandarmerii Wojskowej,

- numer zdjęcia,

- data wykonania dokumentacji fotograficznej,

- pole służące do nadania np. numeru sprawy/postępowania.

Warunki gwarancji i serwisowania:

- Okres gwarancji – 24 miesiące od daty przekazania użytkownikowi.

- Gwarantowany okres zaopatrywania w części zamienne – 5 lat.

Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

- Dostawca powinien zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji 
w czasie nie przekraczającym 14 dni.

- Dostawca powinien wraz z ofertą przedstawić informacje dotyczące wyposażenia 
i konserwacji zestawu przez użytkownika.

- Instrukcja użytkowania – w języku polskim.