ZP.271.10.2024		                                               Krosno, dnia 21.02.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej brakuje rzutów instalacji C.O., jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert z powodu niekompletnej dokumentacji.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający w załączeniu uzupełnia rys. SW-3 (Instalacja C.O. – rzut parteru) Projekt Wykonawczy branży sanitarnej.

Lokalizacja rysunku: Dokumentacja Projektowa (4. Gruntowy wymiennik ciepła(BCU_rzut_parteru_RYS_3_A2.pdf

Pytanie nr 2:

Załączona do niniejszego postępowania przetargowego dokumentacja projektowa branży elektrycznej dotycząca systemu nagłośnienia PA oraz systemu audiowizualnego AV jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta lub dostawcy (m.in. zestaw bezprzewodowy z odbiornikiem UR-270D i dwoma mikrofonami doręcznymi). W naszej ocenie obecne opisy przedmiotu zamówienia naruszają zasady uczciwej konkurencji zawężając znacznie grono dostawców, co jest niezgodne z art. 99 ust. 4 ustawy PZP, cyt. "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów."

W związku z powyższym prosimy o wskazanie istotnych i niezbędnych parametrów dla urządzeń systemu nagłośnienia PA oraz systemu audiowizualnego AV, które będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania postępowania przetargowego oraz akceptacji materiałów w trakcie wykonywania zadania, a które to pozwolą na zastosowanie materiałów równoważnych.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający poniżej podaje parametry urządzeń PA oraz AV:

Głośniki sufitowe

| Przeznaczenie | Głośnik sufitowy |
| --- | --- |
| Maksymalna moc | Co najmniej 55 W |
| Moc RMS | Co najmniej 30 W |
| Czułość (1W/1m) | Co najmniej 87 dB |
| Typ głośnika | 2-drożny, koncentryczny |
| Ciśnienie akustyczne (maksymalna wartość W/1m) dla pracy w 100V | Co najmniej 102 dB |
| Częstotliwość | Co najmniej obejmująca zakresy: Odpowiedź (+/-3 dB): 58 Hz – 20 kHz Zakres (-10 dB): 45 Hz – 20 kHz |
| Dyspersja | Stożkowa, kąt 150 st. (dopuszcza się odchylenie od wartości o 1 st.) |
| Drivers | Co najmniej: 1 x 1” (HF) 1 x 6.5 ¼” (LF) |
| Odczepy | Co najmniej: 24W/100 V 12W/100 V |

Wzmacniacz mocy

| Przeznaczenie | Wzmacniacz miksujący |
| --- | --- |
| Moc RMS | Co najmniej 240 W |
| Sygnał/Szum | Większy niż 90 dB |
| THD+N (@ 1 kHz) | Mniejsze niż 0,5% |
| Technologia | Klasa D |
| Ochrona | Co najmniej: Przed przegrzaniem Przed zwarciem Przed nadmiernym obciążeniem Ograniczenie sygnału |
| Chłodzenie | Konwekcyjne |
| Częstotliwość | Obejmująca zakresem 20 Hz – 20 kHz |
| Wejścia | Co najmniej: Mikrofon priorytetowy + dzwonek Złącze priorytetowe do wyciszenia 4 x wejście sygnału symetrycznego, mikrofonowe/liniowe 4 x 15 V DC Phantom dla mikrofonów 1 x stereo niesymetryczne, liniowe - RCA |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Możliwość podłączenia mikrofonu wywoławczego Praca w standardzie 100 V |

Zestaw mikrofonowy

| Przeznaczenie | Zestaw mikrofonowy |
| --- | --- |
| Skład zestawu | Co najmniej: 1 x odbiornik mikrofonowy podwójny lub 2 odbiorniki mikrofonowe pojedyncze 2 x nadajnik mikrofonowy bezprzewodowy, doręczny |
| Funkcjonalność | Nie gorsza niż: Wbudowany eliminator sprzężeń akustycznych Funkcja automatycznego wyszukiwania wolnych częstotliwości uruchamiana po wciśnięciu przycisku, bez konieczności konfiguracji softowej, zmian w oprogramowaniu, logowania się Parowanie nadajników z odbiornikami poprzez zbliżenie nadajnika do odbiorników – IR, parowanie trwające najwyżej kilka minut Wytrzymałość nadajnika na jednej baterii co najmniej 12 godzin Całość zestawu spełniająca wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1843) w szczególności w zakresie pasma pracy Menu w języku polskim |

Płytka przyłączeniowa

| Przeznaczenie | Do przyłączenia anten mikrofonowych |
| --- | --- |
| Złącza | BNC |
| Wymiary | 45 x 45 mm |

Ramka instalacyjna

| Przeznaczenie | Ramka instalacyjna do płytki przyłączeniowej |
| --- | --- |
| Funkcjonalność | Dwa otwory 45 x 45 mm z zaczepami |

Symetryzator sygnału audio

| Przeznaczenie | Symetryzator sygnału |
| --- | --- |
| Wejścia | Co najmniej: 1 x 3,5 mm mini Jack |
| Wyjścia | Co najmniej: 1 x XLR |
| Wymiary | Maksymalnie: 12 x 8 x 4 cm |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Urządzenie pasywne, nie wymagające podłączenia do zasilania Do mini Jacka podłączony na stałe kabel ze złączem mini Jack 3,5 mm do podłączenia do wyjścia audio mini Jack 3,5 mm np. w monitorze wyświetlającym Urządzenie umożliwiające podłączenie do wyjścia audio niesymetrycznego i zamianę sygnału na symetryczny |
| Pasmo przenoszenia | Obejmujące zakresem: 20 Hz ~ 20 KHz (± 1 dB) |
| Zakres dynamiczny | 100 dB |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | Nie większe niż 0,01 % @1 kHz |

Projektor

| Przeznaczenie | Projektor multimedialny |
| --- | --- |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Jasność | Co najmniej 5000 ANSI lumen – pomiar jasności zgodny z normą ANSI |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
| Kontrast | Co najmniej 15 000:1 |
| Proporcje obrazu | Dokładnie 16:10 |
| Korekcja zniekształcenia trapezowego | Co najmniej +/-25 stopni |
| Współczynnik projekcji | Obejmujący swoim zakresem 1,40-2,08 |
| Maksymalna przekątna obrazu | Co najmniej 330” |
| Złącza wejściowe | Co najmniej: 1 x VGA 2 x HDMI Wejście audio niesymetryczne |
| Złącza wyjściowe | Co najmniej: 1 x VGA 1 x audio niesymetryczne |
| Dodatkowe złącza | Co najmniej: 1 x RJ-45 (LAN) 1 x Trigger 12V na złączu USB lub MiniJack 3,5 mm 1 x RS-232 2 x USB A, każde posiadające napięcie co najmniej 5 V/1,5 A |
| Głośnik/i | Wbudowany/e, o mocy co najmniej 10 W |
| Źródło światła | Lampa lub laser |
| Gwarancja producenta | Co najmniej 3 lata na sam projektor, dowolna na źródło światła – z zastrzeżeniem, że projektor musi zostać dostarczony ze źródłem światła tego samego producenta co sam projektor, jako komplet |
| Dodatkowa funkcjonalność | Co najmniej: Menu OSD projektora w języku polskim Możliwość ustawienia blokady bezpieczeństwa/hasła dostępu Możliwość wyświetlania sygnału 3D – akceptacja sygnału źródłowego 3D Co najmniej 3 tryby obrazu: dostosowany do prezentacji, kina/filmów i edytowalny/ zaawansowany tryb użytkownika Co najmniej 2 czujniki IR – z przodu i tyłu projektora Możliwość sterowania projektorem z poziomu laptopa będącego w tej samej sieci co projektor Możliwość ustawienia unikatowego numeru identyfikacyjnego oddzielnie dla projektora i pilota. W przypadku kilku projektorów można każdemu przypisać inny pilot i sterować nimi niezależnie nawet jest projektory są obok siebie. |

Ekran projekcyjny

| Przeznaczenie | Ekran projekcyjny z napędem elektrycznym |
| --- | --- |
| Wymiar powierzchni dla wyświetlanego obrazu | Co najmniej: 290x181 cm |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Możliwość montażu ekranu projekcyjnego pod sufitem Wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej z przodu kasety Format obrazu 16:10 Czarne ramki dookoła powierzchni projekcyjnej o szerokości co najmniej 5 cm z każdej strony Czarny top u góry powierzchni projekcyjnej Możliwość podłączenia ekranu do zewnętrznego systemu sterowania |

Bezprzewodowy wyzwalacz do ekranów

| Przeznaczenie | Bezprzewodowy system zdalnego sterowania wyzwalany wykryciem napięcia pracy projektora. |
| --- | --- |
| Wejście | 230 V |

Panel ścienny HDR HDMI

| Przeznaczenie | Nadajnik do transmisji w standardzie HDBaseT |
| --- | --- |
| Wejścia | Co najmniej: 1 x HDMI |
| Wyjścia | Co najmniej: 1 x HDMI |
| Max. przesyłana rozdzielczość | 4 K@60 Hz (4:4:4) |
| Odległość przesyłania danych | 45 m dla 1080 p60; 20 m (65ft) dla 4 K@60 (4:4:4) |

Aktywny kabel HDMI

| Przeznaczenie | Nadajnik do transmisji w standardzie HDBaseT |
| --- | --- |
| Długość | 20 metrów |
| Max. przysyłana rozdzielczość | 4K60Hz 4:4:4 |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Kompaktowe pozłacane złącza Włókna OM3 Giętki i wytrzymały na zginanie Obsługa HDCP 2.2, HDR, CEC oraz ARC |

Uchwyt do projektora z przedłużką

| Przeznaczenie | Uchwyt do projektora z możliwością regulacji |
| --- | --- |
| Udźwig | Co najmniej 15 kg |
| Możliwość obrotu | Co najmniej 360 stopni |
| Możliwość pochylenia | Co najmniej 25 stopni na przegubie kulowym oraz 90 stopni w osi uchwytu |
| Kompatybilna przedłużka regulacyjna | Odległość mocowania z możliwością regulacji co najmniej 42 – 100 cm |

Szafa rack

| Przeznaczenie | Szafa rack wisząca 19” |
| --- | --- |
| Głębokość | Co najmniej 600 mm |
| Wysokość wyrażona w Unitach rack | Co najmniej 6 U ale nie więcej niż 8 U |
| Maksymalny udźwig | Co najmniej 58 kg |
| Kolorystyka do wyboru | RAL9003 RAL9004 |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Zintegrowana kratka wentylacyjna na górze szafki Wejście kablowe na górze, z boku i na dole szafki, zamykane Zdejmowane boki szafki Zdejmowany panel tylny Zamek na klucz |
| Zgodność z normami i certyfikacje potwierdzone przez producenta | ANSI/EIA RS-310D DIN41491 IEC 60297 (lub równoważne) |

Listwa zasilająca

| Przeznaczenie | Listwa zasilająca do szafy rack 19” |
| --- | --- |
| Funkcjonalność | Co najmniej: 9 wyjściowych gniazd zasilania francuskiego (typ E) Kabel 3-żyłowy (3 x 2,5 mm²) • Podświetlany włącznik • Obracane ucha mocujące o rozstawie 19” • Punkt przyłączenia masy obudowy/szafy |

Standardowa półka stelażowa

| Przeznaczenie | Standardowa półka stelażowa 19" 1HE |
| --- | --- |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Głębokość użytkowa 324 mm. |

Wzmacniacz do Salki 0.9

| Przeznaczenie | Wzmacniacz audio |
| --- | --- |
| Moc RMS | Co najmniej 2 x 240 W / 100 V |
| Sygnał do szumu | Co najmniej 98 dB |
| THD+N (dla 1 kHz) | Maksymalnie 0.3% |
| Klasa wzmacniacza | D |
| Częstotliwość +/- 3dB | 50 Hz – 22 kHz |
| System ochrony | Co najmniej przed: Zwarciem Przegrzaniem Przeciążeniem |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Wyjście umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza mocy Filtr górnoprzepustowy Potencjometr do regulacji wzmocnienia |
| Gwarancja producenta | Co najmniej 3 lata |

Matryca audio

| Przeznaczenie | Matryca audio, Sieciowa matryca audio z rozwiązaniem na które składa się oprogramowanie, protokoły i sprzęt, które zapewnia propagację nieskompresowanego, wielokanałowego dźwięku cyfrowego o niskiej latencji poprzez standardową sieć Ethernet. |
| --- | --- |
| Wejścia i wyjścia | Co najmniej: 2 wejść mikrofonowych/liniowych i 8 zbalansowanych wyjść 12 wejść i 12 wyjść GPIO Możliwość rozbudowy do 32 x 32 kanałów (z opcjonalną kartą rozszerzeń) |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Możliwość rozbudowy do 32 x 32 kanałów (z opcjonalną kartą rozszerzeń) Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wejścia/wyjścia (opcjonalnie) 32 elastyczne strefy mono lub 16 stref stereo elastyczność w zakresie mapowania wejść, wyjść i stref AudioBridge do elastycznego przesyłania dźwięku dla wszystkich wejść i wyjść Funkcja automatycznej aktualizacji (OTA) |

Jednostka systemu sterowania

| Przeznaczenie | Jednostka centralna systemu sterowania |
| --- | --- |
| Wejścia | Co najmniej: HDMI |
| Wyjścia | Co najmniej: HDMI |
| Złącza | Co najmniej: 3 USB 1 LAN |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Sterowanie do 5 pomieszczeń Jednostka kompatybilna z klawiaturami sterującymi Jednostka umożliwiająca sterowania wszystkimi urządzeniami AV (sterowalnymi) i niwelująca konieczność korzystania z pilotów Możliwość tworzenia scenariuszy sterowania, opóźnień czasowych pomiędzy komendami, nowych sterowników urządzeń Możliwość tworzenia dowolnych scen Brak konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat licencyjnych/abonamentowych z tytułu korzystania z interfejsów graficznych Możliwość tworzenie indywidualnych interfejsów graficznych |

Tablet do systemu

| Przeznaczenie | Przewodowy panel dotykowy systemu sterowania |
| --- | --- |
| Rozmiar | Co najmniej 5,5” |
| Matryca | IPS |
| Rozdzielczość | Co najmniej 720x1080 |
| Zasilanie | PoE |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Panel dotykowy kompatybilny z jednostką sterującą Obsługa gestów z użyciem dwóch palców Procesor min. czterordzeniowy, 2 GB RAM, 32 GB ROM Opcjonalna łączność bezprzewodowa Opcje ochrony hasłem Najnowszy, powszechnie dostępny system operacyjny przeznaczony do smartfonów, tabletów, telefonów komórkowych itp. Zasilanie i połączenie za pomocą pojedynczego kabla Ethernet |

Matryca wideo 4x4 z wbudowanym de-embedderem audio

| Przeznaczenie | Przełącznik wideo |
| --- | --- |
| Wejścia | Co najmniej: 4 x HDMI |
| Wyjścia | Co najmniej: 4 x HDMI 4 x audio symetryczne, osobno dla każdego kanału |
| Funkcjonalność | Co najmniej: Możliwość sterowania przełącznikiem z poziomu zewnętrznego systemu sterowania po Ethernecie Możliwość równoległego przełączania dowolnego wejścia wideo na dowolne wyjście wideo Standard rozdzielczości co najmniej 4K przy 60Hz Urządzenie kompatybilne z nadajnikami i odbiornikami w standardzie HDBaseT Aktualizacja oprogramowania poprzez Ethernet |

Pytanie nr 3:

Czy elementy dostarczanego wyposażenia mają zostać objęte gwarancją producenta czy gwarancją 5 letnią – zgodnie z punktem 7 SWZ ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączonego wzoru Umowy dotyczące     5-letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W ofercie należy uwzględnić 5-letni koszt udzielenia Gwarancji jakości i rękojmi.

Pytanie nr 4:

W Specyfikacji warunków Zamówienia w punkcie 19.2 b) koszt wykonania przez Wykonawcę płatnych przeglądów, serwisowania lub innych czynności wymaganych przez producentów lub dostawców urządzeń, sprzętu i wyposażenia użytego w zrealizowanym przedmiocie zamówienia wraz z ponoszeniem kosztów części eksploatacyjnych wymienionych podczas ww. czynności w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady dla zrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz podpisanie z Użytkownikiem wskazanym przez Zamawiającego umowy serwisowej i konserwacji dla ww. zakresu – prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Czy koszty części eksploatacyjnych dotyczą również urządzeń wchodzących w skład wyposażenia, dostarczanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca robót uwzględni w ofercie koszt wykonania serwisów oraz konieczną wymianę części eksploatacyjnych (np. filtry, płyny i materiały towarzyszące) urządzeń w poniższym zakresie:

- centrale wentylacyjne i klimatyzatory,

- pompa ciepła układ glikolowy;