ZP.271.28.2024		                                               Krosno, dnia 10.04.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie” – roboty budowlane.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego

Pytanie nr 1:

Dotyczy pomieszczeń 1.1 do 1.12. - W przedmiarach robót wykazano ilości jako wykonanie ścianek działowych z płyt GK na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo. Z projektu wynika, że część ścianek ma być wykonana na ruszcie z profili kapeluszowego 35mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo, a pozostała część ścianek ma być wykonana z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowo. Prosimy o podanie ilości pokryć jednostronnych, pokryć dwustronnych ścianek działowych. Prosimy o podanie jakie zastosować płyty GK na ściankach, aby osiągnąć REI 60 oraz ilości tych ścianek.

Odpowiedź nr 1:

Profile kapeluszowe należy stosować na ścianach zewnętrznych w rozstawie co 60 cm (tak jak słupki ścian rozstaw co 60 cm).

Ściany zewnętrzne posiadają dwuwarstwowe płytowanie.

Ściany wewnętrzne posiadają dwuwarstwowe płytowanie z każdej strony.

W celu osiągnięcia REI 60 należy stosować na ścianach płyty systemu dowolnego producenta spełniający ww. wymóg. Zamawiający zaznacza, że zastosowany konkretny system musi posiadać aprobatę techniczną, w której opisano, zbadano 
i potwierdzono konkretne rozwiązanie systemowe spełniające wymagania p.poż.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie ilości okien oraz informację czy mają być PCV czy aluminium. Podana ilość okien nie odpowiada projektowi.

Odpowiedź nr 2:

Dane dotyczące okien znajdują się na Rys. 9D.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację czy drzwi DZ1 240x200 i drzwi DZ2 mają być wykonane 
z aluminium profil ciepły wraz z ściankami bocznymi.

Odpowiedź nr 3:

Dane dotyczące wykonania drzwi Dz1 Dz2 znajdują się na Rys 9D.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy drzwi D1 240x200 mają być wykonane z aluminium profil zimny wraz z ściankami bocznymi.

Odpowiedź nr 4:

Dane dotyczące wykonania drzwi D1 znajdują się na Rys. 11D.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację czy należy liczyć parapety wewnętrzne i z jakiego materiału mają być wykonane.

Odpowiedź nr 5:

Dane dotyczące wykonania parapetów znajdują się na Rys. 9D oraz w opisie PW branży architektonicznej, pkt 16.12.

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie koloru posadzki Kamienny dywan.

Odpowiedź nr 6:

RAL 7035 - informacje o kolorze znajdują się na Rys. 15D branży architektonicznej.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację czy bramy garażowe mają być otwierane pilotem czy ręcznie. Odpowiedź nr 7:

Bramy otwierane elektrycznie (przycisk na ścianie). Szczegółowy opis bram znajduje się na rysunku zestawienia stolarki – Rys. 10D.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie koloru wykładziny PCV.

Odpowiedź nr 8:

Kolor wykładziny PCV - NCS S 2502-Y50R - jasny szary w cętki - odcienie niebieskiego.

- Budynek A i pozostałe prace

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie koloru tynku dekoracyjnego oraz jaki system przewidziano do zastosowania.

Odpowiedź nr 9:

Kolor jasny szary. Szczegóły opisano w projekcie i SST.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie parametrów, kolor, grubość okładziny akustycznej.

Odpowiedź nr 10:

Parametry okładziny akustycznej w sali wielofunkcyjnej - Auli podano w opisie PW branży architektonicznej, pkt 16.8. (ten sam system na suficie co na ścianie).

Pytanie nr 11:

Prosimy o podanie parametrów stropu akustycznego.

Odpowiedź nr 11:

Parametry stropu akustycznego w sali wielofunkcyjnej - Auli podano w opisie PW branży architektonicznej, pkt 16.8.

Pytanie nr 12:

Z uwagi na długi okres oczekiwania na oferty cenowe od producentów zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert do dnia 17.04.2024 r.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 22.04.2024 r.

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego

Pytanie nr 13:

W przedmiarach robót dostarczonych przez Zamawiającego brak jest następujących pozycji wykończeniowych dotyczących budynku przebudowanego z garaży

- wykonania szpachlowania i malowania wszystkich ścian,

- wykonania stropów podwieszanych systemowych,

- wykonania okładzin ścian w pomieszczeniach sanitarnych,

- montażu folii przy układaniu płyt GK i płyt cementowo- wiórowych.

Prosimy o informację czy prace te należy liczyć i prosimy o podanie ilość robót. Odpowiedź nr 13:

Ściany zewnętrzne = 361,86 m2 (krotność płytowania G-K x 2)

Sufity = 286,09 m2 (krotność płytowania G-K x 1)

Ściany wewnętrzne = 235,12 m2 (krotność płytowania G-K x 4)

W przedmiarze w pozycji "Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża" znajdują się wszystkie niezbędne elementy do wykonania robót budowlanych, w tym płyty g-k, wkręty, wełna mineralna gr. 20 cm, taśma zbrojąca, gips budowlany, folia paroizolacyjna, sufit podwieszany.

W przedmiarze w pozycji: „Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych 
z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe" znajdują się wszystkie niezbędne elementy do wykonania robót budowlanych, w tym płyty g-k, wkręty, wełna mineralna gr. 10 cm, taśma zbrojąca, gips budowlany, folia paroizolacyjna, farba do malowania.

Wszystkie prace należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Opis wykonania szpachlowania i malowania ścian - podano w opisie PW branży architektonicznej, pkt 16.9.

Opis stropów podwieszanych - podano w opisie PW branży architektonicznej, pkt 16.10.

Opis okładzin ściennych - podano w opisie PW branży architektonicznej, pkt 16.9.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację, jakie zastosować ościeżnice drzwiowe i skrzydła drzwiowe wewnętrzne.

Odpowiedź nr 14:

Drzwi należy wykonać zgodnie z rysunkiem zestawienie stolarki – Rys. 11D.

Pytanie nr 15:

Ze względu na Święta (przerwę świąteczną) oraz występowania różnych technologii wznoszenia budynku utrudniającą pozyskanie ofert niezbędnych do przygotowania prawidłowej wyceny robót - prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 22.04.2024 r.

Pytanie nr 16:

Poz. 22 przedmiaru robót – ile spoiwa (cementu) przewidywane jest na 1 m2 przy stabilizacji gruntu gr. 30 cm.

Odpowiedź nr 16:

Wykonawca opracuje projekt wykonawczy dla stabilizacji przyjmując odpowiednią ilość konkretnego rodzaju spoiwa. Szacunkowo należy przyjąć 5-7% wagowo do 
1 m3 gruntu. Parametry projektowane do osiągnięcia Rm zostały opisane 
w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 17:

Poz. 87 przedmiaru robót – wg. kosztorysu posadzka przemysłowa występuje 
o gr. 25 cm, natomiast na przekroju budynku występuje 20 cm. Jaką grubość przyjąć?

Odpowiedź nr 17:

Prawidłowa grubość posadzki przemysłowej to 20 cm.

Pytanie nr 18:

Poz. 108 przedmiaru robót - czy jest możliwość zamiany płyt kompozytowych na płyty włókno-cementowe?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany płyt kompozytowych na płyty włóknowo - cementowe.

Pytanie nr 19:

Poz. od 136-140 przedmiaru - konstrukcja więźby budynek A. Czy istnieje możliwość zmiany klasy drewna C24 na C22.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna C22 opisanego w przedmiarze poz. 136-140.

Pytanie nr 20:

Dot. przekroju D1 nowego budynku. Brak w przedmiarze wełny mineralnej, paroizolacji oraz jednej warstwy płyt G/K.

Odpowiedź nr 20:

W przedmiarze w poz. "Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża" znajdują się wszystkie niezbędne elementy do wykonania robót budowlanych, w tym płyty g-k, wkręty, wełna mineralna gr. 20 cm, taśma zbrojąca, gips budowlany, folia paroizolacyjna, sufit podwieszany.

Przykład pom. 1.3 ściany zewnętrzne. Należy przyjąć na każdy m2 następujące pozycje zgodnie z KNR.

Robocizna – 2,3742 r-g

Blachowkręty - 18,5 szt.

Gips budowlany – 0,0014 t

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm – 2,06 m2

Taśma spoinowa – 1,813 m

Płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm 0,038 – 1,05 m2

Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm – 1,05 m2

Malowanie podłoży gipsowych krotność 2 farbą z gruntowaniem – 2,05 m2

Materiały pomocnicze – 1,5 %.

Pytanie nr 21:

Jak rozumieć zapis w przekroju D1 – brak w przedmiarze sufitu podwieszanego systemowego. Czy należy go wykonać, jeżeli powyżej niego występuje sufit z płyt G/K?

Odpowiedź nr 21:

W przedmiarze w poz. "Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża" znajduje się sufit podwieszany systemowy.

Sufit z płyty g-k jest ognioodporny, należy wykonać sufit podwieszany systemowy.

Przykład pom. 1.3 Okładziny stropów Należy przyjąć na każdy m2 następujące pozycje zgodnie z KNR.

Robocizna – 1,92 r-g

Blachowkręty - 18,5 szt.

Gips budowlany – 0,00030 t

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 15 mm – 1,05 m2

Taśma spoinowa – 1,0 m

Płyty z wełny mineralnej gr. 200 mm 0,038 – 1,05 m2

Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm – 1,05 m2

Sufit modułowy - 80,50 m2

Materiały pomocnicze – 1,5 %.

SUFIT PODWIESZANY NIE JEST MONTOWANY W POMIESZCZENIACH:

•	1.4 - pomieszczenie techniczne

•	1.16 - magazyn podręczny

•	1.17 - magazyn podręczny

Pytanie nr 22:

Prosimy określić klasę palności (B1 czy A2) dla płyt wiórowo-cementowych gr. 16 mm i 22 mm.

Odpowiedź nr 22:

Klasa palności płyty wiórowo-cementowej to B1.

Pytanie nr 23:

Proszę określić, jaki rodzaj zbrojenia rozproszonego należy przyjąć przy wykonywaniu posadzki przemysłowej (stalowe czy polimerowe).

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający dopuszcza zarówno stalowe jak i polimerowe, nośność posadzki min. 50 kN/m2.

Pytanie nr 24:

Dot. nowego budynku. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej - proszę określić, w których pomieszczeniach należy zastosować izolację termiczną ze styropianu EPS 100 i EPS 200.

Odpowiedź nr 24:

Styropian EPS 200 należy zastosować w pomieszczeniach 1.3 i 1.15.

W pozostałych pomieszczeniach należy zastosować styropian EPS 100.

Pytanie nr 25:

Poz. 2.6.6 - Ścianka mobilna. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru (m2).

Odpowiedź nr 25:

Prawidłowa ilość ścianki mobilnej - 13,5 m2.

Pytanie nr 26:

Poz.2.1.5 przedmiaru - brak w przedmiarze drugiej bramy garażowej - prosimy 
o podanie prawidłowego przedmiaru.

Odpowiedź nr 26:

Prawidłowa ilość bram garażowych:

pom. 1.3 - 5,72 m2

pom. 1.15 - 5,75 m2

Pytanie nr 27:

Stolarka okienna – prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru (nieprawidłowe ilości w aktualnym przedmiarze).

Odpowiedź nr 27:

Prawidłowa ilość:

Stolarka okienna zewnętrzna - 30,8 m2

Stolarka okienna wewnętrzna - 1,5 m2

Pytanie nr 28:

Stolarka drzwiowa - prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru (nieprawidłowe ilości w aktualnym przedmiarze).

Odpowiedź nr 28:

Prawidłowa ilość:

Stolarka drzwiowa zewnętrzna - 9,6 m2

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – 23 m2

Pytanie nr 29.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie kolejności robót, mając na uwadze zapis zawarty na stronie nr 5 SIWZ, w akapicie:

Uwaga:

W związku z określonym terminem realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga, aby wykonawcy przygotowując ofertę wzięli pod uwagę konieczność zapewnienia takiej organizacji robót oraz zabezpieczenia istniejącego wyposażenia oraz elementów zagospodarowania terenu i obiektów kubaturowych, aby zapewnić prawidłowe pod względem bezpieczeństwa użytkowanie obiektu 
i terenu wykonywanych robót w czynnym obiekcie oświatowym.

W szczególności proszę określić, kiedy można rozpocząć i kiedy zakończyć roboty wewnętrzne w budynku A, oraz kiedy można rozpocząć roboty przy budynku BCU.

Odpowiedź nr 29:

Mając na uwadze czynny obiekt z zajęciami szkolnymi, Zamawiający wymaga, aby roboty w części A rozpocząć 1 czerwca, a zakończyć 24 sierpnia.

Dotyczy to także dachu na budynku A.

Roboty rozbiórkowe części garażu można rozpocząć po podpisaniu umowy, wygradzając teren inwestycji w sposób niezagrażający użytkownikom pozostałych obiektów, oraz odpowiednio zorganizować ruch kołowy na obszarze szkoły. Jeżeli będą to roboty rozbiórkowe o dużym hałasie, Wykonawca zorganizuje te roboty 
w godzinach popołudniowych, aby nie zakłócać zajęć lekcyjnych.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 19.2 SWZ Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy między innymi do wykonania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który musi zostać uzgodniony przez Dyrekcję Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie 
i zatwierdzony przez Zamawiającego. Ww. harmonogram określi kolejność realizacji prac objętych zamówieniem.

Pytanie nr 30.

Zamawiający przewidział demontaż części opraw i dostosowanie do wysokości pasa dolnego kratownicy. Prowadzone roboty w zakresie wentylacji mechanicznej, najpierw demontaż istniejącej, a następnie zmiana trasy spowoduje konieczność demontażu całości opraw. Przy rozkładzie nowej wentylacji trudny do przewidzenia jest zakres robót związany z istniejącym okablowaniem, rozkładem natężenia oświetlenia przy ponownym ich montażu. Poza tym oprawy są typu przemysłowego, nie ma pewności ich działania po demontażu i ich ponownym montażu. Proszę 
o wyjaśnienie, Czy zamawiający nie przewiduje ewentualnej wymiany na nowe. Dotyczy to także oświetlenia awaryjnego.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający zmienia zakres prac instalacji oświetlenia auli i rozszerza o wykonanie montażu nowych opraw, instalacji i osprzętu zgodnie z załączonym przedmiarem robót i dodatkowym rysunkiem 9E. Ww. prace należy ująć w cenie ofertowej. Pozostały zakres prac jest zgodny z pierwotną dokumentacją projektową.