Zadanie nr 2

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | Tak |  |
| 2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 7 krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta | Tak |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – minimum 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG Liczba oddechów (RESP) Saturacja (SpO2) Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) Temperatura (T1,T2,TD), Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2), Kapnografia w strumieniu bocznym (CO2). | Tak |  |
| 9. | Pomiar EKG: | Tak |  |
| 9.1 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |
| 9.2 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
| 9.3 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |
| 9.4 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak |  |
| 9.5 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
| 9.6 | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak |  |
| 9.7 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
| 9.8 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
| 10. | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20) | Tak |  |
| 11 | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
| 11.2 | Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min. Podać. | Tak |  |
| 11.3 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
| 11.4 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | Tak |  |
| 11.5 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 12. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
| 12.1 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
| 12.2 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷250/min. | Tak |  |
| 12.3 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
| 12.4 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
| 12.5 | Alarm desaturacji | Tak |  |
| 13. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
| 13.1 | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
| 13.2 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. | Tak |  |
| 13.3 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | Tak |  |
| 13.4 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak |  |
| 13.5 | Tryb pomiaru: Auto, ręczny, sekwencyjny | Tak |  |
| 13.6 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1÷180 minut. | Tak |  |
| 13.7 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 14. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
| 14.1 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak |  |
| 14.2 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |
| 14.3 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 15. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) | Tak |  |
| 15.1 | Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. | Tak |  |
| 15.2 | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | Tak |  |
| 15.3 | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -40 do +300 mmHg. | Tak |  |
| 16. | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym | Tak |  |
| 16.1 | Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg | Tak |  |
| 16.2 | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. | Tak |  |
| 17.1 | Wyposażenie kardiomonitorów - wspólne akcesoria pomiarowe: | Tak |  |
| 17.2 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy z odłączanym kompletem odprowadzeni–4 kpl. | Tak |  |
| 17.3 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP - 4 szt. | Tak |  |
| 17.4 | Mankiety do pomiaru NIBP, dla dorosłych: średni – 4 szt, b. duży – 1 szt., duży – 3 szt., mały – 1 szt. | Tak |  |
| 17.5 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - 4 szt. wielorazowy | Tak |  |
| 17.6 | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia – 4 szt. | Tak |  |
| 17.7 | Czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych | Tak |  |
| 17.8 | Wszystkie kardiomonitory wyposażone w moduył ETCO2 w tym minimum jeden wyposażony w akcesoria wielorazowe | Tak |  |
| 18. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 19. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika | Tak |  |
| 20. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
| 20.1 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
| 20.2 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
| 20.3 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
| 20.4 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
| 20.5 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |
| 21. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta dorosłego. | Tak |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnału QRS | Tak |  |
| 23. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 24. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 25. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 26. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i z akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
| 26.1 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. | Tak |  |
| 26.2 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. | Tak |  |
| 26.3 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
| 27.1 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
| 27.2 | Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | Tak |  |
| 27.3 | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
| 27.4 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe dla OIT, takie jak: rzut minutowy metodami: termodylucji, PiCCO; BIS; EEG, ScvO2 lub SvO2. | Tak |  |
| 28. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. | Tak |  |
| 29. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 30. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |
| 31. | Na wyposażeniu wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria. System zapewniający możliwość zdjęcia kardiomonitora bez użycia narzędzi. | Tak |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |