Załącznik nr 6 do SWZ – dotyczy Części nr 6

## Szafa chłodnicza  (szt. 3)

Producent: ………………..…….…..............................................….

Typ: …………………….……………………………………….…..

Model: ………………………………………………..………..……

Rok produkcji (nie straszy niż 2021 r.) ……………………..…..….

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| Lp. | Parametry i funkcje wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE (podać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- |
|  | Przybliżone wymiary zewnętrzne (w/s/g) 1990/1400/600-800 mm Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szaf chłodniczych o wymiarach zewnętrznych: 216x143x83 cm (w/s/g) |  |
|  | Zakres temperatur w komorze chłodniczej 0°C do +16°C |  |
|  | Pojemność całkowita nie mniejsza niż 1350 L |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz temperatury |  |
|  | Chłodzenie powietrzem obiegowym |  |
|  | Wbudowany alarm temperatury |  |
|  | Alarm awarii zasilania bezpośrednio w przypadku przerwania zasilania przez 72 h |  |
|  | Pomiary stabilności temp. zgodne z normą EN 60068-3 |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  |
|  | Drzwi ze szkła izolacyjnego, ściany boczne stalowe, materiał pojemnika wew. stal chromoniklowa, 8 półek w komorze chłodniczej z regulacją wysokości, nośność półek w komorze min.60 kg |  |
|  | Czynnik chłodniczy R290 Poziom szumu 58 dB Automatyczna metoda rozmrażania Napięcie 220 -240V Częstotliwość 50 Hz |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. |  |

# WARUNKI SERWISU

| Lp. | Warunki bezwzględnie wymagane | Warunki oferowane przez Wykonawcę (opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowaną do dzierżawy szafę chłodniczą obejmująca utrzymanie w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty, napraw, przeglądów, oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych w całym okresie dzierżawy |  |
| 2. | W okresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty przetargowej. |  |
| 3. | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię w okresie dzierżawy: 24 godziny od zgłoszenia. Proszę podać dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na szafach chłodniczych. | dane kontaktowe serwisu: |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

UWAGA: zestawienie parametrów MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.