Załącznik nr 2

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE

do przeprowadzenia remontu podnośników lekkich i ciężkich figur bojowych

- NAZWA ZADANIA: remont podnośników lekkich i ciężkich.

- ZAKRES REMONTU PODNOŚNIKÓW LEKKICH I CIĘŻKICH  FIGUR BOJOWYCH:

- Przekazanie/przyjęcie i rozładunek/załadunek urządzenia, weryfikacja oznaczeń, sporządzenie protokołu pokwitowania odbioru/przyjęcia SpW oraz przekazanie dokumentacji eksploatacyjnej Użytkownika (dowód urządzenia);

- Weryfikacja podnośnika i poddanie oględzinom zewnętrznym  w stanie złożonym w celu zakwalifikowaniu do remontu.

- Podłączenie podnośników do stanowiska testowego. Demontaż pokrywy, sprawdzenie wszystkich podzespołów oraz montaż pokrywy;

- Dokonanie weryfikacji podnośników zgodnie z instrukcją w zakresie remontu zakładowego uzgodnioną z COL;

- Na podstawie dokonanej weryfikacji sporządzenie przez Wykonawcę protokołu przeglądu, w tym opisu stopnia sprawności eksploatacyjnej podzespołów;

- Opracowanie kalkulacji kosztów remontu na podstawie protokołów 
z weryfikacji zawierających:

- wykaz części do wymiany oraz ich wartości brutto;

- wykaz części do naprawy oraz jej wartości brutto;

- pracochłonność i wartość sumaryczną roboczogodzin specjalistów.

- Opracowanie propozycji kwalifikacji podnośników:

- do remontu poprzez regenerację lub wymianę podzespołów;

- nie spełniających parametrów technicznych, a możliwych do remontu poprzez wymianę podzespołów przy spełnieniu warunku całkowitych kosztów (brutto) w granicach (określonych przez zamawiającego)

- Na podnośniki, na które Oddział Gospodarczy ma wykonane przez uprawniony zakład protokół przeglądu, nie wykonuje się nowych i nie nalicza się do nich kosztów.

- Do dostosowania do współpracy z systemem WSB – 04 zgodnie wnioskami komisji określonymi w PST użytkownika.

- Przekazanie do akceptacji dokumentacji weryfikacyjnej zamawiającemu.

- ZAKRES REMONTU PODNOŚNIKÓW LEKKICH I CIĘŻKICH  FIGUR BOJOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA DO SYSTEMU 
WSB-04.

- Uzgodnienie dokumentacji remontowej do umowy z Zamawiającym 
i udostępnienie dokumentacji technicznej związanej z procesami pomocniczymi oraz technologiami na czas trwania umowy.

- Demontaż wszystkich podzespołów i elementów podnośnika.

- Przegląd i weryfikacja wszystkich podzespołów i elementów podnośnika.

- Oczyszczanie skrzyni podnośnika oraz zespołów i części.

- Wymiana zacisków na nowe.

- Naprawa i ponowna impregnacja wiązek przewodów.

- Demontaż silnika i reduktora z mechanizmem napędu.

- Remont reduktora.

- Oczyszczanie płyty reduktora, obejmy silnika, korby i ramienia dźwigni.

- Odnowienie powłok cynkowych, czernionych

- Remont silnika.

- Naprawa bloku sterowania (w przypadku występowania bloków IV generacji - produkowanych od 2015r.).

- Naprawa uchwytu wahacza i pozostałych elementów podnośnika.

- Odnowienie powłok ochronnych przy zastosowaniu nowych technologii (żywica epoksydowa).

- Montaż silnika i reduktora do zespołu napędowego.

- Montaż zespołu napędowego i sprawdzenie jego działania.

- Wymiana oprawy bezpiecznika i wkładki bezpiecznikowej na nową.

- Zakonserwowanie mechanizmów i sprężyn.

- Wymiana i montaż tabliczek znamionowych.

- Podłączenie podnośnika do stanowiska testowego.

- Wymiana uszczelki na nową.

- Montaż pokrywy

- Sprawdzenie poprawności wykonania remontu, montażu oraz działania podnośnika na reprezentatywnej grupie podnośników tj. losowo wybranych – 15 % egzemplarzy każdej partii:

- obwodów podnośnika, parametrów wejściowych i wyjściowych, układu napędowego i wykonawczego, odporności na zmianę polaryzacji zasilania;

- przy obciążeniu max momentem, zasilanie min dopuszczalnym napięciem pracy w temperaturze – 20oC (253 K).

- Uzupełnienie wpisów o przeprowadzonej remoncie w dowodzie urządzenia (pkt. X)  oraz odnotowanie faktu udzielenia gwarancji na poprawną pracę sprzętu na okres minimum 24 miesięcy.

- Odbiór techniczny po remoncie przy udziale przedstawiciela właściwego terytorialnie rejonowego przedstawicielstwa wojskowego (RPW).

- Przekazanie i załadunek podnośnika Zamawiającemu wraz z uzupełnioną dokumentacją eksploatacyjną.

WARIANT DODATKOWY DLA PODNOŚNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
DO WYKONANIA W WERSJI ZAPEWNIAJĄCEJ WSPÓŁPRACĘ 
Z PRZYSTAWKAMI WSB-04:

- Wykonanie niezbędnych zmian konstrukcyjnych podnośnika (nowe otwory technologiczne miejsca montażowe nowych zespołów i elementów do pracy 
w systemie WSB-04);

- Montaż dodatkowych części do współpracy z systemem WSB-04, 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i kartami zmian podnośników;

- Odnotowanie modyfikacji w dokumentacji eksploatacyjnej podnośnika i jej potwierdzenie (blok sterowniczy zapewniający współpracę ze wszystkimi urządzeniami stanowiącymi techniczne wyposażenie obiektów szkoleniowych i systemem WSB-04);

- Sprawdzenie działania podnośnika pod max obciążeniem roboczym przy obniżonym napięciu zasilania do 18 V oraz zwiększonym 28 V 
w temperaturze – 20oC (253 K).

- WYMAGANIA TECHNICZNE:

PO PRZEPROWADZONEJ REMONCIE PODNOŚNIKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ NIŻEJ WYMIENIONE PARAMETRY TECHNICZNE.

PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJOWYCH:

- zasilanie źródłem prądu stałego o napięciu: 24 V-25% +20%, akumulatorem o pojemności: ≥ 190 Ah lub zasilaczem prądu stałego 
z układem filtrującym zapewniającym parametry jak dla akumulatora;

- maksymalny moment obciążenia wynosi 40 Nm dla PPL-2A i PPL-2A 
z wersją WSB-04;

- maksymalny moment obciążenia wynosi 150 Nm dla PPL-2A/P i PPL-2A/P z wersją WSB-04;

- zaciski elektryczne zdolne do bezpiecznego przewodzenia prądu stałego o natężeniu: I = 10 A podczas rozruchu dla PPL-2A i PPL-2A 
z wersją WSB-04;

- zaciski elektryczne zdolne do bezpiecznego przewodzenia prądu stałego o natężeniu: I = 16 A podczas rozruchu dla PPL-2A/P i PPL-2A/P z wersją WSB-04;

- maksymalny czas podnoszenia (ukazywania figury bojowej): 6 s +15%;

- odbiór sygnału sterującego w zakresie: impuls elektryczny Us=3-15 V, czas trwania impulsu 200 ms do 2 s.

PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJOWYCH WYPOSAŻONY W:

- wejście CZUJNIK TRAFIEŃ:

- stan normalny (zwarcie zacisków wejściowych);

- stan aktywny (rozwarcie zacisków wejściowych);

- wyjście SYGNALIZACJI TRAFIEŃ:

- rozwarcie linii – było trafienie;

- zwarcie linii – nie było trafienia;

- wyjście IMITATORA OGNIA:

- U = 24 V-25% +20%;

- częstotliwość przebiegu 0,5 – 1,5 Hz (30 – 90 błysków na minutę);

- wyjście OŚWIETLENIE CELU:

- U = 24 V-25% +20%;

- wejście/wyjście  TARCZA KONTAKTOWA:

- napięcie na zaciskach przy ich rozwarciu: 4 V-20% +15%;

- rezystencja traktowania jako zwarcie: 40 Ω+20Ω;

- czas trwania zwarcia minimum 1 µs;

- działanie w zakresie temperatur od – 25oC do + 40oC (od 248K 
do 313K).

PODNOŚNIK CIĘŻKICH FIGUR BOJOWYCH:

- zasilanie źródłem prądu stałego o napięciu: 24 V-10% +20%, akumulatorem o pojemności: ≥ 190 Ah lub zasilaczem prądu stałego 
z układem filtrującym zapewniającym parametry jak dla akumulatora;

- możliwość przeniesienia maksymalnego momentu obciążającego, dozwolonego na wale podnośnika:1750 Nm;

- zaciski elektryczne zdolne do bezpiecznego przewodzenia prądu stałego o natężeniu: I ≤ 35 A;

- maksymalny czas podnoszenia (ukazywania figury bojowej): ≤ 12 s;

- odbiór sygnału sterującego w zakresie: impuls elektryczny Us=3-15 V, czas trwania impulsu 200 ms do 2 s.

PODNOŚNIK CIĘŻKICH FIGUR BOJOWYCH WYPOSAŻONY W:

- wejście CZUJNIK TRAFIEŃ:

- stan normalny (zwarcie zacisków wejściowych): rezystencja zwarcia od 0 do 100Ω-10Ω;

- stan aktywny (rozwarcie zacisków wejściowych): na czas od 0,3 ms;

- wyjście SYGNALIZACJI TRAFIEŃ:

- rozwarcie linii – było trafienie;

- zwarcie linii – nie było trafienia;

- wyjście IMITATORA OGNIA:

- amplituda napięcia: 24 V-10% +20%;

- częstotliwość przebiegu 0,5 – 1,5 Hz (30 – 90 błysków na minutę);

- obciążalność prądowa: 2 A;

- wyjście OŚWIETLENIE CELU:

- amplituda napięcia: 24 V-10% +20%;

- obciążalność prądowa: 2 A;

- wejście/wyjście  TARCZA KONTAKTOWA:

- napięcie na zaciskach przy ich rozwarciu: 4 V-20% +15%;

- rezystencja traktowania jako zwarcie: 40 Ω+20Ω;

- czas trwania zwarcia minimum 1 µs;

- działanie w zakresie temperatur od – 25oC do + 40oC 
(od 248K do 313K);

- prawidłowe położenie figury bojowej w pozycji UKAZANIA odpowiada pozycji pionowej nie większej niż 5o i w pozycji SCHOWANIA odpowiada pozycji poziomej nie większej niż 10o.

- WYMAGANIA ODBIORU (KLAUZULA JAKOŚCIOWA):

PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJOWYCH:

- System zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte 
w AQAP 2130.

- Wymagania jakościowe umowy, określone w…………..(zamawiający wpisuje paragraf umowy, specyfikację techniczną, inny dokument gdzie znajdują się wymagania jakościowe podlegające nadzorowaniu przez RPW) podlegają nadzorowaniu jakości realizowanemu przez … Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe – RPW (zamawiający wpisuje nr i adres RPW) w zakresie AQAP 2130.

- W przypadku realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA) 
w państwie dostawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym Memorandum o Porozumieniu (ang. Memorandum of Understanding– MoU), koordynowanemu przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, 00-909 Warszawa, 
ul. Krajewskiego 1a, które powiadomi (zamawiający wpisuje przed podpisaniem umowy nazwę i adres właściwej Instytucji Narodowej państwa będącego dostawcą) o działaniach prowadzonych 
w zakresie AQAP 2130.

- Dostawca zapewni, że w umowie z poddostawcą zostaną umieszczone uzgodnione z RPW odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające z umowy, które umożliwią nadzorowanie jakości u poddostawcy, w tym prowadzenie procesu rządowego zapewnienia jakości (GQA) w przypadku realizacji umów z poddostawcami zagranicznymi.

- Dostawca dostarczy do RPW kopie umów/zamówień podpisanych 
z poddostawcami, dla których określono wymaganie nadzorowania jakości w celu uruchomienia procesu nadzorowania jakości.

- Dostawca potwierdzi, że wyrób spełnia wymagania umowy dostarczając z wyrobem protokół odbioru wystawiony i podpisany przez dostawcę oraz akceptowany podpisem przedstawiciela wojskowego i  świadectwo zgodności „Certificate of Conformity” (CoC) wystawione i podpisane przez poddostawcę oraz poświadczone podpisem przedstawiciela wojskowego GQAR 
z państwa poddostawcy – w przypadku realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości u dostawcy/poddostawcy zagranicznego.

- W przypadku, gdy dostawca/poddostawca pochodzi z kraju NATO, który nie implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nie należącego do NATO lub kraju, z którym Polska nie posiada podpisanego porozumienia MoU odnośnie bezpłatnego zapewnienia jakości, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli występują) pokrywa resort obrony narodowej lub zgodnie z postanowieniami porozumienia MoU.

- W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających znacząco na zmianę ceny przedmiotu zamówienia i nie obniżające jakości wyrobów, na wniosek dostawcy zaopiniowany przez Gestora SpW lub COL i RPW, ostateczną decyzję podejmuje zamawiający.

- Przedstawiciela GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia decyzji) o odstępstwo od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających znacząco na zmianę ceny przedmiotu zamówienia i nie obniżające jakości wyrobów, wysyłanych przez dostawcę do zamawiającego.

- Dostawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez przedstawiciela wojskowego z RPW, realizacji umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wojskowego, wynikających z realizowanych przez niego zadań. Dostawca powinien zabezpieczyć dla przedstawiciela wojskowego lub zamawiającego:

- prawo dostępu do obiektów i urządzeń gdzie realizowane są działania związane z realizacją umowy oraz informacje dotyczące spełnienia wymagań umowy,

- nieograniczone możliwości do oceny zgodności dostawcy 
z wymaganiami umowy,

- nieograniczone możliwości do prowadzenia weryfikacji zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi w umowie,

- wymaganą przez przedstawiciela wojskowego, niezbędną pomoc, dotyczącą oceny, weryfikacji, walidacji, badania, kontroli lub zwolnienia wyrobu w realizowanym nadzorowaniu jakości w zakresie wymagań określonych w umowie,

- pomieszczenie do pracy oraz niezbędne przyrządy 
i urządzenia, znajdujące się w posiadaniu dostawcy do uzasadnionego wykorzystania przez przedstawiciela wojskowego w realizacji nadzorowania jakości,

- personel dostawcy do obsługi przyrządów i urządzeń, jeżeli będzie to wymagane, dostęp do informacji i urządzeń komunikacji,

- dokumentację dostawcy niezbędną do potwierdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami oraz kopie niezbędnych dokumentów, włącznie z tymi na nośnikach elektronicznych.

PODNOŚNIK CIĘŻKICH FIGUR BOJOWYCH:

- System zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte 
w AQAP 2130.

- Wymagania jakościowe umowy, określone w…………..(zamawiający wpisuje paragraf umowy, specyfikację techniczną, inny dokument gdzie znajdują się wymagania jakościowe podlegające nadzorowaniu przez RPW) podlegają nadzorowaniu jakości realizowanemu przez … Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe – RPW (zamawiający wpisuje nr i adres RPW) w zakresie AQAP 2130.

- W przypadku realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA) 
w państwie dostawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym Memorandum o Porozumieniu (ang. Memorandum of Understanding– MoU), koordynowanemu przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, 00-909 Warszawa, 
ul. Krajewskiego 1a, które powiadomi (zamawiający wpisuje przed podpisaniem umowy nazwę i adres właściwej Instytucji Narodowej państwa będącego dostawcą), o działaniach prowadzonych 
w zakresie AQAP 2130.

- Dostawca zapewni, że w umowie z poddostawcą zostaną umieszczone uzgodnione z RPW odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające z umowy, które umożliwią nadzorowanie jakości u poddostawcy, w tym prowadzenie procesu rządowego zapewnienia jakości (GQA) w przypadku realizacji umów z poddostawcami zagranicznymi.

- Dostawca dostarczy do RPW kopie umów/zamówień podpisanych 
z poddostawcami, dla których określono wymaganie nadzorowania jakości w celu uruchomienia procesu nadzorowania jakości.

- Dostawca potwierdzi, że wyrób spełnia wymagania umowy dostarczając 
z wyrobem protokół odbioru wystawiony i podpisany przez dostawcę oraz akceptowany podpisem przedstawiciela wojskowego 
i świadectwo zgodności „Certificate of Conformity” (CoC) wystawione i podpisane przez poddostawcę oraz poświadczone podpisem przedstawiciela wojskowego GQAR z państwa poddostawcy – 
w przypadku realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości 
u dostawcy/poddostawcy zagranicznego.

- W przypadku, gdy dostawca/poddostawca pochodzi z kraju NATO, który nie implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nie należącego do NATO lub kraju, z którym Polska nie posiada podpisanego porozumienia MoU odnośnie bezpłatnego zapewnienia jakości, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli występują) pokrywa resort obrony narodowej lub zgodnie z postanowieniami porozumienia MoU.

- W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających znacząco na zmianę ceny przedmiotu zamówienia i nie obniżające jakości wyrobów, na wniosek dostawcy zaopiniowany przez Gestora SpW lub COL i RPW, ostateczną decyzję podejmuje zamawiający.

- Przedstawiciela GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia decyzji) o odstępstwo od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających znacząco na zmianę ceny przedmiotu zamówienia i nie obniżające jakości wyrobów, wysyłanych przez dostawcę do zamawiającego.

- Dostawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez przedstawiciela wojskowego z RPW, realizacji umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wojskowego, wynikających z realizowanych przez niego zadań. Dostawca powinien zabezpieczyć dla przedstawiciela wojskowego lub zamawiającego:

- prawo dostępu do obiektów i urządzeń gdzie realizowane są działania związane z realizacją umowy oraz informacje dotyczące spełnienia wymagań umowy,

- nieograniczone możliwości do oceny zgodności dostawcy 
z wymaganiami umowy,

- nieograniczone możliwości do prowadzenia weryfikacji zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi w umowie,

- wymaganą przez przedstawiciela wojskowego, niezbędną pomoc, dotyczącą oceny, weryfikacji, walidacji, badania, kontroli lub zwolnienia wyrobu w realizowanym nadzorowaniu jakości w zakresie wymagań określonych w umowie,

- pomieszczenie do pracy oraz niezbędne przyrządy 
i urządzenia, znajdujące się w posiadaniu dostawcy do uzasadnionego wykorzystania przez przedstawiciela wojskowego w realizacji nadzorowania jakości,

- personel dostawcy do obsługi przyrządów i urządzeń, jeżeli będzie to wymagane,

- dostęp do informacji i urządzeń komunikacji,

- dokumentację dostawcy niezbędną do potwierdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami oraz kopie niezbędnych dokumentów, włącznie z tymi na nośnikach elektronicznych.