Załącznik nr 1.2 do Zapytania ofertowego

SP ZOZ/DZ/141/2024

Specyfikacja techniczna

- Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy pasków do analizy moczu wraz z najmem czytnika testów paskowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na okres 36 m-cy.

- Zamawiający wymaga, by zaoferowany czytnik pasków do analizy moczu oraz paski do analizy moczu pochodziły od tego samego producenta.

- Warunki graniczne – odczynniki:

W zakresie dostawy pasków do analizy moczu Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał następujące parametry:

| L.p. | Wymagane warunki (parametry) | Warunek graniczny | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla elementów wyposażenia Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 lub krótki opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | min.10parametrowe paski do analizy moczu z następującymi parametrami: ciężar właściwy, pH, azotyny, ciała ketonowe, glukoza, białko, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, krew. | TAK SCHARAKTERYZOWAĆ |  |
|  | paski z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik badania moczu (brak interferencji w stosunku do hemoglobiny przy koncentracji kwasu askorbinowego poniżej 200 mg/l; Zamawiający dopuszcza paski, które utrzymują dokładność pomiaru bez interferencji nawet przy wyższych stężeniach kwasu askorbinowego w moczu. | TAK |  |
|  | Brak interferencji kwasu askorbinowego w stosunku do glukozy przy koncentracji kwasu askorbinowego poniżej 1500 mg/L; Zamawiający dopuszcza paski, które utrzymują dokładność pomiaru bez interferencji nawet przy wyższych stężeniach kwasu askorbinowego w moczu. | TAK |  |
|  | Brak interferencji kwasu askorbinowego w stosunku do leukocytów przy koncentracji kwasu askorbinowego poniżej 1500mg/L). Zamawiający dopuszcza paski, które utrzymują dokładność pomiaru bez interferencji nawet przy wyższych stężeniach kwasu askorbinowego w moczu. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Paski diagnostyczne muszą posiadać pole kompensacyjne w celu eliminacji wpływu ciemnej barwy moczu. | TAK |  |
| Do zaoferowanej ilości pasków należy doliczyć paski do wykonania badań kontrolnych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej codziennie przez cały okres trwania umowy tj. 7 dni tygodniu na dwóch poziomach oraz zaoferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. |
|  | Paski, materiały kontrolne muszą posiadać oznaczenie CE. | TAK |  |
|  | Materiał kontrolny wewnątrzlaboratoryjny w postaci ciekłej. | TAK |  |
|  | Wszystkie dane dotyczące pasków oraz materiałów kontrolnych muszą zawierać się w dołączonej instrukcji w języku polskim. | TAK |  |

- Warunki graniczne – czytnik pasków:

W zakresie najmu czytnika pasków Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał następujące parametry:

| L.p. | Wymagane warunki (parametry) | Warunek graniczny | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla elementów wyposażenia Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 lub krótki opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Czytnik pasków do analizy moczu nie starszy niż z 2017r. (posiadający udokumentowany przegląd serwisowy, wraz z udokumentowaną wymianą części podlegających okresowym wymianom lub zużyciu). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Półilościowy odczyt min. 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu. | TAK |  |
|  | Automatyczne określenie lub predefiniowanie barwy moczu i klarowności (możliwość wpisania poprzez wybór opcji w czytniku i skanowania kodu) | TAK |  |
|  | Wydajność minimum 40 oznaczeń/godzinę. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Autokalibracja bez dodatkowych pasków kalibracyjnych podczas każdorazowego uruchomienia urządzenia (automatyczny proces sprawdzania poprawności działania analizatora każdorazowo przy włączeniu) | TAK |  |
|  | Kontrola systemu optycznego aparatu. W przypadku konieczności stosowania pasków kontrolnych, dostarczenie ich w ilości wymaganej na cały okres trwania umowy, w ramach czynszu najmu. | TAK, SCHARAKTERYZOWAĆ |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia numeru ID próbki manualnie i czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość wyrażania wyniku w wybranych jednostkach. | TAK |  |
|  | Pamięć minimum 800 ostatnich pomiarów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Identyfikacja próbki za pomocą kodu kreskowego. | TAK |  |
|  | Aparat z podłączeniem i transmisją danych do LIS. Koszt podłączenia ponosi Wykonawca. Obecnie laboratorium posiada oprogramowanie firmy ASSECO INFOMEDICA. | TAK |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparatem paszportu technicznego. | TAK |  |
|  | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków do zamkniętego pojemnika. | TAK |  |
|  | Czytnik posiadający procedurę automatycznego wykrywania zapełnianego pojemnika na zużyte paski poprzez wyświetlenie ostrzeżenia na ekranie. | TAK |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z czytnikiem następujących urządzeń: |
|  | mikroskop laboratoryjny do oceny osadu moczu z zapewnieniem gwarancji, w tym wszelkich napraw urządzenia przez okres trwania umowy. Parametry mikroskopu laboratoryjnego przedstawiono poniżej: - statyw bez ostrych krawędzi, - głowica binokularowa, - obiektyw: 4x, 10x, 40x, 100x (imersja) - odległość pomiędzy źrenicami min. od 45 do 70mm | TAK, SCHARAKTERYZOWAĆ |  |
|  | termometr i wilgotnościomierz w celu monitorowania zewnętrznych warunków pracy czytnika oraz warunków przechowywania pasków | TAK |  |
|  | automatyczne manualne pipety laboratoryjne jednokanałowe do pracy manualnej w ilości: 2 szt. o pojemności 1000 ul – 5000 ul (pipety zmienno-pojemnościowe) 1 szt. o pojemności 100 ul – 1000ul (pipeta zmienno- pojemnościowa) wraz świadectwem walidacji oraz minimum 18 miesięcznym okresem gwarancyjnym dla każdej pipety | TAK, PODAĆ |  |
|  | chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca o parametrach: wysokość: 180cm i więcej szerokość: 55 cm i więcej głębokość: 50cm i więcej pojemność chłodziarki >200 litrów sposób odszraniania (odmrażania) chłodziarki: NO FROST sposób odszraniania (odmrażania) zamrażarki: NO FROST Zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz corocznego przeglądu przez cały okres trwania umowy. | TAK, SCHARAKTERYZOWAĆ |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK, podać lub TAK, scharakteryzować są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

1. Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zapytania.

2. Brak uzupełniania danych przez wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Oferowane przez Wykonawcę parametry dla elementów wyposażenia” ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zapytania.

3. Załącznik ten nie podlega uzupełnieniu

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem.