Przedmiar robót

Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Zielonogórskiej

| NAZWY I KODY CPV 45233000-9 Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad : Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Ul. J. Kantorówny 2a Katowice Opracował: Krzysztof Pawlak |  |
| --- | --- |

Katowice, lipiec 2023

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe. |
| --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltowej na śr gł 15 cm krotność= 1,00 | 25,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | 20,00 m |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki krotność= 1,00 | 2,40 m3 |
| 1. | 20*0,4*0,3 |  |  |  | 2,40 |
| 4 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | 850,00 m2 |
| 5 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00 | 850,00 m2 |
| 6 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | 250,00 m |
| 7 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko krotność= 1,00 | 196,30 m3 |
| 1. | 20*0,15*0,3 |  |  |  | 0,90 |
| 2. | 2,4 |  |  |  | 2,40 |
| 3. | 850*0,07 |  |  |  | 59,50 |
| 4. | 850*0,15 |  |  |  | 127,50 |
| 5. | 250*0,08*0,3 |  |  |  | 6,00 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 196,30 |
| 8 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00 | 1 766,70 m3 |
| 1. | 196,3*9 |  |  |  | 1 766,70 |
| 9 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku krotność= 1,00 | 196,30 m3 |
| 2. Roboty ziemne. |
| 10 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00 | 0,20 km |
| 11 | KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km na wysypisko.Kategoria gruntu III 70 % powierzchni krotność= 1,00 | 280,00 m3 |
| 1. | 400 |  |  | 400,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 400,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 280,00 |
| 12 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko .Grunt kategorii IV. 30 % powierzchni krotność= 1,00 | 120,00 m3 |
| 1. | 400 |  |  | 400,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 400,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 120,00 |
| 13 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | 7 200,00 m3 |
| 1. | 400*18 |  |  |  | 7 200,00 |
| 14 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku krotność= 1,00 | 400,00 m3 |
| 15 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych .Grunt kategorii III. krotność= 1,00 | 20,00 m3 |
| 16 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów j.w. krotność= 1,00 | 20,00 m3 |
| 17 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 70 % pwoeierzchni krotność= 1,00 | 644,00 m2 |
| 1. | 70+850 |  |  | 920,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 920,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 644,00 |
| 6. |  |  |  |  | 0,00 |
| 18 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 30 % powierzchni krotność= 1,00 | 276,00 m2 |
| 1. | 70+850 |  |  | 920,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 920,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 276,00 |
| 19 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność= 1,00 | 200,00 m2 |
| 3. Krawężniki i obrzeża |
| 20 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 | 50,00 m |
| 21 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 | 250,00 m |
| 22 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00 | 16,00 m3 |
| 1. | 50*0,3*0,4 |  |  |  | 6,00 |
| 2. | 250*0,2*0,2 |  |  |  | 10,00 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 16,00 |
| 23 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00 | 144,00 m3 |
| 1. | 16*9 |  |  |  | 144,00 |
| 24 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku krotność= 1,00 | 16,00 m3 |
| 25 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | 30,00 m |
| 26 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | 20,00 m |
| 27 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00 | 4,50 m3 |
| 1. | 50*0,09 |  |  |  | 4,50 |
| 28 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00 | 250,00 m |
| 29 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża krotność= 1,00 | 16,25 m3 |
| 1. | 250*0,065 |  |  |  | 16,25 |
| 4. Chodnik |
| 30 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 | 850,00 m2 |
| 31 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm krotność= 1,00 | 18 700,00 m2 |
| 1. | 850*22 |  |  |  | 18 700,00 |
| 32 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | 780,00 m2 |
| 33 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka integracyjna krotność= 1,00 | 40,00 m2 |
| 34 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - pasy kierunkowe krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 5. Parking |
| 35 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | 70,00 m2 |
| 36 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 | 70,00 m2 |
| 37 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm krotność= 1,00 | 840,00 m2 |
| 1. | 70*12 |  |  |  | 840,00 |
| 38 | KNR 2-31 0511-04-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00 | 70,00 m2 |
| 6. Roboty różne |
| 39 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych krotność= 1,00 | 8,00 szt |
| 40 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 41 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 42 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm krotność= 1,00 | 2,00 m3 |
| 1. | 40*0,05 |  |  |  | 2,00 |
| 43 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00 | 40,00 m2 |
| 44 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm krotność= 1,00 | 20,00 m |
| 45 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza krotność= 1,00 | 1,00 kpl |