Załącznik do Zadania 11

Krzesło stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

- szerokość siedziska 395-410 mm,

- głębokość siedziska 425-440mm

- wysokość siedziska 450-460 mm,

- całkowita wysokość krzesła 800-825mm,

- całkowita szerokość krzesła 500-540mm.

Krzesło ma posiadać:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. ośmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.

- Siedzisko wraz z oparciem ma być wykonane z jednej miski.

- Front i tył kubełka ma być pokryty laminatem HPL – na krawędziach ma być widoczna sklejka (krawędzie mają być zabezpieczone np. woskiem)

- Rama krzesła wykonana ze stalowej rury fi 16 x 2.0 mm, pokryta chromową

powłoką galwaniczną lub malowana proszkowo. Wszystkie łączenia estetyczne.

- Połączenie miski siedziska z ramą ma być niewidoczne

- Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.

- Możliwość sztaplowania do 2 sztuk w słupku

- Kolorystyka: sklejka bukowa, pokryta laminatem.

Krzesło posiada atest / certyfikat:

- wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1022

- higieniczny na całe krzesło z danej linii krzeseł