Załącznik nr 4

do wniosku z dnia 10.02.2022 r.

WYMAGANIA TECHNICZNO - FUNKCJONALNE DLA RADIOTELEFONU BAZOWEGO -  RETRANSMISYJNEJ STACJI TRANKINGOWEJ

2-KANAŁOWEJ

| L.p. | Cecha wymagana przez Zamawiającego | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe |  |
| 1.1 | Stacja musi współpracować z obecnie użytkowanym przez zamawiającego systemem NXDN Kenwood |  |
| 1.2 | Praca w trybie duplex |  |
| 1.3 | Praca w trybie konwencjonalnym analogowym i cyfrowym trankingowym |  |
| 1.4 | Podczas pracy trybie cyfrowym stacja musi umożliwiać pracę w trybie trankingowym jedno – i wielostrefowym |  |
| 1.5 | Stacja z funkcjonalnością trankingu musi posiadać dedykowany kanał sterujący (kontrolny) |  |
| 1.6 | Stacja musi umożliwiać połączenia indywidualne, połączenia grupowe oraz priorytetyzację połączeń |  |
| 1.7 | Podczas wywołań grupowych korespondencja musi być realizowana tylko przez te przemienniki w obrębie których zalogowani są użytkownicy danej grupy |  |
| 1.8 | Stacja musi umożliwiać obsługę wysyłania statusów, krótkich (min. 90 znaków) oraz długich (min. 1000 znaków) wiadomości tekstowych |  |
| 1.9 | Stacja musi umożliwiać samoczynne przełączanie „roaming” użytkowników pomiędzy strefami trankingowymi w zależności od siły sygnału, oraz automatyczne zarządzanie przydziałem kanałów rozmównych |  |
| 1.10 | Stacja będzie obsługiwała tylko radiotelefony, których numer seryjny i numer identyfikacyjny został wprowadzony do systemu i nie został zablokowany |  |
| 1.11 | W trybie pracy wielostrefowej, strefy będą współpracować ze sobą przy użyciu sieci IP LAN/WAN (możliwość zabezpieczenia połączenia poprzez VPN) |  |
| 1.12 | Możliwość wykorzystania kanału rozmównego pracującego w trybie cyfrowym trankingowym do pracy w trybie analogowym z obsługą kodów CTCSS (naprzemiennie) |  |
| 1.13 | Stacja musi umożliwiać pełną współpracę i kompatybilność z radiotelefonem Kenwood NX 200, NX 5200, NX-700, NX-5700 oraz z przemiennikiem NXR 700. |  |
| 1.14 | Stacja retransmisyjna trankingowa przy pomocy urządzeń końcowych musi umożliwiać realizację połączeń głosowych indywidualnych i grupowych z innymi użytkownikami znajdującymi się w zasięgu sieci trankingowej. |  |
| 1.15 | Stacja retransmisyjna zostanie skonfigurowana i zestrojona do pracy w siedzibie Zamawiającego lub wskazanym przez niego miejscu. |  |
| 1.16 | Oprogramowanie do administracji stacją retransmisyjną musi umożliwiać: Rejestrowanie użytkowników indywidualnych i grup oraz nadawanie im uprawnień. Monitorowanie parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń przemiennikowych. Monitorowanie połączeń w sieci oraz natężenia ruchu (w tym raporty). Odczyt historii połączeń w zakresie: daty i godziny połączenia , numerów identyfikacyjnych korespondentów i rodzaju połączenia. Oprogramowanie musi ściśle współdziałać z zainstalowaną siecią i być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem poprzez: autoryzowane dopuszczenie do kontroli i zarządzania tylko urządzeń o numerach seryjnych dopuszczonych do pracy w administrowanej sieci trankingowej klucz sprzętowy np. USB inne zabezpieczenia w postaci kont i haseł użytkowników |  |
| 2 | Parametry techniczne ogólne stacji retransmisyjnej |  |
| 2.1 | Moc wyjściowa nadajnika min. 8W/kanał |  |
| 2.2 | Pasmo częstotliwości pracy 146 – 174 MHz |  |
| 2.3 | Zasilanie 230V/ 13,2V z awaryjnym podtrzymaniem – akumulator żelowy o pojemności min. 120 Ah współpracujący z radiotelefonem- stacją bazową w układzie buforowym, dodatkowo z układem do niezależnego ładowania z sieci przemysłowej 230V |  |
| 2.4 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz i 6,25 kHz podczas pracy w trybie cyfrowym |  |
| 2.5 | Zestaw musi zawierać zespół filtrów antenowych, umożliwiających podłączenie kilku przemienników kanałowych, trankingowych do jednej anteny |  |
| 2.6 | Impedancja anteny 50 Ohm |  |
| 2.7 | Retransmisyjna stacja trankingowa 2-kanałowa musi posiadać – 2 kanały, w tym 1 kontrolny i 1 rozmówny. |  |
| 2.8 | Urządzenie zostanie zaimplementowane w skrzyni transportowej o wymiarach max. w mm (550 x 530 x 210 dł. x szer. x wys.), zabezpieczonej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Obudowa musi posiadać zamknięcia oraz zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Obudowa skrzyni musi zostać wyposażona w uchwyty metalowe do przenoszenia w miseczce z mechanizmem powrotnym. Obudowa wyposażona w gumowane nóżki. Obudowa musi umożliwiać pracę urządzenia w stanie zamkniętym i zarazem spełniać wymagania klasyfikacji szczelności min. IP 22, dopuszcza się spełnienie klasyfikacji szczelności w zakresie środowiska wodnego poprzez zastosowanie pokrowca pod warunkiem zachowania warunku pracy urządzenia w stanie zamkniętym. Zamawiający wymaga zamontowania i skonfigurowania we wnętrzu skrzyni transportowej routera GSM Teltonika RUT 950 lub innego o parametrach równoważnych. Sygnalizacja poziomu sygnału GSM musi być widoczna na zewnątrz skrzyni transportowej. Router musi zapewnić połączenie stacji z Internetem. Skrzynia musi umożliwiać wyprowadzenie przewodów antenowych i zasilania do tego urządzenia oraz gniazdo do podłączenia sieci LAN. Rozwiązanie techniczne musi umożliwiać bezproblemowy montaż i demontaż przewodów niezbędnych do pracy urządzenia. |  |
| 2.9 | Akumulator żelowy musi zostać umieszczony w skrzyni transportowej (o wym. 400x300x220mm, dł. x szer. x wys.), zabezpieczonej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Obudowa musi posiadać zabezpieczanie przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Ściany boczne skrzyni powinny zostać wyposażone w uchwyty metalowe w miseczce z mechanizmem powrotnym. Dół skrzyni musi zostać wyposażony w gumowane nóżki. Skrzynia musi umożliwiać pracę akumulatora z zamkniętą pokrywą (dot. wyprowadzenia przewodów zasilających) i zarazem spełniać wymagania klasyfikacji szczelności min IP 22. Akumulator w wewnętrznej części obudowy musi posiadać wskaźnik naładowania, wyposażony w przełącznik do włączenia/ wyłączenia wskaźnika. |  |
| 3 | Wymagania uzupełniające dla paneli przemienników kanałowych |  |
| 3.1 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |