Załącznik nr 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Wdrożenie oraz uruchomienie automatycznego, telefonicznego systemu informacyjnego Call Center w tym IVR (Interactive Voice Response) oraz udostępnienie platformy do internetowej komunikacji z pacjentem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu wraz z 12 miesięczną gwarancją

- Wykaz wymaganych funkcji systemu

OPROGRAMOWANIE

Nazwa oprogramowania ………………………..

Producent ………………………………………………

- Dostarczony System jest rozwiązaniem umożliwiającym automatyczne odbieranie telefonów z centrali telefonicznej lub od SIP TRUNK operatora telekomunikacyjnego Zamawiającego.

- System zapewnia funkcję wykonywania połączeń przez rejestratorki telefoniczne:

  - manualne na numer z/spoza bazy danych systemu; do jednego lub wielu pacjentów

  - automatyczne na numer z/spoza bazy danych systemu; do jednego lub wielu pacjentów.

- Oprogramowanie zapewnia płynne i bezproblemowe działanie w sieci LAN o prędkości przesyłania 100 Mb/s oraz sieci bezprzewodowej WLAN w standardzie minimum 802.11g.

- Oprogramowanie zapewnia płynne i bezproblemowe działanie na komputerach klasy PC, pamięć RAM 8 GB lub więcej, pod kontrolą systemu operacyjnego  Windows 10, Windows 11 w domenie Windows.

- Oprogramowanie zapewnia płynne i bezproblemowe działanie w lokalizacjach zewnętrznych, połączonych do siedziby Zleceniodawcy łączem szyfrowanym o przepustowości min. 10 Mb/s.

- Wszystkie moduły Systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona jest praca w środowisku graficznym na wszystkich stanowiskach użytkowników.

- System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Oprogramowanie narzędziowe oraz administracyjne może komunikować się z użytkownikiem w innych językach.

- Oprogramowanie zapewnia sterowanie transferem połączenia przy pomocy IVR za pomocą kodów DTMF.

- System zapewnia możliwość przesyłania komunikatów głosowych w formie plików WAV i zarządzanie nimi.

- System umożliwia ustawienie komunikatu informującego o szacowanym czasie oczekiwania na odebranie połączenia.

- System umożliwia ustawienie komunikatu informującego o zajmowanym miejscu w kolejce połączeń oczekujących.

- System posiada możliwość utworzenia profili pracy administratora Systemu, kierownika oraz rejestratorki telefonicznej.

- System z poziomu uprawnień administratora umożliwia tworzenie nowych kont użytkowników.

- System nie posiada ograniczeń w zakresie liczby poszczególnych kont użytkowników o profilach: kierownik i rejestratorka telefoniczna.

- System zapewnia logowanie poszczególnych użytkowników do Systemu call center na podstawie indywidualnego konta i hasła.

- System zapewnia podział (w zależności od funkcji) profili rejestratorek telefonicznych na:

- rozmowy przychodzące i wychodzące

- tylko rozmowy wychodzące.

- System umożliwia nagrywanie wszystkich rozmów w formacie WAV. Nagrania przechowywane są w infrastrukturze Zamawiającego w siedzibie Szpitala.

- System z poziomu uprawnień administratora i kierownika umożliwia generowanie raportów w celu bieżącej analizy pracy Systemu call center.

- System umożliwia wyeksportowanie zawartości tabeli (raportu) do pliku Excel, PDV, CSV.

- System zapewnia rozdzielanie połączeń telefonicznych pomiędzy rejestratorów w następujących schematach:

- przekazanie połączenia do rejestratora, który jako ostatni obsługiwał połączenia przychodzące,

- przekazania połączenia do rejestratora, który spośród wszystkich ma najmniej odebranych połączeń,

- losowe przekazywanie połączeń do rejestratorów,

- przekazywanie połączeń w wyznaczonej kolejności. W przypadku ominięcia kolejki dany rejestrator zmienia miejsce w kolejce i jako pierwszy odbiera nowe połączenie,

- przekazywanie połączeń w kolejności zalogowania rejestratora do Systemu.

- System zapewnia możliwość zaimportowania bazy danych pacjentów z systemu HIS oraz jej przechowywanie w bazie danych dostępnej w oprogramowaniu call center.

- System zapewnia ciągłe monitorowanie pracy rejestratorek telefonicznych poprzez:

  - panele raportowe (liczbowe i graficzne),

  - zestawienia numeryczne,

  - podgląd statusu rejestratorki telefonicznej w Systemie (aktywny/nieaktywny).

- Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi o typie kierownik dostęp do generowanych na bieżąco statystyk w przedziale godzinowym z zakresu połączeń przychodzących, z podziałem na:

  - liczbę połączeń przychodzących obsłużonych przez rejestratorki telefoniczne

  - liczbę wszystkich połączeń przychodzących

  - liczbę rejestratorek telefonicznych odbierających połączenia

  - szacowaną liczbę rejestratorek telefonicznych potrzebnych do obsłużenia wszystkich połączeń

  - wskaźnik odbieralności (stosunek liczby odebranych połączeń do liczby wszystkich połączeń przychodzących wyrażony w procentach).

- System zapewnia użytkownikowi o typie kierownik wgląd w raporty graficzne z bieżącego dnia w zakresie:

  - czasu oczekiwania pacjenta na odebranie połączenia przychodzącego

  - czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących

  - wykresu godzinowego dla połączeń przychodzących (w podziale na odebrane i nieodebrane)

  - wykresu godzinowego dla połączeń wychodzących (w podziale na dodzwonione i niedodzwonione)

  - wskaźnika odbieralności.

- Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi o typie kierownik dostęp do statystyk z bieżącego dnia w podziale na:

  - liczbę połączeń przychodzących obsłużonych przez rejestratorki telefoniczne

  - liczbę wszystkich połączeń przychodzących

  - liczbę połączeń wychodzących odebranych przez pacjenta

  - liczbę wszystkich wykonanych połączeń wychodzących

  - liczbę wysłanych wiadomości SMS

  - liczbę połączeń nieodebranych połączeń z unikalnych numerów telefonów, na które podjęto próbę oddzwonienia

  - liczbę połączeń nieodebranych połączeń z unikalnych numerów telefonów, na które należy oddzwonić

  - liczbę połączeń skonsultowanych przez rejestratorki z personelem medycznym Zamawiającego, oddzwonionych do pacjenta

  - liczbę połączeń wymagających konsultacji rejestratorki z personelem medycznym Zamawiającego i oddzwonienia do pacjenta.

- System zapewnia użytkownikowi o typie kierownik wgląd w dane historyczne komunikacji: z pacjentami, z osobami spoza bazy danych oprogramowania / z numerami wewnętrznymi placówki Zamawiającego, z okresu maksymalnie do miesiąca w zakresie:

  - połączeń przychodzących (wszystkich, odebranych, nieodebranych, oddzwonionych, wymagających konsultacji, skonsultowanych, problematycznych oraz długich – trwających powyżej 3 minut) wraz z możliwością odsłuchania nagrania rozmowy

  - połączeń wychodzących (wszystkich, wydzwonionych, zaplanowanych, krótkich połączeń – trwających poniżej 10 sekund, braku połączenia, problematycznych oraz długich – trwających powyżej 3 minut) wraz z możliwością odsłuchania nagrania rozmowy

  - wiadomości SMS (wszystkich, wysłanych, błąd wysyłki, odebranych)

  - zbiorczych list pozycji do wydzwonienia stworzonych przez rejestratorki telefoniczne (zrealizowanych, niezrealizowanych) wraz z możliwością odsłuchania nagrania rozmowy

  - zbiorczych list telefonów zrealizowanych przez rejestratorki w ramach list pozycji do wydzwonienia, wraz z możliwością odsłuchania nagrania rozmowy

  - z opcją przeszukiwania wyników na podstawie dowolnej frazy.

- Funkcja kierownika zapewnia możliwość bieżącego śledzenia pracy rejestratorek telefonicznych, obejmującego m.in.:

- liczbę odebranych połączeń w podziale na poszczególne dni,

- liczbę odebranych polaczeń w podziale na poszczególne godziny,

- łączny czas trwania prowadzonych rozmów,

- godziny zalogowania i wylogowania z Systemu,

- długości przerw w pracy w Systemie,

- maksymalny czasu trwania rozmowy,

- średniego czasu trwania rozmowy,

- liczbę połączeń oczekujących na odebranie.

- Funkcja kierownika zapewnia możliwość zapoznania się ze statusem pracy poszczególnych telefonistek w postaci panelu graficznego obejmującego informacje na temat:

  - pracownik niezalogowany,

  - pracownik zalogowany,

  - pracownik prowadzący rozmowę,

  - pracownik na przerwie.

- System przedstawia dla użytkownika o typie kierownik wykres formie graficznej wszystkich zdarzeń z bieżącego dnia dotyczących połączeń, wiadomości SMS, logowań na dany typ konta oraz przerw w rozbiciu na poszczególne rejestratorki telefoniczne.

- Oprogramowanie wyświetla użytkownikowi o typie kierownik powiadomienia systemowe wyróżnione kolorystycznie w zależności od rodzaju komunikatu (ostrzeżenie, informacyjna, sukces) dotyczące efektywności zespołu call center lub infrastruktury technicznej.

- System umożliwia użytkownikowi o typie kierownik odsłuchanie nagranych rozmów bez konieczności pobierania ich na dysk w podziale na:

  - połączenia z ostatniej godziny

  - połączenia przychodzące i wychodzące z dziś

  - połączenia przychodzące długie (trwające powyżej 3 minut) z bieżącego dnia

  - połączenia przychodzące oznaczone przez rejestratorki jako problemowe z bieżącego dnia.

- System zapewnia możliwość utworzenia dowolnej liczby kolejek oczekujących połączeń w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

- System zapewnia dla kierownika funkcję szybkiego analizowania zajętości/statusu poszczególnych kolejek komunikacyjnych oraz przypisanych do nich rejestratorek np.:

- nazwa kolejki,

- liczba prowadzonych w danej chwili rozmów w kolejce,

- liczba połączeń oczekujących w danej kolejce,

- liczba połączeń w danym dniu w podziale na odebrane i nieodebrane w danej kolejce,

- maksymalny i średni czasu oczekiwania na połączenie w danej kolejce,

- suma czasów wszystkich połączeń w danej kolejce.

- Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi o typie kierownik wyświetlenie w formie graficznej statystyk poszczególnych rejestratorek z bieżącego dnia w podziale na:

  - wszystkie połączenia

  - połączenia przychodzące

  - połączenia wychodzące

  - średni czas połączenia

  - czas na przerwie

  - z opcją sortowania wyników malejąco i rosnąco

  - z możliwością pokazania / ukrycia słupka ze średnią wartością dla całego zespołu.

- Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi o typie kierownik wyświetlenie w formie wykresu dziennej aktywności rejestratorki w czasie w porównaniu do statystyk całego zespołu callcenter , obejmujących:

  - wszystkie połączenia

  - połączenia przychodzące

  - połączenia wychodzące

  - średni czas połączenia

  - czas na przerwie

  - wraz z opcją sortowania wyników rosnąco, malejąco oraz wyświetlenia słupka ze średnią wartością dla całego zespołu.

- Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi o typie kierownik dostęp do statystyk w przedziale dziennym z zakresu połączeń przychodzących, z podziałem na:

  - liczbę połączeń przychodzących obsłużonych przez rejestratorki telefoniczne

  - liczbę wszystkich połączeń przychodzących

  - liczbę rejestratorek telefonicznych odbierających połączenia

  - szacowaną liczbę rejestratorek telefonicznych potrzebnych do obsłużenia wszystkich połączeń

  - wskaźnik odbieralności (stosunek liczby odebranych połączeń do liczby wszystkich połączeń przychodzących wyrażony w procentach)

  - z opcją eksportu do pliku PDF.

- Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi o typie kierownik dostęp do statystyk w przedziale tygodniowym z zakresu połączeń przychodzących, z podziałem na:

  - liczbę połączeń przychodzących obsłużonych przez rejestratorki telefoniczne

  - liczbę wszystkich połączeń przychodzących

  - liczbę rejestratorek telefonicznych odbierających połączenia

  - szacowaną liczbę rejestratorek telefonicznych potrzebnych do obsłużenia wszystkich połączeń

  - wskaźnik odbieralności (stosunek liczby odebranych połączeń do liczby wszystkich połączeń przychodzących wyrażony w procentach)

  - z opcją eksportu do pliku PDF wraz z harmonogramem pracy rejestratorek.

- Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi o typie kierownik dostęp do statystyk w przedziale miesięcznym z zakresu połączeń przychodzących, z podziałem na:

  - liczbę połączeń przychodzących obsłużonych przez rejestratorki telefoniczne

  - liczbę wszystkich połączeń przychodzących

  - liczbę rejestratorek telefonicznych odbierających połączenia

  - wskaźnik odbieralności (stosunek liczby odebranych połączeń do liczby wszystkich połączeń przychodzących wyrażony w procentach)

  - z opcją eksportu do pliku PDF.

- Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi o typie kierownik dostęp do statystyk w przedziale rocznym z zakresu połączeń przychodzących i wychodzących, z podziałem na:

  - liczbę połączeń obsłużonych przez rejestratorki telefoniczne

  - liczbę wszystkich połączeń w danym miesiącu

  - wskaźnik odbieralności (stosunek liczby odebranych połączeń do liczby wszystkich połączeń przychodzących wyrażony w procentach)

  - średni czas oczekiwania pacjenta na rozmowę

  - średni czas trwania połączenia

  - liczbę rejestratorek telefonicznych odbierających połączenia na danym typie konta

  - z opcją eksportu do pliku PDF.

- System umożliwia pokazanie kierownikowi w sposób graficzny następujących danych:

- liczba połączeń w podziale na czas oczekiwania na rozmowę z agentem,

- liczba zrealizowanych połączeń, których długość znajduje się w dedykowanym przedziale czasowym,

- całkowita liczba połączeń z podziałem na połączenia odebrane i nieodebrane w odstępach godzinnych,

- liczba odebranych połączeń w stosunku do nieodebranych w danym dniu.

- System zapewnia funkcję generowania raportów w postaci PDF. Obszar raportów obejmuje:

- liczbę połączeń z podziałem na odebrane, nieodebrane, średni czas oczekiwania na połączenia oraz wskaźnik nieodebrania,

- łączny czas trwania połączeń,

- łączny czas oczekiwania na połączenia z rejestratorką telefoniczną,

- liczbę połączeń dla jednej lub wybranych rejestratorek telefonicznych,

- łączny czas przerwy dla jednej bądź wybranych rejestratorek telefonicznych.

- System zapewnia funkcję otrzymania raportów PDF na wcześniej zdefiniowany adres e-mailowy.

- System zapewnia funkcję otrzymania raportów PDF na wcześniej zdefiniowany adres e-mailowy w różnych przedziałach częstotliwości wysyłki, tj. dziennych raportów, bądź tygodniowych, bądź miesięcznych.

- System zapewnia funkcję wprowadzania wewnętrznych dokumentów w formatach pdf, doc, jpg, xls, docx, xlsx, stanowiących zbiór informacji dla rejestratorki telefonicznej, ich dodawanie oraz grupowanie tematyczne w nadrzędnych katalogach.

- System zapewnia funkcję ustawienia priorytetów dla dokumentów, przechowywanych i udostępnianych rejestratorkom telefonicznym w wewnętrznym katalogu dokumentów.

- System zapewnia funkcję edycji atrybutów dokumentów i katalogów: nazwy, opisu, priorytetu.

- System zapewnia funkcję wyszukiwania dokumentów PDF wg np.: nazwy, opisu lub typu pliku.

- System zapewnia funkcję zarządzania strukturą dokumentów w postaci przeciągnij-upuść.

- System zapewnia funkcję ‘Archiwum nagrań’ z listą wszystkich nagranych rozmów przeprowadzonych przez rejestratorki telefoniczne. Nagrania przechowywane są w infrastrukturze Zamawiającego w siedzibie Szpitala.

- System zapewnia kierownikowi funkcję odsłuchiwania rozmów z pacjentami bez konieczności pobierania ich na dysk.

- System zapewnia funkcję wyszukania nagrania za pomocą filtrów:

  - data rozpoczęcia i zakończenia,

  - numer rejestratorki telefonicznej,

  - rodzaju kolejki,

  - identyfikator pacjenta (PESEL bądź inny unikalny identyfikator pacjenta)

  - numer telefonu.

- System posiada funkcję tworzenia, edycji zawartości,  grupowania tematycznego oraz zarządzania strukturą w postaci przeciągnij-upuść podpowiedzi (informacji dla rejestratorek telefonicznych na temat zasad przyjmowania pacjentów w placówce Zamawiającego) przez użytkownika o profilu Kierownik.

- Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi o typie kierownik tworzenie, edycję, usuwanie wiadomości SMS oraz zarządzania ich strukturą w postaci przeciągnij-upuść.

- System zapewnia z poziomu użytkownika o typie kierownik możliwość zarządzania edytowalnością treści wiadomości SMS przez rejestratorki telefoniczne.

- Oprogramowanie pozwala użytkownikowi o typie kierownik na tworzenie listy kontaktów do przełączania połączeń przez rejestratorki telefoniczne oraz zarządzania ich strukturą w postaci przeciągnij-upuść.

- System umożliwia wygenerowanie danych statystycznych na temat przerw poszczególnych rejestratorek z rozróżnieniem długości trwania poszczególnych przerw oraz całkowitej sumy przerw dla każdej telefonistki.

- System umożliwia wygenerowanie danych statystycznych porównujących dwa zdefiniowane okresy w postaci graficznej (wykres słupkowy lub kołowy) odnośnie:

- liczby połączeń,

- czasu oczekiwania na połączenie,

- długości rozmów.

- System umożliwia kierownikowi wygenerowanie danych statystycznych na temat czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących w podziale na poszczególne rejestratorki lub poszczególne kolejki.

- System umożliwia kierownikowi wygenerowanie danych statystycznych na temat czasu oczekiwania na połączenie zarówno dla rozmów przychodzących i wychodzących, jak i dla poszczególnych kolejek.

- System umożliwia kierownikowi wygenerowanie danych statystycznych na temat liczby połączeń przypadających na wybraną rejestratorkę, zarówno przychodzących jak i wychodzących.

- System umożliwia kierownikowi funkcję manualnego wysłania masowej wiadomości SMS do wielu odbiorców poprzez wygenerowanie pliku CSV z danymi odbiorców z bazy danych systemu medycznego lub skopiowanie listy numerów telefonów odbiorców z systemu medycznego.

- System umożliwia kierownikowi funkcję manualnego wysłania masowej wiadomości SMS do wielu odbiorców z obsługą numerów PESEL.

- System umożliwia kierownikowi funkcję tworzenia automatycznych kampanii informacyjnych do pacjentów poprzez kanały:

- telefoniczne

- SMS’owe

- e-mail

- System umożliwia kierownikowi funkcję tworzenia kampanii informacyjnych wychodzących do pacjentów (telefonicznej, SMS’owej, e-mailowej) ze szczegółowym określeniem następujących parametrów:

- nazwa kampanii

- wybranie pliku źródłowego z danymi pacjentów przypisanych do kampanii

- wprowadzenie opisu kampanii

- wybór rodzaju kampanii (telefoniczna, SMS, e-mail)

- data realizacji kampanii, godziny realizacji, liczba prób kontaktu

- System umożliwia kierownikowi zaczytanie bazy danych pacjentów na potrzeby kampanii wychodzącej w postaci pliku tekstowego o określonej strukturze.

- System umożliwia kierownikowi przygotowanie wzorów szablonów do konkretnej kampanii SMS oraz e-mail.

- System umożliwia automatyczne wysyłanie wiadomości SMS o treści informacyjnej na numery telefoniczne pacjentów, którzy nie uzyskali połączenia.

- System umożliwia kierownikowi przygotowanie treści szablonu SMS, który może być automatycznie wysyłany na numery telefoniczne pacjentów, którzy nie uzyskali połączenia.

- System zapewnia kierownikowi graficzny interfejs, wskazujący krok po kroku etapy tworzenia kampanii informacyjnej skierowanej do pacjentów.

- System umożliwia wysyłkę SMS w ramach ustalonego w umowie limitu do jednego lub wielu odbiorców z/spoza bazy danych.

- System umożliwia zastąpienie nr telefonu nadawcy SMS, nazwą nadawcy (do 11 znaków).

- System zapewnia wysoką dostępność usługi wysyłki wiadomości SMS dzięki obsłudze dwóch niezależnych instancji serwerów komunikujących się z operatorem telekomunikacyjnym.

- System umożliwia kierownikowi podczas tworzenia kampanii dla pacjentów podgląd statystyk połączeń w podziale na godziny z ostatnich 10 dni w celu dostosowania terminu realizacji kampanii do aktywności telefonicznej placówki.

- Po każdej przeprowadzonej z pacjentem rozmowie System umożliwia automatyczne wysyłanie do pacjenta wiadomości SMS o treści zawierającej prośbę o ocenę obsługi telefonicznej (ankieta satysfakcji pacjenta).

- System umożliwia dostosowanie do potrzeb Zamawiającego automatycznie wysyłanych wiadomości SMS o treści zawierających prośbę o ocenę obsługi telefonicznej (ocena satysfakcji pacjenta) w zakresie:

- wyboru odpowiedniej skali ocen

- zadawanych w ankiecie pytań

- zamieszczonego w widoku wiadomości SMS logo Szpitala

- System umożliwia generowanie raportów  dotyczących automatycznie wysyłanych wiadomości SMS o treści zawierających prośbę o ocenę obsługi telefonicznej (ocena satysfakcji pacjenta) w zakresie:

- liczby wysłanych do pacjentów SMS zawierających ankietę satysfakcji pacjenta

- liczby wypełnionych przez pacjenta ankiet zwrotnych

- statystyk dotyczących wyników zebranych na podstawie wypełnionych ankiet satysfakcji pacjenta

- System zapewnia funkcję dostępu do konta rejestratorki telefonicznej na podstawie indywidualnego loginu i hasła.

- System zapewnia funkcję automatycznego odbierania połączeń przez rejestratorki telefoniczne.

- System zapewnia funkcję informowania w formie graficznej o połączeniu przychodzącym (ikona graficzna + informacja tekstowa).

- System zapewnia funkcję informowania o długości bieżącego połączenia z pacjentem.

- System zapewnia funkcję informowania rejestratorki o czasie oczekiwania pacjenta w kolejce w momencie odebrania połączenia.

- System zapewnia funkcję informowania w formie graficznej/kolorystycznej o liczbie połączeń przychodzących oczekujących na odebranie (użycie kolorów, tj. czerwonego – sytuacja krytyczna, kolor pomarańczowy – sytuacja ostrzegawcza, kolor zielony – sytuacja normalna).

- System zapewnia funkcję identyfikacji numeru rozmówcy podczas połączenia przychodzącego.

- System zapewnia funkcję porównania zidentyfikowanego numeru rozmówcy z zawartością bazy danych i automatyczne przyporządkowanie pacjenta do połączenia (wymagane potwierdzenie przez Agenta).

- System zapewnia funkcję dokumentowania przychodzących połączeń poprzez formularz umożliwiający wpisanie określonych danych np.: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adresu e-mail, identyfikator pacjenta w systemie medycznym (ID HIS), numer dokumentu obcokrajowca w przypadku braku numeru PESEL, pola tekstowego na notatki, pola tekstowego na konsultację, wybór tematu rozmowy.

- System zapewnia funkcję przypomnienia o wypełnieniu formularza w formie informacji tekstowej.

- System zapewnia funkcję zapisywania formularza w celu dokumentowania połączeń przychodzących oraz utworzenia bazy pacjentów.

- System zapewnia funkcję informowania o zapisaniu wypełnionego formularza przez ukrycie informacji tekstowej.

- System zapewnia funkcję aktualizacji danych pacjenta poprzez edycję formularza.

- System zapewnia funkcję autouzupełnienia formularza po wpisaniu numeru PESEL na podstawie bazy danych systemu.

- System umożliwia zapisanie połączenia przychodzącego jako konsultację poprzez wpisanie podczas rozmowy w polu Konsultacja treści zapytania pacjenta.

- Oprogramowanie z poziomu rejestratorki telefonicznej umożliwia oddzwonienie na połączenie w ramach stworzonego zapytania i manualnej oraz automatycznej zmiany jego statusu.

- System z poziomu rejestratorki telefonicznej posiada funkcję oznaczenia tematyki rozmowy w ramach połączeń przychodzących.

- Oprogramowanie zapewnia z poziomu użytkownika o typie kierownik generowanie raportu w zakresie poszczególnych tematów rozmów oznaczonych przez rejestratorki telefoniczne.

- Oprogramowanie z poziomu rejestratorki telefonicznej umożliwia wybór spośród kilku dostępnych wiadomości SMS ustalonych przez Zamawiającego i wysłanie wiadomości SMS podczas trwania rozmowy z pacjentem oraz w dowolnym innym momencie.

- System z poziomu rejestratorki telefonicznej umożliwia wysłanie wiadomości SMS do pacjenta/wielu pacjentów lub na dowolny numer telefonu spoza bazy danych.

- System z poziomu rejestratorki telefonicznej umożliwia edycję treści wiadomości SMS.

- Oprogramowanie zapewnia z poziomu rejestratorki telefonicznej wysłanie wiadomości e-mail podczas trwania rozmowy z pacjentem oraz w dowolnym innym momencie.

- Oprogramowanie z poziomu rejestratorki telefonicznej zapewnia podczas rozmowy, po uzupełnieniu danych pacjenta: określenie płci, wieku oraz wyświetlenie ikony symbolizującej wystąpienie problemu z tym pacjentem podczas rozmów historycznych (jeżeli kiedykolwiek wystąpił).

- System zapewnia z poziomu użytkownika o typie rejestratorka funkcję automatycznego budowania listy połączeń nieodebranych i umożliwia natychmiastowe oddzwonienie.

- System posiada funkcję szybkiego podglądu przez rejestratorkę telefoniczną 10 ostatnich interakcji z wybranym pacjentem w zakresie komunikacji telefonicznej i SMS’owej. Funkcja powinna być dostępna w trakcie rozmowy z pacjentem.

- System posiada funkcję wyświetlenia przez rejestratorkę telefoniczną wszystkich historycznych interakcji z wybranym pacjentem w zakresie komunikacji telefonicznej i SMS’owej. Funkcja powinna być dostępna w trakcie rozmowy z pacjentem oraz w dowolnym momencie.

- System zapewnia rejestratorce telefonicznej przełączenie połączenia do innej rejestratorki lub na dowolny numer telefonu (w tym numer komórkowy i wewnętrzny placówki), do lekarza posiadającego konto typu Agent lub na dowolny numer telefonu oraz do grupy lekarzy.

- System zapewnia funkcję dla rejestratorki telefonicznej edycji danych pacjenta w trakcie rozmowy telefonicznej, jak również w dowolnym innym momencie.

- Oprogramowanie umożliwia rejestratorce telefonicznej zawieszenie trwającej rozmowy.

- Oprogramowanie umożliwia rejestratorce telefonicznej zbudowanie zbiorczej listy pacjentów do wydzwonienia celem realizacji połączeń wychodzących przez zespół rejestracji telefonicznej.

- System zapewnia funkcję stałej widoczności skryptu.

- System zapewnia funkcję wyświetlania wybieranej przez Agenta zawartości skryptu.

- System zapewnia funkcję przeszukiwania zawartości skryptu.

- System zapewnia funkcję filtrowania dokumentów wg daty dodania, nazwy, opisu oraz priorytetu.

- System zapewnia funkcję wyszukiwania dokumentów po danym słowie występującym w opisie dokumentu.

- System zapewnia funkcję informowania o dodaniu nowego dokumentu w postaci powiadomienia systemowego w wewnętrznym komunikatorze.

- System zapewnia funkcję generowania statystyki połączeń widocznej na ekranie rejestratorki telefonicznej obejmujący:

- liczbę połączeń obecnie trwających oraz połączeń oczekujących w kolejce,

- liczbę pacjentów oczekujących na połączenie,

- liczbę pacjentów, którzy rozłączyli się podczas oczekiwania na połączenie,

- średni czas oczekiwania na połączenie w kolejce,

- najdłuższy czas oczekiwania na połączenie,

- sumę czasów przerw danej rejestratorki telefonicznej

- godzinę zalogowania danej rejestratorki telefonicznej

Dla połączeń odebranych danej rejestratorki:

- liczbę połączeń danej rejestratorki telefonicznej

- całkowity czas połączeń danej rejestratorki telefonicznej

- czas najdłuższego połączenia danej rejestratorki telefonicznej

- średni czas połączeń danej rejestratorki telefonicznej

Dla połączeń wychodzących:

- liczbę wszystkich połączeń wychodzących danej rejestratorki telefonicznej

- liczbę połączeń zrealizowanych przez daną rejestratorkę telefoniczną

- całkowity czas połączeń danej rejestratorki telefonicznej

- średni czas połączeń danej rejestratorki telefonicznej.

- System zapewnia funkcję generowania statystyki połączeń widocznej na ekranie rejestratorki – z opcją pokazywania lub chowania panelu statystycznego.

- System zapewnia zmianę trybu pracy: przerwa, powrót z przerwy.

- System zapewnia możliwość szybkiej zmiany konta rejestratorki.

- System zapewnia rejestratorce dostęp do kalendarza z funkcją generowania notatek oraz wydarzeń.

- System zapewnia rejestratorce dostęp do instrukcji w zakresie obsługi głównych funkcji systemu.

- System zapewnia rejestratorce telefonicznej wgląd w aktywność (zapis wszystkich połączeń telefonicznych i SMS) swoją lub całego zespołu call center z wybranego przedziału czasowego (dzień, tydzień, miesiąc) wraz ze statusem połączenia / wysyłki SMS:

- Odebrane

- Nieodebrane (opcja dostępna wyłącznie dla aktywności całego zespołu call center)

- Oddzwonione

- Do konsultacji

- Skonsultowane

- Wydzwonione

- Zaplanowane

- Krótkie połączenie

- Brak połączenia

- Wysłane

- Błąd wysyłki.

- System zapewnia rejestratorce telefonicznej zapis szczegółów wszystkich połączeń / wysyłki SMS zrealizowanych przez rejestratorkę lub cały zespół call center z wybranego okresu (dzień, tydzień, miesiąc), tj.: powód kontaktu, temat rozmowy, status połączenia, godzina połączenia, czas trwania połączenia, treść konsultacji.

- System zapewnia rejestratorce telefonicznej możliwość zaplanowania połączenia z pacjentem (w przypadku gdy pacjent nie może rozmawiać) w innym określonym podczas rozmowy z pacjentem terminie.

- System zapewnia, w przypadku nieodebrania telefonu przez pacjenta, ponowne wydzwonienie pacjenta.

- System zapewnia funkcję wyszukiwania pacjenta przez filtry: imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, nr ID pacjenta, nr dokumentu obcokrajowca.

- System zapewnia funkcję niezwłocznego kontaktu z pacjentem wraz z możliwością wybory sposobu kontaktu:

- Zadzwoń na komórkę

- Zadzwoń na stacjonarny

- Wyślij SMS.

- System zapewnia funkcję wyboru powodu kontaktu z rozwijanej listy, który jest automatycznie zapisywany w systemie oraz widoczny w podglądzie archiwum kontaktu z pacjentem.

- System zapewnia funkcję alertu dotyczącego nadchodzącej kampanii, przypominającego rejestratorce o konieczności przelogowania się celem wykonywania połączeń wychodzących.

- System zapewnia funkcję ręcznego zakończenia błędnego połączenia przez rejestratorkę (poczta głosowa itp.).

- System zapewnia funkcję teleporady poprzez możliwość utworzenia kont dla lekarzy typu Agent w systemie lub przekierowania rozmów na dowolny numer telefonu.

- System umożliwia lekarzowi będącemu użytkownikiem typu Agent:

  - Odbieranie połączeń od pacjentów, które zostały przekierowane przez zespół call center

  - Telefonowanie do pacjentów

  - Wysyłanie wiadomości SMS do pacjentów (w tym kodu do e-recepty i e-skierowania)

  - Wgląd w archiwum komunikacji z pacjentem

  - Wgląd w statystyki w zakresie liczby oczekujących pacjentów w kolejce, do której przypisany jest lekarz

  - Identyfikację numeru telefonu pacjenta (w zależności od możliwości centrali telefonicznej Zamawiającego)

  - Wyszukiwanie pacjenta w bazie danych systemu

  - Przypisanie pacjenta do rozmowy

  - Rozłączenie połączenia

  - Przełączenie połączenia na dowolny numer telefonu, do zespołu call center, do danego lekarza lub grupy lekarzy

  - Wstrzymanie połączenia

  - Włączenie przerwy

  - Wylogowanie się i zmianę hasła użytkownika

- System umożliwia Administratorowi monitorowanie pracy Systemu.

- System umożliwia Administratorowi zarządzanie drzewem IVR.

- System umożliwia Administratorowi ustawianie komunikatów głosowych.

- System umożliwia Administratorowi zarządzanie czasem pracy call center:

• ustawianie dni, gdy call center pracuje krócej,

• ustawianie dni wolnych od pracy.

- System umożliwia Administratorowi zarządzanie kolejkami:

- zarządzanie skryptami kolejek,

- schemat przekazywania połączeń Agentom,

- ustawienie funkcji „granie na czekanie”.

- System umożliwia Administratorowi dodawanie przerw dla Agentów.

- System umożliwia Administratorowi zarządzanie użytkownikami.

- System umożliwia Administratorowi zarządzanie grupami użytkowników.

- System oferuje dla użytkowników funkcję komunikatora wewnętrznego, umożliwiającego porozumiewanie się użytkowników w formie:

  - czatu prywatnego (szybkiej wiadomości prywatnej do jednego z użytkowników)

  - rozmowy grupowej (wątku) pomiędzy wieloma użytkownikami

- Komunikator wewnętrzny umożliwia użytkownikom:

- wysyłanie wiadomości natychmiastowych do dowolnego użytkownika systemu,

- utworzenie rozmowy grupowej zawierającej dowolnych użytkowników systemu,

- wyszukiwanie dowolnej frazy w wątkach/czatach, wyszukiwanie użytkowników,

- określenie przez użytkownika o typie kierownik priorytetu tworzonej rozmowy grupowej,

- prezentację priorytetu odpowiednim kolorem na liście wątków (priorytet niski – kolor zielony, średni – żółty, wysoki – czerwony),

- prezentację u konkretnego użytkownika nieprzeczytanych przez niego wątków poprzez pogrubienie,

- odpowiadanie na wiadomość w formie czatu,

- wyświetlenie listy dostępnych i niedostępnych w danym momencie użytkowników,

- wyświetlenie aktualnego statusu dostępnych użytkowników typu Agent (w trakcie rozmowy, oczekujący na rozmowę, na przerwie),

- wyświetlenie informacji o liście użytkowników, którzy odczytali daną wiadomość (informacja zawiera imię i nazwisko użytkownika oraz moment wyświetlenia przez niego wiadomości),

- zarchiwizowanie wątku przez użytkownika, który go utworzył (wątek zostaje przeniesiony do archiwum, a możliwość odpowiadania w nim zostaje wyłączona),

- przywrócenie wątku z archiwum przez użytkownika, który go utworzył,

- wyświetlanie powiadomień dotyczących nowych wątków lub odpowiedzi na trwające czaty z informacją o nadawcy wiadomości, nazwie wątku oraz czasie jej wysłania,

- wyświetlanie dla rejestratorki licznika nieodczytanych wątków.

- System posiada funkcję automatycznego rozłączania połączeń oczekujących w kolejce po godzinach pracy.

3. Zakres szkoleń oraz materiały szkoleniowe

Szkolenia, o których mowa poniżej będą realizowane przez Wykonawcę za pomocą środków do porozumiewania się na odległość.

# Zawansowane szkolenie personelu medycznego z zakresu komunikacji z pacjentem:

Szkolenie zdalne z zakresu komunikacji z pacjentem dla personelu Zamawiającego:

- Szkolenie przeprowadzone będzie w oparciu o wykłady oraz inne metody szkoleniowe, jak praca w grupach, case study, brainstorming i materiałów audiowizualnych.

- Program szkoleniowy uwzględnia obszar barier komunikacyjnych wynikających z nawyków i postaw personelu medycznego.

- Program szkoleniowy uwzględnia obszar barier komunikacyjnych wynikających z zakłóceń językowych.

- Program szkoleniowy uwzględnia segmentację pacjentów z uwzględnieniem typów osobowości.

- Program szkoleniowy uwzględnia segmentację pacjentów, w tym trudnego pacjenta, wzorowego pacjenta oraz niezadowolonego pacjenta.

- Program szkoleniowy uwzględnia zagadnienia związane z tworzeniem pierwszego wrażenia oraz jego roli w budowaniu profesjonalnych relacji z pacjentem.

- Program szkoleniowy uwzględnia zagadnienia związane ze stresem i wypaleniem zawodowym.

- Program szkoleniowy uwzględnia ścieżkę pacjenta w placówce medycznej – cykl doświadczeń pacjenta uwzględniający kontakt telefoniczny, pierwszą wizytę, proces leczenia.

- Program szkoleniowy uwzględnia podstawowe aspekty pracy głosem.

- Program szkoleniowy uwzględnia elementy profesjonalnej obsługi klientów/pacjentów.

- Program szkoleniowy uwzględnia zasady skutecznego pozyskiwania oraz przekazywania informacji w czasie rozmowy telefonicznej z pacjentem.

- Program szkoleniowy uwzględnia zasady prowadzenia oraz kontrolowania rozmowy z pacjentem w różnych sytuacjach trudnych.

- Program szkoleniowy uwzględnia kategorie zestawów możliwych zachowań w sytuacji konfliktowej z pacjentem.

- Program szkoleniowy uwzględnia obszar prowadzenia sytuacji konfliktowych z pacjentem w sposób, który zminimalizuje wniesienie skargi oraz pozwoli na nawiązanie porozumienia.

- Program szkoleniowy uwzględnia znaczenie osoby towarzyszącej w komunikacji z pacjentem.

- Program szkoleniowy uwzględnia zasady rozmowy z następującymi typami pacjentów:

- sangwinik,

- melancholik,

- flegmatyk,

- choleryk,

- trudny pacjent,

- niezadowolony pacjent,

- pacjent agresywny w sposób świadomy,

- pacjent w złym stanie psychicznym,

- pacjent rozkojarzony, niesłuchający,

- pacjent przewlekle chory.

- Program szkoleniowy zawiera schematy rozmów wraz z ich analizą (min 7 różnych rozmów uwzględniających różne typy pacjentów).

- Program szkoleniowy zawiera wspomagające przykładowe zwroty w sytuacji przekazywania złych wiadomości.

- Program szkoleniowy uwzględnia sposoby komunikacji z rozmówcą z uwzględnieniem przynależności generacyjnej.

- Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie papierowej.

# Materiały szkoleniowe

  - Materiały szkoleniowe muszą zawierać dokładny opis zagadnień, które są poruszane podczas szkolenia (opis powyżej)

  - Materiały szkoleniowe Wykonawcy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez min. czternastu dyrektorów placówek medycznych.

  - Materiały szkoleniowe powinny posiadać co najmniej trzy artykuły nt. komunikacji z pacjentem przygotowane przez członków instytucji opiniodawczo-doradczej powołanej na mocy ustawy w zakresie używania i ochrony języka polskiego wraz ze zgodą na ich wykorzystanie.

  - Materiały szkoleniowe są własnością intelektualną firmy tworzącej/oferującej oprogramowanie do rejestracji telefonicznej.

  - Materiały szkoleniowe stanowią załącznik do oferty.

# Szkolenie zdalne z obsługi telefonicznego systemu informacyjnego call center:

- Szkolenia z zakresu Systemu podzielone na trzy obszary: szkolenie dla rejestratorek telefonicznych, kierownika oraz administratora.

- Szkolenie dla kierownika i rejestratorów obejmuje wszystkie funkcje wymienione w Wykazie wymaganych funkcji systemu.

# Szkolenie dla administratora obejmuje następujące zagadnienia:

- Dodawanie nowych użytkowników:

  - Tworzenie kont rejestratorek,

  - Dodawanie kont SIP,

  - Przypisywanie rejestratorek do kolejek,

  - Dodawanie rejestratorek telefonicznych do grupy aktywnych użytkowników,

  - Zmiana grupy zarządzanej przez Kierownika.

- Zarządzanie przekierowaniami:

- Tworzenie kolejek.

- Podstawowa konfiguracja systemu:

  - Zapowiedzi,

  - Ustawianie godzin pracy,

  - Tworzenie kont użytkowników,

  - Edycja kont użytkowników,

  - Tworzenie formularzy.

- Wymagania sprzętowe

Słuchawki – 4 szt. wraz z adapterami cyfrowymi - 4 sztuki

model: ………………………. ; producent: ………………………………

- Nagłowne

- Na jedno ucho

- Mikrofon na pałąku

- Wyposażone w mikrofon służący do redukcji szumów otoczenia

- Współpraca z technologią VoIP

- Waga słuchawek nie więcej niż 80g

- Wyposażone w kabel umożliwiający podłączenie do komputerów PC

- Gwarancja jakości: min. 12 miesięcy

Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich wymaganych parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany, wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………….........................................

###### Podpis    Wykonawcy