Postępowanie nr: WB.2710.12.2023.RM

załącznik nr 2

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE-ZMIANA

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do hodowli komórkowych 
z inkubacją dla Wydziału Biotechnologii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz 
z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

| Minimalne wymagania techniczne |
| --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. |
|  | A | B | C |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna do hodowli komórek z inkubacją orbitową, platformą do przytwierdzania, uchwytami do kolb, statywem do probówek z dostawą i instalacją |  |  |
| 1. | Wysokość zewnętrzna wytrząsarki z otwartymi drzwiami pokrywy (pokrywa otwiera się do góry) 100-102 cm | TAK – Warunek konieczny |  |
| 2. | Zakres prędkości wytrząsania od 25 do 500 rpm (w zależności o obciążenia) | TAK – Warunek konieczny |  |
| 3. | Zakres temperatury: od temperatury otoczenia do +80 °C | TAK – Warunek konieczny |  |
| 4. | Wytrząsarka wyposażona w zegar w zakresie od 0,01 – 99,59 h | TAK – Warunek konieczny |  |
| 5. | Wytrząsarka wyposażona w platformę rozmiarów 46 × 46 cm (18 × 18 cali) | TAK – Warunek konieczny |  |
| 6. | Platforma uniwersalna aluminiowa pokryta żywicą fenolową | TAK – Warunek konieczny |  |
| 7. | Wstrząsarka wyposażona w 4 uchwyty do kolb stożkowych 2,8 l, przytwierdzanych do platformy | TAK – Warunek konieczny |  |
| 8. | Wytrząsarka wyposażona w 1 sztukę -statyw do probówek 30x8x12,9 cm, średnica 18-15mm, 24 probówki | TAK – Warunek konieczny |  |
| 9. | Możliwość pracy ciągłej | TAK – Warunek konieczny |  |
| 10. | Waga bez akcesoriów 60-61 kg | TAK – Warunek konieczny |  |
| 11. | Wyposażona w wizualny i akustyczny alarm w przypadku przekroczenia zadanej prędkości lub temperatury | TAK – Warunek konieczny |  |
| 12. | Wytrząsarka wyposażona w 3 tryby programów: • Stała prędkość i temperatura • Programowanie wieloetapowe • Port komunikacyjny RS-232 | TAK – Warunek konieczny |  |
| 13. | Wytrząsanie orbitalne 2,5 cm | TAK – Warunek konieczny |  |
| 14. | Panel sterowania z przodu urządzenia | TAK – Warunek konieczny |  |
| 15. | Gwarancja minimalna 24 miesiące | TAK – Warunek konieczny |  |
| 16. | Szkolenie z podstawowej obsługi aparatu | TAK – Warunek konieczny |  |

……………………………………………………………………		     …………..………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)				 (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)