Przedmiar robót

Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Cegielnia Murcki w Katowicach

| NAZWY I KODY CPV 45233000-9 Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad : Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Ul. J. Kantorówny 2a Katowice Opracował: Krzysztof Pawlak |  |
| --- | --- |

Katowice, sierpień 2023

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe |
| --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm | 130,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | 10,00 m |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 0,90 m3 |
| 1. | 10*0,09 |  |  |  | 0,90 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin | 115,00 m2 |
| 5 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 115,00 m2 |
| 6 | Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej naśr gł 13 cm | 240,00 m2 |
| 7 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko | 59,00 m3 |
| 1. | 10*0,15*0,3 |  |  |  | 0,45 |
| 2. | 0,9 |  |  |  | 0,90 |
| 3. | 115*0,08 |  |  |  | 9,20 |
| 4. | 115*0,15 |  |  |  | 17,25 |
| 5. | 240*0,13 |  |  |  | 31,20 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 59,00 |
| 8 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 531,00 m3 |
| 1. | 59*9 |  |  |  | 531,00 |
| 9 | Kalkulacja własna koszt utylizacji | 59,00 m3 |
| 10 | Kalkulacja własna Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja geodezyjna zakresu prac rozbiórkowych przewidzianych do realizacji - operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodetę. | 1,00 kpl |
| 2. Roboty ziemne |
| 11 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,10 km |
| 12 | KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | 17,50 m3 |
| 1. | 25 | 25,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 25,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 17,50 |
| 13 | KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. | 7,50 m3 |
| 1. | 25 | 25,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 25,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 7,50 |
| 14 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 450,00 m3 |
| 1. | 25*18 |  |  |  | 450,00 |
| 15 | Kalkulacja własna koszt utylizacji | 25,00 m3 |
| 16 | KNR 2-01 0235-0203-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkamiGrunt kategoriiIII-IV (B.I.nr 8/96) | 42,00 m3 |
| 1. | 60 | 60,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 60,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 42,00 |
| 17 | KNR 2-01 0313-02-060 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi.Grunt kategorii III-IV. | 18,00 m3 |
| 1. | 60 | 60,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 60,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 18,00 |
| 18 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV | 49,50 m2 |
| 1. | 110+30+25 |  |  | 165,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 165,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 49,50 |
| 19 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 115,50 m2 |
| 1. | 30+25+110 |  |  | 165,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 165,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 115,50 |
| 20 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. | 300,00 m2 |
| 3. Krawężniki, oporniki |
| 21 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 265,00 m |
| 1. | 60+180+25 |  |  |  | 265,00 |
| 22 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV | 80,00 m |
| 23 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | 35,00 m3 |
| 1. | 265*0,3*0,4 |  |  |  | 31,80 |
| 2. | 80*0,2*0,2 |  |  |  | 3,20 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 35,00 |
| 24 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 315,00 m3 |
| 1. | 35*9 |  |  |  | 315,00 |
| 25 | Kalkulacja własna koszt utylizacji na wysypisku | 35,00 m3 |
| 26 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 60,00 m |
| 27 | KNR 2-31 0403-03-040 Oporniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 180,00 m |
| 28 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe i obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 25,00 m |
| 29 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | 15,24 m3 |
| 1. | (60+180+25)*(0,35*0,10+0,15*0,15) |  |  |  | 15,24 |
| 30 | KNR 2-31 0407-04-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 80,00 m |
| 1. | 80 |  |  |  | 80,00 |
| 31 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe pod obrzeża | 3,20 m3 |
| 1. | 80*0,2*0,2 |  |  |  | 3,20 |
| 4. Wjazdy |
| 32 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 25,00 m2 |
| 33 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 675,00 m2 |
| 1. | 25*27 |  |  |  | 675,00 |
| 34 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 25,00 m2 |
| 5. Chodniki |
| 35 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 110,00 m2 |
| 36 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 1 870,00 m2 |
| 1. | 110*17 |  |  |  | 1 870,00 |
| 37 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 100,00 m2 |
| 38 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka integracyjna | 10,00 m2 |
| 6. Jezdnia |
| 39 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 30,00 m2 |
| 40 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | 450,00 m2 |
| 1. | 30*15 |  |  |  | 450,00 |
| 41 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 20,00 m2 |
| 42 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 240,00 m2 |
| 1. | 20*12 |  |  |  | 240,00 |
| 43 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 10,00 m2 |
| 44 | KNR 2-31 0109-04-050 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 80,00 m2 |
| 1. | 10*8 |  |  |  | 80,00 |
| 45 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 80,00 m2 |
| 46 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 80,00 m2 |
| 47 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny | 20,00 t |
| 48 | Kalkulacja własna Warstwa wzmacniajaca BITUFFOR | 280,00 m2 |
| 49 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 280,00 m2 |
| 50 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 280,00 m2 |
| 51 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 280,00 m2 |
| 52 | KNR 2-31 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 1 400,00 m2 |
| 1. | 280*5 |  |  |  | 1 400,00 |
| 53 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 280,00 m2 |
| 54 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 280,00 m2 |
| 55 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA . Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | 280,00 m2 |
| 56 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA . Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | 280,00 m2 |
| 7. Roboty różne |
| 57 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1,00 kpl |