Opis przedmiotu zamówienia

1.Taśma izolacyjna - napięcie przebicia: 600 V, temperatura pracy: do +90 ºC, grubość: 0,13mm,szerokość: 19mm,długość: 20m,wydłużenie przy zrywaniu 125, ,materiał: PVC

2. Świetlówka LED 1200mm- Trzonek: G13 / T8Moc: 14,5 W, Strumień świetlny: 1600lm,Temperatura barwowa: 4000 K, wskaźnik oddawania barw: 80 Ra, klasa efektywności energetycznej: A+, żywotność: 30000h,prąd lampy : 70 mA, długość: 1200mm

3. Wyłącznik podtynkowy podwójny - kolor : biały, typ: zintegrowany (bez systemu ramkowego), głębokość wbudowania: 23 mm, rodzaj materiału: stal, tworzywo sztuczne, średnica otworu do montażu: Ø60, sposób montażu: podtynkowy, prąd znamionowy In: 10 A, napięcie znamionowe Un: 250 V, stopień ochrony: IP20

4. Wyłącznik hermetyczny Świecznikowy - łącznik pojedynczy, 1-biegunowy, natynkowy, hermetyczny,  IP44, kolor biały

5. Wyłącznik hermetyczny Świecznikowy - łącznik pojedynczy, 2-biegunowy, natynkowy, hermetyczny,  IP44, kolor biały

6. Gniazdo podtynkowe pojedyncze z uziemieniem -kolor: biały, napięcie:230V, prąd: 16A, stopień ochrony: IP20,

7. Gniazdo podtynkowe podwójne z uziemieniem - kolor: biały, napięcie:230V, prąd: 16A, stopień ochrony: IP20,

8. Gniazdo hermetyczne pojedyncze natynkowe- materiał: tworzywo, hermetyczne, z klapką, natynkowe, w kolorze białym, prąd: 16A 2P+Z, napięcie : 250V, klasa szczelności: IP44,

9. Gniazdo hermetyczne podwójne natynkowe- materiał: tworzywo, hermetyczne, z klapką, natynkowe, w kolorze białym, prąd: 16A 2P+Z, napięcie : 250V, klasa szczelności: IP44,

10. Kanał kablowy-korytko 60x40/2m- kolor: biały, długość: 2m,materiał: PVC, z pokrywą

11. Puszka hermetyczna 118x118x60 IP55- materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: Biały, rodzaj wpustu: membrana stopniowego cięcia, stopień ochrony (IP): IP55

12. Żarówka LED 8W E27 4000K- rodzaj gwintu: E-27,technologia wykonania: LED, barwa światła: zimna, temperatura światła: 4000K, klasa energetyczna: A+, napięcie: 230V, moc: 8W, jasność: 620 lumenów

13. Żarówka LED 8W E27 24V 4000K- rodzaj gwintu: E-27,technologia wykonania: LED, barwa światła: zimna, temperatura światła: 4000K, klasa energetyczna: A+, napięcie: 24V AC- prąd zmienny, moc: 8W, jasność: 620 lumenów,

14. Przewód YDY 3x2,5  750V- Liczba żył 3, znamionowy przekrój żyły 2.5, kształt żyły-okrągły, Izolacja żyły PVC, materiał powłoki zewnętrznej PVC, przybliżona średnica zewnętrzna 9.5, napięcie znamionowe 450-750V, materiał żyły miedź (Cu)

15. Przewód YDY 3x1,5  750V- Liczba żył 3, znamionowy przekrój żyły 1.5, kształt żyły-okrągły, Izolacja żyły PVC, materiał powłoki zewnętrznej PVC, przybliżona średnica zewnętrzna 8,6, napięcie znamionowe 450-750V, materiał żyły- miedź (Cu)

16. Peszel 16  750N z pilotem- średnica zewnętrzna –16mm, wytrzymałość na ściskanie – 750N, materiał: PVC, odporność na promieniowanie UV,

17. Peszel 20  750N z pilotem- średnica zewnętrzna –20mm, wytrzymałość na ściskanie – 750N, materiał: PVC, odporność na promieniowanie UV,

18. Peszel 25  750N z pilotem- średnica zewnętrzna –25mm, wytrzymałość na ściskanie – 750N, materiał: PVC, odporność na promieniowanie UV

19. Wyłącznik nadprądowy  PL6-B10/1- liczba biegunów: 1P, prąd znamionowy In: 10 A, napięcie znamionowe łączeniowe  (AC): 230 V, częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz, znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V, montaż: szyna 35 mm (TH35/DIN), stopień ochrony: IP20

20. Wyłącznik nadprądowy  PL6-B16/1- liczba biegunów: 1P, prąd znamionowy In: 16 A, napięcie znamionowe łączeniowe  (AC): 230 V, częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz, znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V, montaż: szyna 35 mm (TH35/DIN), stopień ochrony: IP20

21. Wyłącznik nadprądowy  PL6-B20/1-- liczba biegunów: 1P, prąd znamionowy In: 20 A, napięcie znamionowe łączeniowe  (AC): 230 V, częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz, znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V, montaż: szyna 35 mm (TH35/DIN), stopień ochrony: IP20

22. Wyłącznik nadprądowy  PL6-B16/3- liczba biegunów: 3P, prąd znamionowy In: 16 A, napięcie znamionowe łączeniowe  (AC): 230 V, częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz, znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V, montaż: szyna 35 mm (TH35/DIN), stopień ochrony: IP20

23. Wyłącznik nadprądowy  PL6-B25/3- liczba biegunów: 3P, prąd znamionowy In: 25 A, napięcie znamionowe łączeniowe  (AC): 230 V, częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz, znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V, montaż: szyna 35 mm (TH35/DIN), stopień ochrony: IP20

24. Oprawa oświetlenia awaryjnego –( EXIT ECO LED 3W 1h)-kolor obudowy-biały, zasilanie-własna           bateria, żródło światła- led, znamionowy czas pracy-1h, stopień ochrony-IP65, sposób montażu-ścienny