Załącznik nr 1 do SIWZ

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Port naczyniowy niskoprofilowy   - po zmianie z  uwzględnieniem odp. z  dnia 07.01.2021r

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Port naczyniowy niskoprofilowy wykonany z polisulfonu lub polksymetylenu . W zestawie: komora i przewód wprowadzający wykonane z tytanu, obudowa portu z silikonowymi wypełnieniami miejsc przeznaczonych do mocowania portu, dwa łączniki mocujące cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, wysokość komory 10,0mm-10,6mm, średnica membrany 9,5mm-10,6mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu), o dł. 60-80cm, śr. zew. 2,2mm-2,5mm i śr. wew. 1,0mm-1,3mm, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. Ponadto w zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, induktor cewnika, induktor osłonki z prowadnikiem J (0,035"x50-60cm) z oznaczeniem długości, igła Hubera 20G/20mm ze skrzydełkami z drenem mieszczącym się w przedziale o długości 19cm – 25 cm, echogeniczna igła punkcyjna 18G, osłonka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera, sterylny rękaw (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, paszport portu dla pacjenta w j. polskim. Port musi umożliwiać podawanie wlewów pod ciśnieniem do wartości 325 psi tzn. być odporny na ciśnienie powyżej 320 psi, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne. Port musi być przystosowany do użycia w MR i TK. Wszystkie części składowe zestwu kompatybilne ze sobą i tego samego producenta. Port nie zawiera lateksu, PCV i DEHP, igły w zestawie nie zawierają lateksu i DEHP. Pakowany pojedynczo w jedno zbiorcze opakowanie. | op | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do portów naczyniowych niskoprofilowych, katowa,( zamawiający dopuszcza ze skrzydełkami kodowanymi kolorystycznie w zależności od rozmiaru ), z plastyczną, miękką, okrągłą płytką mocującą o śr. do 30mm, z drenem o długości 250+/- 10mm i zaciskiem, specjalnie zaprojektowany skos igły (szlif łyżeczkowy) zapewnia bezpieczną penetrację membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G (długość 15, 20, 25mm), 20G (długość 15, 20, 25mm) i 22G (długość 15, 20 i 25mm) sterylna, nie zwiera lateksu i DEHP. Przystosowana do wlewów i wstrzyknięć ciśnieniowych do 325 psi. Pakowana pojedynczo. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |