Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa wektorowego 4- portowego analizatora obwodów pracującego w paśmie częstotliwości 100 kHz – 26.5 GHz z opcjami pozwalającymi na rozszerzanie zakresu pomiarowego

- miejsce dostawy: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 546

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu podania pełnej nazwy producenta i produktu. Zamawiający wymaga tego wyłącznie obowiązkowo dla pozycji które wskazał w opisie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowane urządzenia lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1.  ( tabela kosztorysowa nr 1.1 )

| Lp. | Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
| Wektorowy analizator obwodów – 1 sztuka | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| 1 | Nazwa elementu | Wektorowy analizator obwodów – 1 sztuka | Producent ………………. Model ……………… |
| 2 | Wartość gwarantowana dynamiki na portach pomiarowych: 100kHz – 300kHz 300kHz – 1MHz 1MHz – 50MHz 50MHz – 6,5GHz 6,5GHz – 9GHz 9GHz – 17GHz 17GHz – 20GHz 20GHz – 25GHz 25GHz – 26,5GHz | 95dB 104dB 125dB 140dB 138dB 137dB 132dB 130dB 127dB | TAK / NIE* |
| 3 | Maksymalny gwarantowany poziom mocy wyjściowej: 100kHz – 300kHz 300kHz – 1MHz 1MHz – 17GHz 17GHz – 20GHz 20GHz – 26,5GHz | -2dBm +7dBm +10dBm +7dBm +5dBm | TAK / NIE* |
| 4 | Szum przemiatania przy maksymalnej specyfikowanej mocy(IF=1kHz dla f<10MHz; IF=10kHz dla f(10MHz): 100kHz – 300kHz 300kHz – 1MHz 1MHz – 10GHz 10GHz – 17GHz 17GHz – 26,5GHz | 0,005dB rms; 0,07deg rms 0,003dB rms; 0,03deg rms 0,0015dB rms; 0,02deg rms 0,002dB rms; 0,02deg rms 0,003dB rms; 0,02deg rms | TAK / NIE* |
| 5 | Liczba punktów przemiatania | 1 - 100 003 | TAK / NIE* |
| 6 | Zakres filtrów IF | 1Hz – 15MHz | TAK / NIE* |
| 7 | Porty pomiarowe | 4 porty, 50Ohm, 3.5mm(ż) | TAK / NIE* |
| 8 | Poziom zniszczenia portów wejściowych | +27dBm, ±35VDC; | TAK / NIE* |
| 9 | Wyposażenie | 2-portowy, 3,5mm, elektroniczny zestaw kalibracyjny DC- 26,5GHz | TAK / NIE* |
| 10 | Zapewnione funkcjonalności | - pomiar pełnej macierzy [S], amplituda i faza - współpraca z komputerem PC, oprogramowanie pomiarowe - możliwość przyszłej współpracy z zewnętrznymi głowicami rozszerzającymi zakres pracy do 170GHz (bez konieczności modyfikacji przyrządu w serwisie) | TAK / NIE* |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Tabela 3. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania, wspólne dla wszystkich części | Oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK / NIE*** |
| 2. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE*** |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE*** |
| 4. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK / NIE*** |
| 5. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE*** |
| 6. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 546 | TAK / NIE*** |

*** Niewłaściwe skreślić.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowaną aparaturę lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

……………………………………….. r.                        ……………………………………………………………..