#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ……………… dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 wraz z wybranymi robotami dotyczącymi modernizacji budynku CAM nr 5- zadanie nr IV”

Kody CPV

45223200-8 – roboty konstrukcyjne

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe,

45332000-3 – roboty  instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45331100-7 - roboty instalacyjne C.O.,

31524000-5 – roboty elektryczne,

Zamówienie  dotyczy budynku Centrum Administracji Miasta -  Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 i  obejmuje wykonanie następujących robót:

- Przebudowa Sali konferencyjnej nr 1:

Ww. roboty budowlane należy wykonać w oparciu o niżej wymienione opracowania:

- Projekt architektoniczno– budowlany – pn. Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 – branża architektoniczna, elektryczna, konstrukcyjna, sanitarna ora

- Projekt Wykonawczy – pn. Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 –podparcie stropu – branża architektoniczna, konstrukcyjna

- Projekt Wykonawczy zamienny – pn. Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 U. M. Świnoujście Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja  - branża sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna

- Projekt Techniczny – np. Instalacje elektryczne wewnętrzne dla potrzeb realizacji aranżacji wnętrza Sali Konferencyjnej budynku Urzędu Miasta Świnoujście – branża elektryczna

- Projekt Techniczny – np. Sala konferencyjna nr 1 budynku CAM nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacja multimedialna – branża elektryczna

- Aneks  do projektu budowlano – wykonawczego pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 
w Świnoujściu – branża architektoniczno – budowlana

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – system audiowizualny

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania pn.: Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (branża budowlana, sanitarna i elektryczna)

- Projekt Techniczny Przebudowa Sali konferencyjnej nr 1 w budynku CAM UM Świnoujście Klimatyzacja pomieszczeń serwerowni

Uwagi:

- Zamówienie nie obejmuje:

- zakupu i montażu sprzętu i urządzeń systemu audiowizualnego oraz systemu dyskusyjnego ze wspomaganiem głosowym wyszczególnionych w pkt 6 (wykaz urządzeń) projektu budowlano-wykonawczego pn. Modernizacja Sali Konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu - instalacja multimedialna

- zakupu i montażu sprzętu i urządzeń systemu dyskusyjnego ze wspomaganiem głosowania

- dostawy mebli i krzeseł

- dostawy i montażu elementów godła Polski i Herbu Miasta ( pkt. 3.6 projektu)

- dostawy  i montażu wyposażenia dodatkowego ( pkt. 3.7 projektu)

- Instalacja elementów systemu multimedialnego umieszczonych na meblach zostanie dokonana po wyposażeniu pomieszczenia przewidywanym w ramach odrębnego zamówienia.

- Roboty instalacyjne sanitarne:

Dokończenie prac montażowych obejmuje:

`

- Montaż grzejników, w tym tych, które zostały zdemontowane do Sali Konferencyjnej oraz grzejników w pomieszczeniach WC i socjalnych.

- Przeprowadzenie prób szczelności instalacji c.o. na zimno i na gorąco wraz z  dokonaniem regulacji zgodnie z projektem wykonawczym.

- Naprawa stropów i ścian po wymianie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) wraz z usunięciem fragmentów rur, tulei oraz wykonaniem przejść przeciwpożarowych zgodnie z AT .

Dodatkowo, należy:

- Zakończyć  instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z podłączeniem pompy ciepła i jej uruchomieniem oraz dokonanie przepinek c.w.u w pom. Bojlerowni     i demontażem układu starego układu c.w.u. .

- Dokończyć montaż instalacji wodociągowej. Należy przeprowadzić płukanie, próby szczelności oraz badania wody, włączając dezynfekcję. Po wykonaniu instalacji, należy naprawić ściany i stropy wraz z przejściami przeciwpożarowymi.

- Zamontować zestawy wodomierzowe do instalacji przeciwpożarowej, nałożyć rurę osłonową w miejscu przejścia z pomieszczenia technicznego do węzła cieplnego. Wykonać próby szczelności oraz badania wydajności hydrantów. Po wykonaniu instalacji, należy naprawić stropy oraz zabudować instalację hydrantową z płyt g-k w pomieszczeniach biurowych i wykonać przejścia p.poż..

Należy również wykonać demontaż istniejącej instalacji hydrantowej oraz naprawić stropy po zdemontowaniu istniejącej instalacji przeciwpożarowej .

- Dokończyć montaż wywiewek kanalizacyjnych oraz przeprowadzić naprawę stropów i ścian wraz z przejściami przeciwpożarowymi. Należy również przeprowadzić próbę szczelności.

- Zakończyć prace montażowe instalacji wentylacji w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych, wraz z wyprowadzeniem ich na dach. Poprawić  montaż uszczelnień nasad wentylacyjnych typu VBP oraz zamontować szafkę elektryczną wraz z jej podłączeniem oraz połaczeniami z VBP. Zamontować nasadki typu turbowent oraz wywiewki wentylacyjne. Przeprowadzić ruch próbny nasad wentylatorów VBP wraz z pomiarem wydajności. Zamontować klapy przeciwpożarowe na przejściach przez przegrody przeciwpożarowe zgodnie z AT.

- Wykonać instalację klimatyzacji w serwerowni zgodnie z projektem technicznym oraz zdemontować istniejący układ instalacji klimatyzacji wraz z jednostkami. Jednostki należy przekazać Zamawiającemu.

- Wykonać instalację wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji w Sali Konferencyjnej zgodnie z projektem technicznym.

- Roboty instalacyjne elektryczne:

- wymiana opraw oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach oznaczonych w projekcie wykonawczym numerami: -1.22, -1.2, -1.3, 0.2, 0.3, 0.5 oraz w remontowanym pionie pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych (parter, pierwsze piętro, drugie piętro) wg numeracji z projektu wykonawczego: 0.6, 0.8, 0.9, 1.12, 1.14, 1.15, 2.11, 2.13, 2.14 wraz z wykonaniem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń sanitarnych.

- montaż czujników ruchu w remontowanym pionie pomieszczeń sanitarnych (parter, pierwsze piętro, drugie piętro)

- wykonanie instalacji elektrycznych w remontowanym pionie pomieszczeń sanitarnych wraz z doprowadzeniem nowej instalacji elektrycznej do tablic rozdzielczych na danych piętrach budynku.

- Wymianę niesprawnych czujników ruchu w korytarzu oraz łazienkach na trzecim piętrze budynku.

- Aktualizacja projektu i uzgodnienie go z Rzeczoznawcą Przeciwpożarowym polegająca na rozłączeniu instalacji prądu stałego produkowanego przez instalację fotowoltaiczną przy pomocy wyłączników Projoy zamontowanych pod panelami w ten sposób, aby dokonać przerwania obwodu pomiędzy pierwszym panelem, a falownikiem. Montaż wyłączników Projoy wraz z wyprowadzeniem i podłączeniem instalacji do awaryjnych wyłączników prądu instalacji fotowoltaicznej, które należy  zamontować w obu wejściach do budynku. W miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania minimalnych odstępów izolacyjnych pomiędzy instalacją odgromową, a innymi instalacjami należy zastosować przewód wysokonapięciowy izolowany. W miejscach, gdzie nie zabezpieczono należycie przewodów instalacji fotowoltaicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV należy instalację włożyć w rurki karbowane i odpowiednio umocować. Wykonanie podłączenia wykonanej w poprzednim zadaniu instalacji fotowoltaicznej do tablicy rozdzielczej wraz z rozbudową tablicy. Sprawdzenie działania całego systemu. Wykonanie niezbędnych pomiarów.

- Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz oświetlenia ewakuacyjnego remontowanej Sali konferencyjnej wraz z instalacją multimedialną (bez osprzętu i urządzeń).

- Montaż i zasilenie rozdzielnicy w okolicy rozdzielnicy głównej budynku, która pomieści w sobie rozłączniki bezpiecznikowe dla zasilania sali konferencyjnej, dźwigu windowego, instalacji oddymiania i instalacji PV.

- Instalacja klimatyzacji pomieszczenia serwerowni - Wykonanie instalacji elektrycznej

- Wykonanie prób i pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych i oświetleniowych.

- Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji Sali Konferencyjnej – instalacja elektryczna

- Roboty ogólnobudowlane, remontowe i wykończeniowe

- dokończenie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych i socjalnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.

- wykonanie napraw ścian i sufitów przy wykonanych przejściach instalacji c.o. instalacji hydrantowej, instalacji wod.-kan. , instalacji wentylacji,

- dokończenie przebudowy sali konferencyjnej,

- montaż świetlików dachowych ( w tym montaż nowych urządzeń, demontaż istniejących, dokończenie rozpoczętego montażu wraz z towarzyszącymi robotami wykończeniowymi, naprawczymi po przeprowadzonych pracach)

- wykonanie napraw oraz odtworzenia powierzchni ścian i sufitów po wykonanej instalacji klimatyzacji serwerowni,

- Wykonanie napraw uszkodzeń dachu po przez wymianę dachówki i rynien,

- Uprzątnięcie pozostałości materiałów budowlanych po wcześniejszym zadaniu inwestycyjnym z terenów przyległych do budynku UM Świnoujście oraz z poddasza budynku wraz z  wywozem i utylizacją,

- Wykonanie napraw stropów w remontowanych łazienkach, wielkość otworu w stropie do 0,5m2 - uciąglenie przerwanych prętów zbrojeniowych przez spawanie i wklejenie w ścianę wraz z oczyszczeniem i impregnacją prętów, zabetonowanie otworów w stropie.

- Dodatkowo należy wykonać:

- w istniejących drzwiach prowadzących do zespołu pomieszczeń sanitarno  - socjalnych na  parterze, I i II piętrze oraz toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku należy wyposażyć w samozamykacze ślizgowe wyposażone w mechanizm wspomagania otwierania, przeznaczone do budynków bez barier oraz wykonać podcięcie dolnej krawędzi skrzydła w celu zapewnienia szczeliny o powierzchni 0,022 m2, wykonać kompleksową renowację skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą oraz ponownym montażem drzwi;

- samozamykacze muszą spełniać następujące wymagania:

bezstopniowa regulacja siły zamykania EN3-5 bez barier wg DIN 18040 do EN5 (szerokość skrzydła  do 1250 mm), wspomaganie otwierania do łatwego otwierania i wygodnego przechodzenia przez drzwi, hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym, możliwość indywidualnego dostosowania prędkości zamykania, zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą, optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia.

- Roboty wymienione w punktach 2,3,4 należy wykonać zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową, z wyjątkiem oświetlenia w Sali konferencyjnej oznaczonej nr 0.5, które należy wykonać zgodnie z Projektem budowlano – wykonawczym pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacje elektryczne oraz z wyjątkiem instalacji mechanicznej i klimatyzacji Sali Konferencyjnej które należy wykonać zgodnie z projektem zamiennym – Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 U. M. Świnoujście Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:

- Projekt budowlany pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego
i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (z wyjątkiem zakresu: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja przeciwpożarowa)

- Projekt wykonawczy pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (branża budowlana, sanitarna i elektryczna)

przy uwzględnieniu ustaleń

- Ekspertyzy Technicznej nr 17/2018 nt. rozwiązań zamiennych zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Świnoujście

- Projekt Wykonawczy – Zamienny : Przebudowa sanitariatów, pomieszczeń socjalnych oraz: pomieszczeń porządkowych w budynku Urzędu Miasta w Świnoujściu, przy ulicy Wojska Polskiego 1/5 na terenie działki nr 553/13 w obr. 0004 Świnoujście.

- Projekt wykonawczy pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacja centralnego ogrzewania

- Projekt wykonawczy pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacja wodociągowa hydrantowa

- Projekt Techniczny – pn. Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 U. M. Świnoujście – klimatyzacja pomieszczeń serwerowni (branża sanitarna, elektryczna)

- Dodatkowe wytyczne projektantów

Uwagi:

- Z zamówienia wyłączone są  niżej wymienione roboty objęte ww. dokumentacją projektową

- roboty zewnętrzne dotyczące wykonania izolacji termicznej ścian fundamentowych,  renowacji elewacji itp.,

- budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą i instalacją windy,

- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wydzielenie klatek schodowych poprzez montaż ślusarki i stolarki drzwiowej 
o wymaganej klasie odporności ogniowej,

- wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych,

- remont korytarzy parteru, I i IIp. oraz klatek schodowych, które są przedmiotem oddzielnego zamówienia

- Roboty budowlane, instalacyjne sanitarne, instalacyjne elektryczne oraz ich wycenę należy wykonać wg udostępnionej dokumentacji przetargowej, dokumentacji technicznej (w tym wyjaśnień od projektantów), przekazanych projektów budowlanych oraz wykonawczych, tabeli elementów rozliczeniowych oraz przeprowadzonej przez oferentów wizji lokalnej dokonanej przed przystąpieniem do przetargu.

- Kalkulacje robót winny zawierać wywóz i utylizację wszelkich odpadów pochodzących z prowadzonych prac.

- Rozliczenie robót będzie następowało za faktycznie wykonany i odebrany (przez Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego Reprezentanta) zakres robót. Obowiązującą  formą wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz ofertą Wykonawcy, będzie  wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 zawartej  umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia książki obmiarów wykonywanych robót.

- Przekazane przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowej ilości  robót, a nie opisaniu faktycznej ilości robót do wykonania. Przed przestąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić inwentaryzację robót i przekazać Zamawiającemu protokół z inwentaryzacji robót oraz zgłosić ewentualne uwagi w celu korekty tabeli TER o dodatkowe pozycje do wykonania. W przypadku nie zgłoszenia potrzeby zmiany zakresu tabeli TER o nowe pozycje przed przystąpieniem do wykonywania robót, uznaje się, iż Wykonawca nie wnosi uwag do tabeli TER oraz iż przewidział wszystkie prace objęte Zamówieniem.

- Roboty budowlane będą wykonywane w  czynnym obiekcie użyteczności publicznej
 i w żadnym stopniu nie mogą zakłócać jego pracy i warunków obsługi klientów.

- Wykonanie zadania zostanie podzielone na etapy. W celu wykonania robót Zamawiający będzie przekazywał wykonawcy robót wydzielone pomieszczenia.

- Zamawiający przewiduje wykonywanie robót poza godzinami pracy Urzędu Miasta tj. po godzinie 15:00 w dni robocze oraz dopuszcza wykonywanie robót budowlanych w dni wolne od pracy Urzędu.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

# pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

# Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

Załączniki:

# Projekt architektoniczno– budowlany – pn. Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 – branża architektoniczna, elektryczna, konstrukcyjna, sanitarna

# Projekt Wykonawczy – pn. Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 –podparcie stropu – branża architektoniczna, konstrukcyjna

# Projekt Wykonawczy zamienny – pn. Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 U. M. Świnoujście Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja  - branża sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna

# Projekt Techniczny – np. Instalacje elektryczne wewnętrzne dla potrzeb realizacji aranżacji wnętrza Sali Konferencyjnej budynku Urzędu Miasta Świnoujście – branża elektryczna

# Projekt Techniczny – np. Sala konferencyjna nr 1 budynku CAM nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacja multimedialna – branża elektryczna

# Aneks  do projektu budowlano – wykonawczego pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – branża architektoniczno – budowlana

# Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – system audiowizualny

# Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania pn.: Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (branża budowlana, sanitarna i elektryczna)

# Projekt budowlany pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego
i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (z wyjątkiem zakresu: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja przeciwpożarowa)

# Projekt wykonawczy pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu

# Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (branża budowlana, sanitarna i elektryczna) przy uwzględnieniu ustaleń

# Ekspertyzy Technicznej nr 17/2018 nt. rozwiązań zamiennych zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Świnoujście

# Projekt Wykonawczy – Zamienny : Przebudowa sanitariatów, pomieszczeń socjalnych oraz: pomieszczeń porządkowych w budynku Urzędu Miasta w Świnoujściu, przy ulicy Wojska Polskiego 1/5 na terenie działki nr 553/13 w obr. 0004 Świnoujście.

# Projekt wykonawczy pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacja centralnego ogrzewania

# Projekt wykonawczy pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacja wodociągowa hydrantowa

# Projekt Techniczny – pn. Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 U. M. Świnoujście – klimatyzacja pomieszczeń serwerowni (branża sanitarna, elektryczna)

# Dodatkowe Wytyczne Projektantów