# PROJEKTOWANIE I NADZÓR   BUDOWLANY

# mgr inż. Ryszard Kamfonik

# 69-200 Sulęcin , Miechów 24

# tel.512 335 051

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

# INWESTYCJA : PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W CELU LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  .

# Budynek OŚWIATOWY, Kat. IX ,                Kubatura  5600,00m³.

# ADRES:		Sulęcin ul. Lipowa 12   ,

# nr ewid. gr.314/3  Obręb 0046- Sulęcin .

# INWESTOR:	Powiat Sulęciński – Specjalny Ośrodek Szkolno-

# Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12 .

| Lp. | Zakres oprac. | Imię i nazwisko Nr i rodzaj uprawnień | Data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koordynacja | mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. w spec. konstr. nr 108/87/Gw | 16.01.2022 |  |
| 2 | Projektant architektury | mgr inż. arch. Jolanta Duziak Upr. w spec. architekt.nr 68/83/Gw | 16.01.2022 |  |
| 3 | Projektant konstrukcji | mgr inż. Mateusz Kamfonik Upr. w spec. konstrukcyjnej nr LBS/0090/PBKb/18 | 16.01.2022 |  |
| 4 | Projektant instalacji sanitarnych | mgr inż. Elwira Kramm Upr. w sepc. inst. sanitarnych nr LUKG/0034/POOS/03 | 16.01.2022 |  |
| 5 | Projektant instalacji elektrycznych | Inż. Jacek Hajdasz Upr. w spec. inst. elektr. nr LBS/0051/POOE/12 | 16.01.2022 |  |
| 6 | Sprawdzający architekturę | inż. Witold Jurga Upr. budowniczego nr 4752/61 | 16.01.2022 |  |
| 7 | Sprawdzający konstrukcję | inż. Marek Sembratowicz Upr. w spec. konstrukcyjnej nr LBS/P00K/0074/06 | 16.01.2022 |  |
| 8 | Sprawdzający instalacje sanitarne | mgr inż. Waldemar Harasimowicz Upr. w spec. inst. sanitarnych nr LUKG/0010/POOS/05 | 16.01.2022 |  |
| 9 | Sprawdzający instalacje elektryczne | tech. Edward Wrzosek Upr. w spec. inst.elektr.nr 60/76/Gw | 16.01.2022 |  |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA – STR. 2.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU ……………………………….

2. EKSPERTYZA   TECHNICZNA BUDYNKU OŚWIATOWEGO………

3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWANYCH ……………………….………………………………………

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA………………………………………………………

### Sulęcin, dnia 10.01.2022 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst. Jedn. Dz. U.nr 207 poz. 2016 z późn. Zm.)

## Oświadczam

# że projekt architektoniczno – budowlany dla zadania inwestycyjnego : PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W CELU LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Sulęcinie ul. Lipowa 12  nr ewid. gr. 314/3 , obręb 0046 – Sulęcin ,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

1. mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. proj. konstr. w ogr. zakresie nr 108/87/Gw	…………………

2. mgr inż. arch. Jolanta Duziak

Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw	…………………

3. mgr inż. Mateusz Kamfonik

Upr. konstr. do proj. bez ogr. nr LBS/0090/PBKb/18 	…………………

4.mgr inż. Elwira Kramm

Upr.do proj. inst. sanitarnych. nr LUKG/0034/POOS/03	…………………

5. inż. Jacek Hajdasz

Upr. do proj. inst. elektr. nr LBS/0051/POOE/12	…………………

SPRAWDZAJACY

6. inż. Witold Jurga

Upr. budowniczego nr 4752/61 	…………………

7. inż. Marek Sembratowicz

Upr. nr LBS/P00K/0074/06                                                                             ………………...

8. mgr inż. Waldemar Harasimowicz

Upr. do proj. inst. sanitarnych nr LUKG/0010/POOS/05	…………………

9. Edward Wrzosek

Upr. do proj. inst. elektr. nr 60/76/Gw                                                         ………………….

OPIS TECHNICZNY DO SZKICU  ZAGOSPODAROWANIA

Sulęcin ul. Lipowa 12  dz. nr 314/3

obręb 46-  Sulęcin

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Celem niniejszego opracowania jest opis techniczny do szkicu zagospodarowania  terenu działki nr 314/3 położonej w Sulęcinie ul. Lipowa 12 obręb 46-Sulęcin  , zabudowanej min. budynkiem oświatowym Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie , w związku z zamiarem przeprowadzenia robót budowlanych obejmujących przebudowy istniejącego budynku oświatowego do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych , w zakresie likwidacji barier architektonicznych i dostosowania łazienek w istniejącym obiekcie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Właścicielem działki i budynku jest Powiat Sulęciński z siedzibą w Sulęcinie   ul. Lipowa 18a. Obiekt użytkowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12. Projektuje się wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących łazienek zlokalizowanych na I-wszym i II-gim piętrze budynku – segment południowy  .

- OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Teren na którym zlokalizowany jest budynek w którym będą realizowane roboty budowlane zlokalizowany jest na działce  położonej w centrum Sulęcina i zabudowana jest budynkiem oświatowym , trzykondygnacyjnym w którym zlokalizowane są sale lekcyjne , gabinety tematyczne , świetlica , stołówka z zapleczem kuchennym oraz internat wraz z zapleczem socjalnym i pokojami dla opiekunów  .

Działka na której zlokalizowany jest budynek przeznaczonym do przebudowy   posiada przyłącze elektroenergetyczne , wodociągowe , gazowe i kanalizacyjne włączone do miejskich sieci na warunkach ich dystrybutorów. Budynek jest obecnie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem  .

Istniejący obiekt jest budynkiem wielosegmentowym , w skład którego wchodzi segment zachodni ( stary budynek dydaktyczno-socjalny) oraz segment północny ( nowy budynek dydaktyczny) połączone łącznikiem z winda.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU:

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

Istniejący budynek posiada przyłącza infrastrukturalne – do zachowania bez zmian.  :

- przyłącze wodociągowe włączone do istniejącej sieci wodociągowej .

- przyłącze kanalizacyjne włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Okopowej  ,

- energetyczne – włączone do istniejącej sieci energetycznej .

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków- do istniejącej  kanalizacji sanitarnej

c) układ komunikacyjny – Teren działki posiada dwa wjazdy zlokalizowane od strony południowej z terenu działki ul. Okopowej w Sulęcinie- bez zmian .

d) sposób dostępu do drogi publicznej- działka jest  połączona z drogą publiczna – droga gminna na terenie ul. Okopowej w Sulęcinie , dz. nr 444/7 poprzez teren działki nr 308/30 – bez zmian.

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu- istniejące bez zmian :

- przyłącze wodociągowe PE ϕ110 mm,

- przyłącze kanalizacyjne PCV ϕ 200 mm,

- gazowe- PEg ϕ 63/32,

- energetyczne – złacze kablowe ziemne YKY 4x16 mm²,

- kanalizacja deszczowa – PCV ϕ200.

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni:

Nie projektuje się zmiany ukształtowania terenu .

- ZESTAWIENIE:

Teren działki :

- teren działki    objętej opracowaniem                                    8513,00mkw

- Istniejący budynek oświatowy -  do przebudowy            1.000,00  mkw

- Istniejący budynek techniczny                                            179,00 mkw

- Istniejące tereny utwardzone                                                 2.000,00 mkw.

- Istniejące boisko sportowe                                                       600,00 mkw

- Istniejący teren zielony                                                         5.175,00 mkw

- wskaźnik zabudowy                                                                     8,67  %

- Powierzchnia biologicznie czynna                                               60,79 %.

Istniejący budynek do przebudowy – całość  :

- Długość zabudowy                          ………..……………………41,00 mb

- Szerokość zabudowy                                   …………………….. 34,93 mb

- Wysokość budynku                                    ………………………10,30 mb

- Powierzchnia zabudowy                      ………………………1000,00 mkw

Segment stary – podlegający przebudowie( południowy)  ;

- Powierzchnia użytkowa parteru        ……    ………………..444,85 mkw,

- Powierzchnia użytkowa I -piętra   ……     ………………….408,68 mkw,

- Powierzchnia użytkowa II-piętra ……       …………………..419,23 mkw,

- Powierzchnia całkowita                      ………………………1272,76 mkw

- Kubatura netto                           ………………………..3818,28  msześć.

- Ilość kondygnacji                                      ………..…………………… 3

- Wysokość pomieszczeń                        ………………… ………3,00 mb

- Budynek niski ………………………..……………… …poniżej 12,0 mb.

5. INFORMACJE I DANE:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu : projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ,

b) informacje o ochronie konserwatorskiej:

- działka objęta opracowaniem położona jest w granicach zespołu krajobrazowo-urbanistycznego miasta Sulęcin , wpisanego do rejestru zabytków , zgodnie z decyzją  z dnia 22.10.1976 r. nr KOK-I-8/76,

- obszar inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej , stanowiącej otoczenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Sulęcin.

c) określające wpływ eksploatacji górniczej :

- działka nie znajduje się na terenach górniczych.

d) informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

- Zapotrzebowanie wody i jakość wody oraz ilość , jakość i sposób odprowadzenia ścieków :

- woda do celów bytowych dostarczana z sieci wiejskiej wodociągowej zgodnie z normami zakładu gospodarki wodnościekowej  w ilości max.                    2,0 msześć/dobę- bez zmian .

- ścieki sanitarne bytowe nie zaliczane do ścieków niebezpiecznych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej – istniejąca  bez zmian. .

- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:

- odpady bytowe nie zaliczane do odpadów niebezpiecznych takie jak : szkło, opakowania plastikowe , papier , odpady biologiczne , opakowania jednorazowe tekturowo-foliowe, segregowane u źródła i przekazywane dla wyspecjalizowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającą koncesję na ich  odbiór. Ilość odpadów - do 2,0 msześć/miesiąc. Odbiór i segregacja odpadów zgodnie z umową i na zasadach określonych w umowie z gminą .

- Właściwości akustyczne oraz emisja drgań , a także promieniowania , w szczególności jonizującego , pola elektromagnetycznego  i innych zakłóceń.

- Budynek posiada ściany murowane , ocieplone od zewnątrz płytami styropianowymi oraz dach ocieplony płytami wełny mineralnej ,  stanowiącymi zarówno izolację termiczną jak i izolację akustyczna , zapobiegającą emisji hałasu do atmosfery oraz chroniącą wnętrze budynku przed przenikaniem hałasu do wnętrza budynku  .

- Istniejący  budynek nie będzie wyposażony w urządzenia powodujące emisję do atmosfery promieniowania jonizującego ani też urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.

6.  DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ:

- zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych – z sieci hydrantowej o średnicy 110 mm , zlokalizowanej na terenie działki nr 444/7 w obrębie Sulęcin - najbliższy hydrant z woda do celów pożarowych zlokalizowany jest w odległości ok.30,0 mb od projektowanego budynku.

- dojazd pożarowy zapewniony jest z drogi publicznej na terenie działki nr 444/7  ul. Okopowa w Sulęcinie (droga gminna)  poprzez drogę wewnętrzną na terenie działki nr 308/30.

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH;

- Emisja zanieczyszczeń gazowych , w tym zapachów , pyłowych i płynnych , z podaniem ich rodzaju , ilości i zasięgu rozproszenia.

-  projektowany budynek nie będzie emitował zapachów .

- projektowany budynek nie będzie powodował emisja do atmosfery  zanieczyszczeń pyłowych i płynnych

- Właściwości akustyczne oraz emisja drgań , a także promieniowania , w szczególności jonizującego , pola elektromagnetycznego  i innych zakłóceń.

- Projektowany budynek będzie posiadał ściany murowane , ocieplone od zewnątrz płytami styropianowymi oraz dach ocieplony płytami wełny mineralnej ,  stanowiącymi zarówno izolację termiczną jak i izolację akustyczna , zapobiegającą emisji hałasu do atmosfery oraz chroniącą wnętrze budynku przed przenikaniem hałasu do wnętrza budynku  .

- Projektowany budynek nie będzie wyposażony w urządzenia powodujące emisję do atmosfery promieniowania jonizującego ani też urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.

8. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI , W TYM GLEBĘ , WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE .

- Projektowany budynek nie wpłynie na stan istniejącego drzewostanu zlokalizowanego na terenie działki jak i w jej sąsiedztwie.

- Zastosowane w projektowanym budynku rozwiązania techniczne ( rodzaje przegród, sposób wykonania izolacji wewnętrznych i zewnętrznych )  wraz z zamontowanymi w nim instalacjami i urządzeniami  zapewnia właściwą ochronę, zarówno powierzchni ziemi jak i wód powierzchniowych i podziemnych , przed wpływem wynikającym z użytkowania budynku.

9.   ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

W celu określenia zakresu oddziaływania obiektu przeznaczonego do przebudowy , przeprowadzono analizę oddziaływania obiektu na podstawie obowiązków zawartych w następujących przepisach prawa:

- art. 5 , art.5a i art. 5b ustawy Prawo budowlane

- §13.1, §60, §40, §18, §19, §23.1, §23.3, §28.2, §31, §36.2, §271, §272
i §273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy oddziaływania projektowanej inwestycji.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z  późniejszymi zmianami).

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.u. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

- ustawa o drogach publicznych .

- Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustalenia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje:

• Projektowane obiekty zlokalizowane są w odległości co najmniej 4,0 mb od granic z działkami sąsiednimi i co najmniej 6,0 mb od granicy z działką drogi gminnej, a odległość projektowanych obiektów od granicy lasu wynosi co najmniej 12,0 m.

• odległości od budynków istniejących lub projektowanych na działkach sąsiednich wynoszą co najmniej 8,0 mb.

• projektowane obiekty nie powodują utrudnień dla działek sąsiednich w tym nie ograniczają dostępu do drogi publicznej oraz nie wprowadzają zacienienia pomieszczeń mieszkalnych .

• projektowana inwestycja nie jest zaliczana do obiektów wymienionych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

• realizowane roboty budowlane nie spowodują pogorszenia warunków ochrony pożarowej dla terenów przyległych.

• w trakcie budowy i użytkowania projektowanych obiektów budowlanych nie nastąpi niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego,

- projektowane miejsce składowania pojemników do gromadzenia odpadów jest zlokalizowane co najmniej 3,0 m od sąsiednich działek budowlanych ,

• wody opadowe z budynku i terenu utwardzonego są skierowane do istniejącej kanalizacji deszczowej .

Mając powyższe ustalenia na uwadze należy stwierdzić , że obszar oddziaływania  projektowanej inwestycja obejmuje teren działki nr 314/3

obręb 46-  Sulęcin .

OPRACOWAŁ :

1. mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. proj. konstr. w ogr. zakresie nr 108/87/Gw	………………..……………

PROJEKTANT :

2.  mgr inż. arch. Jolanta Duziak

Upr. w spec. architektonicznej nr 68/83/Gw…………………………………...

EKSPERTYZA TECHNICZNA

ISTNEJACEGO BUDYNKU OŚWIATOWEGO W SULĘCINIE UL.LIPOWA 12

nr dz. 314/3 OBRĘB 0046 – SULĘCIN

BUDYNEK SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA

- Obowiązujące normy i normatywy,

- Oględziny istniejącego budynku.

Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o normy

PN-82/ B-02001, 2003    - obciążenia stałe i zmienne

PN-80 /B-02010             -obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011               - obciążenie wiatrem

PN- 81/B-03150              - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264               - konstrukcje betonowe, żelbetowe

PN-87/B-03002               - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020               - posadowienie bezpośrednie.

- CELE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku położonego w Sulęcinie ul. Lipowa 12   nr ewid. gr. 314/3 , której właścicielem jest Powiat Sulęciński z siedzibą w Sulęcinie ul. Lipowa 18a , użytkowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12 .

- OPIS STANU ISTNIEJACEGO

  - LOKALIZACJA ,OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Teren na którym zlokalizowany jest budynek w którym będą realizowane roboty budowlane zlokalizowany jest na działce  położonej w centrum Sulęcina i zabudowana jest budynkiem oświatowym , trzykondygnacyjnym w którym zlokalizowane są sale lekcyjne , gabinety tematyczne , świetlica , stołówka z zapleczem kuchennym oraz internat wraz z zapleczem socjalnym i pokojami dla opiekunów  .

Działka na której zlokalizowany jest budynek przeznaczony do remontu  posiada przyłącze elektroenergetyczne , wodociągowe , gazowe i kanalizacyjne włączone do miejskich sieci na warunkach ich dystrybutorów. Budynek jest obecnie użytkowany .

Istniejący obiekt jest budynkiem dwusegmentowym , wykonanym na rzucie litery „L”   z osią podłużną biegnącą z południa na północ ( segment stary)  i wschodu na zachód ( segment nowy) .

Teren działki posiada dwa wjazdy zlokalizowane od strony południowej z terenu działki ul. Okopowej w Sulęcinie.

3.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy składa się z dwóch segmentów :

a) segment południowy „stary” - Budynek o trzech kondygnacjach użytkowych , bez podpiwniczenia  , wybudowany w latach 70-tych XX-go wieku, w technologii tradycyjnej , z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej pokryty papą . Budynek funkcjonalnie podzielony jest na trzy strefy :

- parter – kotłownia z pomieszczeniami gospodarczymi , stołówka z pomieszczeniami zaplecza kuchennego i pomieszczeniami socjalnymi dla obsługi  , zapleczem socjalnym i pomieszczeniami świetlicy a także częścią przedszkolną  z dwoma oddziałami .

- I-sze piętro – klasy lekcyjne , pokój nauczycielski i sekretariat z gabinetem dyrektora oraz łazienki .

- II-gie piętro – pokoje internackie , świetlice z zapleczem socjalnym , łazienkami i pokój opiekunów.

b) segment północno-wschodni  „nowy ” - Budynek o trzech kondygnacjach użytkowych , bez podpiwniczenia  , wybudowany w latach 2018-2020 , w technologii tradycyjnej , z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej pokryty papą . Budynek posiada pomieszczenia dydaktyczne .

Oba segmenty połączone zostały funkcjonalnie łącznikiem z dźwigiem osobowym , przeznaczonym również do transportu osób niepełnosprawnych,  w tym poruszających się na wózkach .

Budynek w całości jest wyposażony w następujące instalacje :

- kanalizacji sanitarnej – włączone do sieci kanalizacyjnej .

- wodociągową – wykonaną z rur stalowych , zasilaną z  istniejącej miejskiej sieci wodociągowej- bez zmian  .

- elektroenergetyczne NN – włączone do istniejącej sieci energetycznej na terenie posesji – bez zmian.

- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowe – zasilane z własnej kotłowni opalanej gazem ziemnym .

- w budynku istnieje jeden dźwig osobowy zlokalizowany przy łączniku segmentów starego i nowego   .

3.3. DANE OGÓLNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU- segment podlegający przebudowie .

-        Długość zabudowy                          ………………….………41,00 mb

- Szerokość zabudowy                       ………………….…….. 14,93 mb

- Wysokość budynku                         …………………………10,30 mb

- Powierzchnia zabudowy                  ………………………552,94 mkw

- Powierzchnia użytkowa parteru        ……………………..444,85 mkw,

- Powierzchnia użytkowa I -piętra   ………………….…….408,68 mkw,

- Powierzchnia użytkowa II-piętra ……………….….……..419,23 mkw,

- Powierzchnia całkowita                  ………………………1272,76 mkw,

- Kubatura netto                           ………………………..3818,28  msześć.

- Ilość kondygnacji                         ………….…………………… 3

- Wysokość pomieszczeń                        …………………………3,00 mb

- Budynek niski …………………………………….……poniżej 12,0 mb.

4. OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- ŁAWY FUNDAMENTOWE

Żelbetowe, monolityczne , prostokątne , o wymiarach100 x 40 cm , posadowione na głębokości 120 cm pod poziomem istniejącego terenu. Ławy nie posiadają spękań i zarysowań . Posadowienie ław jest odpowiednie dla budynków posadowionych w I-wszej strefie klimatycznej . Ławy posiadają izolacje pionowa wykonaną z preparatów bitumicznych  . Stan techniczny ław fundamentowych – dobry.

- ŚCIANY FUNDAMENTOWE.

Murowane z bloczków betonowych gr. 38 cm , murowane na zaprawie wapienno – piaskowej . Ściany fundamentowe są otynkowane i posiadają izolację przeciwwilgociową wykonaną z materiału bitumicznego. Izolacja przeciwwilgociowa została wykonana w sposób właściwy . Ściany fundamentowe nie posiadają zarysowań i spękań ani też zawilgoceń . Stan techniczny ścian fundamentowych – dobry.

- ŚCIANY  PRZYZIEMIA

- Zewnętrzne – warstwowe murowane z cegły kratówki, grubości 38, dodatkowo zewnętrzne ściany nośne zostały od zewnątrz ocieplone płytami styropianowymi gr. 10 cm obłożonymi od zewnątrz strukturą elewacyjną . Ściany nie posiadają uszkodzeń mechanicznych . Stan techniczny zewnętrznych ścian nośnych – bardzo dobry , ściany nie posiadają zarysowań , spękań i odchyłek od pionu.

- Ściany wewnętrzne nośne- grubości 28 cm ( wraz z tynkiem ) wykonane z bloczków gazobetonowych i cegły kratówki murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany nie posiadają zarysowań  uszkodzeń . Stan techniczny ścian wewnętrznych – bardzo dobry.

- WIEŃCE I NADPROŻA

Istniejący budynek posiada wieńce żelbetowe w poziomie stopów  żelbetowych  nad pomieszczeniami parteru , I i II – go pietra . Istniejące wieńce nie posiadają zarysowań , spękań i ubytków .  Otwory okienne i drzwiowe w ścianach nośnych posiadają nadproża okienne monolityczne i prefabrykowane , żelbetowe. Nadproża nie wykazują ugięć ,nie posiadają ubytków betonu , zarysowań i spękań. Stan techniczny wieńców i nadproży – dobry.

- KONSTRUKCJA  STROPOWA I STROPODACHOWA.

Budynek posiada strop i stropodach żelbetowy wykonany z płyt kanałowych typu ŻERAŃ , wspartych na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach nośnych budynku  . Stropodach żelbetowych nad którymi wykonano konstrukcje nośną pokrycia dachowego wykonaną z płyty betonowej monolitycznej ułożonej na warstwie ocieplenia wykonanego z żużla paleniskowego.

Istniejące płyty stropowe i dachowe nie posiadają widocznych uszkodzeń i odkształceń. Na stropie widoczne są rysy na łączeniach płyt stropowych , nie mające znaczenia dla nośności istniejącej konstrukcji. Od spodu strop obłożono płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym zamocowanym do płyt stropowych. Na stropie widoczne są zawilgocenia spowodowane nieszczelnościami pokrycia dachowego . Stan techniczny stropodachu zapewnia bezpieczne użytkowanie budynku.

Stan techniczny konstrukcji nośnej stropu i stropodachu  –  dobry.

- POKRYCIE DACHOWE

Pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy smołowej i asfaltowej oraz folii dachowej PCV . Papa ułożona jest na płycie betonowej . Za wyjątkiem styku połaci dachowej z istniejącym kominem istniejącej kotłowni , pokrycie jest szczelne , nie powoduje zacieków i zawilgocenia konstrukcji nośnej dachu i stropu oraz pomieszczeń parteru. Opierzenie przy kominie wymaga naprawy . Stan techniczny pokrycia – dostateczny .

- TYNKI ZEWNĘTRZNE

Budynek jest w całości ocieplony płytami styropianowymi pokrytymi tynkiem strukturalnym. Stan techniczny elewacji zewnętrznej  – bardzo dobry.

- TYNKI WEWNĘTRZNE

Wapienno – piaskowe , gładkie kat. III. Tynki są nierówne , posiadają pofałdowania i nierówności . Narożniki przy otworach okiennych i drzwiowych posiadają nierówności .Tynk niejednorodny , posiada chropowacizny . Malatura jest w wielu miejscach uszkodzona . Tynki , po dokonaniu drobnych napraw nadają się do przeszlifowania i odtworzenia malatury .

Stan techniczny tynków wewnętrznych – dobry.

- POSADZKI.

W pomieszczeniach użytkowych budynku istnieją posadzki , z płyt gressowych oraz z wykładzin rulonowych. posiadają spękania i trwałe zabrudzenia, część płytek uległa uszkodzeniu . Posadzki nie są wykonane z materiałów antypoślizgowych – narusza przepisy zawarte w § 305 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r..

Stan techniczny posadzek  – niedostateczny- posadzki nadają się do wymiany .

- STOLARKA DRZWIOWA.

Wykonana z różnych materiałów i w różnej formie. Drzwi posiadają uszkodzenia spowodowane z wadliwego ich użytkowania lub niskiej jakości użytych materiałów  . Istniejące otwory drzwiowe nie posiadają odpowiedniej szerokości dla obiektów użyteczności publicznej . Obecna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy – 80 cm  i 70 cm  . Wszystkie drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami nadają się do dalszego użytkowania ale ich szerokość nie odpowiada obecnie obowiązującym warunkom technicznym .  Istniejące drzwi wewnętrzne nadają się do wymiany wraz z ościeżnicami .

- STOLARKA OKIENNA

Po dokonaniu wymiany w toku prac remontowych pierwotną stolarkę drewnianą wymieniono na stolarkę PCV  . Stan techniczny stolarki okiennej dobry.

- ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA SANITARNE

- Istniejące  ustępy i łazienki posiadają drzwi otwierające się do wewnątrz pomieszczeń , co stanowi naruszenie obecnie obowiązujących przepisów technicznych , w szczególności warunków technicznych określonych w § 79.1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

-  szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 70 do 80 cm , co stanowi naruszenie obecnie obowiązujących przepisów technicznych , w szczególności warunków technicznych określonych w § 75.2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Szerokość kabin ustępowych kabin natryskowych narusza przepisy zawarte w §  81.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- w istniejącym budynku oświatowym nie przystosowano ustępu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej  co stanowi naruszenie warunków zawartych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 03 Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) w szczególności w  art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane, wg którego obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

- w budynku obecnie trwają roboty budowlane polegające na  wydzieleniu pożarowym istniejącej  klatki  schodowej od pozostałych pomieszczeń w szczególności na kondygnacji z pokojami internackimi oraz zamontowaniu systemu oddymiania klatki schodowej .

- DROGI EWAKUACYJNE .

W istniejącym budynku oświatowym istnieje tylko jedna droga ewakuacyjna – główna klatka schodowa . Klatka schodowa nie posiada oddzielenia ogniowego od pozostałych pomieszczeń użytkowych i korytarzy , a także nie posiada systemu oddymiania .

W istniejącym budynku , długość dróg ewakuacyjnych przekracza 40 m , co stanowi naruszenie przepisów pożarowych dotyczących długości dróg ewakuacyjnych dla obiektów ZL , w budynkach niskich.  Naruszenie zapisów zawartych w §237 pkt1.1 , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane .

5. OGÓLNA OCENA BUDYNKU.

Istniejący budynek oświatowy  jest w dobrym stanie technicznym , a jego  elementy konstrukcyjne nie posiadają uszkodzeń i odkształceń . Stan techniczny instalacji wewnętrznych jest dobry , a ich wydajność jest wystarczająca dla właściwego funkcjonowania budynku , zgodnie z jego przeznaczeniem. Elementy konstrukcyjne nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników budynku , natomiast istniejące warunki użytkowe wymagają przeprowadzenia robót adaptacyjnych , w ramach których istniejące pomieszczenia zostaną dostosowane do obwiązujących przepisów techniczno-budowlanych , w tym umożliwiające korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne .

Zakres robót remontowych  powinien obejmować:

- wymianę istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami . W trakcie robót adaptacyjnych należy zamontować drzwi wewnętrzne o szerokości w świetle ościeżnicy  min. 90 cm  otwierane na zewnątrz kabin sanitarnych i pomieszczeń sanitarnych .

- Wymiana posadzek w łazienkach  na posadzki antypoślizgowe – płyty terakota antypoślizgowe wraz z wymianą izolacji pod posadzkowych ( termicznej i wodoszczelnej )  .

- Wykonanie adaptacji istniejących łazienek i ustępów poprzez wyburzenie istniejących ścian działowych i wykonanie nowego podziału pomieszczeń poprzez wykonanie ścian działowych w układzie umożliwiającym swobodne korzystanie z łazienek przez osoby niepełnosprawne , w tym poruszające się na wózkach  .

- Wykonanie posadzek antypoślizgowych w łazienkach – płytki terakotowe antypoślizgowe oraz likwidacja progów w drzwiach.

- wykonanie natrysków z wpustami podłogowymi ( likwidacja brodzików ) ,

- montaż uchwytów i siedzisk dla osób niepełnosprawnych   .

- wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru , w sąsiedztwie istniejących schodów , dostępnej z ogólnie dostępnego korytarza na parterze budynku.

- przebudowa w niezbędnym zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych : wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalacji oświetleniowej wraz z wymiana i montażem dodatkowych urządzeń sanitarnych i elektrycznych .

Opracował

mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw

OPIS TECHNICZNY  PROJEKTOWANYCH

ROBÓT REMONTOWYCH

W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU OŚWIATOWYM-

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

SULĘCIN UL. LIPOWA 12 DZ. NR 314/3

1. CELE OPRACOWANIA

Remont istniejącego budynku oświatowego – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie ul. Lipowa 12 , obejmującego przebudowę istniejącego budynku oświatowego do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych , w zakresie likwidacji barier architektonicznych i dostosowania łazienek w istniejącym obiekcie dla potrzeb osób niepełnosprawnych .

2.  PROJEKTOWANE  ROBOTY REMONTOWE  WEWNĘTRZNE

2.1.Ścianki działowe .

Projektuje się całkowite wyburzenie istniejących ścian działowych                               w istniejących łazienkach zlokalizowanych na I i II piętrze budynku starego                    ( segment południowy ), murowanych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm.

Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy wykonać nowy podział pomieszczeń łazienkowych w projektowanym układzie umożliwiającym swobodne korzystanie z łazienek przez osoby niepełnosprawne , w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich . Projektowane ściany działowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm łączonych na   zaprawę klejową , cienkowarstwową . Nadproża w ścianach działowych wykonać z belek strunobetonowych 100 x 120 mm długość oparcia na ściankach – min. 10 cm.

2.2. Tynki  i okładziny  wewnętrzne

- Remont istniejących tynków na ścianach nośnych i kominach (zachowanych bez zmian ) . Ściany nośne wewnętrzne , po skuciu tynków wewnętrznych i płytek należy , otynkować tynkiem gipsowym i poszpachlować. Po dokonaniu robót naprawczych należy istniejące tynki przeszpachlować zaprawą gipsową wraz z jej przeszlifowaniem . Projektuje się doprowadzenie istniejących tynków do kategorii IV z poszpachlowaniem ścian – dotyczy to częśći ścian nie okładane płytkami.

- Po otynkowaniu ścian istniejących i nowoprojektowanych , należy je obłożyć do wysokości 205 cm od poziomu posadzki płytkami glazurowanymi o wymiarach 30 x 30 cm . Płytki ułożyć na zaprawie klejowej cienkowarstwowej , wysokoelastycznej  . Po ułożeniu płytek należy je wyspoinować . Narożniki wypukłe wzmocnić kątownikami aluminiowymi , a narożniki wklęsłe wzmocnić tkaniną techniczną.

UWAGA : Płytki ułożyć w grubości tynku .

2.3. – Posadzki i podłogi:

Projektuje się wykonanie następującego zakresu robót remontowych  posadzek w łazienkach    :

- demontaż istniejących posadzek z płyt gressowych wraz  z cokolikami na korytarzach i kratkami ściekowymi  ,

- zerwanie istniejącej posadzki cementowej wraz z izolacjami termiczną i przeciwwilgociową .

- wykonanie izolacji przeciwwodnej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym .

- wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych gr. 5 cm.

- osadzenie liniowych wpustów podłogowych pod natryskami oraz kratek ściekowych w przedsionkach.

- wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm. Z zaprawy cementowej M 12 .

- wykonanie warstwy wyrównawczej samopoziomującej gr. min 3 mm ,

- wykonanie warstwy wygładzającej i gruntującej – folia w płynie ,

- ułożenie płyt terakotowych na zaprawie klejowej wysokoplastycznej i wyspoinowanie zaprawą spoinową    ,

- montaż cokolika z płyt terakotowych na ścianach  ,

2.7. Malowanie

- Łazienki ponad płytkami , korytarze   - malowanie ścian i sufitów  farbą emulsyjną silikonową zmywalną  w kolorach pastelowych . Farby ułożyć na projektowanych  tynkach po ich oczyszczeniu , przeszpachlowaniu gipsem szpachlowym oraz zagruntowaniem farbami emulsyjnymi ,

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa .

Projektuje się wykonanie demontażu  istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicami .W trakcie murowania ścian działowych należy przygotować otwory drzwiowe w świetle ościeży 100 x 210 cm ( do wymiarów w świetle ościeżnicy  s=90 cm , h=200 cm ) . Ościeżnice osadzić za pomocą pianki poliuretanowej rozprężnej . Kierunek otwierania drzwi :

- łazienki , kabiny ustępowe i natryskowe – na zewnątrz ,

Drzwi łazienkowe , prowadzące do kabin natryskowych i ustępowych zaopatrzyć w zamek z blokadą i możliwością otwierania od zewnątrz  oraz kratkę nawiewną u dołu drzwi o powierzchni 0,022 m² .

2.9. Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych .

Projektuje się montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy ustępach i umywalkach oraz siedziska pod natryskami . Siedziska muszą mieć możliwość składania . Sposób montowania – zgodnie z instrukcją producenta.

Przy umywalce zamontować uchwyty ścienne proste , przy  ustępach i pod natryskiem – uchwyty kątowe , naścienne .

UWAGA: Wszelki sprzęt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych musi posiadać atesty PZH  , potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania dla osób niepełnosprawnych.

3. Roboty remontowe - instalacja wodociągowa i kanalizacyjna- założenia projektowe  :

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych – umywalek , ustępów i brodzików natryskowych ,

- wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych  z rur PCV o średnicy 50 mm i 110 mm , łączonych na uszczelkę wargową

- rurociągi kanalizacyjne -  wymiana istniejących rurociągów kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na rury PCV  łączone na uszczelkę wargową ,

- rurociągi wodociągowe – demontaż istniejących rurociągów wodociągowych i wykonanie nowych rurociągów wodociągowych z rur miedzianych o średnicy 15 i 18 mm na lut miękki.

- montaż urządzeń sanitarnych – muszle ustępowe , umywalki wraz ze wspornikami i postumentami , baterie umywalkowe i natryskowe .

UWAGA : urządzenia sanitarne powinny posiadać świadectwa dopuszczające ich stosowanie dla osób niepełnosprawnych.

4. Roboty remontowe instalacji elektrycznej- założenia projektowe.

4.1. - Oświetlenie

- demontaż  istniejącego osprzętu oświetleniowego – opraw świetlówkowych , gniazd i wyłączników ,

- ułożenie kabli zasilających instalacje elektryczna : dla zasilania oświetlenia ułożyć kable YKY 3x1,5 mm², dla gniazd zasilających kable 4x2,5 mm ².

4.2.- Osprzęt elektryczny

- montaż opraw oświetleniowych bryzgoszczelnych z czujnikami ruchu i obecności , zapewniające natężenie oświetlenia w pomieszczeniach łazienek                  ( przedsionki i kabiny ) min. 150 Lx,

- montaż gniazd zasilających hermetycznych z uziemieniem

- montaż wyłączników podtynkowych hermetycznych  .

5. Roboty remontowe instalacji wentylacyjnej – założenia projektowe .

- Remont istniejącej instalacji wentylacyjnej poprzez wymianę uszkodzonych kratek wentylacyjnych  wraz z montażem wentylatorów naściennych zapewniających min. 3 krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu na godzinę ,

UWAGA :

W ramach robót remontowych nie projektuje się naruszenia istniejących elementów  konstrukcyjnych  budynku , a zakres robót remontowych nie spowoduje zmiany warunków ochrony pożarowej budynku .

- Ochrona przeciwpożarowa.

6.1. Kategoria zagrożenia ludzi ZL II i ZL V.

-  wymagana D

-  w budynku projektowanego D

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne – gazobeton 24 cm-niepalny-120 min.

- konstr. stropów i stropodachu – płyty stropowe kanałowe - niepalne -240 min.

-  stropy niepalny                                                     - 120 godz.

- ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm , tynkowane- 30 min.

6.3.  OCHRONA P.POŻ..

Ze względu na pełnioną funkcję budynku oświatowego z częścią noclegową                    ( internat)   na terenie których mogą przebywać ludzie w grupach poniżej  50 osób, obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZLV ..

Zakłada się, że maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać na terenie jednej kondygnacji obiektu może wynosić do 50 osób.

6.4.  Ocena zagrożenia wybuchem.

Na terenie obiektu nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

6.5. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla obiektów wielokondygnacyjnych niskich zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL V( 8000 m2 ) nie jest przekroczona - obiekt może stanowić jedną strefę pożarową.

6.6. Określenie klasy odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

- wymagana D

-  w budynku projektowanego D

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne – gazobeton 24 cm-niepalny-120 min.

- konstr. stropów i stropodachu – płyty stropowe kanałowe - niepalne -240 min.

-  stropy niepalny                                                     - 120 godz.

- ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm , tynkowane- 30 min.

Budynek spełnia wymagania klasy D odporności pożarowej.

6.7.  Warunki ewakuacji.

Na terenie obiektu długości przejść w pomieszczeniach nie przekroczą 40 m. Drzwi prowadzące z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne posiadają szerokość min. 0.9m. Klatki schodowe i korytarze w części internackiej i oświatowej posiadają szerokość min. 1.25 m . Z kondygnacji przyziemia zapewniono trzy wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu o łącznej szerokości min. 4 m. Kierunki ewakuacji zostaną oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-01256-5 (rozmieszczenie znaków zostanie ustalone w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, lub w projekcie oświetlenia ewakuacyjnego). Zasady ewakuacji oraz sposób postępowania na wypadek pożaru należy określić w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

6.8. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.

6.8.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Obiekt będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany  w  korytarzu  przy wejściu głównym.

6.8.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru.

W związku z nieprzekroczeniem wielkości strefy pożarowej 1500 m2, wyposażenie obiektu w instalację sygnalizacji pożarowej nie jest wymagane.

6.8.3. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.- W sąsiedztwie działki występuje miejska sieć hydrantowa.

6.8.4.  Instalacja piorunochronna.

Obiekt jest wyposażony w instalację piorunochronną – ochrona podstawowa- zamontowanej na dachu budynku .

6.8.5. Wentylacja mechaniczna.

Przewody zostaną wykonane z materiałów niepalnych.

6.9. Ogrzewanie.

Planuje się ogrzewanie pomieszczeń użytkowych poprzez instalacje C.O. z miejscowej kotłowni opalanej gazem  – bez zmian  .

6.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z normatywem: 
- 1 gaśnica o masie środka gaśniczego min 2 kg na 300 m2 powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu odległości dojścia do sprzętu gaśniczego max. 30 m.

Na terenie obiektu planuje się rozmieszczenie gaśnic proszkowych służących do gaszenia pożarów grup A i B, przystosowanych do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego zostaną ustalone w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

6.11. . Dojazd pożarowy.

- przeprowadzenie robót remontowych poprawi stan bezpieczeństwa pożarowego budynku.

- dojazd pożarowy od strony południowej z terenu ul. Okopowej w Sulęcinie .

7. USTALENIA DODATKOWE :

- budynek w części parterowej jest  przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

- budynek nie znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego.

Projektant :                                                             Projektant :

### …………………………..                                    …………………………..

### mgr inż. arch. Jolanta Duziak                               mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. 4752/61                                             Upr.Bud. Nr 108/87/Gw

PROJEKTOWANIE I NADZÓR

BUDOWLANY

mgr inż. Ryszard Kamfonik

69-200 Sulęcin , Miechów 24

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTYCJA: Przebudowę istniejącego budynku oświatowego w zakresie likwidacji barier architektonicznych i dostosowania łazienek w istniejącym obiekcie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

LOKALIZACJA: Sulęcin ul. Lipowa 12

nr ewid. gr. 314/3 OBRĘB 0046

INWESTOR :  Powiat Sulęciński , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie

69-200 Sulęcin ul. Lipowa 12

|  | Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Bud. Nr 108/87/Gw 69-200 Sulęcin, Miechów 24 | 16.01.2022 |  |

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Roboty przygotowawcze.

Wyznaczenie terenu  budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników, doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb  budowy.

-     Wytyczenie obiektu – nie dotyczy .

-    Roboty ziemne – nie dotyczy .

# -    Roboty betonowe i rozbiórkowe .

Rozbiórka istniejących ścian działowych i posadzek . Montaż nadproży strunobetonowych nad projektowanymi otworami drzwiowymi

-    Roboty murarskie.

Wykonanie ścian działowych z bloczków gazobetonowych   .

-    Roboty ciesielsko – dekarskie- nie dotyczy .

-    Prace izolacyjne.

Wykonanie izolacji poziomych przeciwwilgociowych i  przeciwwodnych,  izolacja termiczna posadzek.  Wykonanie izolacji termicznej pod posadzkowej.

-   Prace instalacyjne.

Wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowej , kanalizacyjnej , grzewczej i elektrycznej . Montaż osprzętu sanitarnego.

-    Prace wykończeniowe.

Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach w części istniejącej i projektowanej , wykonanie posadzek cementowych ,ułożenie posadzek z płytek , malowanie, montaż stolarki drzwiowej, montaż wyposażenia sanitarnego i elektrycznego  .

- Prace porządkowe.

Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren planowanej inwestycji  jest zabudowany budynkiem przeznaczonym do przebudowy .

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- Przebudowa istniejacego budynku oświatowego  .

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

- potrącenie przez pojazdy  wykonujące prace transportowe,

- upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac murarskich ,

- uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi  przy wykonywanych   pracach na wysokości,

- urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego zarówno stacjonarnego- jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły stołowe, elektronarzędzia),

- porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

- ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650)

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

Zgodnie z prawem, pierwszeństwo zastosowania mają zbiorowe środki ochronne. Dopiero kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, wówczas pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, których pracownik ma obowiązek używać (art. 211 KP), a kierownik robót powinien monitorować, czy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan (art. 212 KP). Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, jakie środki ochronne są wymagane na jego stanowisku pracy, skontrolować ich stan i upewnić się, że stosuje je zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie ich uszkodzenia, należy je wymienić na nowe. Do obowiązków pracodawcy należy konserwacja, pranie, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace.

a) Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa), sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac, pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie, sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny, rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

b)Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

- dokumentacja budowlana,

- tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych,

- środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

Projektant architektury			  Projektant konstrukcji

…………………………..			  ………………………..

### mgr inż. arch. Jolanta Duziak			mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr.Bud. Nr 68/83/Gw			                  Upr. nr 108/87/Gw

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji

Wod – kan, c. w. u. i instalacji grzewczej

- Dane ogólne:

Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie .

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany.

- Uzgodnienia materiałowe.

- Obowiązujące normy i zasady projektowania.

- Literatura techniczna.

2.Opis projektowanych rozwiązań

- Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Woda zimna dostarczona będzie przyłączem z rur PE 110 mm  z miejskiej sieci wodociągowej. Do wytwarzania ciepłej wody użytkowej przyjęto zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 l firmy VISSMANN jest zamontowany w istniejącej kotłowni.

- Rurociągi i armatura.

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie. Jako armaturę odcinającą projektuje się zastosowanie zaworów odcinających kulowych mosiężnych na ciśnienie p=0.6 Mpa, zamontowanych na odgałęzieniu do każdego węzła sanitarnego. Przybory sanitarne wyposażyć w baterie wypływowe. Do budowy używać materiały posiadające pozytywną opinię wydaną przez PZH oraz dyspozycje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne wydane przez „COBRTI-INSTAL”  W-wa.

- PROWADZENIE PRZEWODÓW.

Główne przewody rozprowadzające wody zimnej prowadzić w posadzkach w warstwie izolacji termicznej. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w poziomych  i pionowych bruzdach ściennych. Bruzdy wypełnić materiałem elastycznym. Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiorników wody. Kompensację wydłużeń cieplnych przewodów zaprojektowano poprzez wykorzystanie naturalnych załamań oraz odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwanych tak, aby umożliwiły kompensację wydłużeń cieplnych.

- IZOLACJE PRZEWODÓW.

Przewody instalacji prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych należy zaizolować otuliną izolacyjną o grubości 5 mm. Otuliny mogą być łączone na klej, zamek błyskawiczny, klipsy spinające lub taśmą klejącą systemową .

- PRÓBY INSTALACJI.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raz większym niż ciśnienie robocze, jednak ciśnienie próbne nie może przekroczyć  PN 5 bar. Spadek ciśnienia podczas próby nie powinien wynosić więcej niż 0,08 bara/h. Po wykonaniu próby można przystąpić do uruchomienia instalacji. W czasie próby należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych i kompensatorów. Należy też sprawdzić czy nie wystąpiło odkształcenie przewodów.

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą istniejącym  przykanalikiem z rur PVC 160 do projektowanego zbiornika na ścieki z  włazem stalowym z blachy ryflowanej gr. 5 mm . Właz dodatkowo zabezpieczyć pokrywa z bali drewnianych gr. 5 cm , zamontowanych od spodu pokrywy z blachy. Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC łączonych metodą wciskową na uszczelki wargowe. Piony kanalizacyjne zlokalizowano na ścianach.

Piony zakończyć rurą wywiewną z PVC wyprowadzoną ponad dach. W dolnej części pionów zamontować rewizje (czyszczaki). Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod posadzką parteru oraz w bruzdach pionowych w ścianach. Średnice pokazano na rzutach . Na pionach nie wychodzących ponad dach zamontować zawory napowietrzająco – odpowietrzające. Zawory odpowietrzające  wprowadza się do kielicha rury z PVC analogicznie jak inne kształtki. Zawory odpowietrzające  montować pod stropem pomieszczenia.

- Instalacja gazowa- nie projektuje się .

- Odprowadzenie spalin- nie projektuje się.

- Wentylacja pomieszczeń.

W pomieszczeniach sanitarnych w których zlokalizowane są ustępy , należy zamontować kratki wentylacyjne włączone do istniejących przewodów wentylacyjnych murowanych przewodami giętkimi z rur aluminiowych o średnicy 150 mm. W kabinach zamontować wentylatory elektryczne uruchamiane włącznikiem oświetlenia , ze zwłoką czasową . Moc wentylatorów musi zapewnić trzykrotna wymianę powietrza na godzinę .

Drzwi do kabin ustępowych zaopatrzyć w kratki wentylacyjne o wielkości otworu 220 cm² .

- Instalacja centralnego ogrzewania – bez zmian. .

Projektant

…………………………..

### mgr inż. Elwira Kramm

Upr. do proj. inst. sanitarnych nr LUKG/0034/POOS/03

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

  - Przedmiot opracowania

Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie .

  - ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- rozdzielnię główną

- instalacje elektryczne w budynku.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

- zalecenia inwestora

- projektu technicznego branży budowlanej

- obowiązujących przepisów i norm.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

a) ZASILANIE I ROZDZIELNIA TG- istniejąca bez zmian

Zasilanie budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania .Rozdzielnie umieszczona jest  przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia biurowego. W tablicy znajdują się obwody zasilające oświetlenie zewnętrzne , oświetlenie pomieszczenia handlowego   , zasilanie gniazd oraz , gniazd siłowych oraz oświetlenia pomieszczeń socjalno-biurowych, a także dwa obwody rezerwowe oraz zabezpieczenia obwodów i główną szynę uziemiającą. Zabezpieczenia budynku wyposażono w wyłącznik główny p. poż. w postaci wyłącznika DILOS 60A w obudowie z szybą. Stosować rozdzielnie ONS-11 oraz ONS-05 firmy Sypniewski.

b) ZASILANIE- istniejące bez zmian

Zasilanie budynku  należy wykonać kablem YKY 5 x 16 mm ułożonym w ziemi. Zasilanie budynku wykonać kablem ziemnym YKY 5x16. Kabel układać należy w rowie na głębokości 0,7 m linią falistą. Wykop na całej długości wykonać ręcznie. Kabel przykryć warstwą piasku i w odległości 0,25m nad kablem ułożyć folię koloru niebieskiego szerokości nie mniejszej niż 0,20m. Jako tablicę główną zastosować obudowę natynkową typu RN firmy SYPNIEWSKI . Jako wyposażenie tablic rozdzielczych zastosować osprzęt nn firmy Legrand lub podobne.

c) INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Instalacje wewnętrzne 1-fazowe ułożyć przewodami kabelkowymi typu YDYp 750V ( oświetlenie YDY 3x1,5 , zasilanie gniazd jednofazowych YDY 4x2,5 ), 3-fazowe przewodami YDY 5x4mm² 750V,montowanymi  w korytkach mocowanych do sufitu wieszakami systemu BAKS . Przewody montować  o przekrojach podanych na schemacie ideowym. Instalacje oświetleniowe łączyć w puszkach łącznikowych głębokich stosując zaciski łączeniowe skręcane lub złączki AGO 10A/250V. Nie stosować puszek rozgałęźnych.  Łączniki montować na wysokości 1,4m.

Instalacje gniazd 230V układać metodą od puszki do puszki, przewody łączyć w gniazdach instalacyjnych. Stosować gniazda natynkowe, montowane na wysokości 1,4m.Projektuje się podwieszenie opraw oświetleniowych do projektowanych korytek stalowych w których będą układane przewody zasilające . Zasilanie gniazd jednofazowych wykonać przewodami YKY p 4x 2,5 mm² , zasilanie opraw oświetleniowych wykonać przewodem YKY 3x1,5 mm² , 3-fazowe przewodami YDY 5x4mm²  .

- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

W rozdzielnicy TG należy zamontować Główną Szynę Wyrównawczą. Do GszU podłączyć bednarkę FeZn 30x4 z uziomu fundamentowego, oraz przewodem LgY6 zasilanie budynku w wodę . Z tablic TM ułożyć przewód wyrównawczy LgY6 do brodzików i wanien.

5. ZASILANIE PLACU BUDOWY, ŚRODKI OCHRONNE

a) Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim projektuje się izolację ochronną. Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wyłączenie oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o ΔI=30 mA wraz z systemem połączeń wyrównawczych .

b) Do prac budowlanych należy zamontować tablicę zasilania placu budowy , wyposażoną w wyłącznik główny , wyłącznik różnicowo - prądowy  30 mA , gniazda siłowe . Szynę  PE uziemić. Wykonać pomiary  kontrolne zasilania obwodów placu budowy . Przewody zasilające odbiorniki placu budowy nie mogą posiadać przetartej lub w inny sposób uszkodzonej izolacji . Wszystkie prace wykonywać stosując sprawne technicznie narzędzia pracy . Wszyscy pracownicy związani z podłączeniem przewodów , montażem rozdzielnicy TG i TM powinni posiadać uprawnienia do pracy przy napięciu do 1kV.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Z rozdzielnicy  zostaną wyprowadzone obwody oświetlenia i gniazd wtyczkowych.       Obwody oświetleniowe wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2  ,a obwody gniazdek     przewodem YDYżo 4x 2,5mm2.

- Przewody od rozdzielnicy prowadzić pod tynkiem .

- Przewidziano sprzęt podtynkowy a w pomieszczeniach wilgotnych osprzęt hermetyczny IP 44.

- Wentylator w ubikacji połączyć z wyłącznikiem oświetlenia. Zamontować wyłącznik wentylatora ze zwłoką czasową.

- Łączniki oświetlenia umieścić na wysokości 1,15 m od posadzki a gniazda wtyczkowe na wys.   0,3m  i 1,05m.

Uwaga:  w pomieszczeniu zmywalni gniazdka nad blatem zabudować na wys. 101m od posadzki, w pomieszczeniu izby recepturowej gniazdka nad blatem zabudować na wys. 1,2m od posadzki.

7.OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

Jako system ochrony dodatkowej przewidziano samoczynne szybkie wyłączanie zasilania z  użyciem przewodu ochronnego PE,  zgodnie z PN-IEC 60-364-4-41 i PN-IEC 60364-5-54, Ochronie   podlegać będą metalowe części urządzeń elektrycznych nie będące normalnie pod  napięciem. Układ sieci prądu zmiennego typu TN-S.

Zastosowanie systemu samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania uzupełnić należy systemem  połączeń.

- UWAGI KOŃCOWE

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji należy wykonać następujące pomiary elektryczne:

-      pomiar rezystancji izolacji rozdzielnicy i wszystkich obwodów

-      pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektryczny

Protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi.

Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez przepisy  atesty, certyfikaty  lub deklaracje zgodności z normami albo aprobatami technicznymi. W zakresie  nie objętym Prawem Budowlanym lub Polskimi normami obowiązują „Warunki techniczne wykonania    i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom V – instalacje elektryczne” wydanie 1988.

9. OBLICZENIA

9.1 . Bilans  mocy

|  |  | kW | Kz | Cos- | Tg- | kW | kvar | kVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Instalacja oświetleniowa Instalacja gniazd wtyczkowych Wentylatory | 3,15 3,5 1,5 | 0,9 0,3 0,8 | 0,95 0,93 1 | 0,33 0,4 0 | 2,84 1,8 1,2 |  |  |  |
| 7. |  | 8,15 |  |  |  | 5,84 |  |  |  |

9.2 . Sprawdzenie przekroju zasilającego.

Prąd obliczeniowy przy mocy zapotrzebowanej  Pz=  8,15 kW

Pz                                                   8,15

Iobl    =           -------------------------                 =      --------------------------------              =             13,09 A

1,73 x U x cosø           1,73 x 400 x 0,9

Projektant

…………………………..

### inż. Jacek Hajdasz

Upr.nr LBS/0051/POOE/12