|  | URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| --- | --- |
|  | tel. (071) 319 13 05 Rynek 34 fax (071) 319 13 03 56-100 Wołów e-mail: sekretariat@wolow.pl www.wolow.pl |

WZP.271.19.2021							Wołów, dn. 19.07.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WZP.271.19.2021

Nazwa zadania: Wykonanie  prac remontowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie,

ul. Komuny Paryskiej 18

- Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

zapytanie nr 1 - w obmiarze poz 24 KW - malowanie farbą olejną elementów wyposażenia wszystkie (czego dotyczy) - co to jest wyposażenie wszystkie?

Odpowiedź nr 1

Na wyposażenie składa się: tablica do kosza szt.2, uchwyty do tablicy szt. 2, naciąg siatki do siatkówki szt.2. Poniżej poglądowe zdjęcia.

Pytanie nr 2

zapytanie nr 2- remont nawierzchni placu przed Szkołą Podstawową - nie ma obmiaru robót - na jakiej podstawie należy je przyjąć?

Odpowiedź nr 2

Obmiar robót:

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm – pow. 1250 m2

- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości około 20 cm – pow. 1250 m2

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu  i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km – obj. 406,25 m3

- Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - obj. 3,65 m3

- Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 10,0 mb

- Ława pod krawężniki betonowa zwykła - obj. 13,65 m3

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 210 mb

- Ława pod obrzeża betonowa zwykła - obj. 2,6 m3

- Obrzeża betonowe wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej –65 mb

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km - obj. 234 m3

- Wykonanie i zagęszczenie mechanicznego warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm – pow. 780 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – pow. 780 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm – pow. 780 m2

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – pow. 780 m2

- Wykonanie zieleńców o grubości warstwy ziemi urodzajnej 20cm – pow. 470m2

- Wykonanie opaski o grubości 20 cm wokół budynku z kamienia polnego o średnicy do 75mm  – pow. 65m2

- Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.07. 2021 r. oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 27.07.2021 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 27.07. 2021 r. o godz. 9.10

Treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.08.2021 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:
1. Adresat/strona internetowa Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

2. A/a

Sprawę prowadzi: Renata Studenna: tel. 71 319 13 59

Sporządził: Anna Mykowska  tel. 71 319 13 44