OPIS PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNOŚCI, POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ DO ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CCTV „NOVUS”, OPARTEGO NA TECHNOLOGII IP 
O DODATKOWE PUNKTY KAMEROWE

Ogólne

Przez równoważność Zamawiający rozumie spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych poniżej i pełną kompatybilność z system „NOVUS” w zakresie:

- pochodzenia z linii produkcyjnej jednego producenta,

- były fabrycznie nowe,

- były objęte gwarancją producenta,

- posiadały autoryzowany serwis na terenie Polski,

- miały zapewnione zgodności protokołów komunikacyjnych,

- posiadały zgodność aktualizacji fimware’u i oprogramowania urządzeń.

- Zestawienie ilościowe urządzeń składowych.

| Lp | Nazwa urządzenia | Model typ | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera IP, motor-zoom z analizą obrazu w oparciu o Deep Learning, 2 Mpx w komplecie z adapterem montażowym | NVIP-2VE-6502M/F NVB-6055JB | kpl | 10 |

- Opis parametrów równoważności, poszczególnych urządzeń.

KAMERA IP, NVIP-2VE-6502M/F, 2 MPX W KOMPLECIE Z ADAPTEREM MONTAŻOWYM NVB-6055JB LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCA PONIŻSZE MINIMALNE WYMAGANIA:

| Lp. | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| OBRAZ |
| 1 | Przetwornik obrazu: | 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”, SONY STARVIS |
| 2 | Liczba efektywnych pikseli | 1945 (H) x 1097 (V) |
| 3 | Czułość | 0.003 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| 4 | Elektroniczna migawka | automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s |
| 5 | Wydłużona migawka (DSS) | do 1/3 s |
| 6 | Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB |
| 7 | Cyfrowa redukcja szumu (DNR) | 2D, 3D |
| 8 | Funkcja Defog (F-DNR) | tak |
| 9 | Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak |
| 10 | Kompensacja tylnego światła (BLC) | tak |
| 11 | Redukcja migotania obrazu (Antiflicker) | tak |
| OBIEKTYW |
| 1 | Typ obiektywu | motor-zoom z automatyczną przysłoną, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 |
| 2 | Auto-focus | po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie |
| 3 | Rodzaj przełączania | mechaniczny filtr podczerwieni |
| 4 | Tryb przełączania | automatyczny, manualny, czasowy |
| 5 | Regulacja poziomu przełączania | tak |
| 6 | Opóźnienie przełączania | 2 ~ 120 s |
| 7 | Harmonogram przełączania | tak |
| SIEĆ |
| 1 | Rozdzielczość strumienia wideo | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240 (QVGA) |
| 2 | Prędkość przetwarzania | 30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości |
| 3 | Tryb wielostrumieniowy | 3 strumienie |
| 4 | Kompresja wideo/audio | H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, MJPEG/G.711 |
| 5 | Liczba jednoczesnych połączeń | maks. 10 |
| 6 | Przepustowość | łącznie 60 Mb/s |
| 7 | Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast |
| 8 | Wsparcie protokołu ONVIF | Profile S/G |
| 9 | Konfiguracja kamery | z poziomu przeglądarki Internet Explorer języki: polski, angielski, rosyjski, i inne |
| 10 | Kompatybilne oprogramowanie | NMS, NVR-6000 Viewer |
| 11 | Aplikacje mobilne | SuperLive Plus (iPhone, Android) |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |
| 1 | Strefy prywatności | 4 typu kolor lub 1 typu mozaika |
| 2 | Detekcja ruchu | tak |
| 3 | Obszar obserwacji (ROI) | 8 |
| 4 | Analiza obrazu | sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjście ze strefy, zliczanie obiektów, detekcja twarzy, detekcja osób, zliczanie przekroczeń linii, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, rozróżnianie obiektów, zliczanie osób, detekcja pojazdów, zliczanie pojazdów |
| 5 | Obróbka obrazu | obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie, korekcja efektu dystorsji obiektywu |
| 6 | Prealarm/postalarm | do 6 s/do 120 s |
| 7 | Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail, e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD |
| 8 | Przywracanie ustawień fabrycznych | z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool |
| OŚWIETLACZ IR |
| 1 | Liczba LED | 2 |
| 2 | Zasięg | 50 m |
| 3 | Kąt świecenia | 90° |
| 4 | Smart IR | tak (wsparcie programowe) |

| INTERFEJSY |
| --- |
| 1 | Wejścia/wyjścia audio | 1 x Jack (3.5 mm)/- wbudowany mikrofon |
| 2 | Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
| 3 | Gniazdo kart pamięci | microSD - pojemność do 128GB |
| PARAMETRY INSTALACYJNE |
| 1 | Klasa szczelności | IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi) |
| 2 | Obudowa | wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym |
| 3 | Zasilanie | PoE, 12 VDC |
| 4 | Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe | TVS 4000 V |
| 5 | Pobór mocy | 6 W, 11 W (IR wł.) |
| 6 | Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
| 7 | Wilgotność | maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji) |
| 8 | Minimalny okres gwarancji na urządzenie musi wynosić | 36 miesięcy |
| ADAPTER MONTAŻOWY |
| 1 | Ścienny/sufitowy, wewnętrzny |
| 2 | Stop aluminium |